## Slide 1
作业(P43-48)：
1-1、1-3、1-5、1-7、1-8、1-11 、1-12、1-22 、
1-25、1-26、1-30
第1章 电路的基本概念

## Slide 2
p n µ m K M G T
幂级关系

## Slide 3
1-1晶体管调频收音机最高工作频率为108MHz。问
该收音机的电路是集总参数电路还是分布参数电路。
判断：
集总参数电路：实际电路的几何尺寸d<<工作信号
波长
分布参数电路：不满足集总参数电路条件
集总参数电路

## Slide 4
p吸=ui=5mW
p吸=-ui= -5μW
1-3 各二端元件的电压、电流和吸收功率如图，请确定图上指出的未知量。
p吸= ui （u、i关联方向）
p吸= -ui （u、i非关联方向）

## Slide 5
1-3 各二端元件的电压、电流和吸收功率如图，请确定图上指出的未知量。
p吸= ui （u、i关联方向）
p吸= -ui （u、i非关联方向）

## Slide 6
1-3 各二端元件的电压、电流和吸收功率如图，请确定图上指出的未知量。
p吸= ui （u、i关联方向）
p吸= -ui （u、i非关联方向）

## Slide 7
1-3 各二端元件的电压、电流和吸收功率如图，请确定图上指出的未知量。
p吸= ui （u、i关联方向）
p吸= -ui （u、i非关联方向）
p吸=-ui= -4e-t W

## Slide 8
1-5 题图是表示某连通电路连接关系的有向图。试沿顺时针的绕行方向，列出尽可能多的KVL方程。
U3+U4-U2=0
U6-U5-U4=0
U9-U8-U7=0
U2+U5+U1=0
U3+U6-U5-U2=0
U3+U6+U1=0
U3+U4+U5+U1=0
U6+U1+U2-U4=0

## Slide 9
1-7 已知
尽可能多地确定其它未知电流。
i12=-i4=-5A
i11=-i1=-24A
i5=
-i1-i7=-24A-(-5A)
=-19A
i6=
i3-i12-i7
=1A-(-5A)-(-5A)
=11A
i9=
-i4-i10=-5A-(-3A)
=-2A
i8=
-i3+i9=-1A+(-2A)
=-3A
i2=
i5-i6=-19A-11A=-30A

## Slide 10
1-8 题图中，各支路电压、电流采用关联参考方向。已知
尽可能多地确定其余支路电压。若要确定全部电压，尚
需知道哪些支路电压？
U7-U6-U5=0
-> U5=U7-U6=-3V-2V
=-5V
U5+U2+U11-U1=0
-> U11=U1-U5-U2=10V-(-5V)-5V
=10V
U6-U12+U4-U10-U2=0
-> U10=U6-U12+U4-U2
=2V-8V+(-3V)-5V=-14V
若要求得电压U3、U8、U9，还需要知道其中任意一个电压。

## Slide 11
1-11 已知
试求各二端元件的吸收功率。
p吸= ui （u、i关联方向）
p吸= -ui （u、i非关联方向）
U1=10V, i1=2A
-> P1=-U1*i1=-10V*2A=-20W
U2=U1+U4=10V+5V=15V,
i2=i1=2A
-> P2=U2*i2=15V*2A=30W
U3=-U4=-5V,
i3=-3A
-> P3=-U3*i3=-(-5V)*(-3A)=-15W
U4=5V,
i4=-i1-i3=-2A-(-3A)=1A
-> P4=U4*i4=5V*1A=5W

## Slide 12
1-12 求图中未知量。
u=iR（u、i关联方向） u= -iR （u、i非关联方向）

## Slide 13
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。
(a) i=10A-2A=8A

## Slide 14
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。
顺时针列写KVL方程
20+i*2Ω-8V+i*2Ω=0
i=-3A
U=20+i*2Ω
=20+(-3A)*2Ω
=14V
U=-i*2Ω+8V
=-(-3A)*2Ω+8V
=14V
(b)
i

## Slide 15
(c) u+5Ω×2A+20V+5×2A=0
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。
则u=-40V

## Slide 16
(d) i=6A+10V/5Ω=8A
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。

## Slide 17
(e) u=(2Ω)×0A-2V=-2V
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。

## Slide 18
(f) i=1A+1V/1Ω=2A
1-22 求图示各电路的电压u或电流i。

## Slide 19
1-25 求图示电路每个独立电源的发出功率。
p发=- ui （u、i关联方向）
P发= ui （u、i非关联方向）
i=1A-2A=-1A
P6V=-ui=-6V*(-1)A=6W
u1=i*1Ω+6V+i*3Ω
=(-1A)*1Ω+6V+(-1A)*3Ω=2V
P1A=u1i=2V*1A=2W
u2+2A*1 Ω-u1+2A*2Ω=0
u2=-4V
P2A=-ui=-(-4V)*2A=8W

## Slide 20
节点1、2的KCL方程：
i1+i3=0
-i1+i2+i4 = 0
两个网孔的KVL方程：
u1+u2-u3 = 0
-u2+u4 = 0
b条支路，n个节点的网络：
1-26 列出电路的2b方程，并求解电阻电压U1和U2。
＋
－
u1
本题中n=3，b=4
u3
u2
＋
－
u4
＋
－
KCL方程：n-1个
KVL方程： b-n+1
支路VCR方程：b个
各二端元件的VCR方程：
u1= 1Ω×i1 u2=2Ω×i2
u3=9V i4=3A
u1= 5V
u2= 4V

## Slide 21
＋
－
u3
1-30 求图中每个独立电源的发出功率和每个电阻的吸收功率。并验证能量是否守恒。
u3=10V-5V=5V
P吸=ui（u、i关联方向）
P吸=-ui （u、i非关联方向）
P发= -p吸
i3=5V/(10Ω)=0.5A
i2=0.5A+i3=1A
i4=10V/(25Ω)=0.4A
i1=-i3-i4=-0.9A
4
1
2
5
P1吸=10V×i1= -9W
P2吸=5V×i2= 5W
P5吸= -5V×0.5A= -2.5W
P3吸=u3×i3 = 2.5W
P4吸=10V×i4= 4W
3

## Slide 22
＋
－
u3
1-30 求图中每个独立电源的发出功率和每个电阻的吸收功率。并验证能量是否守恒。
4
1
2
5
P1吸=10V×i1= -9W
P2吸=5V×i2= 5W
P5吸= -5V×0.5A= -2.5W
P3吸=u3×i3 = 2.5W
P1发+P2发+P5发 = P3吸+P4吸
→能量守恒
P4吸=10V×i4= 4W
P1发=9W，P2发=-5W，P5发=2.5W
P吸=ui（u、i关联方向）
P吸=-ui （u、i非关联方向）
P发= -p吸
3