## Slide 1
计算机系统结构
第五章 存储子系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
主存储器组织
概述
半导体存储原理
4
磁表面存储器
5
计算机三级存储体系

## Slide 3
5.3 主存储器组织
01.
主存储器的逻辑设计
02.
03.
动态存储器的刷新
主存储器的校验

## Slide 4
一、主存储器的逻辑设计
主要问题：
单个存储芯片可能不满足主存容量需求，则需要多个存储芯片构成主存储器；
逻辑设计，即如何分配地址码，用于选择芯片（片选逻辑）与片内单元（地址分配）；
主存与CPU的连接

## Slide 5
一、主存储器的逻辑设计
1、设计主存时，需要考虑的问题：
1）需先明确总容量：字数×位数
2）确定可供选用的存储芯片：类型、型号、每片容量。
可能存在位数与字数的扩展问题。
① 位扩展
各芯片的数据线相拼接，满足位数要求。
② 字扩展
若干芯片组成连续地址空间的存储器，满足字数要求。

## Slide 6
一、主存储器的逻辑设计
2、主存逻辑设计示例
例1.用2114（1K×4）SRAM芯片组成容量为4K×8的存储 器。地址总线A15～A0（低）,双向数据总线D7～D0 （低）,读/写信号线R/。 给出芯片地址分配与片选逻辑,并画出存储器连接框图。
① 计算芯片数
a. 先扩展位数，再扩展单元数。
2片1K×4
1K×8
4组1K×8
4K×8
8片
b. 先扩展单元数，再扩展位数。
4片1K×4
4K×4
2组4K×4
4K×8
8片

## Slide 7
一、主存储器的逻辑设计
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
1K
1K
1K
1K
A9～A0
A9～A0
A9～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
CS3
A11A10
A11A10
A11A10
A11A10
② 地址分配与片选逻辑

## Slide 8
一、主存储器的逻辑设计
③ 连接方式
a.扩展位数
4
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
4
1K×4
1K×4
4
10
4
4
A9~A0
R
A11 A10
CS3
A11 A10
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
D7~D4
D3~D0
4
4
b.扩展单元数
c.连接控制线
d.形成片选逻辑电路

## Slide 9
一、主存储器的逻辑设计
例2.某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～07FFH为ROM区，选用EPROM芯片(2KB/片)；0800H～13FFH为RAM区，选用RAM芯片(2KB/片和1KB/片);地址总线A15～A0(低)。给出地址分配和片选逻辑。
① 计算容量和芯片数
ROM区：（07FF-0000+1)/210 = 2KB
RAM区： (13FF-0800+1)/210 = 3KB
存储空间分配：
② 地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片（放地址低端），再安排小容量芯片
共3片

## Slide 10
一、主存储器的逻辑设计
A15A14A13A12A11A10A9…A0
0 0 0 0 0 0 …… 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0 0 0 0 1 1 …… 1
0 0 0 1 0 0 1 … 1
0 0 0 0 1 0 …… 0
0 0 0 1 0 0 0 … 0
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑：
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
2K
2K
1K
A10～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12A11
A12A11
A12A11
5KB需13位地址寻址：
ROM
A12～A0
64K
1K
2K
2K
RAM
A10
0000H
07FFH
0800H
0FFFH
1000H
13FFH

## Slide 11
一、主存储器的逻辑设计
③ 连接方式
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A12 A11
CS
CS
CS
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0
A11
A12
A10
A11
A12

## Slide 12
一、主存储器的逻辑设计
片选信号有效时选中该芯片，可对芯片进行读写；
通常将低位地址信号用于选择存储芯片内的单元，高位地址信号用作片选；
3、片选地址译码
6264
A0
A12
地址总线
D0-D7
A0
A12
CS2
CS1
+5V
A13
A19
片选译码电路
用于片选的地址信号通过片选译码电路转换为一个确定的输出信号(高/低电平)，连接到存储芯片的片选端(比如)；
片选译码电路：基本逻辑门电路、译码器

## Slide 13
一、主存储器的逻辑设计
译码器（回顾）
1）74LS138译码器（3-8译码器）
各引脚功能；输入端与输出端关系（真值表）
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
使 能 端 | 输 入 端 | 输 出 端
G1 | C B A | 
 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 |       0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
使 能 端 | 输 入 端 | 输 出 端
 | C B A | 
 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 |       0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

## Slide 14
一、主存储器的逻辑设计
使能端 | 输入端 |  | 输出端 |  |  | 
 | A0 | A1 |  |  |  | 
1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
使能端 | 输入端 |  | 输出端 |  |  | 
 | A0 | A1 |  |  |  | 
1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
E
A1
A0
Y0
Y3
•
•
译码器（回顾）
2）74LS139译码器(2-4译码器)

## Slide 15
一、主存储器的逻辑设计
片选地址译码方式
1）全地址译码方式
全部地址信号都使用，高位地址信号用作译码器的输入；
2）部分地址译码方式
仅用地址总线的一部分信号线与存储器连接：高位地址信号的一部分作为片选译码信号；

## Slide 16
一、主存储器的逻辑设计
A9～A0
A9～A0
1K4
RAM
1K4
RAM
1K4
RAM
1K4
RAM
D3～D0
D7～D4
D3～D0
D7～D4
CS1
CS2
A15～A10=000100
A15～A10=000101
全译码
A11A10=00
A11A10 =01
部分译码
A10=0
A10 =1
线译码
例

## Slide 17
一、主存储器的逻辑设计
全地址译码设计示例
例1：8086/8088系统中，地址总线为A0-A19，存储芯片SRAM6264，8K*8b，若地址范围为：3E000H-3FFFFH，要求：分别用逻辑门电路和74LS138译码器实现片选地址译码，并画出存储芯片与系统总线的连接图

## Slide 18
一、主存储器的逻辑设计
6264
D0-D7
A0
A12
MEMW
MEMR
8088BUS
D0-D7
A0
A12
WE
CS2
OE
CS1
+5V
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
&
≥
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
逻辑门电路实现全地址译码
地址范围3E000H—3FFFFH
译码电路输出连接存储芯片的片选信号端；
译码电路不唯一，最终目的是译码输出低电平；
若用与非门实现译码，则与非门所有输入为高电平；
通常将高位地址中所有为0的位通过或非门后送与非门；为1的位直接连与非门输入
高7位0011111用作片选

## Slide 19
一、主存储器的逻辑设计
地址范围3E000H—3FFFFH
138译码器输出可连接8个芯片；
译码器使能端连接方式不唯一；
通常用读写信号连使能端G1；
一般高位地址中所有为0的位通过或门连接低电平有效的使能端；所有为1的位通过与非门连另一个低电平有效的使能端
6264
D0-D7
A0
A12
WE
CS2
OE
CS1
+5V
D0-D7
A0
A12
MEMW
MEMR
8088BUS
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
Y7
&
G1
G2A
G2B
C
B
A
≥
&
1
1
1
译码器实现全地址译码
地址范围3E000H—3FFFFH

## Slide 20
一、主存储器的逻辑设计
若其他条件相同，要求地址范围C0000H—C1FFFH，画出逻辑门实现的片选译码电路
MEMW
MEMR
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
≥
&
CS
1
1
0
0
0
0
0
译码电路不唯一，若用或门实现译码，则只有或门所有输入为低电平才能使译码输出为低电平

## Slide 21: 例2：用多片2K×4b的芯片构成一个8KB的存储器，地址范围：78000H~79FFFH。地址总线为A0~A19 ，数据总线为D0~D7 ，对芯片读写采用(即R操作) (即W操作)控制，要求片选信号采用74LS138译码器输出。 (1)需要2K×4b的芯片多少片？ (2)芯片地址如何分配？74LS138译码器如何连接？ (3)画出存储器逻辑电路图。
一、主存储器的逻辑设计
解:(1)位扩展：2片2K×4b的芯片组成一组2KB的芯片；
字扩展：共4组,需要2K×4b的芯片8片; (2)芯片地址的分配：2KB：A0~A10；

## Slide 22
一、主存储器的逻辑设计
74LS138译码器设置：地址范围78000H~79FFFH，即4组存储芯片都具有唯一地址范围，因此须采用全译码方式.
高位地址分配如下：
输入端: ABC分别接入A11A12A13,且A13=0
使能端:G1:1(恒定), 连接 (不同时为0) : A19 A14=00
：A18 A17A16 A15=1111
译码器连接

## Slide 23: 片内地址
一、主存储器的逻辑设计
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | . | . | . | . | . | . | . | . | A1 | A0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1
:A19A14=00, :A18A17A16A15=1111，A11A12A13=000~011,片内地址A0~A10:00…0~FF…F
译码器输入
接译码器使能端

## Slide 24
一、主存储器的逻辑设计
0
0
0
1
0
1
0
0

## Slide 25
一、主存储器的逻辑设计
(3)画出存储器逻辑电路图

## Slide 26
一、主存储器的逻辑设计
部分地址译码设计示例
例3.用若干2K×4b的芯片构成一个8KB存储器。地址总线A0~A19 ，数据总线D0~D7，读写采用(即R操作) (即W操作)控制，且片选信号要求采用74LS138译码器输出。
(1)需要2K×4b的芯片多少片？ (2)芯片地址如何分配？74LS138译码器如何设置？ (3)画出存储器逻辑电路图。
解:(1)位扩展：2片2K×4b的芯片组成一组2KB的芯片；
字扩展：共4组,需要2K×4b的芯片8片;
(2)芯片内地址的分配: 2KB: A0~A10；

## Slide 27
一、主存储器的逻辑设计
74LS138译码器设置:8K地址范围为0000H~1FFFH（仅需要13条地址线寻址，而本题地址线20位可寻址范围1M）,即8KB地址范围不唯一，采用部分译码方式；
即高位地址线A19~A11中的部分线可作为译码器的输入端和使能端，有多种方式，以其中一种为例:
输入端:ABC分别接入A11A12A13,且A13=0（恒定）
使能端:G1:1(恒定),连接(不能同时为0)
:A19A17=00 :A16A14=11

## Slide 28
一、主存储器的逻辑设计
剩下未连接的A18A15取值有四种情况：
(a)若A18A15 =00,A11A12A13=000~011,片内单元选择A0-A10: 00…0~FF…F。
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | . | . | . | . | . | . | . | . | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1
地址范围为14000H—15FFFH：8K

## Slide 29
一、主存储器的逻辑设计
(b)若A18A15 =01, =A19A17=00,=A16A14=11, A11A12A13=000~011,片内单元选择A0-A10: 00…0~FF…F。
地址范围为1C000H—1DFFFH：8K
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | . | . | . | . | . | . | . | . | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1

## Slide 30
一、主存储器的逻辑设计
(c)若A18A15 =10, =A19A17=00,=A16A14=11, A11A12A13=000~011,片内单元选择A0-A10: 00…0~FF…F。
地址范围为54000H—55FFFH：8K
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | . | . | . | . | . | . | . | . | A1 | A0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1

## Slide 31
一、主存储器的逻辑设计
(d)若A18A15 =11, =A19A17=00,=A16A14=11, A11A12A13=000~011,片内单元选择A0-A10: 00…0~FF…F。
地址范围为5C000H—5DFFFH：8K
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | . | . | . | . | . | . | . | . | A1 | A0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1

## Slide 32
一、主存储器的逻辑设计

## Slide 33
一、主存储器的逻辑设计
(3)画出存储器逻辑电路图

## Slide 34
一、主存储器的逻辑设计
例4：若一片SRAM6264芯片与8086/8088系统(地址总线为A0~A19)的连接图如下，写出其可能的地址范围。
6264
D0-D7
A0
A12
MEMW
MEMR
8088BUS
D0-D7
A0
A12
WE
CS2
OE
CS1
+5V
A19
A17
A15
A14
A13
&
&
0
1
1
1
1
1
1
分析：A18、A16未连接，部分译码，有4种组合：
则地址范围为：
AE000H-AFFFFH,
BE000H-BFFFFH,
EE000H-EFFFFH,
FE000H-FFFFFH.

## Slide 35
一、主存储器的逻辑设计
全地址、部分地址译码的特点
① 部分地址译码
优点：译码电路构成比较简单，成本较低；
缺点：地址出现重叠区，破坏了地址空间的连续性，减少了总的可用存储地址空间；
② 全地址译码
优点：存储器每一个单元在整个内存空间中具有唯一的地址，充分利用存储空间；
缺点：译码电路复杂。

## Slide 36
一、主存储器的逻辑设计
练习：
设CPU共有16根地址线A15∽A0，8根数据线D7∽D0（低）；
主要控制信号：MREQ：访存控制信号（高电平有效）
R/：读写控制信号（高电平读、低电平写）
：片选信号（低电平有效）
现有2K*4位SRAM和4KB的SRAM存储芯片各2片，以及1片74138译码器和1个或门电路，要求在不增加其他芯片的前提下，按照先安排大容量芯片(低地址)后小容量芯片(高地址)的原则，采用全译码的方法设计地址连续的10KB的半导体存储器。
其中MREQ和A15已如下图连接译码器的使能端。

## Slide 37
二、片选逻辑实现
1)按照低地址到高地址的顺序，写出每组芯片的地址范围。
2)按照低地址到高地址的顺序，写出每组芯片CS的片选逻辑表达式。
3)完善存储器逻辑设计图中的地址线、片选信号以及数据线的连接。

## Slide 38
一、主存储器的逻辑设计
解：
1.8000H∽8FFFH; 9000H∽9FFFH; A000H∽A7FFH
2.CS0=A15A14A13A12 CS1=A15A14A13A12 CS2=A15A14A13A12A11
3.连接图：

## Slide 39
二、动态存储器的刷新
1、刷新定义与原因
定义：定期向电容补充电荷——刷新
原因：动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷
会随时间泄放，需定期向电容补充电荷，以保
持信息不变。
刷新与重写的区别：
刷新：动态存储单元，需补充电荷以保持原来的信息。
重写：破坏性读出后重写，以恢复原来的信息。

## Slide 40
二、动态存储器的刷新
2、最大刷新间隔
模型机：2ms，在此期间必须对所有动态单元刷新一遍。
3、刷新方法
按行读。
刷新一行所用的时间——刷新周期（存取周期）
刷新一块芯片所需的刷新周期数由芯片矩阵的行数决定。
对主存的访问
由CPU提供行、列地址，随机访问。
CPU访存：
动态刷新：
由刷新地址计数器提供行地址，定时刷新。

## Slide 41
二、动态存储器的刷新
4、刷新周期安排方式
1）集中刷新
2ms内集中安排所有刷新周期。
死区
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
用在实时要求不高的场合。

## Slide 42
二、动态存储器的刷新
2）分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
用在低速系统中。
R/W
刷新
R/W
刷新
100ns
3）异步刷新
各刷新周期分散安排在2ms内；
每隔一段时间刷新一行。

## Slide 43
二、动态存储器的刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6 微秒
刷新请求
刷新请求
（DMA请求）
（DMA请求）
2ms
例：
128行
≈15.6微秒
每隔15.6微秒提一次刷新请求，刷新一行；
2毫秒内刷新完所有行。
用在大多数计算机中。

## Slide 44
三、主存储器的校验方法
1、基本概念
校验方式:采用冗余校验思想。
校验码：将待写的有效代码和增加的校验位一起，按约 定的校验规律进行编码。
2、主存中采用的奇偶校验
1）奇校验：使整个校验码(包括有效信息位和校验位) 中“1”的个数为奇数；
2）偶校验：使整个校验码中(包括有效信息位和校验 位)“1”的个数为偶数。

## Slide 45
三、主存储器的校验方法
例：
待编码信息 1011 0001
奇校验编码 1011 0001
偶校验编码 1011 0001
1
0
校验位
校验位

## Slide 46
三、主存储器的校验方法
+
+
+
+
D7
D6
+
D5
D4
+
D3
D2
+
D1
D0
偶形成
+
偶校错
校验位
偶校验逻辑电路
1 1 1 1 1 1 0 1
1
输出为0则正确或有偶数个错
输出为1则存在奇数个错
1

## Slide 47
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering