## Slide 1
教学内容和要求
掌握电阻分压电路和分流电路
掌握叠加定理
掌握电阻单口网络
掌握戴维宁定理和诺顿定理
掌握无源电阻双口网络
第2章 电阻电路

## Slide 2: 2.1 电阻分压电路和分流电路 P53
1、电阻分压电路
单回路电路——所有支路电流相同
电阻分压电路——若干个电阻和一个电压源构成
的单回路电路

## Slide 3
两个电阻和一个电压源构成的电阻分压电路
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 4
n个电阻和一个电压源构成的电阻分压电路
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 5
2、电阻分流电路
单独立结点电路——所有支路电压相同
电阻分流电路——若干个电阻和一个电流源构成
的单独立结点电路
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 6
两个电阻和一个电流源构成的电阻分流电路
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 7
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 8
n个电阻和一个电流源构成的电阻分流电路
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 9
例1，求图示电桥电路中的Uab
8V
+
－
2Ω
6Ω
3Ω
5Ω
a
b
2.1 电阻分压电路和分流电路

## Slide 10: 2.2 叠加定理 P126
1、叠加定理
叠加定理——
线性电路中m个独立电压源和n个独立电流源共
同作用所产生的任一电压或电流，等于每一个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流分量的代数和。
线性电阻电路：由独立电源和线性电阻元件（线性
电阻、线性受控源等）组成的电路。
独立电源作为这些电路的输入（或激励），各支路
电流和电压称为输出（响应），是输入的线性函数。

## Slide 11
每一个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流分量取相同参考方向条件下
某一个独立电源单独作用相当于将线性电路中其它独立电源置零——电压源短路，电流源开路
2.2 叠加定理

## Slide 12
关于叠加定理
不存在受控电源单独作用所产生的电压或电流
分量
不适用于功率
2.2 叠加定理
2、叠加定理的应用
线性电路中若干独立电源共同作用所产生的任一电压或电流——各个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流分量——叠加

## Slide 13
+
－
R1
R2
R3
R4
us(t)
u1(t)
+
－
us(t)单独作用所产生的
电压分量u1(t)——
2.2 叠加定理
+
－
R1
R2
R3
R4
is(t)
us(t)
u (t)
+
－
例4-4，求图示电路的u(t)。
电路中is(t)置零（开路）

## Slide 14
is(t)单独作用所产生的电压分量u2(t)——
R1
R2
R3
R4
is(t)
u2(t)
+
－
R2
R4
R1
R3
is(t)
u2(t)
+
－
2.2 叠加定理
叠加
电路中us(t)置零（短路）

## Slide 15
例1，求图示电路的I
+
－
6V
3Ω
3Ω
3A
3I1
I
I1
2.2 叠加定理

## Slide 16
6V电压源单独作用所产生的电流分量I′——
电路中3A电流源置零（开路）
+
－
6V
3Ω
3Ω
3I1′
I′
I1′
2.2 叠加定理
+
－
6V
3Ω
3Ω
3A
3I1
I
I1

## Slide 17
3A电流源单独作用所产生的电流分量I〞——
电路中6V电压源置零（短路）
3Ω
3Ω
3A
3I1〞
I〞
I1〞
2.2 叠加定理
叠加
作业(P87)：2-1、(P157)：4-3、4-5
+
－
6V
3Ω
3Ω
3A
3I1
I
I1

## Slide 18: 2.3 电阻单口网络 P60
1、网络等效的概念
二端网络: 只有两个端钮与其它电路相连接
的网络
电阻单口网络的端口特性由端口VCR表征
单口网络：当强调二端网络的端口特性，而
不关心网络内部的情况时，称
二端网络为单口网络
电阻单口网络：网络内部有电阻构成的单口网络

## Slide 19: 2.3 电阻单口网络
电阻单口网络等效——两个电阻单口网络的
端口VCR相同
关于电阻单口网络等效
两个等效的电阻单口网络其内部结构参数可能
完全不同，但对外电路具有完全相同的作用。

## Slide 20
2、无源电阻单口网络
无源电阻单口网络——
不含独立电源的电阻单口网络
无源电阻单口网络的等效电路——
结构最简单的无源电阻单口网络
无源电阻单口网络等效电阻的求取——
外接电源法：端口外接电流源求端口电压
或端口外接电压源求端口电流
2.3 电阻单口网络

## Slide 21
例1，求串联电阻单口网络的等效电阻
R1
R2
Rn
2.3 电阻单口网络

## Slide 22
例2，求并联电阻单口网络的等效电阻
G1
G2
Gn
2.3 电阻单口网络

## Slide 23
例2-4，求图示电路ab端和cd端的等效电阻
a
b
c
d
2.3 电阻单口网络
b ，

## Slide 24
2.3 电阻单口网络
a
b
c
d
d ，
c ，

## Slide 25
例3，求图示电阻单口网络的等效电阻
6Ω
12Ω
3i1
i1
2.3 电阻单口网络

## Slide 26
3、含源电阻单口网络
含源电阻单口网络——
包含独立电源的电阻单口网络
含源电阻单口网络的等效电路——
结构最简单的含源电阻单口网络
2.3 电阻单口网络
-----用外加电源法计算，比较复杂
-----可用下述的2个定理求解，更为简便

## Slide 27: 2.4 戴维宁定理和诺顿定理 P130
1、戴维宁定理
戴维宁定理——任一线性含独立电源的电阻单口网络N的端口特性，可以等效为电压源和电阻的串联，其中电压源uoc(t)是N的端口开路电压，电阻R0是N内全部独立电源置零所对应无源电阻单口网络N0的等效电阻（戴维宁等效电阻）
N
u(t)
i(t)
+
－
+
R0
uoc(t)
+
－
－
i(t)
u(t)

## Slide 28
N
u(t)
i(t)
+
－
电压源和电阻的串联——戴维宁等效电路
戴维宁等效电路的端口VCR— u(t)=uoc(t)+R0i(t)
+
R0
uoc(t)
+
－
－
i(t)
u(t)
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
关于戴维宁定理
明确了任一线性含源电阻单口网络等效为电压
源和电阻的串联
提供了化简含源电阻单口网络的普遍适用方法

## Slide 29
2、诺顿定理
诺顿定理——任一线性含源电阻单口网络N的端口特性，可以等效为电流源和电阻的并联，其中电流源isc(t)是N的端口短路电流，电阻R0是N内全部独立电源置零所对应无源电阻单口网络N0的等效电阻（诺顿等效电阻）
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
N
u(t)
i(t)
+
－
+
R0
isc(t)
－
i(t)
u(t)

## Slide 30
N
u(t)
i(t)
+
－
电流源和电阻的并联——诺顿等效电路
诺顿等效电路的端口VCR——
+
R0
isc(t)
－
i(t)
u(t)
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
关于诺顿定理
明确了任一线性含源电阻单口网络等效为电流
源和电阻的并联
提供了化简含源电阻单口网络的普遍适用方法

## Slide 31
3、戴维宁定理和诺顿定理的应用
①含源电阻单口网络的等效电路
两个要素
N的端口开路电压uoc(t)或N的端口短路电流isc(t)
N所对应N0的等效电阻R0
2.4 戴维宁定理和诺顿定理

## Slide 32
例4-7，求图示含源电阻单口网络的戴维宁等效电路
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
求端口开路电压Uoc时:
6Ω
12Ω
3I
I
18V
+
－
a
b
6Ω
12Ω
I=0
18V
+
+
－
－
Uoc
a
b
→3I=0
I=0

## Slide 33
求戴维宁等效电阻R0时:
加I求U
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
4Ω
3I
I
+
－
U
I
6Ω
12Ω
3I
I
a
b
18V电压源置零

## Slide 34
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
戴维宁等效电路
-8Ω
12V
+
－
a
b
6Ω
12Ω
3I
I
18V
+
－
a
b
+
R0
uoc(t)
+
－
－
i(t)
u(t)

## Slide 35
例4-12，求图示含源电阻单口网络的诺顿等效电路
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
求端口短路电流Isc时:
5Ω
2I1
10V
+
－
I1
a
b
5Ω
2I1
Isc
10V
+
－
I1
a
b
U=0

## Slide 36
求诺顿等效电阻R0时:
加U求I
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
5Ω
2I1
I1
a
b
a
+
－
U
I
5Ω
2I1
I1
b
10V电压源置零

## Slide 37
作业(P89)：2-8、2-14、(P158-159)：4-8、4-16
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
诺顿等效电路
4A
a
b
5Ω
2I1
10V
+
－
I1
a
b
+
R0
isc(t)
－
i(t)
u(t)

## Slide 38
②uoc(t)、isc(t)及R0间的关系——戴维宁等效电路和诺顿等效电路的互换——R0的另一种求法
戴维宁等效电路的端口VCR ——
诺顿等效电路的端口VCR ——
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
+
R0
uoc(t)
+
－
－
i(t)
u(t)
+
R0
isc(t)
－
i(t)
u(t)

## Slide 39
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
如果一个线性含源电阻单口网络既能等效为戴维宁等效电路，又能等效为诺顿等效电路:

## Slide 40
关于戴维宁等效电路和诺顿等效电路的互换
R0取值相同，但连接方式不同
uoc(t)的方向与isc(t)的方向相反
R0=0或∞，不能进行等效变换
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
R0的另一种求法——不必将N内全部独立电源置零，求得uoc(t)、isc(t)后，两者之比即为R0

## Slide 41
例1，化简图示含源电阻单口网络
－
+
3V
2U
2Ω
1Ω
U
+
－
I
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
求端口开路电压Uoc时I=0
－
+
3V
2Uoc
2Ω
1Ω
Uoc
+
－
I=0

## Slide 42
求端口短路电流Isc时U=0→2U=0
－
+
3V
2Ω
1Ω
U=0
+
－
Isc
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
－
+
3V
2U
2Ω
1Ω
U
+
－
I
可得
则

## Slide 43
－
+
3V
2U
2Ω
1Ω
U
+
－
I
+
+
－
－
U
I
0.6Ω
0.6V
1A
+
－
U
I
0.6Ω
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
戴维宁等效电路
诺顿等效电路

## Slide 44
③求电阻电路某支路变量
待求支路之外的电阻电路作为含源电阻单口网络→戴维宁等效电路或诺顿等效电路→电阻分压电路或分流电路→分压公式或分流公式求支路电压或电流
2.4 戴维宁定理和诺顿定理

## Slide 45
RL以外的含源电阻单口网络
求端口开路电压uoc(t)时i(t)=0
R1
us(t)
i(t)=0
R3
R2
R4
+
－
a
b
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
R1
us(t)
i(t)
R3
R2
R4
RL
+
－
例4-8，求图示电桥的电流i(t)，如要求i(t)=0（电桥平衡），桥臂电阻间应满足什么关系？

## Slide 46
求戴维宁等效电阻R0时us(t)置零
R1
R3
R2
R4
a
b
i(t)
R2
R1
R4
R3
a
b
i(t)
2.4 戴维宁定理和诺顿定理

## Slide 47
电阻分压电路
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
+
－
a
b
RL
Ro
uoc(t)
i(t)

## Slide 48
讨论：
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
+
－
a
b
RL
Ro
uoc1(t)
i(t)

## Slide 49
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
即为桥臂电阻间应满足的关系。
R1
R3
R2
R4
a
b
i(t)

## Slide 50
例2，求图示电路的I
2U
5Ω
10Ω
－
＋
U
I
9A
2U
5Ω
10Ω
－
＋
U
I
9A
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
5Ω电阻以外的含源电阻单口网络

## Slide 51
2Uoc
10Ω
9A
Uoc
－
＋
I=0
求端口开路电压Uoc时I=0
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
2U
5Ω
10Ω
－
＋
U
I
9A

## Slide 52
10Ω
9A
U=0
－
＋
Isc
U=0
求端口短路电流Isc时U=0→2U=0
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
2U
5Ω
10Ω
－
＋
U
I
9A

## Slide 53
-9A
-0.5Ω
5Ω
I
电阻分流电路
2.4 戴维宁定理和诺顿定理
作业(P158-160)：4-9、4-20、4-24

## Slide 54
电阻单口网络的等效电路求解总结
1.无源型 ------
2.有源型 ------
等效电路为：等效电阻R
等效电路为：戴维宁电路或诺顿电路
（1）网络内全电阻——利用电阻的串并联
关系求R
（2）网络含受控源——利用外接电源法求R

## Slide 55: 2.5 无源电阻双口网络 P188
1、无源电阻双口网络
多端网络——具有多个端钮与外电路连接的网络
一个端口——任一时刻，从多端网络某一端钮流入
的电流等于从另一端钮流出的电流
单口网络——两个端纽满足端口条件的二端网络
双口网络——三端网络或两对端纽均满足端口条件
的四端网络

## Slide 56: 2.5 无源电阻双口网络
无源电阻双口网络——不含独立电源的电阻双口网络

## Slide 57: 2.5 无源电阻双口网络
无源电阻双口网络的端口特性由端口VCR表征
无源电阻双口网络的四个变量i1(t)、i2(t)、u1(t)和u2(t)，任取其中两个作自变量，其余两个作因变量
六种不同组合的端口VCR——
a
b
c
d

## Slide 60
输入电阻：
电流传输比：
输出电阻：
输入电导：
输出电导：
转移电阻：
转移电导：
电压传输比：

## Slide 63
2、端口VCR
①i1(t)、i2(t)作自变量，u1(t)、u2(t)作因变量——电阻方程（r方程）
其中——r11为开路输入电阻、r21和r12为开路转移电阻、r22为开路输出电阻
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 64
r11、r21——i2(t)=0（输出端开路）条件下加i1(t)分别求u1(t)、u2(t)
2.5 无源电阻双口网络
——r11为开路输入电阻、r21为开路转移电阻

## Slide 65
r12、r22——i1(t)=0（输入端开路）条件下加i2(t)分别求u1(t)、u2(t)
2.5 无源电阻双口网络
——r12为开路转移电阻、r22为开路输出电阻

## Slide 66
②u1(t)、u2(t)作自变量，i1(t)、i2(t)作因变量——电导方程（g方程）
其中——g11为短路输入电导、g21和g12为短路转移电导、g22为短路输出电导
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 67
g11、g21——u2(t)=0（输出端短路）条件下加u1(t)分别求i1(t)、i2(t)
2.5 无源电阻双口网络
——g11为短路输入电导、g21为短路转移电导

## Slide 68
g12、g22——u1(t)=0（输入端短路）条件下加u2(t)分别求i1(t)、i2(t)
2.5 无源电阻双口网络
——g12为短路转移电导、g22为短路输出电导

## Slide 69
③i1(t)、u2(t)作自变量，u1(t)、i2(t)作因变量——混合方程1（h方程）
其中——h11为短路输入电阻、h21为短路电流传输比、 h12为开路电压传输比、 h22为开路输出电导
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 70
h11、h21——u2(t)=0（输出端短路）条件下加i1(t)分别求u1(t)、i2(t)
2.5 无源电阻双口网络
——h11为短路输入电阻、h21为短路电流传输比

## Slide 71
h12、h22——i1(t)=0（输入端开路）条件下加u2(t)分别求u1(t)、i2(t)
2.5 无源电阻双口网络
—— h12为开路电压传输比、 h22为开路输出电导

## Slide 72
④u1(t)、i2(t)作自变量，i1(t)、u2(t)作因变量——混合方程2（h'方程）
其中——h'11为开路输入电导、 h'21为开路电压传输比、 h'12为短路电流传输比、h'22为短路输出电阻
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 73
h'11、h'21——i2(t)=0（输出端开路）条件下加u1(t)分别求i1(t)、u2(t)
2.5 无源电阻双口网络
—— h'11为开路输入电导、 h'21为开路电压传输比

## Slide 74
h'12、h'22——u1(t)=0（输入端短路）条件下加i2(t)分别求i1(t)、u2(t)
2.5 无源电阻双口网络
—— h'12为短路电流传输比、h'22为短路输出电阻

## Slide 75
2.5 无源电阻双口网络
定义变比n=N2/N1
式中N1，N2分别为初级与
次级线圈的匝数。
U1：U2=N1：N2
（理想变压器电压之比与线圈匝数成正比）
i1：i2=N2：N1
（理想变压器电流之比与线圈匝数成反比）

## Slide 77
3、等效电路P210
①电阻方程（r方程）的等效电路
2.5 无源电阻双口网络
i1(t)、i2(t)作自变量，
u1(t)、u2(t)作因变量

## Slide 78
②电导方程（g方程）的等效电路
2.5 无源电阻双口网络
u1(t)、u2(t)作自变量，
i1(t)、i2(t)作因变量

## Slide 79
③混合方程1（h方程）的等效电路
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 80
④混合方程2（h'方程）的等效电路
2.5 无源电阻双口网络
上述示例告诉我们：
方程即电路！电路即方程! 电路即软件！

## Slide 81
例（6-4），求图示无源电阻双口网络的混合方程1的等效电路
1Ω
u1(t)
u2(t)
＋
＋
－
－
i1(t)
i2(t)
3u2(t)
2.5 无源电阻双口网络

## Slide 82
h11、h21——u2(t)=0→u2(t)=0条件下加i1(t)分别求u1(t)、i2(t)
1Ω
u1(t)
u2(t)=0
＋
－
i1(t)
i2(t)
2.5 无源电阻双口网络
1Ω
u1(t)
u2(t)
＋
＋
－
－
i1(t)
i2(t)
3u2(t)

## Slide 83
h12、h22——i1(t)=0条件下加u2(t)分别求u1(t)、i2(t)
1Ω
u1(t)
u2(t)
＋
＋
－
－
i1(t)=0
i2(t)
3u2(t)
2.5 无源电阻双口网络
1Ω
u1(t)
u2(t)
＋
＋
－
－
i1(t)
i2(t)
3u2(t)

## Slide 84
2.5 无源电阻双口网络
该网络的混合方程1的
等效电路为：
作业(P211)：6-1(并画出等效电路)

## Slide 85
写出你对前2章最有印象的知识点
（不少于3个）
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
课堂问答