## Slide 1
计算机系统结构
第四章 中央处理器
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
4.2 运算部件
01.
一位加法单元
02.
串行加法器
03.
并行加法器
04.
ALU（算术逻辑单元）
05.
运算器组织

## Slide 3
一、一位加法单元
若：+1101、+1111两数相加（补码、双符号位表示）
一位全加器
Ai Bi Ci-1
Ci
∑i
本位加数
低位进位
本位进位
本位和
0 0 1 1 0 1 + 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0

## Slide 4
一、一位加法单元
全加器的逻辑函数表达式：
Σi =（Ai ⊕ Bi）⊕ Ci-1 (1)
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1 (2)
全加器的逻辑电路图：

## Slide 5
二、串行加法器
串行加法器：将n位加分成n步实现，每步做1位加
1个一位全加器
1个移位寄存器：从低到高串行提供操作数相加
1个触发器：暂存进位信号
1个寄存器：提供另一个操作数
组成：
结构图：
特点：
结构简单
速度慢

## Slide 6
三、并行加法器
并行加法器：用n位全加器实现n位数相加
组成：
并行加法器
n位全加器
进位链
串行进位链
并行进位链
加法器的运算速度不仅与全加器的运算速度有关，更主要的因素是取决于进位传递速度。
进位信号的基本逻辑：
Ci = Ai Bi +（Ai ⊕ Bi）Ci-1
令 Gi = Ai Bi , Gi称为进位产生函数
Pi = Ai ⊕ Bi ，Pi称为进位传递函数

## Slide 7
三、并行加法器
1、串行进位链
各级进位信号直接依赖于低一级的进位信号
C1 = G1 + P1 C0
C2 = G2 + P2 C1
……
Cn = Gn + Pn Cn-1
结构图：
特点：结构简单，运算速度较慢。
进位关系式：

## Slide 8
三、并行加法器
2、并行进位链
各级进位信号并行（同时）形成。
关系式：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0
……
Cn = Gn + PnGn-1 + …+ Pn…P1C0
(Ai,Bi,C0)
Ci
(Gi,Pi)
稳定
特点：运算速度快，但进位结构复杂。
结构图：

## Slide 9
三、并行加法器
以4位并行加法器为例，并行进位链结构如下：
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
C0
G4
P4
G3
P3
G2
P2
G1
P1
1
≥1
1
1
C1
C2
C3
C4
高位的进位电路结构复杂。

## Slide 10
三、并行加法器
3、分组进位
组内并行进位，组间串行或并行进位
例：
加法器字长16位，设4位为一组，将进位链分为两级。
4位
4位
4位
4位
第4组 第3组 第2组 第1组
C16~C13 C12~C9 C8~C5 C4~C1
C0

## Slide 11
三、并行加法器
第一小组：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
C4 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1+ P4P3P2P1C0
第二小组：
C5 = G5 + P5CI
C6 = G6 + P6G5 + P6P5CI
C7 = G7 + P7G6 + P7P6G5 + P7P6P5CI
C8 = G8 + P8G7 + P8P7G6 + P8P7P6G5+ P8P7P6P5CI
GI
PI
GⅡ
PⅡ
（1）第一级：小组内并行进位链

## Slide 12
三、并行加法器
第三小组：
C9 = G9 + P9CⅡ
C10 = G10 + P10G9 + P10P9CⅡ
C11 = G11 + P11G10 + P11P10G9 + P11P10P9CⅡ
C12 = G12 + P12G11 + P12P11G10 + P12P11P10G9+ P12P11P10P9CⅡ
第四小组：
C13 = G13 + P13CⅢ
C14 = G14 + P14G13 + P14P13CⅢ
C15 = G15 + P15G14 + P15P14G13 + P15P14P13CⅢ
C16 = G16 + P16G15 + P16P15G14 + P16P15P14G13+P16P15P14P13CⅢ
GIII
PIII
GIV
PIV

## Slide 13
三、并行加法器
（2）第二级：小组间并行进位链
CI = GI + PIC0
CⅡ = GⅡ + PⅡCI
= GⅡ + PⅡGI + PⅡPIC0
CⅢ = GⅢ + PⅢCⅡ
= GⅢ + PⅢGⅡ + PⅢ PⅡGI + PⅢPⅡPIC0
CⅣ = GⅣ + PⅣCⅢ
= GⅣ + PⅣGⅢ + PⅣPⅢGⅡ+ PⅣPⅢPⅡGI+ PⅣPⅢPⅡPIC0

## Slide 14
三、并行加法器
并行进位链示意图：
G
P
C0
A4-A1
B4-B1
A8-A5
B8-B5
A12-A9
B12-B9
A16-A13
B16-B13
组间并行进位链
4-1
8-5
12-9
16-13
C15-C13
C11-C9
C7-C5
GI
PI
GII
PII
GIII
PIII
GIV
PIV
C3-C1
CI
CII
CIII
CIV
Ai、Bi、C0
GⅣ、PⅣ….GI、PI、
CⅣ、CⅢ、CⅡ、CI
C15 ~ 13、C11 ~ 9、C7 ~ 5
C3 ~ 1
第1步
第2步
第3步
进位传递过程：

## Slide 15
四、ALU（算术逻辑单元）
1、一位ALU
1位加法器
（求和、进位）
输入选择器
（1对与或非门）
控制门
（算术/逻辑运算）
+

S1 S0 Ai
Ci-1
Ci
+
+
1

Fi
Xi
Yi
M
S3 S2 Bi
输出：
运算结果
标志位

## Slide 16
四、ALU（算术逻辑单元）
SN74181：4位全加器，并行进位链，公共输入选择门、控制门集成在一块芯片上。
2、四位ALU芯片举例

## Slide 17
四、ALU（算术逻辑单元）

## Slide 18
五、运算器组织
独立寄存器结构
小型存储器结构
单口
双口
寄存器组
运算器基本逻辑组成：ALU、寄存器组、判别逻辑
(1)向ALU提供操作数的方式？
(2)寄存器组的结构？
问题：

## Slide 19
五、运算器组织
带多路选择器的运算器
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
R0
Rn
R0. . Rn R0. .. Rn
内部总线（单向）
M S0
S3
+1

## Slide 20
五、运算器组织
带暂存器的运算器
通用寄存器组（小型RAM）
移位器
ALU
暂存器D
暂存器C
内部总线（双向）
R0
Rn

## Slide 21
运算部件小结
全加器结构：两个本位输入，一个低位进位，输出本位和、高位进位；
并行加法器的进位逻辑；
ALU的功能；
运算器的基本结构

## Slide 22
4.3 运算方法
01.
定点加减运算
02.
定点乘法运算
03.
定点除法运算

## Slide 23
一、定点加减运算
1、补码加减运算规则
操作数用补码表示，符号位一起参与运算，所得运算结果为补码表示；
(X + Y)补 = X补 + Y补 （1）
(X - Y)补 = X补 +（-Y)补 （2）
补码加运算：直接将补码表示的两个操作数相加，所得结果即为补码表示的和；
补码减运算：转换为与减数的负数相加，化“减”为“加”。

## Slide 24
一、定点加减运算
3) X= 3, Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3, Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（–5补码）
1) X=3, Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3, Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）
例. 求(X+Y)补

## Slide 25
一、定点加减运算
1) X= 4， Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
2) X= –4， Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
例. 求(X – Y)补
Y补=1 1011
Y补=0 0101
3) X= 4， Y= 5
X补=0 0100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 1111
（–1补码）
Y补=0 0101
4) X= -4， Y= –5
X补=1 1100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 0001
（+1补码）
Y补=1 1011

## Slide 26
一、定点加减运算
补码表示与变补的区别：
例. 1 0101原 1 1011
补码表示
1 0011补 0 1101
变补
0 0101原 0 0101
补码表示
符号位不变；
负数尾数改变，正数尾数不变。
0 0011补 1 1101
变补
符号位改变，
正负数尾数都改变。
变补改变数的正负性，得到补码的机器负数
变补 (Y补→(-Y)补)：将Y补连同符号位一起各位变反，
末位加1。

## Slide 27
一、定点加减运算
补码加减法运算器粗框
2、补码加减运算的逻辑实现

## Slide 28
一、定点加减运算
3、运算结果溢出判断
溢出：运算结果超出机器数的表示范围
例、数A有4位尾数，1位符号SA
数B有4位尾数，1位符号SB
符号位参加运算
结果符号Sf
符号位进位Cf
尾数最高位进位C
正溢：两正数相加绝对值超出允许的表示范围
负溢：两负数相加绝对值超出允许的表示范围

## Slide 29
一、定点加减运算
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
例

## Slide 30
一、定点加减运算
A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
溢出判断逻辑：
两负数相加结果为正
两正数相加结果为负

## Slide 31
一、定点加减运算
正确
0 0011
0 0010
（1） 3+2：
0 0101
（2） 10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4） -10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5） 6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6） -6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf =0
C =0
Cf =0
C =1
Cf =1
C =1
Cf =1
C =0
Cf =1
C =1
Cf =0
C =0
1
1
1
1
1
1
硬件判断逻辑二 (Cf与C的关系)
溢出= Cf C

## Slide 32
一、定点加减运算
（1）3+2：
正确
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
11 0111
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
（5）6+(-4)：
00 0010
00 0110
11 1100
（6）-6+4：
11 1110
11 1010
00 0100
第一符号位Sf1
第二符号位Sf2
硬件判断逻辑三（双符号位）
溢出= Sf1 Sf2

## Slide 33
一、定点加减运算
溢出= Sf1 Sf2
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Cf C
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）
小结：溢出的硬件判断逻辑

## Slide 34
一、定点加减运算
(1) 已知 X= 126, Y=2，计算(X+Y)补
X补=0 111 1110
Y补=0 000 0010
1 000 0000
正溢：超出8位补码能表示的最大正数127
0111 1111
负溢：超出8位补码能表示的最小负数-128
(2) 已知 X= -2, Y=127，计算(X-Y)补
(-Y)补=1000 0001
X补=1111 1110
1
例， 8位补码运算，判断下列运算是否有溢出：

## Slide 35
一、定点加减运算
已知： X补= 01111110, Y补= 10000010，
计算(X+Y)补
X补=0 111 1110
Y补=1 000 0010
1 0 000 0000
无溢出
例， 8位补码运算，并判断结果是否有溢出：
Cf =1,C =1

## Slide 36
二、定点乘法运算
手算乘法如何实现？
例：0.1101×0.1011 = ？
由手算乘法到机器实现，要解决如下问题：
① 符号问题如何处理？
② 如何处理多项部分积相加？
③ 部分积移位导致加数位数增加，加法器如何处理？
0.1101
× 0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111

## Slide 37
二、定点乘法运算
对于符号位的处理方法：
原码乘法、补码乘法对符号位处理不同；
对于后两个问题的处理方法：
常规加法器：将n位乘法转换为n次累加、移位；
阵列乘法器：多个部分积同时相加；
本节主要讨论如何通过累加、移位实现分步乘法运算。

## Slide 38
二、定点乘法运算
原码一位乘法
取两个操作数的绝对值相乘，每步处理一位乘法，
符号位单独处理。
（1）运算规则
① 寄存器设置：A、B、C三个寄存器
A：部分积累加和，双符号位，初始值为0；
B：被乘数X绝对值，双符号位，运算过程值不变；
C：乘数Y的有效位，运算过程值要变化。

## Slide 39
二、定点乘法运算
② 基本操作：
在原码一位乘中，每步只处理一位乘数，即位于C寄 存器末位的乘数，称为判断位Cn；
若Cn=1，则当前部分积为B，
执行操作：A+B，，(A、C右移一位）；
若Cn=0，则部分积为0，
执行操作：A+0， ，； 右移时，A的末位移入C的最高位。

## Slide 40
二、定点乘法运算
③ 操作步骤：
n次循环，每次循环做累加、移位
④ 加符号位：Xf⊕Yf
（2）原码乘法示例
X = +0.1101，Y = -0.1011，求 XY =？
设寄存器 A = 00.0000， B =｜X｜= 00.1101， C =｜Y｜= .1011。

## Slide 41
二、定点乘法运算
判断位
添加符号位，则乘积为1.10001111
步数 条件 操作 A C
00.0000 .1011
1）
Cn=1
+B
Cn
+ 00.1101
00.1101
00.0110
1.101
2）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0011
00.1001
11.10
3）
Cn=0
+0
+ 00.0000
00.1001
00.0100
111.1
4）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0001
00.1000
1111

## Slide 42
二、定点乘法运算
(3)硬件逻辑框图

## Slide 43
三、定点除法运算
手工除法示例：
例. 0.10110÷0.11111
0.10110
1101
0.
0
1
11111
0.11111
0
0
0
1
11111
10101
0
1
11111
1011
0
0
.
00000
.
0.
商： 0.10110, 余数：0.10110×2-5
实现除法的关键：比较余数、除数绝对值大小，以决定上商。

## Slide 44
三、定点除法运算
手工变为机器实现时，需要解决三个问题：
① 如何判断够减
方法
先判后减（硬件方式）
先减后判（软件方式）
恢复余数法
不恢复余数法（加减交替除法）
② 如何处理符号位
③ 如何提高除法运算速度

## Slide 45
三、定点除法运算
1、原码不恢复余数除法
取两个操作数的绝对值相除，符号位单独处理。
（1）运算规则
① 寄存器分配与符号位：
A：初值为被除数绝对值，双符号位，后存各步余数
B：存放除数的绝对值，双符号位；
C：存放商，单符号位；新商末位置入

## Slide 46
三、定点除法运算
② 基本操作：
a.第一步操作必为2r0-Y
b.以后各步根据余数r决定商值Q及下一步操作：
ri为正表示够减，即Qi=1，则第i+1步应为2ri-Y，
ri为负表示不够减，即Qi=0，则第i+1步应为2ri+Y；
c.求n位商(不含符号位)，则做n步“左移、加/减”，
若第n步余数为负，则执行第n+1步rn+Y恢复余数，
不移位。

## Slide 47
三、定点除法运算
③ 符号：同号相除为正，异号反之。
（2）举例：
X=0.10110，Y=0.11111，求 给出商值和余数。
A = |X| = 00.10110，
B = |Y| = 00.11111， -B = 11.00001，
C =|Q| = 0.00000。

## Slide 48
三、定点除法运算
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.00000
1）
为正
-B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.00001
2）
为负
-B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.00010
3）
+B
+00.11111
11.10110
0.00101
为正
00.10101
Cn
r
Q1
Q2
Q3
r0
2r0
r1
2r1
r2
2r2
r3
4）
为正
-B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.01011
Q4
2r3
r4
6）
为负
恢复余数
+B
+00.11111
00.10110
5）
-B
00.10110
+11.00001
11.10111
0.10110
Q5
2r4
r5’
r5
Q= 0.10110
R= 0.10110×2-5

## Slide 49
运算方法小结
补码加减运算规则；
变补操作、变补与补码表示的区别；
溢出的概念；
溢出的判断方法；
原码一位乘法思想；
原码不恢复余数除法思想

## Slide 50
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering