## Slide 1
ch1-1 规格化浮点数、 IEEE754 的标准

## Slide 2
1.1.3 定点数与浮点数
计算机中常用的数据表示格式有两种，一是定点格式，二是浮点格式
  定点格式表示的数值范围有限，但要求的处理硬件比较简单
  浮点格式表示的数值范围很大，但要求的处理硬件比较复杂

## Slide 3
1、定点表示法
由程序设计者约定，该程序中所有数的小数点固定在同一位置不变。
① 带符号的定点小数：约定所有数的小数点的位置固定在符号位之后。
设字长= n+1位，表示范围为：
1-2-n～-(1-2-n)
． 0 1 0 1 1 1 0
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 4
② 带符号的定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
设字长=n+1位，表示范围为： 2n -1～- (2n -1)。
0 1 0 1 1 1 0 ．
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 5
2、浮点表示法(原理性)
浮点表示法中，小数点的位置可按需要浮动。
表示如下：
阶符 | 阶码位 ． | 数符 | ．尾数位
阶码
（带符号的定点整数）
尾数
（带符号的定点小数）
隐含小数点
隐含小数点
表达指数部分
用整数形式表示，指明小数点在数据中的位置决定浮点数的表示范围
用定点小数表示，给出有效数字的位数决定了浮点数的表示精度

## Slide 6
E
浮点数真值：N = + R ×M
阶码
Ef E1 … Em Mf M1 … Mn
浮点数机器格式：
尾数
阶符
数符
R：阶码底，隐含约定，一般为2。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
其位数决定数值范围；
阶符表示数的大小。
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
数符表示数的正负。

## Slide 7
浮点数的规格化
例：156.78 =15.678×101
= 1.5678×102
= 0.15678×103=RE×M
对于二进制数
1011.1101 =0.10111101 ×2+4
= 10.111101 ×2+2
= 1.0111101 ×2+3 （规格化表示法） = 1.0111101 ×2+11 （规格化表示法）
=RE×M
多种数据形式
二进制数
那么，计算机中究竟采用哪种数据形式？

## Slide 8
尾数最高有效位为1
规格化表示原则
对于正数, 规格化的特征是最高有效位为“1”;
对于负数, 规格化的特征是最高有效位为“0”;
规格化的特征是尾数最高有效位为“1”;
对于补码：
对于原码：

## Slide 9: 例题
1、在浮点机中，判断原码规格化的形式的原则是：（ ）
A. 尾数的符号位与第一位不同
B. 尾数的第一位为1，数符任意
C. 尾数的符号位与第一位相同
D. 阶符与数符不同
2、************，*****补码***************：（ ）

## Slide 10
IEEE754 的标准：
32位浮点数（短实数）和64位浮点数（长实数）的标准格式为：
Ｓ：1位符号位
0表示正数
1表示负数
Ｅ：含阶符的阶码，8 位
阶码采用移码方式来表示正负指数
Ｍ：尾数，23位小数表示，小数点放在尾数域最前面

## Slide 11
其中：
Ｓ=浮点数的符号位，0表示正数，1表示负数。
Ｍ=尾数，52位，用纯小数表示。
Ｅ=阶码，11 位，阶符采用隐含方式，即采用移码方式来表示正负指数，但只偏移2n-1。

## Slide 12: 规格化表示原则
尾数最高有效位为1，隐藏，并且隐藏在小数点的左边（即：1≤M＜2）
32位单精度浮点数规格化表示
ｘ＝ (-1)s×(1.Ｍ)× 2E-127
e＝Ｅ－127（Ｅ＝e＋127）
64位双精度浮点数规格化表示
ｘ＝ (-1)s ×(1.Ｍ)× 2E-1023
e＝Ｅ－1023（Ｅ＝e＋1023）
指数真值e 用偏移码形式表示为阶码Ｅ
IEEE 754标准

## Slide 13
④ X＝(-1)s×1.M×2e ＝＋(1.011011)×23
＝＋1011.011＝(11.375)10
② 指数e＝阶码－127 ＝1000 0010－01111111
＝00000011=(3)10
③ 包括隐藏位1的尾数1.M ＝1.011011
例1：浮点机器数 (41360000)16，求真值
① 十六进制数展开成二进制数
0 100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000
S
阶码E(8位)
尾数M(23位)
IEEE 754标准

## Slide 14
[解]
首先分别将整数和分数部分转换成二进制数：
20.59375＝10100.10011
然后移动小数点，使其在第1、2位之间
10100.10011＝1.010010011×24
小数点被左移了4位，于是得到：e＝4
尾符 S＝0，阶码 E＝4＋127＝131=10000011
尾数 M＝010010011
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000
＝(41A4C000)16
[例2]：将十进制数20.59375转换成IEEE754 的32位标准浮点数的二进制格式来存储，并写出其16进制数。

## Slide 15: 小练习
1.将（26.35)10转换成IEEE754短浮点数格式。
2、若IEEE754短浮点数的十六进制表示形式为（419C0000）16 ,求其真值。