## Slide 1
计算机系统结构
第五章 存储子系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
5.4 磁表面存储器
01.
存储原理
02.
磁记录编码方式
03.
磁盘存储器
04.
数据校验

## Slide 3
一、存储原理
1、读写原理
存储介质：磁层
(如聚酯薄膜、铝合金、陶瓷等覆盖氧化铁物质等)
读/写部件：磁头
读/写过程：
写入：磁电转换
读出：电磁转换

## Slide 4
一、存储原理
1）写入
磁头线圈中加入磁化电流(写电流), 使磁介质移动, 在磁层上形成连续的小段磁化区域(位单元)；
磁化区域的不同磁化方向表示二进制信息“1”和“0”。

## Slide 5
一、存储原理
2）读出
  磁头线圈中不加电流，磁层移动。当被磁化的记录磁层(位单元)的转变区经过磁头下方时, 在线圈两端产生感应电势。
读出信号
磁通变化的区域
转变区
感应电势
e  –
d
dt

## Slide 6
二、磁记录编码方式
磁记录方式：如何按照写入代码序列形成相应写入(磁化)电流波形，将二进制代码转换为磁化状态。
归零制（RZ）
传统的磁记录方式
不归零制（NRZ）
不归零-1制（NRZ1）
调相制（PM）
调频制（FM）
改进型调频制（M2F）

## Slide 7
二、磁记录编码方式
1、不归零-1制（NRZ1）
1）写/读规律
写入：电流见1则翻
a.写0时，写入电流维持原方向不变(-I或+I)。
b.写1时，写入电流方向翻转(由-I→+I，或由+I→-I)。
读出：
a.读0，无读出信号
b.读1，有读出信号

## Slide 8
二、磁记录编码方式
2）例：001101

## Slide 9
二、磁记录编码方式
3）特点
NRZ1制产生的转变区数较少，可以提高记录密度，但读一连串0时，由于没有转变区存在而没有读出信号，需要外加同步信号来辨识各位单元，称为外同步方式。
即，NRZ1制没有自同步能力。
4）适用范围：早期低速磁带机。

## Slide 10
二、磁记录编码方式
2、调相制（PM）
1）写/读规律
写入：
a.写0:在位单元中间位置让写入电流负跳变，由+I→-I；
b.写1:在位单元中间位置让写入电流正跳变，由-I→+I。
读出：
读出时，位单元中间的转变区将产生读出信号。它既是数据信号，也是同步信号，具有自同步能力。

## Slide 11
二、磁记录编码方式
2）例：001101
3）特点：可靠性较高，有自同步能力，密度较高。
4）适用范围：常规磁带机。

## Slide 12
二、磁记录编码方式
3、调频制（FM）
1）写/读规律
写入：每个位单元起始处, 写入电流都改变一次方向,留下一个转变区作为本位的同步信号。
a.写0：位单元中间不变（整个位单元只变1次）；
b.写1：位单元中间改变一次电流方向（整个位单元变两次）。
读出：每个转变区都将产生一个感应电势，所以读出信号序列中包含了同步信号和数据信号。

## Slide 13
二、磁记录编码方式
2）例：001101
3）特点：密度较高，有自同步能力。
4）适用范围：早期磁盘机。

## Slide 14
二、磁记录编码方式
4、改进型调频制（M2F）
1）写/读规律
a.写1时，在位单元中间改变写入电流方向；
b.写入两个以上0时，在交界处改变写入电流方向；
c.在0、1或1、0交界处写入电流方向不改变。

## Slide 15
二、磁记录编码方式
2）例：001101
3）特点：密度高，有自同步能力。

## Slide 16
三、磁盘存储器
1、组成
磁盘存储器
磁盘控制器
磁盘驱动器
盘片、磁头
定位系统、传动系统

## Slide 17
三、磁盘存储器
2、信息分布（以硬盘为例）
盘组：多个盘片，双面记录。
磁道：盘片旋转一周，磁头的作用区域。

## Slide 18
三、磁盘存储器
磁道
最外层为0道
扇区
扇区：磁道上长度相同的区段

## Slide 19
三、磁盘存储器
圆柱面：
各记录面上相同序号的磁道构成圆柱面;
数据存储按圆柱面进行；
小
车
驱
动
电
机
读/写臂
主轴
盘片
圆柱面

## Slide 20
三、磁盘存储器
记录格式（磁道格式）
磁道时间
磁道
索引脉冲
间隔 扇区1 扇区2 扇区n 间隔
扇区i
标志区：
标志信息、
标志区CRC校验码
数据区：
标志信息、数据字段、数据区CRC、

## Slide 21
三、磁盘存储器
3、磁盘寻址信息
驱动器号(台号)
圆柱面号(道号)
扇区号(记录号)
交换量
磁头号

## Slide 22
三、磁盘存储器
4、技术指标
道密度：
1）记录密度
位密度：
径向方向单位长度内的磁道数
磁道上单位长度内的二进制位数
各磁道的容量相同, 因此各磁道的位密度不同,内圈位密度最高。

## Slide 23
三、磁盘存储器
2）存储容量
非格式化容量：
格式化容量：
总位数,用位密度计算
有效位数,用扇区内的数据块长度计算
3）速度指标
平均定位时间
平均寻道时间
平均旋转时间
数据传输率：衡量读/写速度，b/s、B/s
非格式化容量
=内圈位密度×内圈周长×道数/面×面数
格式化容量
=字节数/扇区×扇区数/道×道数/面×面数

## Slide 24
四、数据校验
循环校验码（CRC）
设有效信息为A，约定代码为G。
A
校验码能被某代码除尽。
余数
校验码
1）约定规律：
G
= Q +
R
G
A-R
G
= Q
生成多项式

## Slide 25
四、数据校验
例.有效信息A=1100，约定代码G=1011
a. A左移r位
2）编码方法
c.将有效信息与余数拼在一起形成校验码
有效信息位数
K：
r：
n：
余数位数
校验码位数
（r=3）：
1100000
b. 求余数：
1100000
1011
=1110 +
010
1011
余数
K=4
（7，4）码
n=7
1100000 + 010 = 1100010

## Slide 26
四、校验码
约定代码
3）译码与纠错
循环校验码
余数为0，无错
余数非0，有错
不同余数对应不同出错数位
节省硬件。
4）生成多项式
满足三个条件
出错，余数不为0
不同出错位对应不同余数
余数循环
可查表获得生成多项式
利用余数循环的特点，将出错位移至校验码最高位，变反纠错。

## Slide 27
5.5 三级存储体系

## Slide 28
一、三级存储体系
计算机的三级存储体系
外存
Cache
主存
外存：提供大容量存储；
主存：存储运行时的程序和数据，确保CPU快速访问；
Cache：存放当前急需使用的程序和数据

## Slide 29
一、三级存储体系
Cache的前提条件
程序的执行具有局部性:
CPU从主存中取指令和数据，在一定时间内地址范围局限于某个小区域；
因此可以将当前急需使用的程序和数据提前预取到高速的小容量Cache；
Cache可缓解主存与CPU速度不匹配问题

## Slide 30
二、Cache与主存映射
Cache
主存
以固定大小的数据块为单位进行整体调度；
主存和Cache按相同大小进行分块；
比如：数据块大小512B（字节）；则1M主存分成2048块，Cache 8KB分为16块
直接映射
全相联映射
组相连映射

## Slide 31
二、Cache与主存映射
Cache的常用替换算法
Cache
主存
最不经常使用(LFU，Least Frequently Used)：一段时间内访问次数最少的块从Cache中替换出去；
近期最久未使用(LRU,Least-Recently Used):近期内最久未被访问过的块从Cache中替换出去；
随机替换：随机选择替换块

## Slide 32
二、Cache与主存映射
Cache的读写操作
Cache
主存
Cache写：
CPU发出写命令，若Cache命中，可以有两种方法：
(1)通写(Write-Through)：Cache单元和主存单元同时写，使得主存与Cache保持一致;
(2)回写(Write-Back):只修改Cache单元,并对该块加标志，直到该块从Cache替换出才一次写入主存

## Slide 33
二、Cache与主存映射
Cache的读写操作
Cache
主存
Cache读：
(1)旁路式读(Look-Aside)：
CPU同时向主存和Cache发读命令和地址；
Cache命中，则读Cache，中断读主存命令;
Cache未命中，则直接访问主存读数据;
(2)通过式读(Look-Through):
CPU先向Cache发读命令和地址；
Cache命中，则从Cache读；
Cache未命中，再将读命令和地址送主存；

## Slide 34
三、主存与外存映射
虚拟存储器：依靠操作系统存储管理功能和相关硬件，从逻辑上为用户提供一个比物理存储容量大很多、可寻址的存储空间；
虚拟存储器把可访问的逻辑地址(虚拟地址)空间与实际的物理空间分开，把外存数据与主存区域关联起来
外存
主存
实地址
虚拟存储器
虚实地址映射
虚地址
硬件
虚拟
操作系统

## Slide 35
本章小结
1、半导体存储器逻辑设计(芯片选择、地址分配、片选逻辑、片选译码（门电路或译码器方式）、连接框图)。
4、基本概念：存储器分层结构；随机存取、顺序存取、直接存取方式；全译码与部分译码;奇偶校验思想。
2、动态刷新(原因、刷新方式)；刷新与重写的区别。
3、静态MOS和动态MOS存储器的存储原理。

## Slide 36
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering