## Slide 1
计算机系统结构
第三章 指令系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
引言
指令：按照某种规律有序排列的，能被CPU识别、执行的二进制代码序列。
指令系统（指令集）：一台计算机所能执行的全部指令的集合。
指令系统是计算机软硬件之间的界面

## Slide 3
引言
指令集类型：
CISC (Complex Instruction Set Computer)
指令集庞大，指令功能复杂，变长指令，指令格式多变，寻址方式多，执行时间差异大，大部分指令都可以访问存储器；
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
精简指令数量，简化指令类型，定长指令，指令格式统一，寻址方式简单，专门的访存指令才能访问存储器。

## Slide 4
主要内容
1
2
指令寻址方式
指令格式
3
指令类型

## Slide 5
3.1 指令格式
02.
指令字长
03.
操作码结构
04.
指令中的地址结构
01.
指令基本格式

## Slide 6
一、指令基本格式
指令的基本格式：
操作码OP 地址码A
一条指令提供两方面的信息：
① 与CPU操作有关的信息---操作码（OP）；
② 与操作数有关的信息---地址码（AD）。
注：一条指令中的操作码OP有且仅有一个，而地址码A可有0、1、2、3、4个。

## Slide 7
一、指令基本格式
设计指令格式时需要考虑的主要问题：
① 指令字长：固定字长？可变字长？
② 操作码：位置、位数固定？可扩展？
③ 地址码：数量？直接给出哪些地址？哪些地址是系统隐含约定的？
④ 寻址方式：根据地址码如何获取最终的操作数？

## Slide 8
二、指令字长
增加指令字长可丰富指令功能，但存在如下问题： 占用存储空间大； 从主存中取指时间长； 指令执行速度慢。
定长指令格式
变长指令格式
控制简单
合理利用存储空间

## Slide 9
三、操作码结构
① 定长操作码：
指令长度比较长时，操作码位置、位数固定，一般在指令的高位；
② 扩展操作码：
指令长度比较短时，操作码位置、位数不固定，用扩展标志表示。
操作码的位数决定了操作类型的多少。

## Slide 10
三、操作码结构
例: 指令字长16位，可含有3、2、1或0个地址，每个地址占4位。
0000 X Y Z
1110 X Y Z
...
...
...
...
1111 0000 Y Z
1111 1110 Y Z
...
...
...
...
1111 1111 0000 Z
1111 1111 1110 Z
...
...
...
...
1111 1111 1111 0000
1111 1111 1111 1111
...
...
...
...
15~ 12 11~8 7~4 3~0
三地址指令 15条
二地址指令 15条
一地址指令 15条
零地址指令 16条
扩展操作码示例

## Slide 11
三、操作码结构
③ 方式码（复合型操作码）：
操作码分为几部分，每部分表示一种操作。
例：某计算机算术逻辑运算指令格式：
15 … 13 12 11 10 9 8 7 … 0
基本操作 进位 移位 回送 判跳 操作数

## Slide 12
四、指令中的地址结构
指令中所需操作数的地址形式：
① 显地址：
在指令中显示地给出地址码,如主存储单元号或CPU的寄存器编号，例如：ADD AX，BX
② 隐地址：
指令中不给出地址码,以隐含方式约定，
例如：PUSH AX
简化地址结构的基本途径：尽量使用隐地址。
隐含另一个地址码在堆栈

## Slide 13
四、指令中的地址结构
（1）四地址指令
操作码
OP A1 A2 A3 A4
结果存放地址
下条指令地址
功能：
(A1) OP (A2) A3
下条指令地址 A4
格式：
操作数地址1
操作数地址2
地址结构:在指令中明确给出几个地址，给出哪些地址。

## Slide 14
四、指令中的地址结构
（2）三地址指令
操作数地址1
OP A1 A2 A3
结果存放地址
功能：
(A1) OP (A2) A3
下条指令地址：（PC）+ n PC
（在模型机中，为简化起见，令n=1）
四地址指令 三地址指令：下条指令地址使用隐地址
操作码
操作数地址2
格式：
程序计数器

## Slide 15
四、指令中的地址结构
（3）二地址指令
OP A1 A2
功能：
(A1) OP (A2) A1
下条指令地址：（PC）+ n PC
格式：
多数情况下，两个操作数运算后至少有一个数不再使用，因而不需要保留。
如： ADD AX，BX

## Slide 16
四、指令中的地址结构
（4）一地址指令
OP A1
功能：
(A1) OP (AC) AC
下条指令地址：（PC）+ n PC
格式：
一地址指令有以下两种常用的表示方式。
a.隐含约定目的地的双操作数指令
源操作数地址
例：MUL BX ；(BX)×(AX)→DX：AX

## Slide 17
四、指令中的地址结构
（4）一地址指令
OP A1
功能：
OP (A1) A1
下条指令地址：（PC）+ n PC
格式：
b.只有目的操作数的单操作数指令
目的操作数地址
例：INC BL ；加1

## Slide 18
四、指令中的地址结构
（5）零地址指令
OP
格式：
a.单操作数指令，隐含指定操作数
例：RST ；返回指令，隐含在堆栈的栈顶
b.不需要操作数的指令。
例： NOP ；空操作指令，起到延时作用
例: HLT ；停机指令

## Slide 19
练习：
假设某机器指令字长16位，操作码可扩展，有零操作数、单操作数和双操作数三类指令，每个地址码6位，其中双操作数指令有15条，则单操作数指令最多可有 条。

## Slide 20
3.2 指令寻址方式
01.
操作数存储位置
02.
寻址方式

## Slide 21
一、操作数存储位置
数据存储位置
堆栈
寄存器
存储器
（主存的一段特殊空间）
CPU中的寄存器
外设接口中的寄存器
主存
外存

## Slide 22
一、操作数存储位置
CPU能够直接访问的操作数在CPU内寄存器、主存储器（含Cache）、接口寄存器；
通过提供寄存器编号或存储器编号进行访问；
由于主存储器容量远远大于CPU内的寄存器的容量，因此CPU能直接访问的操作数主要存放在主存储器。

## Slide 23
二、寻址方式
寻址方式可分为四大类，其它的寻址方式则是它们的变型或组合。
① 立即寻址
② 直接寻址类
寻址方式：规定如何解释地址码,以找到操作数。
③ 间接寻址类
④ 变址类

## Slide 24
二、寻址方式
（1）立即寻址方式
指令中直接给出操作数，即在取出指令的同时也就取出了可以立即使用的操作数。
例： MOV AX，1234H
常用于提供初值；
速度快，灵活性差

## Slide 25
二、寻址方式
（2）直接寻址方式
由指令直接给出操作数地址（存储单元号或寄存器号）
① （主存）直接寻址方式
操作数存放在主存单元中, 指令中给出的地址码是主存单元号
0000000000
1111111111
0000000001
每个主存单元有一个唯一的地址
操作数在主存或寄存器

## Slide 26
二、寻址方式
OP 地址1 地址2=A（主存单元号）
主存
A
假定主存储器是按字编址，一个操作数占一个主存单元，操作数为S，主存单元地址码为A；指令也是占一个字，其中包含操作码OP和地址码A。
操作数S
指令
直接寻址
寻址过程：操作数地址 操作数
访存
操作数S与地址码A的关系为：S=(A)

## Slide 27
二、寻址方式
例：若主存储器数据区的地址与数据之间对应关系如下，指令给出地址码A=2000H，按直接寻址方式读取操作数。
地址 数据
1000H 1A00H
2000H 1B00H
3000H 1C00H
1B00H
例如：MOV AX，[2000H]
直接寻址,地址码为2000H

## Slide 28
二、寻址方式
（2）直接寻址方式
②寄存器直接寻址方式
操作数存放在寄存器中,指令中给出的地址码是寄存器编号；
例如，模型机CPU的可编址寄存器编号可分配如下：R0＝000，R1＝001，R2＝010，R3＝011，SP=100，PSW=101，PC=111等。

## Slide 29
二、寻址方式
OP 地址1 地址2=XXX（Ri编号）
Ri
指令给出的寄存器号是Ri，从Ri中直接读取操作数S。
操作数S
主存
指令
CPU
操作数S与寄存器Ri的关系为：S=(Ri）
寻址过程： 寄存器号 操作数
Ri

## Slide 30
二、寻址方式
例：若CPU中寄存器内容如下，现指令中给出寄存器号为011，按寄存器寻址方式读取操作数。
R0 1000H
R1 2000H
R2 3A00H
R3 3C00H
3C00H
例如：ADD R0，R3
MOV AX，BX

## Slide 31
二、寻址方式
直接寻址方式小结：
存储器直接寻址 寄存器直接寻址
是否访存
速度
地址位数
访存1次
不访存
慢
快
多
少
操作数在主存单元或寄存器

## Slide 32
二、寻址方式
直接寻址方式小结：
减少指令中地址数目与减少一个地址码的位数是两个不同的概念；
采用隐地址可以减少指令中地址的数目；
采用寄存器型寻址可以减少指令中地址码的位数；
两种方式均减少了指令长度。

## Slide 33
二、寻址方式
（3）间接寻址
间址单元：存放操作数地址的存储单元
间接寻址类的操作数都在主存储器中，寻址过程需要先得到操作数所在主存单元的地址。
直接地址：操作数所在单元的地址
间接地址：间址单元的地址
主存
2000H
操作数S
1000H
1000H

## Slide 34
二、寻址方式
① 主存间接寻址方式
操作数S与地址A1的关系为：S=((A1))
OP 地址1 地址2=A1
A1
主存
操作数S
A2
寻址过程：
间接地址 直接地址 操作数S
访存
访存
指令中给出的地址码是间接地址
间接寻址
A1
A2

## Slide 35
二、寻址方式
例：若主存储器数据区的地址与单元内容之间对应关系如下，指令给出地址码A=2000H，按间接寻址方式读取操作数。
地址 存储内容
1000H 4000H
2000H 3000H
3000H AC00H
据此访问主存储器，则操作数地址(A)=3000H；
则操作数S=((A))= AC00H。

## Slide 36
二、寻址方式
操作数S与寄存器Ri的关系为：S=((Ri))
寻址过程：
寄存器号 操作数地址 操作数
Ri
访存
OP 地址1 地址2=XXX
（Ri的编号）
Ri
A（操作数地址）
主存
A
操作数S
② 寄存器间接寻址方式
指令中给出的地址码是寄存器编号，寄存器中存放操作数地址
操作数仍在主存单元

## Slide 37
二、寻址方式
例：若指令中给出寄存器号为001，按寄存器间址方式读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：1000H 3A00H
2000H 2C00H
3000H 3B00H
指令指定的寄存器为R1，则操作数地址（R1）=2000H，操作数为S= ((R1))=（2000H）=2C00H。
采用寄存器间址方式，可以减少指令中的地址码长度。
例如：MOV AX，[BX] ；MOV AX，DS：[BX]

## Slide 38
二、寻址方式
操作数S与寄存器Ri的关系为：S=((Ri))
A+1，修改Ri的内容
OP 地址1 地址2=XXX
（Ri的编号）
Ri
A（操作数地址）
主存
A
操作数S
寻址过程：
寄存器号 操作数地址 操作数
Ri
访存
(Ri)+1->Ri
③ 自增型寄存器间址方式
按照寄存器间址方式获取操作数后,寄存器的值加1。
寄存器间址的变型
修改前

## Slide 39
二、寻址方式
例：若指令中给出寄存器号为010，按自增型寄存器间址方式读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：3000H A300H
3001H BC00H
指令指定的寄存器为R2，则操作数地址(R2)= 3000H；
操作数为S= ((R2))= A300H；
R2内容修改为(R2)=3001H。
重复执行这同一条指令就可以访问从3000H单元开始,沿地址码增大方向的一段连续区间。

## Slide 40
二、寻址方式
操作数S与寄存器Ri的关系为：S=((Ri)-1)
OP 地址1 地址2=XXX
（Ri的编号）
Ri
A
主存
A-1
操作数S
寻址过程：
寄存器号 操作数地址=(Ri)-1
Ri
操作数地址=A-1
A
④ 自减型寄存器间址方式
寄存器间址的又一种变型;指定的寄存器内容减1，然后按照寄存器间址方式获取操作数。
A-1->Ri
修改Ri
访存
操作数

## Slide 41
二、寻址方式
例：若指令中给出寄存器号为010，按自减型寄存器间址方式读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：2FFEH A300H
2FFFH 27FFH
3000H BC00H
指令指定的寄存器为R2;
操作数地址（R2)-1= 3000H-1= 2FFFH;
操作数S= ((R2)-1) = (2FFFH) = 27FFH。
通过重复执行这同一条指令，就可以访问从2FFFH开始，沿地址码减小方向的一个连续数据区。

## Slide 42
二、寻址方式
⑤ 堆栈寻址
堆栈是一段特殊的存储空间，一端固定，操作在活动端
以向上生成（从高地址向低地址方向存放数据）方式为例：
栈顶单元
栈底单元
尚未存入
……
……
堆栈
SP
栈顶地址
操作数S

## Slide 43
二、寻址方式
操作数S与寄存器SP的关系为：S=((SP)-1)
SP
1)压栈：寄存器号 操作数地址=(SP)-1 操作数
访存
压栈/出栈寻址过程（隐式寻址）：
2)出栈：寄存器号 操作数地址 操作数，
SP
访存
操作数S与寄存器SP的关系为：S=((SP))
(SP)+1
压栈操作是SP作间址寄存器的自减型寄存器间址；
出栈操作是SP作间址寄存器的自增型寄存器间址。
堆栈寻址：堆栈指针SP作为间址寄存器，可以是隐含约定，也可显示方式。
修改前

## Slide 44
二、寻址方式
例：对堆栈的连续压入与连续弹出（自底向上生长方式）, SP内容为00FFH，压入第一个数据元素a，然后压入第二个数据元素b，最后弹出栈顶单元内容。
00FF
初始化
1）初始化
将栈底地址即初始值送入堆栈指针SP寄存器，本例中假定初始值为00FFH。
（在某些实际系统中，将压入数据的第一个堆栈单元称为栈底，SP则初始化为栈底地址+1）
SP
00FFH

## Slide 45
二、寻址方式
FF
初始化
FF
FE
a
压入a
2）压入第一个数据元素a
a.(SP)-1→SP，即SP内容修改为00FEH；
b. 将待存数据a送入00FEH单元（新栈顶)。
压入b
FE
FD
b
a
3）压入第二个数据元素b
a. (SP-1)→SP，即SP内容修改为00FDH；
b. 将待存数据b送入00FDH单元（新栈顶）。

## Slide 46
二、寻址方式
压入b后的堆栈
(SP)=00FDH
FD
b
a
4）出栈
a. 将SP指向的栈顶单元（00FDH）内容，即数据b读出，送入指定地方；
b. 修改堆栈指针：(SP)+1→SP，SP指向新栈顶。
弹出b后的堆栈
（SP）=00FEH
FE
a

## Slide 47
二、寻址方式
堆栈寻址的应用：
堆栈先进后出的方式可方便处理子程序嵌套调用；
调用子程序时将返回地址压栈保存；
子程序运行结束时，从栈顶弹出返回地址送PC，返回上一级程序，从调用语句下一条指令继续执行；

## Slide 48
二、寻址方式
间接寻址类小结：
寻址方式 | 操作数位置 | 地址码形式 | 访存次数
存储器间接寻址 | 主存 | 主存单元号 | 2
寄存器间接寻址 | 主存 | 寄存器号 | 1
自增型寄存器间址 | 主存 | 寄存器号 | 1
自减型寄存器间址 | 主存 | 寄存器号 | 1
堆栈寻址 | 堆栈(主存) | SP | 1

## Slide 49
二、寻址方式
（4）变址、基址寻址
通过计算得到有效地址，使地址表示灵活可变。
① 变址寻址：
指令中一个地址码包含两个信息：形式地址D，变址寄存器Rx。
操作数有效地址 A= D+(Rx)，根据A访问主存储器，读写操作数S。
操作数都在主存单元

## Slide 50
二、寻址方式
Rx
N
主存
操作数S
A=D+N
A
OP 地址1 Rx D
加法器
寻址过程：
访存
形式地址D
Rx
变址寄存器号
变址量N
A=D+N
操作数
操作数S与形式地址D、变址寄存器Rx的关系为：S=((Rx)+ D)
地址2

## Slide 51
二、寻址方式
例：若指令中给出变址寄存器号为000，形式地址为1000H，按变址方式读取操作数。
寄存器：R0 0030H
R1 1000H
R2 2000H
主存单元：1000H 7A00H
102FH 1000H
1030H 2C00H
则操作数地址：
A= D+(R0) =D+N=1000H+0030H=1030H；
操作数S= (A)= 2C00H。

## Slide 52
二、寻址方式
例如：下列语句的源操作数采用变址寻址
MOV AL，20H[SI] ；
形式地址20H
变址寄存器SI
通过修改SI的值，可以访问数组等连续地址空间；

## Slide 53
二、寻址方式
② 基址寻址：
指令中一个地址码给出了两个信息：
形式地址(位移量)D，基址寄存器RB;
有效地址A= D+(RB)
根据A访问主存储器，读写操作数S。
在CPU中有专用的基址寄存器，比如8086/8088中使用BX、BP寄存器。

## Slide 54
二、寻址方式
RB
N
主存
操作数S
A=D+N
A
OP 地址1 RB D
加法器
寻址过程：
访存
形式地址D
RB
基址寄存器号
基准地址N
A=D+N
操作数
操作数S与形式地址D、基址寄存器RB的关系为：S=((RB)+ D)

## Slide 55
二、寻址方式
例：若指令中给出基址寄存器号为001，形式地址（位移量）为007FH，按基址寻址方式读取操作数。
寄存器：R0 1000H
R1 2000H
R2 3000H
主存单元：107FH 7A00H
207FH 7A3CH
3000H 1C00H
基址寄存器为R1，则基准地址为N= (R1)= 2000H；
位移量为D=007FH，则操作数地址：
A = N+D = 2000H+007FH =207FH；
据此访问主存储器，读得操作数S= (A)= 7A3CH。

## Slide 56
二、寻址方式
变址、基址寻址比较：
 | 变址寻址 | 基址寻址
相同点 | 有效地址计算方法相同; 在一些计算机中由相同硬件实现。 | 
不同点 | 变址寄存器提供修改量（可变），而指令中提供基准量（固定） | 基址寄存器提供基准量（固定），而指令中提供位移量（可变）
 | 面向用户，用于访问字符串、向量和数组等成批数据 | 面向系统，主要用于逻辑地址和物理地址的转换，解决程序在主存中的重定位和扩大寻址空间等问题

## Slide 57
二、寻址方式
例：某商场的销售金额汇总如表所示，采用基址加变址方式查询某天的销售额。假定：存储首址为1000H（内容为1月1日销售金额），每天的销售金额存放在一个主存单元之中，为每个月份分配31个单元。
表 商场销售金额统计示意表
③ 基址加变址方式

## Slide 58
二、寻址方式
变址加基址的寻址方式广泛应用于许多计算机中。
例如：
MOV AX，10[BX][SI] ；
MOV DX，VAR[BP][SI] ；
基址寄存器
变址寄存器

## Slide 59
二、寻址方式
PC当前值，
下一指令地址
PC
A
主存
现行指令
D=A+d
D
OP 地址1 PC d
加法器
位移量(PC指向的单元到操作数S所在单元间的距离）
④ 相对寻址（也称浮动编址）
可看作基址寻址的特例，PC作为基址寄存器
操作数S
PC
d
下一指令

## Slide 60
二、寻址方式
寻址过程：
访存
形式地址d
PC
程序计数器
下一指令地址A
D=A+d
操作数
操作数S与形式地址d 、寄存器PC的关系为：
S=（(PC)+ d))

## Slide 61
二、寻址方式
例：若指令字长16位，存储器按字节编址，取指前寄存器内容如下，该指令采用相对寻址方式读取操作数，形式地址(位移量)为0003H。
寄存器：PC 1000H
RO 2000H
R1 3000H
主存单元：OFFDH BC00H
1003H AF00H
1004H AF01H
1005H AF02H
操作数有效地址= (PC)+d=1000H+2+0003H=1005H，
则操作数为S=（(PC)+d）= (1005H)= AF02H。

## Slide 62
二、寻址方式
例：若指令字长16位，存储器按字节编址，取指前寄存器内容如下，该指令采用相对寻址方式读取操作数，形式地址(位移量)为-0003H。
寄存器：PC 1000H
RO 2000H
R1 3000H
主存单元：OFFDH BC00H
0FFFH BC01H
1003H AF00H
则操作数有效地址= (PC)+d=1000H+2+(-0003H)=OFFFH，则操作数为S=((PC)+ d))=(OFFFH)= BC01H。

## Slide 63
二、寻址方式
相对寻址典型应用是在转移指令中获取转移地址
MOV AX, BX
JMP NEXT
AND CL, 0FH
⁝
NEXT: OR CL, 7FH
JMP
NEXT
┇
┇
┇
代码段
d

## Slide 64
二、寻址方式
⑤ 页面寻址
将PC内容的高位段与位移量相拼接,相对寻址就演变成页面寻址。
有效地址=（PC)H，d；
PC
A
主存
操作数S
操作数地址
操作数地址
OP 地址1 PC d
拼接
AH

## Slide 65
二、寻址方式
例：若从1030H单元中取出一条指令，该指令采用页面寻址方式读取操作数，形式地址为FFH。
则：
PC的高8位为10H，与形式地址FFH相拼接，得到操作数有效地址10FFH
页面寻址方式适合于采取页面管理的存储组织。

## Slide 66
二、寻址方式
变址寻址类小结：
寻址方式 | 操作数位置 | 地址码形式 | 访存次数
变址寻址 | 主存 | 变址寄存器[形式地址] | 与形式地址提供方式有关
基址寻址 | 主存 | 基址寄存器[形式地址\位移量] | 
基址变址寻址 | 主存 | 基址+变址寄存器[形式地址] | 
相对寻址 | 主存 | PC[形式地址\位移量] | 
页面 | 主存 | PC[形式地址\位移量\页内偏移] | 

## Slide 67
二、寻址方式
寻址方式总结：
以上四类寻址方式,重点弄清楚“数在哪里”(在指令中、在CPU寄存器中、在主存中？)
① 如果操作数在主存中，指令直接给出地址还是间接给出地址(寄存器间址、存储单元间址)?
② 如何通过计算使地址量可变 (与变址寄存器内容加、与基址寄存器内容加、与PC内容加或拼接)?

## Slide 68
二、寻址方式
θ操作数D
指令
立即数寻址
操作数D
主存
θ 直接地址A
指令
存储器直接寻址
操作数D
寄存器组
θ R
指令
寄存器直接寻址
寻址方式总结：

## Slide 69
二、寻址方式
(A)
主存
θ 间接地址A
指令
操作数D
存储器间接寻址
主存
θ 间址R
指令
操作数D
寄存器间接寻址
（R）
寄存器组
间址单元
寻址方式总结：

## Slide 70
二、寻址方式
主存
Rx A
指令
操作数D
变址/基址寻址
（Rx）
寄存器组

主存
PC A
指令
D
相对寻址
（PC）
寄存器组

寻址方式总结：

## Slide 71
3.3 指令类型
01.
指令分类
02.
传送类指令
03.
输入/输出（I/O）指令

## Slide 72
一、指令分类
指令分类不同标准：
① 按指令格式分类
双操作数指令、单操作数指令、程序转移指令等。
② 按操作数寻址方式分类
RR型（寄存器—寄存器型） RX型（寄存器—变址型）
RS型（寄存器—存储器型） SI型（存储器—立即数型）
SS型（存储器—存储器型）

## Slide 73
一、指令分类
③ 按指令功能分类
大部分微处理器支持的指令类型：
传送指令
输入/输出（I/O）指令
运算指令(算术运算\逻辑运算指令)
程序控制类指令
处理机控制类指令等

## Slide 74
二、传送类指令
设置传送指令时，需考虑的主要问题：
① 传送范围，即指令允许数据在什么范围内传送。 R <—> R
M <—> M
M —> R （读存储器）
R —> M （写存储器）
（1）一般传送指令
② 传送单位，即数据可以按字节、字、双字或数组为单位进行传送
③ 设置寻址方式。

## Slide 75
二、传送类指令
（2）堆栈指令
压栈（PUSH）：将数据压入堆栈栈顶，可视为写主存单元的特例；
出栈（POP）：从堆栈栈顶弹出数据，可视为读主存单元的特例。
（3）数据交换指令
双向数据传送，即将源操作数与目的操作数（一个字节或一个字）相互交换位置。

## Slide 76
三、输入/输出(I/O)指令
I/O指令是广义的传送指令，传送的一方为输入/输出（I/O）设备
（1）外围设备编址
① 对外围设备单独编址
1）单独编址到设备级：
早期的做法是为每台外围设备分配一个设备码，该设备接口中设置有限的寄存器，例如寄存器A、B、C。
在I/O指令中给出设备码，并指明是哪个寄存器。

## Slide 77
三、输入/输出(I/O)指令
2）单独编址到寄存器级：
为各I/O接口中的有关寄存器分配一种I/O端口地址，即编址到寄存器一级。
端口地址：8位，地址码0~255
16位，地址码256~1023
例1：IN AX，0CH ；直接寻址，输入一个字到AX
例2：MOV DX，02ECH ;地址码超过8位，送DX
IN AX，DX ；间接寻址，输入一个字到AX

## Slide 78
三、输入/输出(I/O)指令
② 外围设备与主存储器统一编址
统一编址到寄存器级, 每个外围设备接口中的一个寄存器视作一个主存单元，分配一个存储单元地址(总线地址)。
根据指令给出的地址码,可以判明是访问主存还是访问外围设备,是访问哪一个接口的哪一个寄存器。

## Slide 79
三、输入/输出(I/O)指令
单独编址与统一编址的比较
 | 单独编址方式 | 统一编址方式
优点 | I/O指令和传送指令容易区分，外设地址线少，译码简单，主存空间不会闲置 | 可用传送指令代替专用I/O指令，通过地址总线访问外设接口中的寄存器（如同通过地址总线访问主存单元）
缺点 | 控制类总线中增加了信号线I/O Read 和 I/O Write | 接口中的寄存器占用主存一部分地址，减少了主存的可用空间

## Slide 80
三、输入/输出(I/O)指令
① 设置专用的I/O指令：IN，OUT
适合外围设备单独编址方式。
1）如采用设备编码方式，则I/O指令地址码部分应给出所要访问的外围设备编码，并指定所访问的寄存器。
2）如果采用I/O端口地址编码方式，则I/O指令地址段给出端口地址（直接/间接寻址）
直接寻址：OUT 20H，AL ；20H表示端口号
间接寻址：MOV DX，83FCH ；83FCH表示端口号
IN AL，DX
（2）I/O指令设置

## Slide 81
三、输入/输出(I/O)指令
② 采用通用的数据传送指令实现I/O操作
隐式I/O指令，适合统一编址方式，以相同指令访问主存和外设。
例如：
输出操作：MOV port_n，R0 ；port_n为寄存器编号
输入操作：MOV R0，port_n

## Slide 82
本章总结
1、指令、指令系统的概念
2、指令的基本格式，包含操作码和地址码
3、指令地址结构及简化思想：减少地址码数量(采用隐地址)、减少指令地址码长度（采用寄存器型寻址）
4、四大类寻址方式（立即数寻址、直接寻址、间接寻址、变址类寻址）寻找操作数的过程；
5、指令类型；
外设编址方式：单独编址、统一编址；
I/O指令类型：专用I/O指令，通用传送指令

## Slide 83
本章总结
练习：
(1)简化指令地址结构的基本方法是什么？
(2)减少指令的一个地址码位数的基本方法是什么？

## Slide 84
本章总结
练习：若主存单元内容与地址码对应如下：
地址 存储单元内容
1000H A307H
1001H 0B3FH
1002H 1200H
1003H F03CH
1004H 1001H
(1)若采用寄存器间址读数，指定寄存器R0的内容为1002H,则操作数是多少？
(2)若采用自增型寄存器间址方式(R0)+读取数，R0内容为1000H,则操作数是多少？指令执行后(R0)=？
(3)若采用自减型寄存器间址方式-(R1)读取数，R1内容为1003H,则操作数是多少？指令执行完成后R1的内容是多少？
(4)若采用变址寻址方式X(R2)读数，指令中给出形式地址d=3H,变址寄存器R2内容为1000H,则操作数是多少？
(5)若采用存储器间接寻址读数，间接地址为1004H，则操作数是多少？

## Slide 85
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering