## Slide 1
计算机系统结构
第六章 输入/输出系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
概述
4
中断方式及接口
DMA方式及接口
3
程序传送方式及接口

## Slide 3
6.1 概述
01.
02.
总线
接口功能与类型
03.
I/O控制方式

## Slide 4
一、总线
1、总线概念
1）定义：一组能为多个部件分时共享的信息传送线路。
2）特点：分时、共享
发送部件通过三态门控制分时发送信息，
由打入脉冲将信息送入指定接收部件。
3）实体：一组传送线与相应控制逻辑
CPU内设置控制逻辑
设置总线控制器

## Slide 5
一、总线
2、总线分类
(1) 按功能(层次)划分
1）片内总线
芯片内各逻辑单元之间互连的总线
2）局部总线——片级总线
CPU与外围控制芯片之间互连的总线
3）系统总线——板级总线
计算机系统内各功能部件之间，或各插件板之间互连 的总线
4）外总线——通信总线
计算机系统之间，或计算机系统与其他系统之间的总线。

## Slide 6
一、总线
ALU
寄存器组
控制部件
内总线
ROM
局部总线
RAM
外总线
(通信总线)
存储器扩展板
I/O处 理器
图形处理器
系统总线

## Slide 7
一、总线
例.
打入地址
打入数据
时钟信号
T1
T3
T2
T4
地址信号
数据信号
(2) 按时序控制方式划分
1）同步总线
由统一时序控制总线传送操作。
在固定时钟周期内完成数据传送，由同步脉冲定时打入。
总线周期

## Slide 8
一、总线
2）异步总线
无固定时钟周期划分，总线周期时间由传送实际需要决定；以异步应答方式控制总线传送操作。
总线请求
例.
(设备 CPU)
总线批准
(CPU 设备)
主同步
(主设备 从设备)
从同步
(从设备 主设备)
总线周期
总线传送
（时间可变）
（时间可变）
总线权切换

## Slide 9
一、总线
不互锁：请求信号引发回答信号，两个信号的结束 是由设备自身定时决定的。
主设备：申请并控制总线权的设备；
从设备：与主设备通信的另一方；
根据主、从设备的请求信号、回答信号及设备自身定时的关系，异步应答分为三类：
请求(设备1)
应答(设备2)

## Slide 10
一、总线
半互锁：请求信号引发回答信号，设备1的请求信号 的结束是设备2决定的。
全互锁：请求信号引发回答信号，设备1的请求信号 的结束是由设备2决定的，设备2回答信号 的结束是根据设备1决定的。
请求(设备1)
应答(设备2)
请求(设备1)
应答(设备2)

## Slide 11
一、总线
3）扩展同步总线
以时钟周期为基础时序，允许总线周期中的时钟数可变。
例.
时钟
T1
T3
T2
地址
数据
T4
T4
Tw
Tw:等待周期

## Slide 12
一、总线
注意几个“周期”概念：
时钟周期：CPU一步操作(一次数据传送)时间。
总线周期：经过总线的一次数据传送(访存)时间。
通常包含若干时钟周期。
（模型机的一个总线周期只包含一个时钟周期）
工作周期：指令周期中的一个操作阶段。
可包含多个总线周期。

## Slide 13
一、总线
1）并行总线
同时传送各位信息。
2）串行总线
分时逐位传送各位信息。
(3) 按数据传送格式划分
CPU内总线：同步、并行
系统总线：同步、异步、扩展同步、并行
外总线：异步、并行、串行

## Slide 14
一、总线
1）集中式仲裁
总线控制逻辑集中在中央仲裁器
三种方式
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式
3、总线的仲裁
多个部件同时申请总线使用权时，对总线的使用权进行裁决.

## Slide 15
一、总线
① 链式查询集中式总线仲裁
总线授权
总线仲裁器
总线请求
总线忙
设备1
设备2
设备n
总线授权信号被依次串行地传送到所连接的外围设备上进行比较。
设备的优先级固定，逻辑距离越近的优先级越高

## Slide 16
一、总线
② 计数器定时查询方式总线仲裁
定时查询计数
总线仲裁器
总线请求
总线忙
设备1
设备2
设备n
当查询计数器计数值与发出请求的设备编号一致时，中止查询，该设备获总线控制权。
优先级灵活：计数器初值、设备编号可通过程序设定，优先次序可用程序控制。

## Slide 17
一、总线
③ 独立请求方式总线仲裁
总线忙
总线请求
总线授权
设备1
设备2
设备n
总线仲裁器
总线请求
总线授权
总线请求
总线授权
各设备均通过专用请求信号线与仲裁器连接，且通过独立的授权信号线接收总线批准信号。

## Slide 18
一、总线
各设备有仲裁电路，需要控制总线时，自行判定是否能获得总线权。
缺点：信号线复杂；
优点：防止总线时间浪费
设备1
设备2
设备n
仲裁总线
总线忙
仲裁电路
仲裁电路
仲裁电路
数据线
2）分布式仲裁

## Slide 19
一、总线
4、总线标准
对总线物理结构、功能、电气等规范统一规定。
物理特性:
功能特性:
电气特性:
时间特性:
如接插头大小、引脚数量、相对位置等
描述每一信号线的功能
如信号传送方向、
信号的正负逻辑等。
信号驱动能力、
抗干扰能力、
如信号有效的时机、持续时间等。

## Slide 20
一、总线
常见的总线标准
总线 | 开发者 | 宽度 | 频率 | 传输率
ISA | IBM，1984 | 8/16 | 8.33M | 8.33/16.66MB/s
EISA | Compaq等，1988 | 32 | 8.33M | 33.3MB/s
AGP | Intel，1996 | 32 | 66.6M×1/2/4/8 | 266.4MB/s…
PCI | Intel，1991 | 32/64 | 33/66/133M | 132MB/s…
USB | Intel、IBM等，1994 | 1 | 1.5/12/480/4000M | 0.2/1.5/60/500MB/s

## Slide 21
二、接口功能与类型
1、接口的主要功能
1）寻址
接收CPU送来的地址码，选择接口中的寄存器。
2）数据缓冲
实现主机与外设的速度匹配。
缓冲深度与传送的数据量有关。
I/O接口指主机和外设的交接部分，位于系统总线和外设之间。
接口
外设
系统总线

## Slide 22
二、接口功能与类型
3）预处理
串-并格式转换（串口）
数据通路寬度转换（并口）
电平转换
4）控制逻辑
对CPU发来的控制命令进行解释，并产生相应的操作命令发送给设备；
将设备状态信息通过总线传给CPU。

## Slide 23
二、接口功能与类型
2、接口分类
1）按数据传送格式划分
a. 并行接口
接口与系统总线、接口与外设均按并行方式传送数据。
数据各位同时传送。
适用于设备本身并行工作，距主机较近的场合。
b. 串行接口
接口与系统总线并行传送，接口与外设串行传送。
数据逐位分时传送。
适用于设备本身串行工作，或距主机较远，或需减少 传送线的情况。

## Slide 24
二、接口功能与类型
2）按时序控制方式划分
a. 同步接口
接口与系统总线的信息传送由统一时序信号控制。
b. 异步接口
接口与系统总线的信息传送采用异步应答方式。
3）按I/O传送控制方式划分
a. 直接程序传送接口
b. 中断接口
c. DMA接口

## Slide 25
三、I/O控制方式
主机与外设进行信息交换时，应考虑如下问题：
(1)CPU启动外设后,在外设做准备期间, CPU等待外设还是并行执行程序？
(2)如果CPU并行执行程序,外设准备好后如何通知CPU?
(3)I/O操作通过硬件隐指令方式还是软件方式?
对上述问题的不同方法，则有不同的I/O控制方式：
直接程序传送方式
中断方式
DMA方式

## Slide 26
本节小结
1、总线的概念、作用、特点
2、总线按时序控制方式分同步、异步和扩展同步总线
主设备与从设备
3、总线按数据传输格式分并行、串行总线
4、接口概念、主要功能
5、接口按数据传送格式、时序控制方式分类

## Slide 27
主要内容
1
2
概述
4
中断方式及接口
DMA方式及接口
3
直接程序传送方式及接口

## Slide 28
6.2 直接程序传送方式及接口
01.
无条件直接程序传送方式
02.
程序查询传送方式（条件传送）

## Slide 29
一、无条件直接程序传送方式
假设执行I/O操作时，外设总是准备好。
端口
译码器
AB
M/IO
输入
缓冲器
&
DB
RD
输入设备
输入接口示例：

## Slide 30
一、无条件直接程序传送方式
端口
译码器
AB
M/IO
输出
缓冲器
&
DB
WR
输出设备
输出接口：

## Slide 31
一、无条件直接程序传送方式
I/O操作通过软件方式
优点：
控制软件简单
接口电路简单
缺点：
应用受限

## Slide 32
二、程序查询传送方式
1）外设状态
空闲
工作
结束
启动（调用）
完成一次
工作
调用完
再请求
00
01
10
空闲：调用前，设备不工作；
结束：调用后，设备完成一次工作。
在接口中设置状态字
表示设备状态。
外设准备期间，CPU查询等待，直到设备准备好，则通过IO指令与外设交换一次数据
工作：送数据到接口或从接口取数据
Busy
Ready

## Slide 33
二、程序查询传送方式
启动外设
READY？
N
Y
从接口读数据
输入完成？
N
Y
结束
读设备状态
2）输入流程

## Slide 34
二、程序查询传送方式
输入接口示例：
WAIT：
IN AL, STATUS
TEST AL, 80H ；测试READY是否为1
JZ WAIT ；READY=0，继续等待
IN AL, DATA ；读取数据

## Slide 35
二、程序查询传送方式
3）输出流程
启动外设
BUSY？
Y
N
送数据到接口
输出完成？
N
Y
结束
读设备状态

## Slide 36
二、程序查询传送方式
输出接口示例:
WAIT：
IN AL, STATUS
TEST AL, 08H ；测试BUSY是否为0
JNZ WAIT ；BUSY=1，未准备好
MOV AL,BUFF
OUT DATA, AL

## Slide 37
二、程序查询传送方式
5）优点
控制简单，硬件开销小；
6）应用场合
对CPU效率要求不高的场合
或诊断、
调试过程。
4）缺点
外设准备期间，CPU查询等待,并行程度低；
CPU不能响应来自外部的随机请求，实时性差；

## Slide 38
主要内容
1
2
概述
4
中断方式及接口
DMA方式及接口
3
程序传送方式及接口

## Slide 39
6.3 中断方式及接口
01.
中断基本概念
02.
中断全过程（外中断）
03.
中断接口

## Slide 40
一、中断基本概念
1、定义
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序，处理完毕后自动恢复原程序的执行。
中断请求
中断处理程序
当前程序
断点
响应
返回

## Slide 41
一、中断基本概念
2、中断的实质与特点
1）中断的实质
程序切换
切换方法：
保存断点 (进入中断程序前)
恢复现场，返回断点 (中断服务处理后)
切换时机：
一条指令结束时切换，保证程序的完整性。
返回地址压栈保存
保护现场 (中断服务处理前)

## Slide 42
一、中断基本概念
2）特点
可处理随机事件
随机发生的事态
注意中断与转子程序的区别。
（按键、掉电等）
有意调用,随机请求的事态
（调用打印机）
随机插入的事态
（软中断指令）
程序切换需花费一定时间；
适合中低速I/O操作与随机事件。

## Slide 43
一、中断基本概念
3、中断分类
硬中断：由硬件请求信号引发中断
1）硬件中断与软中断
软中断：由软中断指令(INT n)引发中断
2）内中断与外中断
内中断：中断源来自主机内部
比如：除法错、溢出、软中断等
外中断：中断源来自主机外部，比如打印机等外设

## Slide 44
一、中断基本概念
3）可屏蔽中断与非屏蔽中断
可屏蔽中断：可通过屏蔽字屏蔽该类中断请求；
关中断(中断允许标志IF=0)时不响应请求。
非屏蔽中断(NMI)：该类中断请求不受屏蔽字影响；
请求的响应与开/关中断无关。
向量中断：由硬件提供中断服务程序入口地址
4）向量中断与非向量中断
非向量中断：由软件提供中断服务程序入口地址

## Slide 45
一、中断基本概念
4、中断典型应用
1）管理中、低速I/O操作
2）处理故障
事件发生时及时处理，而不是批量处理；
3）实时处理
4）人机对话
利用时钟中断定时采集参数，检测，调节。
5）多机通信

## Slide 46
一、中断基本概念
5、中断系统的硬、软件组织
中断系统
硬件：I/O接口、CPU响应逻辑
软件
中断请求源
中断服务程序
中断向量表
1）中断请求源
外部硬件中断源：IREQ0-IREQ7， 可扩展
内部硬件中断源：溢出、校验错等
软中断：INT n；系统功能调用，可扩展

## Slide 47
一、中断基本概念
2）中断服务程序
响应中断请求后调用的服务程序，对中断事件进行处理。
3）中断向量表（中断系统的软硬件界面）
中断向量：中断服务程序的入口地址(还可包含状态字)；
中断向量表：按中断类型码的顺序存放各中断向量，在一段连续的存储区；
向量地址：访问中断向量表内的中断向量所需的存储单元地址。

## Slide 48
一、中断基本概念
向量地址
例2.IBM PC中断向量表
M按字节编址，一个入口地
址32位，占4个编址单元。
（从主存0#单元开始）
0002H
中断向量表
入口地址0
入口地址1
0003H
0号中断源
1号中断源
=中断号+2
0000H
中断向量表
入口偏移0
入口基址0
0004H
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
=中断号×4
例1.模型机中断向量表
M按字编址，一个入口地址16位，占一个编址单元。
0002H
（从主存2#单元开始）

## Slide 49: 中断类型码 向量地址 中断向量表 0型 0000---0003H 1型 0004---0007H 专用区 。。。。。。。。。。。。。。。。 4型 0010---0013H 5型 0014---0017H 。。。。。。。。。。。。。。。。 系统保留区 31型 007C---007FH 32型 0080---0083H 。。。。。。。。。。。。。。。。 用户扩展区 255型 03FC---03FFH
一、中断基本概念

## Slide 50
二、中断全过程（外中断）
中断请求与传递
↓
中断判优
↓
中断响应
↓
中断服务处理
↓
中断返回

## Slide 51
二、中断全过程（外中断）
1、中断请求信号产生
接口中“完成”标志为1
外设工作完成：
CPU允许请求：
屏蔽字中对应的“屏蔽”标志为0
先“屏蔽”，后请求
先请求，后“屏蔽”
完成
请求触发器
屏蔽
CP
有效请求
完成
请求触发器
屏蔽
CP
请求
有效请求

## Slide 52
二、中断全过程（外中断）
2、中断请求信号传送
a.使用单独请求线
CPU
请求
请求
I/O
I/O
b.使用公共请求线
CPU
公共请求
I/O
I/O
I/O

## Slide 53
二、中断全过程（外中断）
c.采用二维结构
折衷方案，不同中断请求线优先级不同

## Slide 54
二、中断全过程（外中断）
d.混合结构
兼有公共请求与独立请求线结构

## Slide 55
二、中断全过程（外中断）
3、中断判优
1）不同事件的优先顺序
故障中断、DMA、外中断（先输入后输出）
2）CPU现行程序与外部请求的判优
现行程序优先级
a.CPU设置中断允许标志IF
=1，开中断
＜外设请求优先级，
响应
=0，关中断
b.CPU设置程序状态字的优先级字段
≥外设请求优先级，
不响应
（模型机）

## Slide 56
二、中断全过程（外中断）
a.软件判优
由程序查询顺序确定优先级，可灵活修改优先级。
3）外设请求判优
D0=1？
D7=1?
N
N
外设0中断服务程序
Y
外设7中断服务程序
Y
端口20H
≥1
0
7
INTR0
INTR7
INTR
读20端口
软件查询中断接口电路
中断请求

## Slide 57
二、中断全过程（外中断）
b.硬件判优
1
&
1
&
1
外设0
外设1
外设2
INTR0
INTR1
INTR2
一种采用独立请求线的并行判优逻辑
优先级顺序固定
INTR0’
INTR1’
INTR2’

## Slide 58
二、中断全过程（外中断）
链式优先排队逻辑:CPU只有单根中断请求线
&
外设0
外设1
外设2
外设0编码
&
≥1
INTR
&
外设1编码
&
&
外设2编码
&
INTA
优先级顺序固定
INTR0
INTRi
中断响应

## Slide 59
二、中断全过程（外中断）
专用芯片判优——中断控制器
中断控制器集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。
(以8259为例)

## Slide 60
二、中断全过程（外中断）
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
内部控制逻辑
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
IRR：
00010100
7 0
IMR：
00000100
ISR：
00001000
不发INT
00010100
7 0
00000000
00001000
发INT
优先级高
优先级低
IRR
IMR
ISR

## Slide 61
二、中断全过程（外中断）
中断请求
8259
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
内部控制逻辑
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
（未屏蔽的请求判优,生成相应中断号）
公共请求INT
CPU
CPU响应后获取中断号，并获中断服务程序入口地址，转服务程序。
优先级高
优先级低
IRR
IMR
ISR

## Slide 62
二、中断全过程（外中断）
1）响应中断的条件
a)有中断请求信号，且未被屏蔽;
b)CPU处于开中断状态(IF=1);
c)没有优先权更高的事件要处理（如故障引起的内部中断，或DMA请求等）；
d)上一条指令不是停机指令；
e)在一条指令结束时响应（ET结束之后）。
4、中断响应

## Slide 63
二、中断全过程（外中断）
2）响应过程
（以模型机为例）：
现行程序当前指令执行周期(ET)的最后一个节拍，响应INTR请求，向中断控制器发响应信号；
当前指令结束后进入中断周期（IT），该周期为一个过渡周期,任务是保存断点、获取中断服务程序入口地址

## Slide 64
二、中断全过程（外中断）
IT周期的操作流程：
关中断(IF=0)
保存断点(当前PC的内容)到堆栈
获取中断服务程序入口地址送PC
转中断服务程序
1->IT,CPIT，响应
0->PSW[4]
SP-1->SP,MAR
PC->MDR
MDR->M
向量地址->MAR
M->MDR->PC,MAR, 1->FT，CPFT
INT
主程序指令
ETi
中断服务程序
FT
IT0
IT1
IT2
IT3
IT4
硬件完成
中断周期IT

## Slide 65
二、中断全过程（外中断）
中断服务程序入口地址获取方式：
向量中断：由硬件根据中断类型号产生向量地址，查询中断向量表，获取中断服务程序的入口地址。
非向量中断：响应时首先转向中断查询程序，通过软件查询方式确定中断源，获取相应的中断服务程序入口地址。

## Slide 66
二、中断全过程（外中断）
5、中断处理：CPU执行中断服务程序
1）单级中断
CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的请求。
中断服务程序流程：
保护现场
具体服务处理
恢复现场
开中断、返回
外中断：
数据传送
服务程序中要用到的寄存器压栈

## Slide 67
二、中断全过程（外中断）
禁止同级或更低级别的请求，开放更高级别的请求
中断服务程序流程：
开中断、返回
保护现场
送新屏蔽字、开中断
具体服务处理
关中断
恢复现场及原屏蔽字
2）多重中断：
在中断服务过程中，允许响应处理更高级别的中断请求。

## Slide 68
二、中断全过程（外中断）
允许多重中断的嵌套形式：

## Slide 69
三、中断接口
1、组成（寄存器级）
D7~0
IRQ0
地址线
端口地址译码
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
1）端口地址译码
对接口寄存器寻址。
2）命令字寄存器
接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。
命令字格式的拟定：
接口板
用代码表示各种命令
代码位数
代码含义

## Slide 70
三、中断接口
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
4）数据缓冲器
传送数据，实现缓冲
单向/双向
缓冲深度
状态字格式的拟定：
用代码表示各种状态。
3）状态字寄存器
反映设备和接口运行状态

## Slide 71
三、中断接口
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
5）控制逻辑
请求信号产生逻辑
6）中断控制器（公用）
接收外设请求，判优，送出中断请求；
电平转换逻辑
扩展中断源
串-并转换逻辑(串口)
接收中断响应，送出中断号(中断类型码)。

## Slide 72
三、中断接口
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
2、工作过程（外中断）
1)初始化：设置工作方式，送屏蔽字，送中断号高位;
2)发启动命令(送命令字)，启动设备;
3)设备完成工作，请求中断;
4)中断控制器汇集各中断请求，判优，向CPU送INT，并形成中断号；
6)中断控制器送出中断号；
7)CPU执行中断隐指令操作，进入服务程序。
5)CPU响应INT，发；

## Slide 73
四、8086/8088中断系统
内部中断
外部中断
软中断指令
非屏蔽中断(NMI)
可屏蔽中断(INTR)
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…
1、中断源
8086/8088中断系统

## Slide 74
四、8086/8088中断系统
NMI
INTR
中断逻辑
软中断 INT n
溢出中断
除法错中断
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
08H~0FH
70H~77H
每个中断源分配了的中断类型号

## Slide 75
四、8086/8088中断系统
8086/8088中断向量表按中断类型码从小到大的顺序，存放各中断服务程序入口地址；
每个入口地址占四字节；
中断向量表位于内存最低1KB；
地址范围：00000H～003FFH
2、中断向量表

## Slide 76
四、8086/8088中断系统
将用户自定义的中断服务程序入口地址放入中断向量表
向量表所在的段基址=0
存放子程序入口的单元的偏移地址=n×4
3、中断向量表初始化

## Slide 77
四、8086/8088中断系统
中断向量表初始化示例
将类型码为48H的中断服务子程序TIMER的中断向量用MOV指令写入中断向量表:
MOV AX, 0
MOV DS, AX ;数据段段基址
MOV SI, 0120H ;向量地址48H*4
MOV BX, OFFSET TIMER ;子程序入口偏移地址
MOV [SI],BX
MOV BX,SEG TIMER ;子程序入口段基址
MOV [SI+2], BX

## Slide 78
本节小结
重点掌握：
中断概念、随机性特点、中断分类、实质（程序切换）；
中断方式中，外设工作期间，CPU可并行工作；
外中断的全流程：外设提出中断请求，中断控制器汇集中断请求，判优，发INT到CPU；CPU响应，进入中断周期(IT)，保存断点、获取中断服务程序入口地址，转中断服务程序，完成数据输入/输出；返回
向量中断、非向量中断的服务程序入口地址获取方式；
单重中断与多重中断的处理流程；
屏蔽同级及低优先级中断的方式（屏蔽字）；
中断接口基本组成

## Slide 79
主要内容
1
2
概述
4
中断方式及接口
DMA方式及接口
3
程序传送方式及接口

## Slide 80
6.4 DMA方式及接口
01.
DMA基本概念
02.
DMA控制器与接口的连接
03.
磁盘的DMA传输过程

## Slide 81
一、DMA方式基本概念
1、定义
DMA(Direct Memory Access)：直接存储器访问，依靠硬件直接在主存与外围设备之间传送数据，在数据传送过程中不需要CPU的干预。
2、实质与特点
实质：总线权切换
特点：随机性；并行性；处理简单批量高速数据传送。
3、典型应用
主存与高速I/O外设间的简单数据传送，比如：磁盘调用、DRAM自动刷新；
实时高速数据采集，比如实时音频、视频采集等。

## Slide 82
一、DMA方式基本概念
1->DMAT,CPDMAT，响应
CPU放弃总线权，DMA控制器接管总线权
读存储器/读接口
写接口/写存储器
完成，DMA控制器放弃 总线权，1->FT，CPFT
DMA请求
现行指令
ETi
下一指令
FT
硬件完成
DMAT
DMA响应流程：

## Slide 83
二、DMA控制器与接口的连接
DMA硬件设置:
控制/状态逻辑
地址计数器
控制传送方向
DMA控制器
外设接口
提供主存地址
交换量计数器
控制传送次数
DMA请求/中断请求
数据缓冲器
传递请求
暂存数据
外设寻址逻辑
提供外设地址
响应逻辑
CPU

## Slide 84
二、DMA控制器与接口的连接
数据传送
系统总线
CPU
M
外设
设备接口
DMA控制器
DMA请求
批准DMA
单路型DMA控制器

## Slide 85
二、DMA控制器与接口的连接
数据传送
系统总线
CPU
M
外设
设备接口
DMA控制器
DMA请求
批准DMA
外设
I/O总线
选择型DMA控制器

## Slide 86
二、DMA控制器与接口的连接
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
接口
接口
I/O
I/O
多路型DMA控制器
主机板
接口板
允许各设备以字节为单位交叉传送，或以数据块为单位成组传送。

## Slide 87
二、DMA控制器与接口的连接
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
接口
接口
I/O
I/O
1、DMA控制器功能
接收初始化信息(传送方向、主存首址、交换量)；
初始化
接收外设DMA请求，判优，向CPU申请总线控制权；
传送前
接管总线权，发地址、读/写命令；
传送期间

## Slide 88
二、DMA控制器与接口的连接
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
接口
接口
I/O
I/O
2、接口功能
接收初始化信息(外设寻址信息)；
初始化
向DMA控制器发请求；
传送前，外设准备好
传送数据；
传送期间

## Slide 89
三、磁盘的DMA传输过程
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
硬盘适配器
硬盘驱动器
a.CPU向适配器送出驱动器号、圆柱面号、磁头号、起始扇区号、扇区数等外设寻址信息；向DMA控制器送出传送方向、主存首址、交换量等信息。
b.适配器启动寻道，并通过中断方式判段寻道是否正确。
(不正确，重新寻道；正确，启动磁盘读/写)

## Slide 90
三、磁盘的DMA传输过程
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
硬盘适配器
硬盘驱动器
c.适配器准备好(读盘：缓冲区满一扇区；写盘：缓冲区空一扇区）,提出DMA请求。
d.CPU响应，放弃总线权，DMA控制器接管总线，实现M与磁盘直传。
e.批量传送完毕，适配器申请中断。
f.CPU响应，作善后处理。

## Slide 91
本章小结
1、基本概念：
接口概念、分类；
总线概念、分类;
中断概念、特点、分类、实质、应用场合;
DMA概念、特点、实质、应用场合。
2、外中断全过程，中断接口基本组成；
3、DMA方式三个阶段的任务。
（中断请求与传递、判优、响应、中断服务处理、中断屏蔽技术）

## Slide 92
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering