## Slide 1: 第7章 道路交通功能分级管理

## Slide 2: 7.1 道路功能分类的意义
规划行政引导
  对城市用地规划、交通规划管理提出了具体标准与要求
  对道路红线范围、沿线用地形式等进行相应规范
  对规划与现有道路网络结构建设与维护提供宏观指导
分离不同类型城市交通
  针对确定的道路功能结构、交通流特征、道路技术指标，提供交通管理依据
  引导过境交通、分流长距离交通、分离快速交通等。
城市交通设计规范建议
  对具体道路与交通设施的建设、改造与维护提出相应的要求（如设计车速、交通流量、公共交通运行、交通控制间距等技术指标

## Slide 3
为城市相关管理依据
  对城市其他方面管理提供了依据，如路内停车管理、道路交通标志设置、道路沿线商业管理、人行道占道营业、道路沿线广告、道路清洁等提供了直接或间接依据。
  交通出行者对道路分类的认识帮助出行模式、出行时间的正确选择，有利于道路交通资源的合理利用。

## Slide 4: 7.2 道路功能划分原则
一、遵守现行规范
  相关规范《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）和《城市道路设计规范》（CJJ37-90）
  城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四类。
以功能为依据，通过管理来保证
  城市道路体系的划分应以道路所提供的功能为依据。
  依据是道路上的交通流特性、道路两侧的用地性质及主要服务对象。
  城市道路等级体系划分的实现，需通过管理来保证。
  在管理政策上就是应明确各类道路的优先服务对象
    快速路为机动车服务尤其是客运车辆服务；
    主干路机动车优先，但需考虑非机动车和行人穿越；

## Slide 5
    次干路考虑机动车和非机动车，公共交通优先；
    支路除机动车通行外，充分考虑慢行交通的需求，甚至优先考虑其通行需求。
体现区域差别
  其不同的用地性质决定了区域之间有较大的差异
  同一道路在不同区域内，服务对象有差异和道路服务功能有差异。

## Slide 6: 7.3 道路功能分级要求
编号 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路
1 | 快速路 |  |  | 
2 |  | 交通性主干路 |  | 
3 |  | 综合性主干路 |  | 
4 |  |  | 交通性次干路 | 
5 |  |  | 服务性次干路 | 
6 |  |  |  | 支路

## Slide 7: 7.3.1 城市快速路
快速路的系统性和协同性
  快速路的服务对象是长距离、大容量、高速度的汽车交通。
  关键点一：其他道路结合点设计（立交系统设计、匝道设计等）
  关键点二：相关疏解道路系统设计。

## Slide 8
快速路道路基础设置要求
  中心城区快速路红线宽60～80米为宜，车道数一般为双向6车道，单侧或两侧设置辅道，辅道单向2车道，道路板块形式推荐采用两块板（机动车专用道）或四块板（加辅道）。
  快速路与快速路衔接必须采用互通立交；与交通性主干道衔接宜采用互通立交或半互通立交；与综合性主干道衔接宜采用互通立交或简易立交；严格禁止与次干路、支路、出入口衔接。 。
  所有行人、非机动车过街采用立交，设置天桥或地道；主路不设置公交站点（辅路可设置）。

## Slide 9
快速路的绿化景观要求
  在快速路两侧设置较宽的防护隔离绿化带，不但能减少沿线地块内部交通对快速路的干扰，也可以有效降低快速路的机动车尾气、噪音、震动等交通污染对沿线地块的影响。

## Slide 10: 7.3.2 主干路
主干路功能
  承担长距离或较长距离交通功能
  承担片区与片区之间的交通流转换
  承担城区与外部的交通流转换。
主干路与快速路共同构成城市的路网主要骨架，是城市机动车交通的主通道。
交通性主干路功能
  以满足交通通过性为主要目的，承担城市主要交通流量及与对外交通联系
  特点车速高、流量大、道路线型平顺
  避免频繁引入交通吸引源，避免行人频繁过街，与生活性用地合理隔离。

## Slide 11
综合性主干路功能
  兼具交通功能和服务功能的主干道。
  具有较强交通功能，由于历史原因又直接与商业区出入口、居民聚居区出入口、支路直接相连的道路。
  主干道应以交通性为主，不应提高服务性工程。
  综合性主干道只能出现在已建成城区，对于未建成和规划道路不能有综合性主干道。
主干道宜采用四块板或两块板（无非机动车或非机动车极少的地区）；红线宽40～70米为宜；
与主干道衔接宜采用立交或信号交叉口，与次干路衔接宜采用简易立交或平面交叉口，与或支路衔接宜采用右进右出路口；
路口应当拓宽，增加进口道和出口道，尺寸由交通工程设计决定；

## Slide 12
交通性主干道必须设置行人非机动车交通立体过街设施，综合性主干道在一些行人过街量特别大的地方应当设置过街天桥或地道；
可在交通干道上设置公交优先道，公交站点原则上设在路口的出口道上，必须设置港湾式停靠站，原有道路尽可能改造为港湾式停靠站。

## Slide 13: 7.3.3 次干路
城市次干路是城市区域性的交通道路，为区域交通集散服务，兼有生活服务功能
交通性次干路功能
  以满足交通通过性为主要目的，承担城市区域性交通集散功能，及与主干道、支路之间的交通联系
  具有较强的交通功能，较少的单位与小区的开口。
服务性次干路功能
  以服务性功能为主兼具交通性功能，具有良好的交通通达性，又直接与商业区出入口、居民聚居区出入口相接道路
  承担较大交通流吸引点的集散功能，以及与主干道、支路之间的交通流转换功能。
新规划的次干路宜采用两块板（非机动车较少时）或三块板；红线宽30～40米为宜；

## Slide 14
次干路之间的衔接宜采用平面交叉口，与支路衔接宜采用平面交叉口或右进右出路口；
路口应当拓宽，增加进口道和出口道，具体尺寸由交通工程设计决定；
新建建筑禁止在次干道开口或者距离交叉口路缘石转角处70m以上；路段上的人行横道间距在300～500米；
公交站点间距应当控制在500米左右，新建道路与交通拥堵的路段应设置港湾式停靠站。

## Slide 15: 7.3.4 支路
城市支路为联系交通发生吸引点，如居民区、单位、学校等的道路，解决所有从出发地最开始出发和最终到达目的地交通，是交通出行开始和结束环节，以服务功能为主。
支路宜采用一块板；红线宽18～25米为宜；
支路与次干道、支路之间的衔接采用平面交叉口；
与次干道相交的路口应当拓宽，增加进口道，具体尺寸由交通工程设计决定；
新建建筑开口距离交叉口路缘石转角处20m以上；
允许支线公交停靠，公交站点和人行横道可视实际需求而定，人行横道间距300米左右，新规划道路原则上设置港湾式停靠站

## Slide 16: 7.4 道路交通功能管理原则
7.4.1 快速路
主道机动车交通绝对优先；所有行人、非机动车过街采用立交，设置天桥或地道；路边(包括辅路)严禁停车；主路不设置公交站点(辅路可设置)。
安全防护设施与隔离设施的设计设置：对向车流隔离、主辅路隔离、对非机动车行人的隔离；以安全为主，具有安全防护、分隔交通流、视线诱导、防止行人跨越的功能。
管理重点在于：
  （1）对车速的管理：对最高速度的限制，对最低速度的建议。可分车道、分车种管理。
  （2）其他交通流违法进入道路空间的管理：摩托车、三轮车、农用车等安全性低、速度慢的车辆禁止进入快速路，行人、非机动车禁止进入快速路。

## Slide 17: 7.4.2 交通性主干道
必须进行中央隔离和机非隔离（有非机动车道的道路），具有分隔交通流、视线诱导、防止行人跨越的功能；
信号协调控制，信号控制间距在500米以上，不允许有无信号控制的平面交叉口；
车辆调头位置设置在交叉口，距离停车线15-20m的位置，必须受信号控制；
对于左转车流，应设置左转专用信号相位，或者禁止左转；
行人、非机动车过街必须通过信号控制或立体过街；
道路两侧严禁一切车辆临时或长时间停放；
交通出行机动车优先，兼顾过境交通，对货运交通进行一定限制；
新建建筑禁止在主干道开口，已有建筑出入口实行右进右出。

## Slide 18: 7.4.3 综合性主干道
必须进行中央隔离和机非隔离，具有分隔交通流、视线诱导、防止行人跨越的功能；
信号协调控制，不允许有无信号控制的平面交叉口；
车辆调头位置设置在交叉口，距离停车线15-20m的位置，必须受信号控制；
对于左转车流，应设置左转专用信号相位，或者禁止左转；
道路两侧禁止长时间停放，可根据实际需要设置出租车临时上下客点；
行人、非机动车过街必须通过信号控制或立体过街，增加人行过街设施，过街设施间隔距离不大于300m；
对货运车辆进行车种、通行时段的限制；
规划其可通过修建下穿隧道等立体化交通形式，尽可能分离服务与交通功能；
新建建筑禁止开口，已有建筑出入口实行右进右出。

## Slide 19: 7.4.4交通性次干道
有非机动车道的道路采用机非隔离，双向4车道及以上道路采用中央分隔物理隔离，具有分隔交通流、视线诱导、防止行人跨越的功能；
与支路相交路口采用信号控制；
人行过街必须采取灯控或者立体过街，过街设施间距300~500m；
可视具体情况适当设置一些人行道上的停车场；
可根据实际需要设置出租车临时上下客点；
对货运交通进行一定限制。

## Slide 20: 7.4.5服务性次干道
限制速度宜为30～40 km/h；
有非机动车道的道路采用机非隔离，中央分隔可采用交通标线分隔；
与支路相交路口可采用让行无信号控制；
人行采用平面过街，过街设施间距300m左右；
可视具体情况适当设置少量限时段的路内停车场；
可根据实际需要设置出租车临时上下客点；对货运交通进行一定限制。

## Slide 21: 7.4.6 支路
交通出行以慢行交通为主，机动车交通以到达性为主；
在交通量允许的情况下可考虑路内停车，除非道路资源较多否则严禁同时在两侧停放；
支路相交路口采用无信号让行控制，交通流量达到设置信号灯要求或者从安全较多考虑可以设置信号灯，支路与其他道路相交的无信号路口采用让行控制；
限制货运交通，慢行交通过街可无信号控制。