## Slide 1: 第3章 微观道路交通组织

## Slide 2: 3.1 交通冲突
冲突点
  当两股不同流向的交通同时通过空间某点时，就会产生交通冲突。
按角度分
  纵向冲突
  横向冲突
按发生地点分
  固定冲突点
  随机冲突点

## Slide 3
横向冲突
  交叉冲突点
  交织冲突点：合流冲突点、分流冲突点。

## Slide 4
交叉的形式 | 交叉点 | 合流点 | 分流点 | 共 计
3枝交叉 4枝交叉 5枝交叉 6枝交叉 | 3 16 49 124 | 3 8 15 24 | 3 8 15 24 | 9 32 79 172

## Slide 6
标准十字路口机、非、行各类冲突点
冲突类型 | 交叉点 | 合流点 | 分流点 | 小 计 | 总 计
机-机 | 16 | 4 | 4 | 24 | 120个
机-非 | 56 |  |  | 56 | 其中；交叉点 104个 合流点8个 分流点8个
机-行 | 8 |  |  | 8 | 
非-非 | 16 | 4 | 4 | 24 | 
非-行 | 8 |  |  | 8 | 

## Slide 8: 3.2 平面交叉路口的渠化
重点
  冲突分离
  控制规则明确
  冲突区域和位置清晰
  信号控制路口减小冲突区域，但保证转弯半径和足够等候区域
  让行控制路口明确的让行位置
  避免对向冲突
  精细化设计

## Slide 9: 3.2.1平面信号交叉口组织
常见问题
  非机动车道和等候区不全

## Slide 10
车道数量的设置不足
  车道功能划分与交通量相关

## Slide 11
交叉口渠化必须与交通信号控制不协调
  有左转（调头）专用相位，应该有左转（调头）车道

## Slide 12
组织重点
  在保证车辆转弯半径和车辆、行人等候空间的前提下，尽可能减少交叉口内部冲突区域面积。
  渠化交通用的交通岛位置及形状，应符合车辆行驶规律，符合道路设计规范要求。
  交叉口交通渠化要保证驾驶员的视线开阔，特别是设置交通岛时，各种施划线标清晰、醒目，车辆行驶路线明确，交通岛上的设施和绿化不影响安全视距。
  交叉口交通渠化要尽可能将不同车种、不同流向、不同速度的交通流分开，确保足够通行车道数量，以减少相互冲突，有利安全行车和通行能力。
  导流带的划设或隔离带的布设，应有利于驾驶员识别行驶方向，同时宜于进交叉口时减速和出交叉口时加速。

## Slide 13
  在交通流交叉时，应尽可能渠化成直角或近似直角交叉。交通流合流时，应以较小角度进行合流，实践证明角度在10～15°时，合流速度差最小。
  施划人行横道、停车线等位置，应符合人的交通特性与习惯。
  渠化不易过于复杂。过于复杂的渠化容易时驾驶员错位判断行驶路线。
  对信号交叉口有条件的情况下，积极拓宽路口，增加进口车道数。但不宜过多，以免车流交织过多。
  出口车道数量应该不小于一个相位内放行的最大车流数量。如受道路条件限制，右转车流只有一股时可不考虑右转车流。
  有合理的渐变段。

## Slide 17
无调头导向箭头

## Slide 18
标线与设计速度不匹配
无让行控制，无出入口标线

## Slide 19
无障碍通道与人行横道不匹配

## Slide 20
无不用黄色网格线，用非机动车道
停车让行，不用减速让行

## Slide 21
出口道数量少
未根据路口实际情况设计，模式化设计。

## Slide 23
隔离岛被撞

## Slide 24
隔离栏式的分隔：非机动车左转二次通行，与左转待转区同样原理。
变黄色网格线为非机动车道
人行横道应该连续

## Slide 26
小型路口等候区

## Slide 27
渠化过于复杂

## Slide 28: 交通信号设置规定
倒计时器设置
  人行、非机动车信号灯配置倒计时器
  机动车可不设置倒计时器。
机动车信号灯显示顺序
红 →绿 → 绿闪 → 黄 → 红。
信号机均采用协调控制式信号机
需要通信接口，应采用通用的标准接口。
主干道与支道交叉口、次干道与次干道交叉口、次干道与支道交叉口、支道与支道交叉口信号机采用8相位
主干道与主干道交叉口、主干道与次干道交叉口信号机采用16相位
5路及5路以上交叉口、设信号灯的环形交叉口、1台信号机控制2个及以上交叉口信号机采用32相位。

## Slide 29
机动车灯采用Φ400LED（三灯、三灯三色）满盘信号灯和LED箭头灯（三灯、三灯三色）
非机动车信号灯采用Φ300LED（三灯、三灯三色）机动车图案信号灯
行人信号灯采用Φ300LED（双灯、双灯双色）人形图案灯；
窨井间管道规格如下：
  2根DN125，外径Φ140mm壁厚4.5mm热镀锌钢管；内套Φ110mmPVC管。
  1根DN80，外径Φ89mm壁厚4.0mm热镀锌钢管；内套Φ75mmPVC管。

## Slide 30
指示车道从停车线至停车线后50m不在以下范围内时，相应增加一组或多组信号灯的情况

## Slide 31
采用悬臂式安装时，高度5.5m至7m；
采用柱式安装时，高度不应低于3m；
安装于立交桥体上时，不得低于桥体净空。
信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控机动车道停车线后60米处中心点

## Slide 32: 3.2.2平面环形交叉口组织
组织思路
  无信号控制，车流自组织
  依靠车流交织和让行规则的控制
  出环岛优先，左转优先
通行能力保障
  足够交织段长度
    一次交织段最短为70米，环岛的面积应该很大，理论不应低于150米
    岛内车道数不多远3条
  足够可插车间隙
  遵守让行规则
环岛内冲突点分布

## Slide 33
如形不成交织则环岛通行能力大大下降
在交织段不够的情况下，通行能力有赖于让行规则

## Slide 34
环形交叉口受限地点为交织段最短处，此处车流接近于交叉冲突

## Slide 35
环形交叉口常规组织
无左转箭头，以防误解

## Slide 36: 环岛进口信号控制方式
环岛入口处施划停止线，设置信号灯，一般采用两相位放行方式或四面轮放方式。
通过环岛时间较长，信号损失较大
适用于饱和度不高，岛的面积较小，规范秩序的路口

## Slide 37: 左转待转信号控制（二次停车法）
核心思想：左转车流二次放行
适应条件：有较大的左转车流排队空间

## Slide 40
左转车流

## Slide 41
异型交叉口

## Slide 42: 3.2.3异型交叉口组织
X、Y型交叉口组织方案
  缩短停车距离
  尽可能垂直相交
  保证足够转弯半径
  不形成对向车流冲突

## Slide 43
X型路口处理

## Slide 49
畸形五岔口
  断其一枝，一条次要道路只进不出
  冲突点拆分

## Slide 50
断其一枝

## Slide 51
断其一枝

## Slide 54: K字型交叉口

## Slide 56
2
1
3
4

## Slide 57
1
2
3

## Slide 60
错位型交叉口
  距离短的作为一个路口处理
  距离长的进行信号联控

## Slide 61
1
2

## Slide 62
非首创，成都政府街更早

## Slide 63: 3.2.4 左转交通组织
常规左转组织
  左转待转区，与非机动车二次过街含义相同
  禁止左转，区域绕行（降低道路冗余性，主干道交叉口尽可能避免禁左）
  立交平做，街坊绕行（西单大街例子）

## Slide 65: 非常规左转组织
Median U-Turn（远引调头）

## Slide 67
Jughandle （壶把式）

## Slide 68
superstreet

## Slide 69
Continuous Flow
CFI

## Slide 70
Continuous Flow 改良
Continuous Flow方案的缺点：
  需要较大的路口面积
  需要设置单独分离右转车道
  实现信号控制时需要较长的路口清空时间和绿灯间隔时间
  没有考虑我国非机动车和行人较多的情况
通过设置专用左转相位，专用右转相位，专用行人非机动车相位以及对左转车流进行双信号、双待转区可以解决冲突

## Slide 71
并非提高左转通行能力，而是提高直行通行能力

## Slide 74
Bowtie双转盘

## Slide 75
Split Intersection分开式路口

## Slide 76
Quadrant Roadway
象限式

## Slide 77: 3.3 立交桥交通组织
立交功能分类
  分离式
  部分互通
  完全互通
匝道可分为
  共用匝道
    苜蓿叶型、喇叭型、环形
  独立匝道
    定向式立交

## Slide 78
立交拥堵问题核心
  车流合流、分流点距离较近，无法满足交织要求。
  匝道共用，影响通行能力
  无加减速车道，或加减速车道长度不够

## Slide 79
环形立交安全性低，通行能力差

## Slide 80
苜蓿叶式立交通行能力较差

## Slide 81
苜蓿叶立交主要冲突点

## Slide 82
多数苜蓿叶立交缺少加减速车道

## Slide 83
核心思想是足够交织段长度

## Slide 84
矮隔离墩限制车辆随意变道，但使合流点过于集中，容易错过最佳合理时机

## Slide 85
变立交匝道交叉冲突为辅路交织的交通组织

## Slide 86
菱形高架桥与主路进出口的关系
  桥下车流不多时可采取如下交通组织
    道路B出车要想进入主路，必须经过桥下路口的直行车道；
    而主路出车去往道路A方向的车流，又必须从桥端驶出主路从桥下路口直行车道通过。

## Slide 87
桥下车流较多时采取如下交通组织：
  道路B出口进主路，不必再经过桥下路口直行车道
  出主路去往道路A方向的车流也可直接从桥面通过而不必再经过桥下路口的直行车道。
  关键是桥下转弯车辆提前进入最外侧车道，要有指示标志或标线。

## Slide 88
桥下车流不多时

## Slide 89
桥下车流较多时
该种渠化作用不大
有较大冲突

## Slide 90
主路先进后出交织段在主路（苜蓿叶立交）

## Slide 91
主路先出后入交织段在辅道
该种渠化作用不大

## Slide 92
桥下远引调头交织段不足
直行车辆停车线后移，二次停车
对右转车流控制，随直行车流通行

## Slide 93
利用高架桥桩间距设置左转车道
视线盲区，注意对行人隔离，1.1m高隔离栏

## Slide 94
城市立交桥选择的困惑
全高架道路选择
必须要通过环形道路绕行吗

## Slide 95: 3.4 路段交通组织优化
右转车辆提前进入绿化机非隔离带，借用部分非机动车道通行
  需明确路权，设置隔离
  有明确指示标志

## Slide 96
两幅式宽隔离带道路的交通组织
  注意信号协调，避免车辆阻隔
  隔离带间的左转弯车辆是逆向行驶，需设置左侧通行标志
左侧通行标志

## Slide 97
行人过街与公交车站
人行横道设置在公交车站之后，安全
之前
之后

## Slide 98
行人非机动车二次过街组织
使行人视线朝向来车方向
人行道错位设计，有隔离栏
  给出足够等候空间
  扭转非机动车朝向，与道路平行，少占空间
  对过街速度缓冲
  有确定的等候区
  但不能错的太开，以防止过街时间太长

## Slide 100
隔离桩缺乏对行人的保护

## Slide 101
简易隔离，容易放置，体积较小，但安全性较低

## Slide 102: 3.5 车辆调头交通组织
常见问题
  调头区空间过短，车辆调头时要占用行人过街横道空间

## Slide 103
调头半径不足，特别是大车调头时半径不够

## Slide 104
调头位置与公交站点冲突

## Slide 105
调头优化方案
较宽道路交叉口调头，信号灯控制

## Slide 106
道路局部加宽调头

## Slide 107
部分路段上的调头点结合人行过街信号灯设置，人行横道上游调头
最外侧车道调头，增加转弯半径

## Slide 108
路段机非车道可变车道线

## Slide 109: 3.6 非机动车交通组织
非机动车左转二次通行
完美解决冲突
条件：足够的等候空间
确定：多等一个左转绿灯时长。

## Slide 110: 3.6 非机动车交通组织
公安部推出8项公安交管便民利企改革新措施
优化城市路口非机动车交通组织。推广城市路口慢行一体化设计，拓展非机动车等候空间，科学设置机非隔离设施，引导非机动车有序等候、顺畅通过，减少通行干扰。具备条件的路口，推广非机动车左转一次过街措施，便利非机动车安全快捷通过，提升非机动车通行的连续性、舒适性和安全性。
优点：不用等机动车左转，节约10-20秒。
缺点：冲突严重，安全性低。

## Slide 111: 3.6 非机动车交通组织
一次性左转
需要左转非机动车等候区，随左转机动车相位左转。
左转非机动车，夹在左转机动车之间。

## Slide 112: 3.6 非机动车交通组织
此种待行区问题
  非机动车速度较慢，可能被机动车追尾
  绿灯时左转非机动车如何行驶？

## Slide 113: 3.6 非机动车交通组织
可借鉴台湾小排量摩托车交通组织

## Slide 114: 3.6 非机动车交通组织
路段机非隔离道路逆向非机动车道设置

## Slide 115: 3.6 非机动车交通组织
路段机非车道可变车道线

## Slide 116: 3.7 摩托车交通组织
摩托车分道行驶

## Slide 117
公交与摩托车专用道

## Slide 118
交叉口冲突

## Slide 119
采用摩托车专用相位
  使摩托车与其他左转车辆同时通行，每个方向左转车流单独方行
  右转机动车受控制，右转摩托与行人、非机动车有冲突

## Slide 120
设置摩托车专用排队区

## Slide 121
路口摩托车道交通组织

## Slide 122
摩托车随行人相位通行，左转摩托车二次过街