## Slide 1
KiCad介绍
《CMOS集成电路EDA技术 第2版》

## Slide 2
KiCad概述
01
KiCad安装和源代码编译
02
KiCad的设计流程
03
课程主要内容
KiCad 原理图绘制
04
Notes: 同样，我们还是从这四个方面进行分析。

## Slide 3
KiCad概述
01

## Slide 4
KiCad概述
KiCad是一款用于创建电子电路原理图、印刷电路板（PCB）和相关零件描述的开源软件套件；它支持集成设计工作流程，其中原理图和相应的PCB一起设计，也支持特殊用途的独立工作流程；KiCad还包括一些帮助电路和PCB设计的实用程序，包括：用于确定电路结构电气特性的PCB计算器、用于检查制造文件的Gerber浏览器、用于可视化成品PCB的3D查看器，以及用于检查电路行为的集成SPICE模拟器。
KiCad可运行在所有主要操作系统和广泛的计算机硬件上。它支持多达32个铜层的PCB，适合创建所有复杂性的设计。Kicad由世界各地的软件和电气工程师志愿者团队开发，其使命是创建适合专业设计师的免费和开源电子设计软件。

## Slide 5
KiCad概述
KiCad最初由法国人Jean-Pierre Charras开发，2013年CERN（欧洲核子研究组织）的BE-CO-HT部门开始贡献资源支持其成为开源硬件领域与商用的EDA工具相当工具软件。
KiCad（官网：www.KiCad-pcb.org）于2015年12月发布了4.0.0版本，是第一个拥有很多由CERN开发者开发的高级工具的版本，CERN也希望通过捐款的方式支持更多的开发者完善这个软件，最新可以稳定使用的版本是7.0.5
（开发者指南：https://dev-docs.kicad.org/zh-cn/build/）。

## Slide 6
KiCad概述
Wikipedia描述KiCad

## Slide 7
KiCad概述
特点
1. KiCad是一种全功能的PCB设计工具套件
2. 免费、开源，非常适合中小企业尤其是初学者
3. 支持多平台，可在Windows、Mac OS和Linux上运行
4. 应用套件包括：原理图绘制Eeschema、PCB布局布线Pcbnew、Gerber文件查看、3D实体模型查看等等
5. Python脚本支持电路板和封装库自动化
6. 有大量符号、封装和3D模型库可供下载
7. 应用和文档已翻译成多种语言

## Slide 8
KiCad概述
KiCad文档：https://docs.kicad.org

## Slide 9
KiCad概述
KiCad中文文档：https://docs.kicad.org/master/zh/

## Slide 10
KiCad概述
KiCad工具套件：
KiCad有单独的窗口，用于绘制原理图（“Schematic Editor”）、布置电路板（“PCB Editor”）、编辑符号和足迹（“Symbol Editor”和“Footprint Editor”）。
KiCad还附带了一个高质量的、用户贡献的符号和足迹的大型库，同时能创建新的符号和足迹或修改现有符号和足迹。

## Slide 11
KiCad概述
KiCad工具套装
KiCad – 工程管理
Eeschema（Schematic Editor） – 原理图绘制编辑器和元器件编辑器
Pcbnew（PCB Editor） – PCB布局布线、封装库编辑器，还包含了3D查看的功能
GerbView（Gerber Viewer） – 查看Gerber文件
Bitmap2Component – 将图像文件转变成PCB的封装库
PcbCalculator：很有用的一个计算器，用来计算稳压器、线宽和电流的关系、传输线等。
Pl Editor：页面布局编辑器。

## Slide 12
KiCad的设计流程
KiCad工具套装：
iCad 原理图绘制
KiCad概述

## Slide 13
打开KiCad工程管理，包含了主要的功能：
1. Schematic Editor: 原理图编辑器
2. Symbol Editor: 符号编辑器
3. PCB Editor: PCB布局布线
4. Footprint Editor: 封装编辑器
5. Gerber Viewer: Gerber 查看
6. Bitmap2Component: 点阵图转原理符号或PCB封装
7. Calculator Tools: 计算器
8. Drawing Sheet Editor: 图纸编辑器
9. Plugin and Content Manager: 外挂和工具管理
KiCad的设计流程
iCad 原理图绘制
KiCad概述

## Slide 14
KiCad安装和源代码编译
02

## Slide 15
KiCad安装和源代码编译
KiCad软件目前发布的最新稳定版本是7.0.5;
支持的操作系统包含：
1. Windows OS（64位和32位）
2. Mac OS
3. Ubuntu OS
4. Debian OS
5. Linux其他平台
KiCad安装

## Slide 16
各稳定版本的安装包下载地址：
https://www.kicad.org/download/ （官网）
https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/kicad/ （清华镜像站）
例如：
Mac OS：
https://downloads.kicad.org/kicad/macos/explore/stable
Windows OS：
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/
KiCad安装和源代码编译

## Slide 17
KiCad安装和源代码编译
源代码仓库：
GitLab（https://gitlab.com/kicad）：Kicad官方的源代码仓库托管在GitLab上，需要使用Git获取最新的源代码；
GitHub：在GitHub上，有一个官方KiCad仓库的只读镜像；
Launchpad（https://git.launchpad.net/kicad）：以前的官方托管地点 Launchpad 仍作为镜像活跃；
Gitee（gitee.com/KiCAD-CN）：Kicad中文及中文文档；
更改应作为“合并请求”通过GitLab提交，开发团队不会审查在GitHub或Launchpad上提交的更改，因为这些平台只是镜像。
KiCad源代码编译

## Slide 18
KiCad安装和源代码编译
稳定版本压缩包下载：
GitLab：https://gitlab.com/kicad/code/kicad/tree/master
Kicad官网：https://www.kicad.org/download/source/
GitHub镜像：https://github.com/KiCad/kicad-source-mirror
解压缩包命令：
从GitLab仓库下载稳定版本的源代码后，解压缩：tar -xaf kicad_src_archive.tar.xz
或直接参与GitLab上的Kicad项目，在电脑上创建本地副本：
git clone https://gitlab.com/kicad/code/kicad.git
KiCad源代码编译

## Slide 19
KiCad安装和源代码编译
开发者指南：https://dev-docs.kicad.org/zh-cn/build/
Gitlab源代码相关文档：https://gitlab.com/kicad/services/kicad-dev-docs
支持的操作系统包含：
1. Windows 7～Window 10
2. Linux
3. MacOS 10.9~10.13
支持的编译器：
1. GNU GCC（Windows、Linux）
2. Clang（MacOS）

## Slide 20
KiCad安装和源代码编译
更多编译选项，可参考：
https://dev-docs.kicad.org/zh-cn/build/compile-options/。

## Slide 21
KiCad的设计流程
03

## Slide 22
KiCad的设计流程
KiCad的工作流程包括两个重要的任务：原理图绘制和电路板的布局布线。为实现这两个任务就需要构建原理图元器件符号库和PCB封装库。 KiCad工具套件包含了很多元器件的原理图符号库和封装库，同时，还具有创建新元器件符号库和封装库的工具。
KiCad与其他PCB设计软件的功能具有相似性，但KiCad的特点在于其独特的工作流程：原理图元件和封装是分开的，仅在创建原理图之后才会为元器件分配封装。

## Slide 23
KiCad的设计流程
基本术语：
Kicad使用了一些在电子设计自动化（EDA）软件领域相当标准的术语，以及一些针对 KiCad的特殊术语。 以下列出了KiCad文档和用户界面中最常用的一些术语。
原理图：电路的符号表示，即使用哪些组件以及它们之间建立了哪些连接。一个原理图是由是由一⻚或多⻚（张）的电路原理图组成的集合。 每个KiCad原理图文件代表一个单⻚。示意图符号：示意图中电子元件的图形表示，如电阻的Z字形或矩形，或运算放大器的三角形。原理图包含设计中每个组件的符号，符号中的电线连接引脚。通常在布置电路板之前先绘制原理图。

## Slide 24
KiCad的设计流程
原理图示例：清晰大图可参考文档：getting_started_in_kicad.pdf）

## Slide 25
KiCad的设计流程
层次式原理图：是由多个⻚面相互嵌套而成的原理图。 KiCad支持层次原理图，但在层次结构的顶部必须有⼀个根⻚面。 层次结构中的工作表（除根工作表外）可以被多次使用，例如，创建⼀个子电路的重复副本。

## Slide 26
KiCad的设计流程
印刷电路板（PCB）：是原理图 (或技术上的网表) 的物理实现，元件封装位于电路板上，铜轨道形成原理图中所述的链接。脚印是一组铜垫，与物理组件上的引脚相匹配。当电路板被制造和组装时，元件将被焊接到电路板上相应的印迹上。

## Slide 27
KiCad的设计流程
电路板示例：清晰大图可参考文档：getting_started_in_kicad.pdf）

## Slide 28
KiCad的设计流程
KiCad提供了一个由用户贡献的高质量符号和示意图组成的大型库 ，但创建新的符号和示意图或修改现有符号和示意图形也很简单。

## Slide 29
KiCad的设计流程
符号：是一个可以放在原理图上的电路元件。 符号可以代表物理电气元件，如电阻或微控制器，或非物理概念，如电源或地线。 符号有引脚，作为连接点，可以在原理图中相互连接。 对于物理元件，每个引脚都对应于元件上的一个不同的物理连接（例如，一个电阻符号将有两个引脚，⼀个用于电阻的每个终端）。 符号被存储在符号库中，因 它们可以在许多原理图中使用。

## Slide 30
KiCad的设计流程
网表：是原理图的一种表示，用于向另⼀个程序传递信息。 各种EDA程序使用许多网表格式，KiCad 有自己的网表格式，内部用于在原理图和PCB编辑器之间来回传递信息。 网表包含（除其他外）所有关于哪些引脚相互连接的信息，以及应该给每个网络，或⼀组连接的引脚起什么名字。 网表可以写入网表文件，但在现代版本的KiCad中，作为正常工作流程的一部分，这并不是必须的。

## Slide 31
KiCad的设计流程
封装：是可以放置在PCB上的电路元件。 封装通常代表物理电气元件，但也可以用作设计元素库 (丝印LOGO、铜质天线和线圈等) 。 封装可以有焊盘，表示电连接的铜区。 网表将把符号引脚与封装焊盘相关联。
绘制：是从设计创建制造输出的过程。这些输出可能包括机器可读的格式，如Gerber文件或拾取和放置列表，以及人类可读的格式，如PDF图纸。

## Slide 32
KiCad的设计流程
图框：是⼀个绘图模板，通常包含⼀个标题块和框架，⽤作原理图和 PCB 绘图的模板。
Ngspice：是⼀个混合信号电路模拟器，最初基于伯克利 (Berkeley) SPICE，集成到 KiCad 的原理图编辑器中。 通 过将符号与附着的 SPICE 模型⼀起使⽤，可以在 KiCad 原理图上运⾏电路仿真，并以图形⽅式绘制结果。

## Slide 33
KiCad的设计流程
工作流程图：（清晰大图可参考文档：getting_started_in_kicad.pdf）

## Slide 34
KiCad的设计流程
工作流程图：
通常，首先绘制原理图。这意味着将符号添加到原理图中，并绘制它们之间的连接。如果没有合适的符号， 可能需要创建自定义符号。在此阶段，还会为每个组件选择示意图，并根据需要创建自定义示意图 。当原理图完成并且设计通过电气规则检查（ERC）时，原理图中的设计信息将传输到板编辑器并开始布局。
示意图描述了设计中的哪些组件以及它们是如何连接的；板编辑器使用这些信息使布局更容易，并防止原理图和PCB之间的不匹配。布局过程需要在电路板上仔细放置每个封装。在元件放置之后，基于原理图中的连接以及其他电气考虑因素，如迹线电阻、受控阻抗要求、串扰等，在元件之间制铜迹线 。 通常，在布局开始后，需要更新示意图；原理图的变化可以很容易地引入到板设计中。相反的情况经常发生：在电路板布局中所做的任何设计更改都可以推回到原理 中，以保持两者的一致性。
当 路板布局完成且电路板已通设计规则检查（DRC）时 ，将生成制造输出，以便由PCB制造商制造电路板。

## Slide 35
KiCad的设计流程
前向注释和后向注释
完成电子原理图设计后，下一步就是将其传输到PCB，通常，可能需要添加其它元器件、元器件的封装调整为不同的大小、网络重命名等，即采用前向注释或后向注释来完成。

## Slide 36
KiCad的设计流程
1. 前向注释
将原理图信息发送到相应PCB布局的过程。这是一个基本功能，必须至少执行一次才能将原理图导入PCB，之后，正向注释允许向PCB发送增量的原理图更改。
有关前向注释的详细信息，请参阅“前向注释”一节。

## Slide 37
KiCad的设计流程
2. 后向注释
后向注释是将PCB布局更改的信息发回到相应的原理图的过程。最常见的两种后向注释是：进行“门交换”和“引脚交换”。在这些情况下，有功能相同的“门”或“引脚”，但只有在布局期间才能够根据布线的便利来最终确定“门”或“引脚”的最佳安排。一旦在PCB中做出选择，则将此更改传递给原理图。

## Slide 38
KiCad 原理图绘制
04

## Slide 39
KiCad的设计流程
绘制电路原理图10步骤：
无论任何一个PCB设计工具软件在设计原理图都会大致经历如下的10个步骤，KiCad也不例外。因此要想尽快熟悉KiCad在原理图这部分如何使用，就按照如下的10个步骤去体会每个步骤对应的功能是如何实现的，都需要什么样的操作，要注意哪些核心的要点和技巧，再自己动手设计一个项目，就能有所深刻体会。
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制

## Slide 40
KiCad的设计流程
创建工程和文件
设置图纸大小： 根据图纸的复杂程度、各元器件的原理图库，一般A3比较合适，一个设计可以采用多页
设置文件环境：格点大小、格点属性、光标属性、电气格点属性、图纸颜色等
加载元器件库：如果有已经构建好的符号，则直接加载来用，如果没有的话需要依照数据手册进行构建
放置元器件： 合理化、按照信号流程、可以翻转、旋转放置，方便连线、清晰理解
原理图连线： 减少交叉，尽量少用最好是不用文字的Net进行标记
调整修改原理图： 网标有没有重复、错误的连接、虚连接
ERC检查（电气规则检查）：电气连接上的错误
报表输出： 产生用于布局布线的Netlist、用于采购元器件的BOM清单
文件输出：保存、备份、导出到PDF或其它格式、打印：
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制

## Slide 41
KiCad的设计流程
KiCad主要组件：
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制
1. Schematic Editor: 原理图编辑器
2. Symbol Editor: 符号编辑器
3. PCB Editor: PCB布局布线
4. Footprint Editor: 封装编辑器
5. Gerber Viewer: Gerber 查看
6. Bitmap2Component: 点阵图转原理符号或PCB封装
7. Calculator Tools: 计算器
8. Drawing Sheet Editor: 图纸编辑器
9. Plugin and Content Manager: 外挂和工具管理

## Slide 42
KiCad的设计流程
新建工程：
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制
点击菜单项File->New Project，新建一个工程test，将生成test.kicad_pro，同时生成test.kicad_pcb、test.kicad_sch。

## Slide 43
KiCad的设计流程
启动Schematic Editor（原理图编辑器）：
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制
点击图标按钮 ，启动原理图编辑器。

## Slide 44
KiCad的设计流程
启动Schematic Editor（原理图编辑器）：
KiCad的设计流程
KiCad 原理图绘制
点击图标按钮 ，启动原理图编辑器。