## Slide 1: 第三章 常用半导体器件
§3.1 半导体基础知识
§3.2 半导体二极管
§3.3 晶体三极管
§3.4 场效应管

## Slide 2: §3.1 半导体基础知识
一、本征半导体
二、杂质半导体
三、PN结

## Slide 3: 一、本征半导体
半导体－－导电性介于导体与绝缘体之间的物质。
本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。
1、什么是半导体？什么是本征半导体？
导体－－铁、铝、铜等金属元素等低价元素，其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动，形成电流。
绝缘体－－惰性气体、橡胶等，其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强，只在外电场强到相当程度时才可能导电。
半导体－－硅（Si）、锗（Ge），均为四价元素，它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。
无杂质
稳定的结构
§3.1 半导体基础知识 P8

## Slide 4: 2、本征半导体的结构
由于热运动，具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子
自由电子的游离使共价键中留有一个空位置，称为空穴
自由电子与空穴相碰同时消失，称为复合。
共价键
§3.1 半导体基础知识

## Slide 5: 3、本征半导体中的两种载流子
两种载流子
运载电荷的粒子称为载流子。
§3.1 半导体基础知识
在一定温度下，载流子的
浓度一定，而且自由电子与
空穴对的浓度相等。
环境温度升高，热运动加剧，载流子浓度近似按指数曲线升高，导电性增强。
环境温度降低，热运动减弱，载流子浓度降低，导电性变差。
当热力学温度0K时，载流子浓度为零，本征
半导体不导电。

## Slide 6
两种载流子
外加电场时，带负电的
自由电子和带正电的空穴均
参与导电，且运动方向相反。
§3.1 半导体基础知识
由于载流子数目很少，故
本征半导体导电性很差。

## Slide 7: 二、杂质半导体 1. N型半导体
磷（P）
杂质半导体主要靠多数载流子导电。掺入杂质越多，多子浓度越高，导电性越强，实现导电性可控。
多数载流子
空穴比未加杂质时的数目多了？少了？为什么？
§3.1 半导体基础知识

## Slide 8: 2. P型半导体
硼（B）
多数载流子
P型半导体主要靠空穴导电，掺入杂质越多，空穴浓度越高，导电性越强。
对于
杂质半导体（N型和P型），
§3.1 半导体基础知识
1.多子的浓度愈高，
少子的浓度就愈低。
2.多子的浓度约等于所掺杂质原子的浓
度，因此受温度的影响小；
少子的浓度虽然很低（由本征激发产
生），却对温度非常敏感。

## Slide 9: 三、PN结
物质因浓度差而产生的运动称为扩散运动。气体、
液体、固体均有之。
扩散运动
P区空穴浓度远高于N区。
N区自由电子浓度远高于P区。
扩散运动使交界面附近多子的浓度下降，P区出现
负离子区，N区出现正离子区，称为空间电荷区。
§3.1 半导体基础知识
注意，参与扩散运动的是多子。

## Slide 10: 1. PN 结的形成
因电场作用产生的
运动称为漂移运动。
参与扩散运动的多子和漂移运动的少子数目相同，
达到动态平衡，就形成了PN结。
漂移运动
由于空间电荷区的产生，形成了内电场，其方向由
N区指向P区，从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴
从N区向P区、自由电子从P区向N 区运动。
§3.1 半导体基础知识
参与漂移运动的是少子。

## Slide 11: 2. PN 结的单向导电性
PN结加正向电压导通：
由于外电源的作用，耗尽层变窄，加剧扩散运动，形成扩散电流，PN结处于导通状态。
PN结加反向电压截止：
耗尽层变宽，阻止扩散运动，有利于漂移运动，形成漂移电流。由于电流很小，故可近似认为其截止(不导通)。
§3.1 半导体基础知识

## Slide 12: 3. PN 结的电容效应
1. 势垒电容
PN结外加电压变化时，空间电荷区的宽度将发生变化，有电荷的积累和释放的过程，与电容的充放电相同，其等效电容称为势垒电容Cb。
2. 扩散电容
PN结外加的正向电压变化时，在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化，也有电荷的积累和释放的过程，其等效电容称为扩散电容Cd。
结电容：
结电容不是常量！（why?)
由于Cj的存在，若PN结外加电信号工作频率高到一定程度，则失去单向导电性！
§3.1 半导体基础知识

## Slide 13: 问题
为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体，导电性能极差，又将其掺杂以改善导电性能？
为什么半导体器件的温度稳定性差？是多子还是少子是影响温度稳定性的主要因素？
PN结在P区和N区中的耗尽层宽度是一样的吗？
为什么半导体器件有最高工作频率？
课堂练习
§3.1 半导体基础知识

## Slide 14: §3.2 半导体二极管
一、半导体二极管的几种常见结构
二、二极管的伏安特性
四、二极管的等效电路
三、二极管的主要参数
五、稳压二极管

## Slide 15: 一、半导体二极管的几种常见结构
将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。
小功率二极管
大功率二极管
稳压
二极管
发光
二极管
§3.2 半导体二极管 P15
P N

## Slide 16
点接触型：结面积小，结电容小，故结允许的电流小，最高工作频率高。
面接触型：结面积大，结电容大，故结允许的电流大，最高工作频率低。
平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的结允许的电流大。
§3.2 半导体二极管
常见的外形
常见的结构

## Slide 17: 二、二极管的伏安特性
材料 | 开启电压 | 导通电压 | 反向饱和电流
硅Si | 0.5V | 0.5~0.8V | 1µA以下
锗Ge | 0.1V | 0.1~0.3V | 几十µA
开启电压
反向饱和电流
击穿电压
温度的
电压当量
二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。
§3.2 半导体二极管

## Slide 18: 从二极管的伏安特性可以反映出： 1. 单向导电性
2. 伏安特性受温度影响
T（℃）↑→正向特性左移，反向特性下移
T（℃）↑→在电流不变情况下管压降u↓
→反向饱和电流IS↑，U(BR) ↓
正向特性为指数曲线
反向特性为横轴的平行线
增大1倍/10℃
§3.2 半导体二极管

## Slide 19: 三、二极管的主要参数
最大整流电流IF：最大正向平均值
最大反向工作电压UR：最大瞬时值
反向电流 IR：即IS
最高工作频率fM：因PN结有电容效应
§3.2 半导体二极管

## Slide 20: 四、二极管的等效电路
理想
二极管
近似分析中最常用
理想开关
导通时 UD＝0截止时IS＝0
导通时UD＝Uon
截止时IS＝0
导通时△i与△u成线性关系
应根据不同情况选择不同的等效电路！
1. 直流模型（将伏安特性折线化）
？
30V？6V？1.5V？
§3.2 半导体二极管

## Slide 21
§3.2 半导体二极管
例（1.2.2）电路如右，若二极管导通电压UD约为0.7V。试分别估算开关断开和闭合时输出电压的数值。
解：
当开关断开时：
当开关闭合时：
二极管导通，
输出电压为：
二极管截止，
输出电压为：
通过二极管端电压的极性
判断其工作状态。
方法：断开二极管，并以它的两个极
作为端口，用戴维宁定理求端口电压；
若该电压使二极管正偏，则导通，
若反偏则截止。

## Slide 22: 2. 交流模型（微变等效电路）
Q点越高，rd越小。
当二极管在静态基础上有一动态信号作用时，则可将二极管等效为一个电阻，称为动态电阻，也就是微变等效电路。
ui=0时直流电源作用
小信号作用
静态电流
§3.2 半导体二极管

## Slide 23: 五、稳压二极管
1. 伏安特性
进入稳压区的最小电流
不至于损坏的最大电流
由一个PN结组成，反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变，为稳定电压。
2. 主要参数
稳定电压UZ、稳定电流IZ
最大功耗PZM＝ IZM UZ
动态电阻rz＝ΔUZ /ΔIZ
若稳压管的电流太小则不稳压，太大则因功耗过
大而损坏，故稳压管电路中必有限制电流的限流电阻！
限流电阻
斜率?
作业（P51） 1.3、1.4、1.6、1.7
§3.2 半导体二极管

## Slide 24: 讨论：解决两个问题
如何判断二极管的工作状态？导通？截止？
什么情况下应选用二极管的什么等效电路？
uD=V－iR
Q
ID
UD
V与uD可比，则需图解：
实测特性
对V和Ui二极管的模型有什么不同？

## Slide 25: §3.3 晶体三极管
一、晶体管的结构及类型
二、晶体管的电流放大作用
三、晶体管的共射特性曲线
六、晶体管的等效模型
五、温度对晶体管特性及参数的影响
四、晶体管的主要参数

## Slide 26: 一、晶体管的结构及类型
多子浓度高
多子浓度很低，且很薄
面积大
晶体管有三个极、三个区、两个PN结。
小功率管
中功率管
大功率管
为什么有孔？
§3.3 晶体三极管 P24

## Slide 27: 二、晶体管的电流放大作用(以NPN型为例)
扩散运动形成发射极电流IE，复合运动形成
基极电流IB，漂移运动形成集电极电流IC。
少数载流子的漂移
因发射区多子浓度高使大量电子从发射区扩散到基区
因基区薄且多子浓度低，使极少数扩散到基区的电子与空穴复合
因集电区面积大，在外电场作用下大部分扩散到基区的电子漂移到集电区
基区空穴的扩散
§3.3 晶体三极管
b
c
e
忽略
P
N
N

## Slide 28
电流分配：
IE－扩散运动形成的电流
IB－复合运动形成的电流
IC－漂移运动形成的电流
穿透电流
集电结反向电流
直流电流放大系数
交流电流放大系数
为什么基极开路集电极
回路会有穿透电流？
§3.3 晶体三极管
Ib
Ic
Ie
IE＝IB＋IC

## Slide 29
§3.3 晶体三极管
例 PNP管直流电路如右，VCC>VBB。当断开B点时，微安表的读数为 ；
当断开E点时，微安表的读数为 。
试求该管的 。
解：
该管为放大偏置。
当断开E点时，微安表的读数为
当断开B点时，微安表的读数为
则

## Slide 30: 三、晶体管的共射特性曲线
对于小功率晶体管，UCE大于1V的一条输入特性曲线可以取代UCE大于1V的所有输入特性曲线。
1. 输入特性
§3.3 晶体三极管
b
c
e
为什么像PN结的伏安特性？
为什么UCE增大曲线右移？
为什么UCE增大到一定值曲线右移就不明显了？

## Slide 31
在交流通路中可将晶体管看成为一个二端口
网络，输入回路、输出回路各为一个端口。

## Slide 32
③i1(t)、u2(t)作自变量，u1(t)、i2(t)作因变量——混合方程1（h方程）
其中——h11为短路输入电阻、h21为短路电流传输比、 h12为开路电压传输比、 h22为开路输出电导
2.5 无源电阻双口网络
回 顾

## Slide 33: 2. 输出特性
β是常数吗？
什么是理想晶体管？
什么情况下 ?
对应于一个IB就有一条iC随uCE变化的曲线。
为什么uCE较小时iC随uCE变化很大？为什么进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线？
饱和区
放大区
截止区
§3.3 晶体三极管
击 穿 区
晶体管工作在放大状态时， iC几乎仅决定于 iB，即可将输出回路等效为电流 iB 控制的电流源iC 。
b
c
e

## Slide 34: 晶体管的三个工作区域
状态 | uBE | iC | uCE
截止 | ＜Uon | ICEO | VCC
放大 | ≥ Uon | βiB | ≥ uBE
饱和 | ≥ Uon | ＜βiB | ≤ uBE
§3.3 晶体三极管
b
c
e
当uCE = uBE时 ，晶体管处于临界状态，即临界
饱和或临界放大状态。

## Slide 35: 放大
§3.3 晶体三极管
状态 | uBE | uCE
截止 | ＜Uon | 
放大 | ≥ Uon | ≥ uBE
饱和 | ≥ Uon | ≤ uBE
饱和
放大
截止

## Slide 36: 四、晶体管的主要参数
交流参数：β、α、fT（使β＝1的信号频率）
§3.3 晶体三极管
直流参数： 、 、ICBO、 ICEO

## Slide 37
c-e间击穿电压
最大集电极电流
最大集电极耗散功率，PCM＝iCuCE=Constant
安全工作区
极限参数：ICM、PCM、U（BR）CEO
§3.3 晶体三极管

## Slide 38: 讨论
由图示特性求出PCM、ICM、U（BR）CEO 、β。
2.7
uCE=1V时的iC就是ICM
U（BR）CEO
§3.3 晶体三极管

## Slide 39: 五、温度对晶体管特性的影响
§3.3 晶体三极管
对输入特性的影响
对输出特性的影响

## Slide 40: 六、晶体三极管的等效模型（P74）
半导体器件的非线性特性使电路的分析复杂化。
所谓等效：基于线性元件建立器件模型，从而
近似地描述非线性器件的特性。
  1. 直流模型：适于Q点的分析
理想二极管
可利用上模型估算求解三极管的静态工作点。
输入回路等效
为恒压源
输出回路等效为
电流控制的电流源
§3.3 晶体三极管
b
c
e

## Slide 41: 2. 晶体管的h参数等效模型（交流等效模型）
在交流通路中可将晶体管看成为一个二端口网络，输入回路、输出回路各为一个端口。
低频小信号模型
§3.3 晶体三极管

## Slide 42
③i1(t)、u2(t)作自变量，u1(t)、i2(t)作因变量——混合方程1（h方程）
其中——h11为短路输入电阻、h21为短路电流传输比、 h12为开路电压传输比、 h22为开路输出电导
2.5 无源电阻双口网络
回 顾

## Slide 43
③混合方程1（h方程）的等效电路
2.5 无源电阻双口网络
回 顾

## Slide 44: 在低频、小信号作用下的关系式
交流等效模型:
电阻
无量纲
无量纲
电导
§3.3 晶体三极管
h21

## Slide 45: h参数的物理意义
b-e间的
动态电阻
内反馈系数
交流电流
放大系数
c-e间的
电导
分清主次，合理近似！什么情况下h12和h22的作用可忽略不计？
§3.3 晶体三极管

## Slide 46: 简化的h参数等效电路－交流等效模型
§3.3 晶体三极管
忽略h12和h22的作用时：
h21

## Slide 47: rbe的近似表达式
查阅手册
基区体电阻
发射结电阻
发射区体电阻
数值小可忽略
利用PN结的电流方程求得
由IEQ算出
Q点越高，rbe越小！
§3.3 晶体三极管

## Slide 48
管子为NPN型，放大时应有：
晶体管T截止，
需判断其处于放大还是饱和状态：
假设工作在放大区，则
1.11
饱和管压降：晶体管达到饱和导通时,三极管CE两端的电位差
例
电路如图，晶体管饱和管压降为 ，
导通时
试分析
为0V、1V、3V三种情况下T 的工作状态及输出电压
值。
解： (1)
当 时，
(2)
当 时，
晶体管T导通，
假设成立，T处于放大状态。

## Slide 49
管子为NPN型，放大时应有：
需判断其处于放大还是饱和状态：
假设工作在放大区，则
当 时，
(3)
晶体管T导通，
假设不成立，T处于饱和状态。
1.11
饱和管压降：晶体管达到饱和导通时,三极管CE两端的电位差
例
电路如图，晶体管饱和管压降为 ，
导通时
试分析
为0V、1V、3V三种情况下T 的工作状态及输出电压
值。

## Slide 50
BJT管特点
1）是“电流控制型”器件（IB控制IC）；
2）要得到所需的放大（控制）特性，三个极外加
电压极性必须正确，且管子处于放大区；
3）要取得大的控制电流，输入阻抗不能太高；
4）极间漏电流是十分有害的。
作业（ P52-53）1.9、1.12
§3.3 晶体三极管

## Slide 51: §3.4 场效应管 （以N沟道为例）
一、结型场效应管
二、绝缘栅型场效应管
三、场效应管的分类特性
四、场效应管的交流等效模型

## Slide 52: §3.4 场效应管 P33
场效应管有三个极：
源极（s）、栅极（g）、漏极（d）
对应于晶体管的e、b、c
场效应管有三个工作区域：
截止区、恒流区、可变电阻区
对应于晶体管的截止区、放大区、饱和区。
单极型管：噪声小、抗辐射能力强、低电压工作
1. 场效应管的特点

## Slide 53: 2. 场效应管的分类
§3.4 场效应管

## Slide 54: §3.4 场效应管
一. 结型场效应管（以N沟道为例）
栅极
漏极
源极
导电沟道
符号
结构示意图
栅极
漏极
源极
N

## Slide 55: （1）栅-源电压(uGS)对导电沟道的控制作用
沟道最宽
沟道变窄
沟道消失称为夹断
uGS可以控制导电沟道的宽度，必须为负电压。
夹断电压UGS（off）
§3.4 场效应管
栅极
漏极
源极
（当漏-源电压uDS=0时）
1. 结型场效应管的工作原理

## Slide 56: PN 结的单向导电性
PN结加正向电压导通：
由于外电源的作用，耗尽层变窄，加剧扩散运动，形成扩散电流，PN结处于导通状态。
PN结加反向电压截止：
耗尽层变宽，阻止扩散运动，有利于漂移运动，形成漂移电流。由于电流很小，故可近似认为其截止(不导通)。
§3.1 半导体基础知识
回 顾

## Slide 57: （2）漏-源电压(uDS)对漏极电流(iD)的影响
随UDS增大，iD增大。
预夹断
uGD＝UGS（off）
UDS的增大，几乎全部用来克服
沟道的电阻，iD几乎不变，进入恒
流区，iD几乎仅仅决定于uGS。
uGD>UGS（off）
uGD<UGS（off）
§3.4 场效应管
（当电压uGS为UGS（off）< uGS < 0V中某一值时）

## Slide 58: （1）输出特性
g-s电压控制d-s的等效电阻
预夹断轨迹，uGD＝UGS（off）
可变电阻区
恒
流
区
iD几乎仅决定于uGS
击
穿
区
夹断区（截止区）
夹断电压
IDSS
ΔiD
不同型号的管子UGS（off）、IDSS将不同。
低频跨导：
§3.4 场效应管
2. 结型场效应管的特性曲线
饱和漏极电流

## Slide 59: （2）转移特性
夹断电压
饱和漏极电流
场效应管工作在恒流区，因而uGS＞UGS（off）且uGD＜UGS（off）。
§3.4 场效应管

## Slide 60: 二. 绝缘栅型场效应管
§3.4 场效应管
1. 特点：
2. 分类：
N沟道增强型
栅极与源极、漏极之间均采用SiO2绝缘层隔离。
P沟道增强型
N沟道耗尽型
P沟道耗尽型
增强型管：栅源电压为零时漏极电流也为零
耗尽型管：栅源电压为零时漏极电流不为零

## Slide 61: 3. 绝缘栅型管的工作原理（以N沟道为例）
(1)增强型MOS管
§3.4 场效应管
高掺杂
加了uGS以后，形成电场。
S
d
g
B
>0

## Slide 62
uGS增大，反型层（导电沟道）将变厚变长。当反型层将两个N区相接时，形成导电沟道。
反型层
大到一定值才开启
§3.4 场效应管
耗尽层
空穴
使沟道刚刚形成的栅源电压称为开启电压UGS（th）

## Slide 63: 增强型管uDS对iD的影响
用场效应管组成放大电路时应使之工作在恒流区。
iD随uDS的增大而增大，
可变电阻区
uGD＝UGS（th）,预夹断
iD几乎仅仅受控于uGS，
恒流区
刚出现夹断
uDS的增大几乎全部用来克服夹断区的电阻
§3.4 场效应管
（当uGS>UGS（th）时）

## Slide 64: (2)耗尽型MOS管
当uGS ＝0时：
§3.4 场效应管
耗尽型管在 uGS＞0、 uGS ＜0、 uGS ＝0时均可导通。
当 uGS ＜0时：
当 uGS＞0时：
存在反型层即导电沟道，若外加uDS，
就有iD 。
反型层变宽，沟道电阻变小，在相
同的uDS下，iD将增大 。
反型层变窄，沟道电阻变大，在相同的uDS下，iD将减小 。
当uGS从零减小到一定值时，反型层消失，iD=0。此时的
uGS称为夹断电压UGS（off）。
加正离子
S
g
d

## Slide 65: 4. MOS管的特性
(1)增强型MOS管
(2)耗尽型MOS管
开启电压
夹断电压
§3.4 场效应管

## Slide 66: 三. 场效应管的分类特性 工作在恒流区时g-s、d-s间的电压极性
uGS=0可工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＞0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＜0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
§3.4 场效应管

## Slide 67
 | 结型 (N沟道) | 结型 (P沟道) | 增强MOS (N沟道) | 增强MOS (P沟道) | 耗尽MOS (N沟道) | 耗尽MOS (P沟道)
夹断区 | uGS≤UGS(off) <0 | uGS≥UGS(off) >0 | uGS≤UGS(th) >0 | uGS ≥UGS(th) <0 | uGS≤UGS(off) <0 | uGS ≥UGS(off) >0
可变电阻区 | 0≥uGS>UGS(off) uGD>UGS(off) | 0<uGS<UGS(off) uGD<UGS(off) | uGS>UGS(th) uGD>UGS(th) | uGS<UGS(th) uGD<UGS(th) | uGS>UGS(off) uGD>UGS(off) | uGS<UGS(off) uGD<UGS(off)
恒流区 | 0≥uGS>UGS(off) uGD<UGS(off) | 0<uGS<UGS(off) uGD>UGS(off) | uGS>UGS(th) uGD<UGS(th) | uGS<UGS(th) uGD>UGS(th) | uGS>UGS(off) uGD<UGS(off) | uGS<UGS(off) uGD>UGS(off)
恒流区电位 | UD>US>UG | UD<US<UG |  |  |  | 
§3.4 场效应管

## Slide 68: 四、场效应管的交流等效模型P96
近似分析时可认为其为无穷大！
与晶体管的h参数等效模型类比：
§3.4 场效应管
跨导
根据iD的表达式或转移特性可求得gm。

## Slide 69
§3.4 场效应管
跨导
1.增强型MOS管：
2.结型场效应管：

## Slide 70: §3.4 场效应管
场效应管（FET管）特点
1）是“电压控制型”器件（UGS控制ID）；
2）要得到所需的放大（控制）特性，三个极外加
电压极性必须正确，且管子处于恒流区；
3）由于输入阻抗较高，更适用于小功率场合，但
需注意静电保护；
4）单管的放大倍数比BJT管小。
作业 （P53）1.13、1.14、1.15

## Slide 71
场效应管与晶体管的比较
2）场效应管的漏极与源极可以互换，而晶体管的发射极与集电极互换后特性差异很大。
1）场效应管的栅极g、源极s、漏极d对应于晶体管的基极b、发射极e、集电极c，它们的作用相类似。
3）场效应管只有多子参与导电；晶体管内既有
多子又有少子参与导电，因而场效应管比晶体管
的温度温定性好、抗辐射能力强。在环境变化大
时选用 场效应管。

## Slide 72
5）场效应管用栅-源电压控制漏极电流，栅极不取
电流，用于要求输入电阻高的电路；晶体管的基极
有电流，用于要求信号源提供电流的电路。
场效应管与晶体管的比较
7）由于场效应管集成工艺更简单，且耗电省、工作电源电压范围宽，广泛应用于大规模集成电路中。
6）场效应管特别是耗尽型MOS管，栅-源电压无论何值均能控制漏极电流，组成电路时更灵活。
4）场效应管的噪声系数小，用于信噪比高的电路。

## Slide 73: §3.4 场效应管
例（1.4.1）已知某管子的输出特性曲线如图。试分析该管是什么类型的场效应管（结型、绝缘栅型、N沟道、P沟道、增强型、耗尽型）。
解：
从iD或uDS的极性可知，
该管为N沟道管；
从开启电压uGS(th)=4V>0V可知，
该管为增强型MOS管；
因此，该管为N沟道增强型MOS管。

## Slide 74
例（1.4.2）电路如右图，其中
管子T的输出特性曲线如左图。
试分析uI为0V、8V和10V三种
情况下，uo=?
解：
因此iD=0
当uGS ＝ uI = 0V时：
管子处于夹断状态，
当uGS ＝ uI = 8V时：
设管子工作在恒流区，
则iD=1mA
说明假设成立，管子工作在恒流区。
该管为N沟道增强型MOS管。
管子工作在恒流区应满足：

## Slide 75
例（1.4.2）电路如右图，其中
管子T的输出特性曲线如左图。
试分析uI为0V、8V和10V三种
情况下， uo=?
解：
当uGS ＝ uI =10V时：
设管子工作在恒流区，
则iD=2.2mA
说明假设不成立，管子工作在可变电阻区。
d-s间的等效电阻为：
管子工作在恒流区应满足：