## Slide 1
计算机系统结构
第一章 概 论
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
2
3
4
计算机的性能指标
计算机系统的组织
计算机的发展
1
计算机的基本概念

## Slide 3
1.1 计算机的基本概念
01.
信息的数字化表示
02.
存储程序与冯诺依曼计算机
03.
计算机分类

## Slide 4
一、信息的数字化表示
  计算机中的信息分两大类：
数据信息：计算机加工处理的对象
控制信息：用于控制计算机的工作
控制命令(微命令序列)
指令序列
非数值型数据
数值型数据

## Slide 5
一、信息的数字化表示
  1 在计算机中用数字代码表示各种信息
例1 用数字代码表示数值
5
- 5
表示为 0 101
表示为 1 101
例2 用数字代码表示字符
A
B
表示为 1000010
表示为 1000001

## Slide 6
一、信息的数字化表示
例3 用数字代码表示声音
声波转换为电信号，按固定间隔进行采样，每次采样值用一个数字代码表示
采样

## Slide 7
一、信息的数字化表示
例4 用数字代码表示图像
图像由像素点构成，可以用数字代码表示每个像素点

## Slide 8
一、信息的数字化表示
例5 用数字代码表示命令或设备状态等
启动
停止
正在工作
工作结束
表示为 00
表示为 01
表示为 10
表示为 11

## Slide 9
一、信息的数字化表示
电信号分为模拟信号和数字信号；
  2 在物理机制上用数字信号表示数字代码
模拟信号在时间和幅度上连续变化；
数字信号在时间或空间上断续变化

## Slide 10
一、信息的数字化表示
数字计算机中基本的电信号形式：电平信号（电位信号）和脉冲信号；
电平信号利用电平的高低状态表示不同代码；
例，用一组电平信号表示多位数字代码
高电平
1
低电平
高电平
0
1
高电平
1

## Slide 11
一、信息的数字化表示
脉冲信号利用脉冲的有无表示不同代码；
例，用一串脉冲信号表示多位数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
利用脉冲信号的边沿可进行定时操作；

## Slide 12
一、信息的数字化表示
（1）物理上易实现信息的表示与存储
（2）抗干扰能力强，可靠性高
（3）数值的表示范围大，精度高
（4）可表示的信息类型广泛
（5）能用数字逻辑技术进行处理
  3 信息数字化的主要优点：

## Slide 13
二、存储程序与冯诺依曼计算机
  John Von Neumann
  约翰·冯·诺依曼
  美籍匈牙利人;
数学家，计算机科学家；
物理学家和化学家；
美国国家科学院院士；
普林斯顿高等研究院教授;
现代计算机之父
1903.12.28 ～ 1957.2.8

## Slide 14
二、存储程序与冯诺依曼计算机
  1944年加入美国军方ENIAC计算机研制项目；
  1945年发表著名的“关于EDVAC的报告草案”，总结和详细说明EDVAC的逻辑设计，介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想；
  计算机发展历史上划时代的文献；
  提出的体系结构称为冯诺依曼体系结构
  冯诺依曼思想产生背景：

## Slide 15
二、存储程序与冯诺依曼计算机
  1 存储程序工作方式：
1）根据问题事先编制程序；
2）事先将程序和数据存入计算机，计算机工作时按一定顺序从存储器取出指令；
3）启动程序后，计算机自动连续运行程序

## Slide 16
二、存储程序与冯诺依曼计算机
b.采用存储程序方式工作（核心）
c.硬件系统包含五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备，并约定了各部件的功能
2 冯诺依曼计算机核心思想：
a.采用二进制形式表示数据和指令

## Slide 17
二、存储程序与冯诺依曼计算机
冯诺依曼计算机硬件组成:
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
数据
程序
计算结果
数据流
控制流

## Slide 18
二、存储程序与冯·诺依曼计算机
3 冯诺依曼计算机主要特点:
以运算器为中心；
指令和数据共享存储器；
指令串行执行；
不足：
以运算器为中心，处理效率低；
与存储器大量交换，对总线要求高；
控制流驱动，程序决定执行顺序；
由PC指示指令顺序，难以实现并行处理

## Slide 19
二、存储程序与冯·诺依曼计算机
4 对冯诺依曼结构的改进：
采用并行处理技术：流水线，多处理，……
输入/输出方式：程序查询，中断，DMA，……
存储器组织结构发展：层次结构
指令系统的发展：CISC，RISC

## Slide 20
二、存储程序与冯·诺依曼计算机
5 非冯诺依曼计算机：
数据流计算机结构
  程序的执行顺序由指令间的数据流控制
哈佛结构
  指令和数据分别存储在两个独立的存储器

## Slide 21
三、计算机的分类
按信息处理方式
模拟计算机
数字计算机
按通用性
专用计算机
通用计算机
按规模和计算能力
微型计算机
小型机
大型机
超级计算机

## Slide 22
三、计算机的分类
微型机
小型机
大型机
超级计算机
体积
功耗
价格
存储量
计算能力
简易性
普及率
高
低
低
高

## Slide 23
1.2 计算机系统的组织
01.
硬件系统
02.
软件系统
03.
软硬件系统层次结构

## Slide 24
一、硬件系统
计算机硬件结构
控制器
输入设备
存储器
运算器
输出设备
数据
程序
计算结果
控制流
数据流
状态流

## Slide 25
一、硬件系统
计算机硬件结构
辅存
输入设备
主存
控制部件
输出设备
运算部件
存储器
CPU
主机
外设
控制流
数据流
地址/指令

## Slide 26
一、硬件系统
现代计算机硬件结构
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存
控制流
数据流
外设

## Slide 27
一、硬件系统
1.CPU
中央处理单元(Central Processing Unit)；
执行指令:产生控制信息，控制各部件工作；
由运算器、控制器组成。

## Slide 28
一、硬件系统
移位器
ALU(算术逻辑单元)
选择器
通用寄存器组
选择器
(1)运算器
1）功能：实现各类运算
2）组成：
实现不同类运算
选择操作数送ALU
存放操作数，运算结果
直接或移位送出运算结果

## Slide 29
一、硬件系统
(2)控制器
1）功能：产生控制命令(微命令)，控制各部件操作
2）组成：
微命令发生器
指令信息
状态信息
时序信号
微命令序列
根据微命令产生方式，分为：
组合逻辑控制器和微程序控制器
电平型
脉冲型

## Slide 30
一、硬件系统
2.存储器
（1）功能： 存储程序与数据
辅存
主存
CPU
Cache
Reg
分层结构
寄存器组
高速缓存

## Slide 31
一、硬件系统
存储体
地址寄存器
地址译码
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
存储体: 存放信息的实体
寻址系统：对地址码译码，选择存储单元
（2）组成（主存储器为例）：
控制线路：产生读/写时序，控制读/写操作
读/写线路: 读/写数据通道

## Slide 32
一、硬件系统
3.输入/输出设备
功能：外部信息与计算机中数据表示之间的转换，提供人机交互

## Slide 33
一、硬件系统
总线为基础的结构
采用通道的结构
采用IOP(输入输出处理机)的结构
4.硬件系统结构

## Slide 34
一、硬件系统
1)以总线为基础的系统结构
总线：能为多个部件分时共享的一组信息传送线路及相应的控制逻辑。
总 线
部件
部件
部件
分时
共享

## Slide 35
一、硬件系统
1)以总线为基础的系统结构
（1）单总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线

## Slide 36
一、硬件系统
1)以总线为基础的系统结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
I/O 总线
存储总线
（2）以CPU为中心的双总线结构

## Slide 37
一、硬件系统
1)以总线为基础的系统结构
（3）以M为中心的双总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线
存储总线

## Slide 38
一、硬件系统
1)以总线为基础的系统结构
（4）多级总线结构
CPU
RAM
ROM
公共接口
总线控制逻辑
M扩展板
I/O接口板
局部总线
系统总线

## Slide 39
一、硬件系统
2)采用通道的结构
I/O设备
主存
通道
通道
I/O总线
I/O控制器
I/O控制器
I/O控制器
I/O控制器
I/O设备
I/O设备
I/O设备
I/O总线
CPU
主机

## Slide 40
一、硬件系统
3)采用IOP的结构
IOP
CPU
M
接口
I/O
LM
接口
I/O
系统总线
I/O总线

## Slide 41
二、软件系统
软件
应用软件
系统软件
OS
DBMS
语言处理程序
……
信息检索类
工程设计类
科学计算类
数据处理类
……

## Slide 42
三、软硬件系统层次结构
逻辑部件级
微程序级
操作系统级
汇编语言级
高级语言级
软件
软、硬界面
硬件
传统机器级(指令系统)
应用程序级

## Slide 43
四、软硬件逻辑等价性
同一逻辑功能既可用软件实现，也可用硬件或固件(firmware)实现；
软件和硬件在逻辑上是等效的；
硬件实现的特点：
  速度快，减少编程工作；
  增加成本、体积和功耗，灵活性降低；
软件实现的特点：
  容易实现各种复杂功能和运算；
  受速度和容量限制

## Slide 44
1.3 计算机系统的性能指标
01.
基本字长
02.
运算速度
03.
数据通路宽度与数据传输率
04.
存储容量

## Slide 45
一、基本字长
CPU一次能处理的数据位数，通常为CPU内寄存器长度。
如：8、16、32、64位
字长影响计算精度、指令功能、运算速度。

## Slide 46
二、运算速度
系统时钟频率：计算机工作的基准时钟信号
CPU主频：CPU内核的工作频率，影响计算机工作速度的重要因素
MIPS：每秒百万条指令数
FLOPS：每秒浮点运算次数
CPI：平均每条指令所需时钟周期数
……
运算速度受主频、存储、总线速度等多方面影响；
提高速度的主要方法包括提高主频及改进体系结构

## Slide 47
三、数据通路宽度与数据传输率
（1）数据通路宽度
指数据总线一次能并行传送的数据位数。
（2）数据传输率
指数据总线每秒传送的数据量(bps)，也称带宽, 计算公式：
数据通路宽度×时钟频率
8
总线带宽 =
（Bps）

## Slide 48
四、存储容量
（1）主存容量
字节数（按字节编址）
字数×字长位数（按字编址）
（2）外存容量
存储的最大数据量；
常表示为B，KB，MB，GB等；
外存容量与地址码位数无关。
主存单元个数，与地址位数有关
主存单元存放的二进制位数
常用容量单位：
1B(Byte)=8bits
1KB=1024B=210B
1MB=1024KB=220B
1GB=1024MB=230B
1TB=1024GB=240B

## Slide 49
1.4 计算机的发展
01.
计算机发展历程
02.
我国计算机发展
03.
我校计算机历史

## Slide 50
一、发展历程
第一台通用数字电子计算机ENIAC，1946.2.14

## Slide 51
一、计算机发展历程
代 | 时间 | 硬件技术 | 速度(次/s) | 特点
一 | 1946-1957 | 电子管，汞延迟线/磁鼓，穿孔卡片/磁带 | 万 | 科学运算，机器语言/汇编语言；体积大、可靠性差
二 | 1958-1964 | 晶体管，磁芯/磁鼓，磁盘/磁带 | 十万 | 科学运算、事务处理、工业控制，Fortran等高级语言；体积缩小、能耗降低
三 | 1965-1971 | 中小规模集成电路，半导体存储，高速磁盘 | 百万 | 科学运算、数据处理，高级语言、OS及DBMS，通用化、系列化、小型化
四 | 1971- | LSI/VLSI，高集成度半导体存储，大容量磁盘/光盘 | 千万 | 科学运算、数据处理、信息处理，开发工具和平台、网络软件，微型机出现

## Slide 52
二、我国计算机发展历程
华罗庚
闵乃大
夏培肃
王传英
中国第一个计算机科研小组（1952）

## Slide 53
二、我国计算机发展历程
我国第一台数字电子计算机103机，1958.8.1

## Slide 54
二、我国计算机发展历程
代 | 时间 | 硬件技术 | 速度 | 代表机器
一 | 1958-1964 | 电子管 | 万 (次/s) | 1958.8.1,第一台小型电子管数字电子计算机103型机，1960年完成第一台自行设计通用数字电子计算机107机
二 | 1965-1972 | 晶体管 | 十万 | 1965年第一台独立设计大型晶体管计算机(109乙)研制成功；改进的功勋计算机109丙
三 | 1973-80年代初 | 中小规模集成电路 | 百万 | 1973年研制成功百万次级大型通用计算机;1974年DJS小型机系列；1977年第一台微型电脑DJS050；1983年第一台大型向量机757，银河I号巨型机
四 | 1980中期- | LSI/VLSI | 千万 | 1983.12，研制成功IBM PC兼容机DJS-0520; 90年代开始研制高性能并行计算机

## Slide 55
二、我国计算机发展历程
国产CPU：龙芯
2001年，中国科学院计算技术研究所成立“龙芯课题组”，龙芯中科的前身;
2002年，我国首枚拥有自主知识产权的微处理芯片“龙芯1号”试生产成功，填补了中国计算机产业“无芯”的空白;
2020年，推出龙芯自主指令系统架构LoongArch；
2023.11，基于LoongArch架构的龙芯3A6000正式发布，我国自主研发、自主可控的通用CPU

## Slide 56
二、我国计算机发展历程
1983，第一台亿次巨型机“银河-I”诞生；
1993，曙光一号，我国第一台SMP结构计算机；
2004，首台10万亿次“曙光4004A”，我国首次进入全球超级计算机TOP500排行榜；
2009，首台千万亿次超算“天河一号”诞生；
2013,天河二号,六度蝉联超算TOP500榜首；
2015，我国第一台全部采用国产处理器的超级计算机“神威·太湖之光”完成研制，每秒9.3亿亿次浮点运算；四度蝉联超算TOP500榜首。
勇于突破，我国超算技术不再受制于人：

## Slide 57
三、我校计算机历史
  参加我国第一代大型电子管计算机DJS-104研制

## Slide 58
三、我校计算机历史
  1965成功仿制441-B，西南地区第一台全晶体管通用数字计算机，用于教学、科研、计算服务等
陈景春,周明天,杨声林,黄安南,郭宗桂,朱景义,区慎章,袁宏春,龚天富

## Slide 59
三、我校计算机历史
  1974年自行研制第一台百万级集成电路计算机（保密通信专业计算机，930工程 ）

## Slide 60
三、我校计算机历史
  研制JKX-351工业控制计算机
  与成都国营光明器材厂合作，用于光学玻璃产品退火过程的炉温控制

## Slide 61
三、我校计算机历史
  主持研制“紫金II”微型计算机，兼容苹果机，我国第一台0600微型计算机系统，1985年荣获首届国家科技进步奖

## Slide 62
本章总结
1、存储程序概念
2、冯诺依曼计算机核心思想
3、计算机五大功能部件及结构
4、计算机主要性能指标

## Slide 63
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering