## Slide 1
第6章
套接字编程
© 电子科技大学信息与软件工程学院
计算机网络课程组

## Slide 2
学习目的
学习目的
掌握字节序、内存对齐等计算机网络编程相关基础知识
理解Socket基本概念以及TCP/UDP Socket编程基本模式
理解客户端、服务器程序设计的核心问题与解决思路
能够按需设计实现简单循环服务器、多进程、多线程以及基于I/O复用的并发服务器。

## Slide 3
01
网络编程相关基础知识
02
Socket套接字与循环服务器
03
多进程、多线程并发服务器设计
04
I/O模型以及基于I/O复用的并发
服务器设计
05
客户端、服务器程序设计 核心问题解析：以仿QQ的多人 即时通信网络应用为例*
本章参考资料：
1. W. Richard Stevens, UNIX网络编程 卷1:套接字联网API(第3版)
2.宋敬彬，linux网络编程(第2版)

## Slide 4
01
网络编程相关基础知识

## Slide 5: 客户机/服务器体系结构
服务器：
  总是打开的主机
  具有固定的、众所周知的IP地址
  主机群集常被用于创建强大的虚拟服务器
客户机:
  同服务器端通信
  可以间断的同服务器连接
  可以拥有动态IP地址
  客户机相互之间不直接通信

## Slide 6: 并发与并行
并行(Parallelism)
  真正同时发生
并发(Concurrency)
  看起来同时发生一般采用分时机制
并发的价值
  减少客户平均网络服务等待时延
操作系统并发
  时间片、多CPU、多核
服务器并发
  多进程、多线程、I/O复用

## Slide 7: 字节序
字节(Byte)
  传输和存储信息的最小单位。
  各种数据类型，都是由字节构成。
主机字节序(Big-Endian | Little-Endian)
  不同类型的机器处理数据时，会按特定的字节排列顺序读取存储器。

## Slide 8: 字节序
Big-Endian
  以unsigned short类型的数据0x0002为例：
    字节0x00放在低位地址标识的字节
    字节0x02放在高位地址标识的字节
Little-Endian
  以unsigned short类型的数据0x0002为例
    字节0x00放在高位地址标识的字节
    字节0x02放在低位地址标识的字节

## Slide 9: 字节序
Network-Endian
  网络字节顺序是TCP/IP中规定好的一种数据表示格式，它与具体的CPU类型、操作系统等无关，从而可以保证数据在不同主机之间传输时能够被正确解释。
  网络字节顺序采用Big-Endian排序方式，总是从低位地址开始传输。
  发送数据包时，程序将主机字节序转换为网络字节序；接受收数据包时，则将网络字节序转换为主机字节序。

## Slide 10: 字节序
主机字节序检查算法：
#include "stdio.h"
int main(int argc, char **argv)
{
union{
short s;
char c[sizeof(short)];
} un;
un.s = 0x0102;
if (sizeof(short) == 2) {
if (un.c[0] == 1 && un.c[1] == 2)
printf("big-endian\n");
else if (un.c[0] == 2 && un.c[1] == 1)
printf("little-endian\n");
else printf("unknown\n");
}
else
printf("sizeof(short) = %d\n", sizeof(short));
exit(0);
}

## Slide 11: 字节序
字节序的变换函数
  为了保持源代码的可移植性，提供字节序变换函数
    htons
    ntohs
    htonl
    ntohl
  <netinet/in.h >
  <endian.h> Linux下

## Slide 12: 字节序
主机字节序变为网络字节序
  uint16_t htons(uint16_t hostshort)
  uint32_t htonl(uint32_t hostlong)
网络字节序变为主机字节序
  uint16_t ntohs(uint16_t netshort)
  uint32_t ntohl(uint16_t netlong)

## Slide 13: ILP/LP/LLP约定
  C 语言只规定了，long 型占用字节数不小于 int 型， int 型不小于 short 型，所以不同的编译器对于每种数据类型就有不同的实现。
  数据（字长）模型是编译器用来确定基本数据类型长度的，有 LP64、ILP64、LLP64、ILP32、LP32。
  integers (I), long integers (L), and pointers (P)
 | ILP32 | LP64 | LLP64 | ILP64
char | 8 | 8 | 8 | 8
short | 16 | 16 | 16 | 16
int | 32 | 32 | 32 | 64
long | 32 | 64 | 32 | 64
long long | 64 | 64 | 64 | 64
pointer | 32 | 64 | 64 | 64
  Linux/Unix: LP64
  Windows: LLP64

## Slide 14: 了解：数据结构对齐
先看一段代码
#include <stdio.h>
struct Exam2_2
{
char x1;
char x1_paddings[3];
int x2;
};
int main(int argc, char *argv[])
{
int size = sizeof(struct Exam2_2);
printf("size = %d\n", size);
return 0;
}

## Slide 15: 数据结构对齐
数据结构对齐是操作系统为了快速访问内存⽽采取的⼀种策略，简单来说，就是为了防止内存的⼆次访问。操作系统在访问内存时，每次读取⼀定的长度（这个长度就是操作系统的默认对齐系数，或者是默认对齐系数的整数倍）。如果没有内存对齐时，为了读取⼀个变量，会产⽣内存的⼆次访问。
平台原因(移植原因)：不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的。
数据结构对齐，是由编译器对代码进行处理来实现。
计算机网络编程中，要合理设计数据结构，保证必要的对齐。

## Slide 16: 数据结构对齐
对齐系数
  每个特定平台的编译器都有自己的默认“对齐系数” 。
  通过预编译命令#pragma pack(n)，n=1,2,4,8,16来改变这一系数，其中的n就是指定的“对齐系数”。
结构体对齐规则：
  结构体变量的首地址能够被其最宽基本类型成员的大小所整除；
  结构体每个成员相对结构体首地址的偏移量(offset)都是成员大小的整数倍，如有需要编译器会在成员之间加上填充字节；
  结构体的总大小为结构体最宽基本类型成员大小的整数倍，如有需要编译器会在最末一个成员之后加上填充字节。

## Slide 17: 数据结构对齐
课后分析：
在64位的Linux机器上，以下结构到底size多少？
    struct X2 { char a; int b; char c; };
    struct X3 { int a; char b; };
    struct X4 { char a; short b; };
    struct X5 { char a; short b; char c; };
    struct X6 { char a; long b; };
    struct X7 { char a; long b; char c; };
    struct X8 { char a; long long b; };
    struct X9 { char a; long long b; char c; };
    struct X10 { char a; int b; short c; };
    struct X11 { char a; short b; char c; int d; };

## Slide 18: 了解：Linux 内核PDU报头数据结构 -UDP & TCP
<uapi/linux/udp.h>
<uapi/linux/tcp.h>

## Slide 19: 了解：Linux 内核PDU报头数据结构- IP & Eth
<uapi/linux/ip.h>
<uapi/linux/if_ether.h>

## Slide 20: 开发调试工具
VMWare + Ubuntu Server
GCC+GDB
netstat，ping，tcpdump

## Slide 21: 接口协议
TCP/IP协议存在于OS中，网络服务通过OS提供
TCP/IP要尽量避免让接口使用某一个厂商的OS中特有的特征（而其他厂商没有）
TCP/IP和应用程序之间的接口应该不精确指明：
  不规定接口的细节
  只建议需要的功能集
  允许系统设计者选择有关API的具体实现细节

## Slide 22: 不精确指明的协议接口
优点：提供了灵活性和容错能力
  便于各种OS实现TCP/IP
  接口可以是过程的，也可以是消息的
缺点：不同的OS中的接口细节不同
  移植性差
  程序员需要重新学习接口知识
接口协议举例：
  Berkeley UNIX中的套接字接口
  Microsoft Windows中的Windows Socket

## Slide 23: 接口协议的功能
分配用于通信的本地资源
指定本地和远程通信端点
（客户端）启动连接
（客户端）发送数据报
（服务器端）等待连接到来
发送或者接收数据
判断数据何时达
产生紧急数据
处理到来的紧急数据
从容终止连接
处理来自远程端点的连接终止
异常终止通信
处理错误条件或者连接异常终止
连接结束后释放本地资源

## Slide 24: POSIX标准
POSIX表示可移植操作系统接口
  Portable Operating System Interface of UNIX（缩写为 POSIX ）
  POSIX标准定义了操作系统应该为应用程序提供的接口标准，是IEEE为要在各种UNIX操作系统上运行的软件而定义的一系列API标准的总称，其正式称呼为IEEE 1003，而国际标准名称为ISO/IEC 9945。
POSIX标准意在期望获得源代码级别的软件可移植性。
  为一个POSIX兼容的操作系统编写的程序，应该可以在任何其它的POSIX操作系统（即使是来自另一个厂商）上编译执行。
POSIX 并不局限于 UNIX
  许多其它的操作系统，例如 DEC OpenVMS 也支持 POSIX 标准。

## Slide 25: 系统调用
  操作系统内核提供一系列具备预定功能的内核函数，通过称为系统调用(System Call)的接口呈现给用户。
  为安全考量，诸如I/O操作等特权指令被限制在内核态模式执行
  系统调用使得应用程序从操作系统获得服务。
应用程序1
由应用程序调用的系统函数
包括TCP/IP协议软件的操作系统内核
应用程序2
应用程序3
用户地址空间中的应用程序
系统调用接口
系统地址中的协议软件

## Slide 26: LINUX中提供的基本I/O功能
六个基本的系统I/O函数：
操作
含义
Open
Close
Read
Write
Lseek
Ioctl
为输入或输出操作准备一个设备或者文件
终止使用以前已打开的设备或者文件
从输入设备或者文件中得到数据
数据从应用程序存储器传到设备或文件中
转到文件或者设备中的某个指定位置
控制设备或者用于访问该设备的软件

## Slide 27: Open-Read-Write-Close范例
open：返回文件描述符（file descriptor）
  int desc;
  desc = open(“filename”, O_RDWR, 0);
read：利用上述文件标识符
  read(desc, buffer,128);
write：与open, read类似
close：撤销标识符并释放资源
  close(desc);
Notes: 文件描述符：
https://blog.csdn.net/Shared_wisdom/article/details/129662272

## Slide 28: 将Linux I/O用于TCP/IP
扩展文件描述符，可用于网络通信
扩展read,write，可用于操作网络标识符
额外功能的处理，通过增加新系统调用实现：
  指明本地和远端的端口，远程IP地址
  使用TCP还是UDP
  启动传输还是等待传入连接
  可以接受多少传入连接
  传输UDP数据

## Slide 29: Socket基本概念
协议操作接口，而非协议本身
  Socket是一个主机本地应用程序所创建的, 为操作系统所控制的接口， Client/server模式的通信接口。
  应用进程通过这个接口,使用传输层提供的服务, 跨网络发送(/接收)消息到(/从)其他应用进程。
process
TCP with
buffers,
variables
socket
由应用程序
开发者控制
由操作系统控制
host or server
process
TCP with
buffers,
variables
socket
controlled by
application
developer
controlled by
operating
system
host or server
internet

## Slide 30: Berkeley UNIX Sockets API
Berkeley 套接字
  ARPA要求伯克利分校将TCP/IP移植到UNIX中
  需要创建一个接口，便于应用程序使用这个接口进行网络通信
  尽可能使用现有的系统调用，称为BSD UNIX 套接字
    BSD，Berkeley Software Distribution
  成为事实上的标准
Notes: 伯克利套接字
https://blog.csdn.net/jeffasd/article/details/51461537

## Slide 31: 主动套接字和被动套接字
创建方式相同，使用方式不同
  被动：等待传入连接的套接字，如服务器套接字
  主动：发起连接的套接字，如客户端套接字
指明端到端地址：创建时不指定，使用时指明（TCP/IP需要指明协议端口号和IP地址）
  TCP/IP协议族：PF_INET
  TCP/IP地址族：AF_INET
  （PF是protocol family，AF是address family，TCP/IP套接字设计者认为可能某个协议族有多种形式的地址，所以在API上把它们分开了，创建socket用PF，bind/connect用AF。但如今一个PF只有一个AF，从来没有过例外，所以可混用）

## Slide 32: 套接字类型
套接字支持多种通信协议：
  Unix： Unix系统内部协议
  INET： IP版本4
  INET6：IP版本6
套接字类型，即应用程序希望的通信服务类型
  SOCKET_DGRAM： 双向不可靠数据报，对应UDP
  SOCKET_STREAM：双向可靠数据流，对应TCP
  SOCKET_RAW：低于传输层的低级协议或物理网络提供的套接字类型，可以访问内部网络接口。

## Slide 33: 地址结构
Socket 通用地址结构sockaddr
  Socket是传输层/网络层编程接口，由于传输层/网络层的各种实现不同，可能会有不同的编址方案。通用地址为了适应这种需求而定义。
  通用地址有很大局限性，实际并不具有通用性，例如针对AF_INET6/AF_LOCAL类型的Socket地址，sockaddr结构实际上只能标识出这个地址的类型。

## Slide 34: Socket IPv4 IPv6 地址结构与通用结构
sa_len
sa_family
sa_data
length
AF_INET
port
addr
zero
sockaddr
sockaddr_in
34
sockaddr_in6
length
AF_INET6
port
Flow-label
Scope ID
addr
28 bytes
variable
16 bytes
Notes: 详见 UNP P 56-61页。
要点：
早期sockaddr只包含2个字节的sa_family和后面的14个字节的data，后来为了OSI兼容性，第一个字节变为长度len，值为16，相应的，family就变为1个字节；
如今sockaddr仅在bind等函数里，传递参数时强制类型转换使用，其它没啥用途（因为早期的C没有 void指针，即通用指针，所以搞得那么麻烦）；
Ipv4用的是sockaddr_in，里面的len和sockaddr的len一样含义；sa_family改名为sin_family，值为AF_INET了。
扩展了解：
关于PF_INET和AF_INET的区别 https://blog.csdn.net/xiongmaojiayou/article/details/7584211 （AF是BSD规范，PF是posix规范）
Socket通信中AF_INET 和 AF_UNIX域的区别 https://www.cnblogs.com/heluan/p/10937098.html
5. 至于各种以_t结尾的数据类型，可参见：浅谈uint8_t等以_t结尾的数据类型 https://blog.csdn.net/tnt_xixixi/article/details/86728525

## Slide 35: Socket IPv4 IPv6 地址结构与通用结构（Linux）
<netinet/in.h>
<bits/socket.h>
<bits/sockaddr.h>
Notes: 1.sin_port，就是个16位的无符号整数； in_port_t类型即16位的无符号整数的typfdef定义；
2.sin_addr，即IP地址，但被包装成一个struct in_addr类型，所以访问时用的是ggg.sin_port.s_addr方式，其中ggg即自己定义的一个 sockaddr_in类型变量；
显然struct in_addr中的 in_addr_t类型，就是个32位无符号整数。
为何要包装成struct in_addr? 见UNP P58页。——历史原因。

## Slide 36: 地址转换函数
人们习惯使用 202.112.14.151 表示地址（点分十进制），但是这个本质是一个字符串而不是数值，因此在socket编程时，需要进行转换。此外还要考虑字节序的问题，为此可以使用如下一些函数：
  #include <arpa/inet.h>
  inet_aton
  inet_addr
  inet_ntoa
  inet_pton
  inet_ntop
Notes:   注意：inet_aton这堆函数，仅在处理网络参数时使用，比如IP地址，端口等。而在用I/O函数接收发送数据时，不用考虑字节序问题，OS自动处理。

## Slide 37: 地址转换函数
int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp)
返回：1-串有效，0-串有错
  inet_aton函数将cp所指的字符串转换成32位的网络字节序二进制，并通过指针inp来存储。这个函数需要对字符串所指的地址进行有效性验证。但如果cp为空，函数仍然成功，但不存储任何结果。
in_addr_t inet_addr(const char *cp)
返回：若成功，返回32位二进制的网络字节序地址，若有错，则返回INADDR_NONE
inet_addr进行相同的转换，但不进行有效性验证，也就是说，所有232种可能的二进制值对inet_addr函数都是有效的——过时函数，不应再使用

## Slide 38: 地址转换函数
char *inet_ntoa(struct in_addr in)
返回：指向点分十进制数串的指针
  函数inet_ntoa将32位的网络字节序二进制IPv4地址转换成相应的点分十进制数串。但由于返回值所指向的串留在静态内存中，这意味着函数是不可重入的。
  需要注意的是这个函数是以结构为参数，而不是指针。
上述三个地址转换函数都只能处理IPv4协议，而不能处理IPv6地址。在同时要处理IPv4和v6的程序中，建议使用以下两个函数。
Notes: 一文理解可重入函数
https://zhuanlan.zhihu.com/p/280711576

## Slide 39: 地址转换函数
int inet_pton(int family, const char *src, void *dst)
  返回：1-成功，0－输入无效，-1:出错
  将src指向的字符串转换成二进制地址数值放到dst中。
const char *inet_ntop(int family, const void *src, char *dst, size_t cnt)
  返回：指向结果的指针－－成功，NULL－出错
  和pton做相反的操作。
  family参数可以是AF_INET,也可以是AF_INET6。
  如果长度参数cnt太小，无法容纳表达式格式结果，则返回一个空串。另外，目标指针dst调用前必须先由调用者分配空间。

## Slide 40: 地址转换函数小结
in_addr { }
32位二进制
IPv4
点分十进制
数IPv4地址
数值格式
表达格式
inet_pton(AF_INET)
inet_aton,inet_addr
inet_ntop(AF_INET)
inet_ntoa
in6_addr { }
128位二进制
IPv6地址
IPv4映射或
IPv4兼容
x:x:x:x:x:x:a.b.c.d
inet_pton(AF_INET6)
inet_ntop(AF_INET6)
in6_addr { }
128位二进制
IPv6地址
x:x:x:x:x:x:x:x
inet_pton(AF_INET6)
inet_ntop(AF_INET6)

## Slide 41
02
Socket套接字与 循环服务器

## Slide 42: 简单TCP循环服务器Socket编程基本步骤
服务器端
  创建套接字
  绑定套接字
  设置套接字为监听模式，进入被动接受连接状态
  接受请求，建立连接
  读写数据
  终止连接
客户端：
  创建套接字
  与远程服务器建立连接
  读写数据
  终止连接

## Slide 43: 简单TCP循环服务器Socket编程基本步骤
socket()
connect()
write()
read()
close()
单进程TCP循环服务器端
客户端
socket()
bind()
listen()
accept()
read()
write()
close()
阻塞，直到接收
到客户连接请求

## Slide 44: 简单UDP循环服务器Socket编程基本步骤
服务器端
  建立UDP套接字；
  绑定套接字到特定地址；
  等待并接收客户端信息；
  处理客户端请求；
  发送信息回客户端；
  关闭套接字；
客户端
  建立UDP套接字；
  发送信息给服务器；
  接收来自服务器的信息；
  关闭套接字

## Slide 45: 简单UDP循环服务器Socket编程基本步骤
socket()
sendto()
recvfrom()
close()
UDP客户端
UDP服务器端
socket()
bind()
sendto()
close()
阻塞直到接收
到客户信息
recvfrom()
处理客户信息

## Slide 46: Socket核心函数-socket()
功能：创建一个新的套接字，返回套接字描述符
参数：
  family：指明使用的协议栈，如TCP/IP使用的是 PF_INET或AF_INET
  type: 指明需要的服务类型, 如：
    SOCK_DGRAM，数据报服务，UDP协议
    SOCK_STREAM，流服务，TCP协议
  protocol：IP报头中的协议字段，一般取0
#include <sys/socket.h>
int socket (int family, int type, int protocol);
returns: non-negative descriptor if OK, -1 on error
Notes: 本函数见UNP P77-79
Linux标准错误码(全)
https://www.manongdao.com/article-2330992.html

## Slide 47: Socket核心函数-bind()
功能：为套接字指明一个本地端点地址
  TCP/IP协议使用sockaddr_in结构，包含IP地址和端口号
  服务器使用它来指明Well Known端口号，然后等待连接
参数：
  sockfd，套接字描述符，指明创建连接的套接字
  myaddr，本地地址，IP地址和端口号
  addrlen ，地址长度
#include <sys/socket.h>
int bind (int sockfd, const struct sockaddr *myaddr, socklen_t addrlen);
returns: 0 OK, -1 on error

## Slide 48: Socket核心函数-bind()
绑定的是socket地址，why to bind？
  Client必须知道Server的地址
不显式执行bind行不行?
  客户端可以，发起连接的时候，系统自动bind
#include <sys/socket.h>
int bind (int sockfd, const struct sockaddr *myaddr, socklen_t addrlen);
returns: 0 OK, -1 on error

## Slide 49: Socket核心函数-bind()
服务器地址bind
  INADDR_ANY(0)与多接口
  端口分配
    知名端口
    注册端口
    动态端口
IP地址 | 端口 | 结果
* | 0 | 内核选择IP地址和端口号
* | 非0 | 内核选择IP地址，进程指定端口
本地IP | 0 | 进程指定IP地址，内核选择端口
本地IP | 非0 | 进程指定IP地址和端口号
Notes: INADDR_ANY即0

## Slide 50: Socket核心函数-bind()
典型用法示例：
struct sockaddr_in addr;
int port = 1234; //可让用户输入等
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
addr.sin_port = htons(port);
if (bind(fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1)
{
/* 错误处理 */
}

## Slide 51: Socket核心函数-listen()
功能：
    为套接字指明一个本地端点地址
    用于服务器，指明某个套接字连接是被动的，并准备接收传入连接。
参数：
    Sockfd:套接字描述符，指明创建连接的套接字
    backlog:该套接字使用的队列长度,指定在请求队列中允许的最大请求数
#include <sys/socket.h>
int listen (int sockfd, int backlog);
returns: 0 OK, -1 on error

## Slide 52
TCP为监听套接字维护的两个队列
三次握手完成
已建立连接队列长度不能超过backlog
已完成连接队列
(ESTABLISHED状态)
未完成连接队列
(SYN_RCVD状态)
新到达的SYN分组
服务器
accept
Socket核心函数-listen()

## Slide 53: Socket核心函数-listen()
man 2 listen
  The behavior of the backlog argument on TCP sockets changed with Linux 2.2. Now it specifies the queue length for completely established sockets waiting to be accepted, instead of the number of incomplete connection requests. The maximum length of the queue for incomplete sockets can be set using /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog. When syncookies are enabled there is no logical maximum length and this setting is ignored. Seetcp(7) for more information.
  If the backlog argument is greater than the value in /proc/sys/net/core/somaxconn, then it is silently truncated to that value; the default value in this file is 128. In kernels before 2.4.25, this limit was a hard coded value, SOMAXCONN, with the value 128.
    Linux的backlog (了解 )
    backlog控制连接完成队列长度，但是限制最大长度在/proc/sys/net/core/somaxconn 中的定义。
    /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog 控制未完成队列长度，如果启用syncookies , 则未完成队列长度没有限制

## Slide 54: Socket核心函数-accept()
  功能：
    系统从完成队列上摘下socket，为每个新的连接请求创建一个新的套接字，服务器只对新的连接使用该套接字，原来的监听套接字接受其他的连接请求。
    新的连接上传输数据使用新的套接字，使用完毕，服务器将关闭这个套接字。
  参数：
    sockfd: 套接字描述符，指明正在监听的套接字
    cliaddr: 提出连接请求的主机地址
    addrlen: 地址长度
#include <sys/socket.h>
int accept (int sockfd, struct sockaddr *cliaddr, socklen_t *addrlen);
returns: non-negative descriptor if OK, -1 on error

## Slide 55: Socket核心函数-connect()
功能：
    同远程服务器建立主动连接
    属于客户端的调用
参数：
    sockfd，套接字描述符，指明创建连接的套接字
    servaddr，指明远端IP地址和端口号
    addrlen，地址长度
#include <sys/socket.h>
int connect (int sockfd, const struct sockaddr *servaddr, socklen_t addrlen);
returns: 0 if OK, -1 on error

## Slide 56: Socket核心函数-connect()
说明：
    客户端调用该函数发起向服务器的连接
    客户端可以不必再调用bind来绑定地址
    应用程序会阻塞，直到连接建立，或者出现异常：
      超时，6s/24s/75s，ETIMEOUT
      RST，服务器没有开启服务，ECONNREFUSED
      ICMP错误，路由出错，EHOSTUNREACH/ ENETUNREACH
    特别注意：connect失效后，不能再次调用connect试图重建连接，而必须：调用close()，socket()，connect()重连。

## Slide 57: Socket核心函数-send()
功能：
    在TCP连接上发送数据, 成功返回数据长度，出错返回－1。
参数：
    sockfd，套接字描述符
    data，指向要发送数据的指针
    data_len，数据长度
    flags，一般为0
    使用示例：send(s, buffer, strlen(buffer), 0);
#include <sys/socket.h>
int send(int sockfd, const void * data, int data_len, unsigned int flags)
Notes: UNP P305

## Slide 58: Socket核心函数-sendto()
功能：
    基于UDP发送数据报，返回实发数据长度，出错返回－1。
参数：
    sockfd，套接字描述符
    data，指向要发送数据的指针
    data_len，数据长度
    flags，一般为0
    remaddr，远端地址：IP地址和端口号
    remaddr_len ，地址长度
#include <sys/socket.h>
int sendto(int sockfd, const void * data, int data_len, unsigned int flags, struct sockaddr *remaddr, int remaddr_len）

## Slide 59: Socket核心函数- recv()
功能：
    从TCP接收数据,返回实际接收数据长度，出错返回－1。
    如果没有数据将阻塞，如果收到的数据大于缓存大小，多余数据将丢弃。
参数：
    Sockfd:套接字描述符
    Buf:指向内存块的指针
    Buf_len:内存块大小，以字节为单位
    flags:一般为0
#include <sys/socket.h>
int recv(int sockfd, void *buf, int buf_len,unsigned int flags);
Notes: 服务器使用其接收客户请求，客户使用它接受服务器的应答。
UNP P305

## Slide 60: Socket核心函数- recvfrom()
功能：
    从UDP接收数据，返回实际接收的字节数，失败返回－1
参数：
    Sockfd:套接字描述符
    buf:指向内存块的指针
    buf_len:内存块大小，以字节为单位
    flags:一般为0
    from:远端的地址，IP地址和端口号
    fromlen:远端地址长度
#include <sys/socket.h>
int recvfrom(int sockfd, void *buf, int buf_len, unsigned int flags, struct sockaddr *from, int fromlen);
Notes: 服务器使用其接收客户请求，客户使用它接受服务器的应答。

## Slide 61: Socket核心函数-close()
功能：
    关闭socket，实际上是关闭文件描述符
    如果只有一个进程使用，立即终止连接并撤销该套接字，如果多个进程共享该套接字，将引用数减一，如果引用数降到零，则撤销它。
参数：
    sockfd:套接字描述符
#include <unistd.h>
Int close(int sockfd);
returns: 0 if OK, -1 on error

## Slide 62
示例1：
客户端用TCP连接到服务器，然后服务器给客户端发送一条欢迎消息。
服务器端
客户端
第6章课堂示例代码01-client.c
第6章课堂示例代码01-server.c

## Slide 63
03
多进程、多线程
并发服务器设计

## Slide 64: 多进程并发服务器模型
迭代服务器的特点
  多用户的情况下，连接建立后，若没有accept，连接存放在listen函数队列
  accept 从已完成队列的对头摘取新套接字
  对客户端的服务是一个串行的过程
socket()
bind()
listen()
accept()
read()
write()
close()
阻塞，直到接收
到客户连接请求
Notes: linux中errno及perror的应用：
https://www.cnblogs.com/noxy/p/11188583.html

## Slide 65: 多进程并发服务器模型
  采用多进程的方式引入并行
  目的：使得每个客户端都能够得到一个进程的服务
  进程与fork函数
Bind Addr.
Listen
Accept Conn
Fork
Close connected conn.
Process Conn.
Close connected conn.
Exit
Close Listening Conn.
Server (parent)
TCP concurrent Server
Server (child)
Socket

## Slide 66: fork函数*
fork系统调用创建了一个子进程，子进程基本上是父进程的一个拷贝，这包括可执行代码、堆栈、堆等。
Unix通常采用copy-on-write的方式实现fork，父子进程通过共享虚拟内存的页表，只有当父子进程修改它的页表时，才会做拷贝动作。
子进程会继承父进程打开的文件描述符，还会继承父进程的用户组、进程组、当前的工作目录、执行环境等。
但是，子进程拥有自己的PID、子进程的信号处理函数也会按照缺省方式初始化、子进程不会继承父进程的定时器，子进程的信号量也会被初始化。
Notes: fork系统调用
https://blog.csdn.net/guoping16/article/details/6580006

## Slide 67
fork函数返回一个整型的PID，父进程得到的是子进程的PID，子进程得到的是0。由此可判断当前进程是父进程还是子进程。
pid = fork();
if (pid == 0) {
/* 子进程 */
} else {
/* 父进程 */
}
堆栈
代码
进程P
堆栈
代码共用
进程C

## Slide 68: 简单多进程服务器范例
From:《Unix网络编程》源码
unpv13e/tcpcliserv/tcpserv01.c

## Slide 69
示例2：
客户端用TCP连接到服务器，然后发送消息给服务器。服务器收到后，打印消息，并消息的长度返回给客户端。服务器端使用了多进程：每个子进程在打印消息时都会列出自己进程PID。
第6章课堂示例代码
02-client02.c
第6章课堂示例代码
02-server02.c

## Slide 70: 僵尸进程*
子进程退出时，内核释放进程所有资源，但仍保留了一些信息（如进程号pid 退出状态 运行时间等），以便父进程使用。这些保留的信息直到父进程通过调用wait/waitpid时才会释放。
如果父进程未调用wait/waitpid处理，则这些信息一直存在，成为“僵尸进程”，占用资源。
Notes: execve（执行文件）在父进程中fork一个子进程，在子进程中调用exec函数启动新的程序。
僵尸进程是如何产生的？怎样避免僵尸进程的产生
https://blog.csdn.net/gengybgengyb/article/details/49700321

## Slide 71: 僵尸进程*
解决方法：
（1）父进程直接调用wait/waitpid——会导致父进程被挂起（父进程不繁忙时可使用之）
（2）父进程先于子进程结束——此时子进程成为孤儿进程，会被过继给init进程，不再会成为僵尸
（3）使用信号函数signal/sigaction，为SIGCHLD设置wait wait/waitpid处理函数。子进程结束后，父进程会收到子进程结束的信号，并调用wait/waitpid回收子进程的资源。
  如果父进程不关心子进程什么时候结束，那么可以用signal（SIGCHLD,SIG_IGN） 通知内核，自己对子进程的结束不感兴趣，那么子进程结束后，内核会回收， 并不再给父进程发送信号。

## Slide 72: 信号与wait/waitpid *
信号
  信号是进程的通知事件，或者称为“软件中断”，它是异步发生的。也就是说进程不可能事先知道信号何时会发生。
    软中断机理，操作系统对硬件中断的一种模拟
信号触发的时机：
  从系统调用返回到进程空间之前
  由于信号触发，主动将阻塞的进程唤醒

## Slide 73: Linux支持的信号列表
列表中，编号为1 ~ 31的信号为传统UNIX支持的信号，是不可靠信号(非实时的)，编号为32 ~ 63的信号是后来扩充的，称做可靠信号(实时信号)。不可靠信号和可靠信号的区别在于前者不支持排队，可能会造成信号丢失，而后者不会。
Ref： linux网络编程 p124-126
http://blog.csdn.net/baobao8505/article/details/1115820

## Slide 74
    signal函数：使用方法简单，但并不属于 POSIX 标准，在各类 UNIX 平台上的实现不尽相同，因此其用途受一定限制。
      函数原型：
      sig_t signal (int signum, sighandler_t handler)
    sigaction 函数：POSIX 标准定义的信号处理接口
      函数原型：
      int sigaction (int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact)
      Linux下使用man命令看使用指南：
      man sigaction
      man 7 signal
  信号处理函数 signal()/sigaction()

## Slide 75
    sigaction 函数参数说明*
      signum: 指出要捕获的信号类型
      act: 指定新的信号处理方式
      oldact: 参数输出先前信号的处理方式（如果不为NULL的话）
  信号处理函数 signal()/sigaction()

## Slide 76
    struct sigaction结构体介绍
  sa_handler：新的信号处理函数
  sa_mask：用来设置在处理该信号时暂时将sa_mask 指定的信号集搁置
  sa_flags：用来设置信号处理的其他相关操作，下列的数值可用:
    SA_RESETHAND：当调用信号处理函数时，将信号的处理函数重置为缺省值
    SIG_DFLSA_RESTART：如果信号中断了进程的某个系统调用，则系统自动启动该系统调用
    SA_NODEFER ：一般情况下， 当信号处理函数运行时，内核将阻塞该给定信号。但是如果设置了SA_NODEFER标记， 那么在该信号处理函数运行时，内核将不会阻塞该信号
  信号处理函数 signal()/sigaction()

## Slide 77
wait()和waitpid()原型
  #include <sys/wait.h>
  pid_t wait(int *status);
  pit_t waitpid(pid_t pid,int *status,int options);
  两个函数均为若成功，返回进程ID，若出错则返回-1
SIGCHLD信号与wait()/waitpid()
  当子进程终止，SIGCHLD发向父进程
  父进程可以在SIGCHLD的信号处理函数中调用wait/waitpid处理子进程的遗留状态
  wait() 和 waitpid()

## Slide 78
wait()函数
  status参数用于返回子进程是由于何种原因终止，以及终止状态或终止子进程的信号是什么；
  返回值是子进程的pid号，若无子进程终止，调用wait函数将阻塞，直至有一个子进程结束；
  waitpid()函数
    pid / options：提供了额外选项来控制waitpid，如WNOHANG，说明若pid指定的子进程没有结束，则返回0，不予以等待。若结束，则返回该子进程的ID。
    有在处理完所有终止进程后才返回
两个函数的区别：wait函数只检查1次是否有子进程终止；如果设置pid=-1，waitpid将枚举检查是否有子进程终止，同wait。
pid | 含义
<-1 | 等待进程组识别码为 pid 绝对值的任何子进程
-1 | 等待任意子进程，相当与wait()
0 | 等待进程组识别码与目前进程相同的任何子进程。
>0 | 等待任何子进程识别码为 pid 的子进程。
  wait() 和 waitpid()

## Slide 79: 多进程服务器修订版
    《UNIX网络编程》源码
    tcpcliserv/tcpserv02.c
    sigchldwait.c
    sig_chld_waitpid.c
若要更细粒度的控制，则应使用sigaction()

## Slide 80: 多线程服务器*
线程
shutdown函数
多线程服务器
多线程客户端
线程安全
    Ref：UNP P534 chapter 26，linux网络编程 P127 4.4节

## Slide 81: 1. 线程
线程可以看成是一种轻量进程，它是CPU调度的基本单位。多个线程同处于一个进程中，此时进程弱化为一个资源容器，进程不再是调度的基本单位
进程是资源的容器，线程是容器内活动的对象

## Slide 82
同一进程的多个线程间存在着资源共享，但是有些是线程独有的
Shared Private
  Process instructions thread ID
  most data set of registers
  open files stack
  signal handlers errno
  user and group ID signal mask
1. 线程

## Slide 83
POSIX线程库——Pthreads
是POSIX的线程标准，定义了创建和操纵线程的一套API。
  线程创建pthread_create( )
  线程等待pthread_join( )
  获取自己的线程ID pthread_self( )
  线程分离pthread_detach( )
  线程终止pthread_exit()
  此外，还有pthread_kill()， pthread_yield()， pthread_attr_init()， pthread_attr_destroy()等
1. 线程

## Slide 84
错误代码：
1、EBADF： 参数s 不是有效的socket 处理代码
2、ENOTSOCK： 参数s 为一文件描述符,但非socket
3、ENOTCONN： 参数s 指定的socket 并未连线
2. shutdown函数
​​#include <sys/socket.h>​​
​​int shutdown(int sockfd, int how);​​
功能：可以按照要求关闭连接，且不管有多个文件描述符指向同一个连接，只要调用shutdown去操作了其中某个描述符，连接就会被立即断开。
返回值：成功：返回0，失败：返回-1，错误原因存于errno.

## Slide 85
参数：
a. ​​​sockfd​​​：套接字描述符
b. ​​​how​​​：设置shutdown如何关闭套接字。
  how=SHUT_RD，表示该套接字关闭读，不能再从该端口读数据
  how=SHUT_WR，表示该套接字关闭写，不能再向该端口写数据。关闭写，会引起TCP断开。
  how=SHUT_RDWR，表示该端口关闭读和写
2. shutdown函数
​​#include <sys/socket.h>​​
​​int shutdown(int sockfd, int how);​​
功能：可以按照要求关闭连接，且不管有多个文件描述符指向同一个连接，只要调用shutdown去操作了其中某个描述符，连接就会被立即断开。
返回值：成功：返回0，失败：返回-1

## Slide 86
shutdown与close函数的区别
  1、close会对套接字引用计数减1。一旦发现套接字引用计数到 0，就会对套接字进行彻底释放，并且会关闭 TCP 两个方向的数据流。
  2、shutdown 可以有选择的终止某个方向的数据传送或者数据传送的两个方向。shutdown 如果howto=1(SHUT_WR)，就可以保证对等方接收到一个EOF字符，而不管其他进程是否已经打开了套接字（不管引用计数是否为1都激发TCP的正常终止连接）
  3、shutdown直接使得该套接字不可用，如果有别的进程企图使用该套接字，将会受到影响。而close不能保证（套接字引用计数减为0才关闭）
2. shutdown函数

## Slide 87: 3. 多线程服务器端
程序示例
  统一accept
    示例代码1（UNP 26.4节（threads/tcpserv0x.c））
    示例代码2（Linux网络编程14.3.2节）
  线程池技术
    示例代码（Linux网络编程14.3.3节）

## Slide 88: 统一accept示意图 （示例代码2）

## Slide 89: 线程池技术示意图

## Slide 90: 4. 多线程客户端
线程版客户端示例
  设计思路：
    1#线程，读stdin，然后向服务器发送
    2#线程，读socket，然后在stdout打印
    问题是，这两个线程，哪一个是主线程？
      主线程退出，会导致进程退出，从而使得另一线程退出
      所以，应该以2#线程作为主线程
1#
2#
stdin
Server
stdout
创建
    Ref：UNP 26.3节

## Slide 91: 4. 多线程客户端
思考：
  客户端收到服务器的FIN之后没有及时退出
  用户进程在标准输入上阻塞等待
  有没有可能专门使用一个线程在等待FIN？
再次输入数据，退出
客户端仍然在等待用户输入
用户输入字符
C
S
SYN
SYN+Ack
Ack
FIN
Ack
Ctrl-C
FIN_WAIT_2
数据
RST

## Slide 92: 收发分离的多线程客户端

## Slide 93
04
I/O模型以及
基于I/O复用的并发
服务器设计

## Slide 94: Linux下常用的一些I/O函数
read() / write()
readv() / writev()
recv() / send()
recvmsg() / sendmsg()
recvfrom() / sendto()
Ref : Linux网络编程9.1-9.2节

## Slide 95: 五种I/O 模式
阻塞 I/O (Linux下的I/O操作默认是阻塞I/O，即open和socket创建的I/O都是阻塞I/O)
非阻塞 I/O (可以通过fcntl或者open时使用O_NONBLOCK参数，将fd设置为非阻塞的I/O)
I/O 多路复用 (I/O多路复用，通常需要非阻塞I/O配合使用)—select，poll，epoll
信号驱动 I/O (SIGIO)
异步 I/O
Notes: 阻塞：阻塞是个什么概念呢？比如某个时候你在等快递，但是你不知道快递什么时候过来，而且你没有别的事可以干（或者说接下来的事要等快递来了才能做）；那么你可以去睡觉了，因为你知道快递把货送来时一定会给你打个电话（假定一定能叫醒你）。
非阻塞忙轮询：接着上面等快递的例子，如果用忙轮询的方法，那么你需要知道快递员的手机号，然后每分钟给他挂个电话：“你到了没？”
I/O多路复用：为了避免CPU空转，可以引进了一个代理（一开始有一位叫做select的代理，后来又有一位叫做poll的代理，不过两者的本质是一样的）。这个代理比较厉害，可以同时观察许多流的I/O事件，在空闲的时候，会把当前线程阻塞掉，当有一个或多个流有I/O事件时，就从阻塞态中醒来。于是我们的程序就会轮询一遍所有的流，如果没有I/O事件产生，我们的程序就会阻塞在select处。但是依然有个问题，我们从select那里仅仅知道了，有I/O事件发生了，但却并不知道是那几个流（可能有一个，多个，甚至全部），我们只能无差别轮询所有流，找出能读出数据，或者写入数据的流，对他们进行操作。
但是使用select，我们有O(n)的无差别轮询复杂度，同时处理的流越多，没一次无差别轮询时间就越长。而epoll可以理解为event poll，不同于忙轮询和无差别轮询，epoll之会把哪个流发生了怎样的I/O事件通知我们。此时我们对这些流的操作都是有意义的。（复杂度降低到了O(1)）
于是我们可以把“忙”字去掉了）。

## Slide 96
五种I/O 模式

## Slide 97: 1. 阻塞 I/O模式
阻塞IO是最通用的IO类型，使用这种模型进行数据接收的时候，在数据没有到之前程序会一直等待。例如对于函数recvfrom()，内核会一直阻塞该请求直到有数据到来才返回。
Notes: 一个进程调用 recvfrom ，然后系统调用并不返回知道有数据报到达本地系统，然后系统将数据拷贝到进程的缓存中。
我们称这个进程在调用recvfrom一直到从recvfrom返回这段时间是阻塞的。当recvfrom正常返回时，我们的进程继续它的操作。
--阻塞I/O模式下，一个进程只能处理一个流的I/O事件。

## Slide 98: 1. 阻塞 I/O模式
Notes: 一个进程调用 recvfrom ，然后系统调用并不返回知道有数据报到达本地系统，然后系统将数据拷贝到进程的缓存中。
我们称这个进程在调用recvfrom一直到从recvfrom返回这段时间是阻塞的。当recvfrom正常返回后，我们的进程继续它的操作。
--阻塞I/O模式下，一个进程只能处理一个流的I/O事件。

## Slide 99: 2.非阻塞 I/O模式
当把套接字设置成非阻塞的IO，则对每次请求，内核都不会阻塞，会立即返回；当没有数据的时候，会返回一个错误。例如对recvfrom()函数，前几次都没有数据返回，直到最后内核才向用户层的空间复制数据。
Notes: 1.非阻塞模式的使用并不普遍，因为非阻塞模式会浪费大量的CPU资源。 2.当我们将一个套接字设置为非阻塞模式，我们相当于告诉了系统内核： “当我请求的I/O 操作不能够马上完成，你想让我的进程进行休眠等待的时候，不要这么做，请马上返回一个错误给我。” 3.我们开始对 recvfrom 的三次调用，因为系统还没有接收到网络数据，所以内核马上返回一个 EWOULDBLOCK的错误。 4.第四次我们调用 recvfrom 函数，一个数据报已经到达了，内核将它拷贝到我们的应用程序的缓冲区中，然后 recvfrom 正常返回，我们就可以对接收到的数据进行处理了。 5.当一个应用程序使用了非阻塞模式的套接字，它需要使用一个循环，以监听测试是否一个文件描述符有数据可读(称做 polling(轮询))。应用程序不停的 polling 内核来检查是否 I/O操作已经就绪。这将是一个极浪费 CPU资源的操作。这种模式使用中不是很普遍。
UNP第三章讲述了如何使用fcntl或者ioctl函数来设置套接字的非阻塞模式。

## Slide 100: 2.非阻塞 I/O模式
Notes: 1.非阻塞模式的使用并不普遍，因为非阻塞模式会浪费大量的CPU资源。 2.当我们将一个套接字设置为非阻塞模式，我们相当于告诉了系统内核： “当我请求的I/O 操作不能够马上完成，你想让我的进程进行休眠等待的时候，不要这么做，请马上返回一个错误给我。” 3.我们开始对 recvfrom 的三次调用，因为系统还没有接收到网络数据，所以内核马上返回一个 EWOULDBLOCK的错误。 4.第四次我们调用 recvfrom 函数，一个数据报已经到达了，内核将它拷贝到我们的应用程序的缓冲区中，然后 recvfrom 正常返回，我们就可以对接收到的数据进行处理了。 5.当一个应用程序使用了非阻塞模式的套接字，它需要使用一个循环，以监听测试是否一个文件描述符有数据可读(称做 polling(轮询))。应用程序不停的 polling 内核来检查是否 I/O操作已经就绪。这将是一个极浪费 CPU资源的操作。这种模式使用中不是很普遍。

## Slide 101: 3. I/O多路复用
I/O多路复用的原理是为了避免CPU空转，使用一个代理（select/poll/epoll..）同时观察许多流的I/O事件，在空闲的时候，会把当前线程阻塞掉，当有一个或多个流有I/O事件时，就从阻塞态中醒来，于是我们的程序就会轮询一遍所有的流。例如select()函数按照一定的超时时间轮询，直到需要等待的套接字有数据到来，利用recvfrom()函数，将数据复制到应用层。
Notes: 1.为了避免CPU空转，可以引进了一个代理（一开始有一位叫做select的代理，后来又有一位叫做poll的代理，不过两者的本质是一样的）。这个代理比较厉害，可以同时观察许多流的I/O事件，在空闲的时候，会把当前线程阻塞掉，当有一个或多个流有I/O事件时，就从阻塞态中醒来，于是我们的程序就会轮询一遍所有的流。
2.select能等待多个文件描述符，而这些文件描述符（套接字描述符）其中的任意一个进入读就绪状态，select()函数就可以返回。
3.但是使用select，有O(n)的无差别轮询复杂度，同时处理的流越多，轮询时间就越长。
4.epoll可以理解为event poll，不同于忙轮询和无差别轮询，epoll之会把哪个流发生了怎样的I/O事件通知我们。此时我们对这些流的操作都是有意义的。（复杂度降低到了O(1)）
https://cloud.tencent.com/developer/article/1992988

## Slide 102: 3. I/O多路复用
while true {
select(streams[])
for i in streams[] {
if i has data
read until unavailable } }
while true {
active_stream[] = epoll_wait(epollfd)
for i in active_stream[] {
read or write till
} }
Notes: 1.为了避免CPU空转，可以引进了一个代理（一开始有一位叫做select的代理，后来又有一位叫做poll的代理，不过两者的本质是一样的）。这个代理比较厉害，可以同时观察许多流的I/O事件，在空闲的时候，会把当前线程阻塞掉，当有一个或多个流有I/O事件时，就从阻塞态中醒来，于是我们的程序就会轮询一遍所有的流。
2.select能等待多个文件描述符，而这些文件描述符（套接字描述符）其中的任意一个进入读就绪状态，select()函数就可以返回。
3.但是使用select，有O(n)的无差别轮询复杂度，同时处理的流越多，轮询时间就越长。
4.epoll可以理解为event poll，不同于忙轮询和无差别轮询，epoll之会把哪个流发生了怎样的I/O事件通知我们。此时我们对这些流的操作都是有意义的。（复杂度降低到了O(1)）

## Slide 103: 4. 信号驱动IO模型
信号驱动的IO在进程开始的时候注册一个信号处理的回调函数，进程继续执行，当信号发生时，即有了IO的时间，这里即有数据到来，利用注册的回调函数将到来的数据用recvfrom()接收到。
Notes: 所谓信号驱动，就是利用信号机制，安装信号SIGIO的处理函数（进行IO相关操作），通过监控文件描述符，当其就绪时，通知目标进程进行IO操作（signal handler）

## Slide 104: 4. 信号驱动IO模型
Notes: 所谓信号驱动，就是利用信号机制，安装信号SIGIO的处理函数（进行IO相关操作），通过监控文件描述符，当其就绪时，通知目标进程进行IO操作（signal handler）

## Slide 105: 5. 异步IO模型
异步IO与前面的信号驱动IO相似，其区别在于信号驱动IO当数据到来的时候，使用信号通知注册的信号处理函数，而异步IO则在数据复制完成的时候才发送信号通知注册的信号处理函数。
Notes: Linux上异步IO有一组POSIX规定的接口，以aio开头的几个SYSCALL。如下：
int aio_read(struct aiocb *aiocbp);
int aio_write(struct aiocb *aiocbp);
ssize_t aio_return(struct aiocb *aiocbp);

## Slide 106: 5. 异步IO模型
Notes: Linux上异步IO有一组POSIX规定的接口，以aio开头的几个SYSCALL。如下：
int aio_read(struct aiocb *aiocbp);
int aio_write(struct aiocb *aiocbp);
ssize_t aio_return(struct aiocb *aiocbp);

## Slide 107
Ref : UNP 6.2.6 节
五种IO模型的比较
check
check
check
check
check
check
check
check
check
complete
blocking
nonblocking
I/O multiplexing
signal-driven I/O
asynchronous I/O
initiate
complete
check
ready
initiate
complete
check
ready
notification
complete
notification
1st phase handled differently
2nd phase handled the same
(blocked in call to recv/recvfrom)
handles both phase
blocked
blocked
blocked
wait for
data
copy data from kernel to user
blocked

## Slide 108
POSIX定义这两个术语如下：
  同步I/O操作引起请求进程阻塞，知道I/O操作完成；
  异步I/O操作不引起请求进程阻塞；
IO的两个阶段都没有被阻塞，才能被称为异步IO
  因此，阻塞I/O模型、非阻塞I/O模型、 I/O复用模型和信号驱动模型都是同步I/O模型；最后一种才是异步IO
实际编程中，这几种IO模型经常根据需要混用
  首先要避免被阻塞，但是阻塞都不好？
  在事件的检查点要阻塞
  避免大量采用信号机制，主要原因是信号是异步的，将使程序变得很难编写。
同步与异步IO

## Slide 109: IO复用函数/系统调用
IO复用技术能够使能应用程序同时等待多个事件的发生
IO复用技术的引入，使得网络编程的模式发生了巨大变化
常用的IO复用函数有
  select/poll/pselect
  epoll (Linux)
  kqueue (FreeBSD)
select 及 epoll ，参见 “第6章~IO复用技术部分扩展内容.pptx”

## Slide 110
05
客户端&服务器程序设计 核心问题解析 *
--以仿QQ多人即时通信
网络应用为例

## Slide 111: C/S模式及其优势
客户端（发起通信的应用程序）
  主动与服务器联系，容易构建，往往不需要系统特权，直接与用户交互。
服务器（等待接收并处理客户端通信请求的应用程序）
  接收客户端请求；
  执行必要的操作；
  返回结果给客户。
有效解决约会问题(rendezvous)
  同一时刻通行双方互发消息的概率很低；
  通信一方启动后一直等待对方的联系更加可靠；
  通信一方启动后一直运行，不会再增加TCP/IP的复杂性。
    因为服务已经运行，服务器收到对方消息时不用考虑该启动什么服务

## Slide 112: 服务器特权和复杂性
服务器经常需要访问受操作系统保护的资源：需要系统特权
服务器不能把特权传递给使用服务的客户
服务器需要处理的安全问题：
    鉴别：验证客户身份
    授权：判断某个客户是否可以使用服务器提供的服务
    数据安全：确保数据不被无意泄漏或者损坏
    保密：防止未经授权访问信息
    保护：确保网络程序不能滥用系统资源
特权和并发导致了服务器软件的复杂性
啊是

## Slide 113: 仿QQ多人即时通信网络应用
撰写程序，基于命令行界面，实现仿QQ的多人即时通信网络应用
  客户端功能需求：
    注册、登录、退出
    查看在线用户
    发送单播消息（指定在线用户）
    发送广播消息（全部在线用户）
  服务器功能需求：
    注册登录管理
    维护在线用户
    客户消息转发（单播、广播）

## Slide 114: 通信模式与协议
通信模式： C/S vs. P2P？ 还是C/S 或 C/S P2P混合？
  C/S模式：客户端之间的消息传递全部由服务器中转
  纯P2P模式：客户端之间自行发现…难，不靠谱！
  C/S&P2P混合：主流模式
传输层协议：TCP vs. UDP？
  多人即时消息通信，消息的可靠性传输非常重要。
    选择UDP：即时性好，但可靠性无保障，需应用层协议支持
    选择TCP：可靠性有保障，即时性可能有影响，但可以容忍

## Slide 115: 核心设计问题
通信模式与协议
客户端程序设计
服务器程序设计
  C/S vs. P2P ？
  传输层UDP vs. TCP？
  应用层协议交互流程？
  应用层协议PDU设计？
  如何指定服务器？
  PDU的解析处理与构建？
  是否需要多进程或多线程设计？
  如何结束通信？
  如何指定监听地址？
  PDU的解析处理与构建？
  循环 vs. 并发？若并发：多进程 vs. 多线程 vs. I/O复用？
  注册登录用户如何管理？
  数据如何转发？

## Slide 116: 通信模式与协议
应用层协议交互流程？
  注册流程?
  登录流程?
  在线状态维护流程（心跳机制）?
    客户端发起心跳 vs. 服务器发起心跳？
  转发流程?
    指定单个在线用户单播流程
    面向全部在线用户广播流程
应用层协议PDU设计？
  Header + Payload
  遵循JSON-RPC2.0
    What is JSON?
      https://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt
    JSON-RPC
      https://www.jsonrpc.org/
      请求对象：
      响应对象：result｜error
↘︎{"jsonrpc": "2.0", "method": "subtract", "params": [42, 23], "id": 1}
↖︎{"jsonrpc": "2.0", "result": 19, "id": 1}

## Slide 117: 客户端程序设计
如何指定服务器？
  硬编码｜命令行参数｜配置文件
PDU的解析处理与构建？
  JSON解析与构建：cJSON https://github.com/DaveGamble/cJSON
  PDU解析与构建：JSON-RPC 2.0
是否需要多进程或多线程设计？
  设计为消息收发分离，提高效率；
如何结束通信？
  约定通信结束符
如何构建命令行指令框架？或者退而求其次，采用C语言综合实验设计过的菜单框架？
  C语言功底，无限循环框架

## Slide 118: 服务器程序设计
  如何指定监听地址？
  硬编码｜命令行参数｜配置文件
  PDU的解析处理与构建？
  同客户端
  循环 vs. 并发？若并发：多进程 vs. 多线程 vs. I/O复用？
  Iterative Connectionless
  Iterative Connection-Oriented
  Concurrent Connectionless
  Concurrent Connection-Oriented
Iterative
Small, fixed size requests
Easy to program
Concurrent
Large or variable size requests
Harder to program
Typically uses more system resources
Connection-Oriented
EASY TO PROGRAM
transport protocol handles the tough stuff.
requires separate socket for each connection.
Connectionless
less overhead
no limitation on number of clients

## Slide 119: 服务器程序设计
  注册登录用户如何管理？
  注册用户应该持久化存储，本案例简化为内存存储
  登录用户则需Session维护，可采用Hash表存储管理
  建议采用Linux内核链表进行迁移使用
  数据如何转发？
  建立应用层路由机制，可执行：
    在线用户查询
    根据查询到的IP、端口进行单播或组播转发