## Slide 1
计算机网络
主讲：郭文生
gws@uestc.edu.cn
© 电子科技大学信息与软件工程学院
计算机网络课程组, 2023

## Slide 2
第1章 计算机网络和因特网
第2章 应用层
第3章 运输层
第4章 网络层
第5章 数据链路层
第6章 套接字编程
第7章 无线网络和网络安全（课外自学）
课程内容

## Slide 3
课程支撑的OBE毕业指标点
课程对应指标点 | 指标点具体含义 | 涉及的课程内容
GR1.4 | 掌握专业知识，能选择恰当的数学模型，能用于描述复杂软件工程，对模型进行推理和求解 | 第1、2、3、4、5章
GR4.1 | 能够采用科学的方法对软件系统中的关键环节，设计相应的实验方案，搭建实验环境，开展实验 | 第2、3、4、5、6章，实验
GR6.2 | 能够识别复杂软件工程的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响 | 第1、2、3、4、5章
GR6.3 | 能够评价复杂软件工程的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任 | 第1、2、3、4、5章
GR7.1 | 能够理解软件工程实践对环境和社会可持续发展的影响 | 第1、2、3、4、5章

## Slide 4
课程安排
学习《计算机网络》的意义 ？

## Slide 5
第1章
计算机网络和Internet

## Slide 6
概 述
理清本书章节关系
直观感受计算机网络,了解计算机网络术语
为后续章节深入详细展开做铺垫
方法途径:
  简单描述
  以Internet为实例
本章目标
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 7
01
计算机网络和Internet发展史
02
什么是Internet?
03
网络边缘部分
04
网络核心部分
05
Internet主干/ISPs的结构组成
06
分组交换网络中的延迟和丢失
07
协议层及其服务模型
08
攻击威胁下的网络

## Slide 8
01
计算机网络和 Internet发展史

## Slide 9
计算机网络和Internet发展史
计算机网络和Internet发展史
如果说18世纪是机械时代，19世纪是蒸汽机时代，人类用机器来代替手。那么20世纪则是计算机时代，人类开始用机器来代替脑。而21世纪则将是信息时代，或者说是网络时代。
计算机网络和Internet可以追根溯到1960s。当时，电话网络使用电路交换技术传输信息，分时操作系统计算机允许散布各地的用户通过电话网络共享使用。但是通信量的突发性却导致线路利用率极低。

## Slide 10
1. 分组交换原理的早期发展与演化：1961-1972
1961: Kleinrock – 用排队理论成功的论证了分组交换方法在处理猝发通信量上的有效性
1964: Baran – 在军用网络上传输语音，研究使用分组交换技术
1967: 美国国防部高级研究计划署DARPA始建ARPAnet
1969: 第1台ARPAnet接口消息处理机IMP研制并安装使用
1972:
  Robert Kahn首次公开演示ARPAnet
  制订第1个主机到主机的协议NCP (Network Control Protocol)
  研制第1个电子邮件程序
  ARPAnet 增长到15个节点
计算机网络和Internet发展史

## Slide 11
2. 网际互连与新兴的专属网络：1972-1980
1970: ALOHAnet微波网络出现在Hawaii
1973: Robert Metcalfe's PhD论文提出了Ethernet
1974: Vinton Cerf and Robert Kahn
–网际互连的网络体系结构
Late70's: 专属网络体系结构: DECnet, SNA, XNS
Late70's: 固定长度的分组交换 (ATM先驱)
1979: 200个节点连接到ARPAnet
Cerf and Kahn: 开放网络体系结构的系统设计原则:
  最简单化,自治原则 – 网络独立运作，与其他网络互连时无须进行内部改动
  尽力服务原则– 提供尽最大努力的端到端服务
  无状态路由器 – 路由器无须维护连接状态信息
  分散式控制
定义了当今Internet体系结构的理论基础 ——40年后仍适用
计算机网络和Internet发展史

## Slide 12
计算机网络 TCP/IP 之父
设计了TCP/IP协议和互联网基础架构而被共同称为“互联网之父”
计算机网络和Internet发展史
Robert Elliot Kahn (Bob Kahn)
December 23, 1938
Turing Award，2004
Vinton Gray Cerf (Vint Cerf)
June 23, 1943
Turing Award ，2004

## Slide 13
3. TCP/IP新协议与网络数量激增：1980-1990
1983: 正式部署TCP/IP替代NCP
1982: 定义了SMTP e-mail协议
1983: 开发了DNS 实现 name-to-IP-address 转换
1985: 定义了FTP protocol
1988: 实现了TCP congestion control
Late80's: 新的国家网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
Late80's: 100,000主机连接到多个网络组成的联盟
计算机网络和Internet发展史

## Slide 14
Early 1990's: ARPAnet完成使命终结
1991: NSF放宽NSFnet的商业使用限制 (1995完成使命终结)
early 1990's: Web
  超文本 [源于Bush 1945, Nelson 1960's的早期研究]
  HTML, HTTP: 由Berners-Lee及其同事开发
  1994: Mosaic浏览器及公司, 后来Netscape
  late 1990's: Web的商业使用
  1996: Microsoft大规模进军Web
4. 商业化, Web, 新的网络应用：1990-2000
计算机网络和Internet发展史

## Slide 15
Late 1990's – 2000's:
电子商务应用激增
高速路由器和路由技术以及高速局域网技术进展显著
音视频流媒体实时通信、播放的成功应用
更多的杀手级应用: 及时通信IM, P2P文件共享 (e.g., Naptser)
网络安全走向前沿
估计5千万主机, 1亿多用户
主干链路带宽达到 Gbps
4. 商业化, Web, 新的网络应用：1990-2000
计算机网络和Internet发展史

## Slide 16
21世纪10年代中期——至今:
无线网络基础设施的飞速进步（多种/多代技术）
移动设备(硬件/软件)的飞速发展
传统PC端应用纷纷转移到移动端（应用程序->APP）
基于移动互联网的商业模式爆发式涌现
5. 移动互联网：21世纪10年代中期——至今
计算机网络和Internet发展史

## Slide 17
中国互联网的诞生与发展
1987年9月20日，中国第一封电子邮件从中国兵器工业计算机应用技术研究所发向德国卡尔斯鲁厄大学——“Across the Great Wall we can reach every corner in the world”（“越过长城，走向世界”），标志着中国互联网诞生
1989年，中国开始建设互联网——5年目标：国家级四大骨干网络联网
1991年，在中美高能物理年会上，美方提出把中国纳入互联网络的合作计划
1994年4月，中关村教育与科研示范网络NCFC率先与美国NSFNET直接互联，实现了中国与Internet全功能网络连接，标志着我国最早的国际互联网络的诞生。中国科技网成为中国最早的国际互联网络
1994年，中国第一个全国性 TCP/IP 互联网——CERNET示范网工程建成
1994年，中国教育与科研计算机网、中国科学技术网、中国金桥信息网、中国公用计算机互联网四大骨干网络均建成
1994年，中国终于获准加入互联网并在同年5月完成全部中国联网工作

## Slide 18
中国互联网的诞生与发展
第一次互联网大浪潮（1994年—2000年）
——从四大门户到搜索
1994年 我国正式接入国际互联网
1997年6月 丁磊创立网易公司
1998年 张朝阳正式成立搜狐网
1998年 邮箱普及&第一单网上支付完成
1998年11月 腾讯成立 ，由马化腾、张志东等五位创始人创立
1998年12月 由王志东创立新浪
1999年 聊天软件QQ出现,当时叫 OICQ，后改名腾讯QQ风靡全国
1999年9月9日 马云带领下的18位创始人在杭州正式成立了阿里巴巴集团
2000年1月1日 李彦宏在中关村创建了百度公司

## Slide 19
中国互联网的诞生与发展
第二次互联网大浪潮（2001年—2008年）
——从搜索到社交化网络: 博客、sns、论坛、微博
2001年 中国互联网协会成立
2002年 博客网成立
2002年 个人门户兴起，互联网门户进入2.0时代
2003年 淘宝网上线,后来成为全球最大C2C电商平台；下半年，阿里巴巴推出支付宝
2004年 网游市场风起云涌
2005年 博客元年
2006年 熊猫烧香病毒泛滥,名为“熊猫烧香”的计算机蠕虫病毒感染数百万台计算机
2007年 电商服务业确定为国家重要新兴产业
2008年 中国网民首次超过美国

## Slide 20
中国互联网的诞生与发展
第三次互联网大浪潮（2009年—…）
——PC互联网到移动互联网:入口从搜索到各种APP分流
2009年 SNS社交网站活跃,人人网（校内网）、开心网、QQ、等SNS平台为代表
2010年 团购网站兴起,数量超过1700家，团购成为城市一族最潮的消费和生活方式
2011年 微博迅猛发展对社会生活的渗透日益深入
2012年 手机网民规模首次超过台式&微信朋友圈上线
2012年3月 今日头条上线
2012年 双11阿里天猫与淘宝的总销售额达到191亿，被业内称为双十一的爆发点，
2013年 余额宝上线
2013年 淘宝双十一销售额：350亿元
2014年 打车软件烧钱发红包,滴滴快的巨资红包抢用户，“互联网+交通”出行
2014年 阿里上市之后的第一个双十一：571亿元
2015年 首次提出“互联网+”
2015年 阿里巴巴双十一销售额达到912亿元
2016年 互联网直播、网红等热词“风靡全国”, 短视频造就网红
2016年 天猫双十一狂欢节成交额 1207亿元
2016年 知识付费元年
2017年 自媒体百家争鸣,互联网BAT第一梯队,第二梯队等纷纷砸金压自媒体平台

## Slide 21
第50次中国互联网发展状况统计报告
2022年8月, by CNNIC, https://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html
计算机网络和Internet发展史
截至 2022 年 6 月：
我国网民规模达 10.51 亿，互联网普及率达 74.4%。网民使用手机上网的比例达99.6%。
互联网应用持续发展，短视频增长最为明显：我国短视频的用户规模增长最为明显，达9.62亿，占网民整体的91.5%。即时通信用户规模达10.27亿，占网民整体的97.7%。
Notes: 我国互联网的飞速发展，为我国经济发展和人民生活品质提高提供了重要保障，这是党和政府多年来坚持改革开放的结果。

## Slide 22
中国互联网发展
计算机网络和Internet发展史
趋势特点
“健康码”“行程码”等助通畅出行，互联网为抗疫赋能赋智
网民规模已超10亿，网络扶贫成效显著
自2013年起，网络零售连续九年全球第一，有力推动消费“双循环”
网络支付使用率近九成，数字人民币不断融入互联网平台，支付生态逐步形成。
短视频用户规模持续增长，节目质量飞跃提升
高新技术不断突破，释放行业发展动能
上市企业市值再创新高，集群化发展态势明显
数字政府建设扎实推进，在线服务水平全球领先
Notes: 我国互联网的飞速发展，为我国经济发展和人民生活品质提高提供了重要保障，这是党和政府多年来坚持改革开放的结果。

## Slide 23
02
什么是Internet?

## Slide 24
计算机网络
两台以上具有独立操作系统的计算机通过某些介质连接成的相互共享软硬件资源的集合体。
计算机网络向用户提供的最重要的两大功能:
连通性
共享
计算机网络
什么是Internet?

## Slide 25
什么是Internet?
松散分层
公共Internet与专用Intranet
对于Internet，硬件和软件、提供的服务上，都很复杂，无法给出一个明确的定义
我们只能对其具体构成和提供服务方面进行描述
什么是Internet？
Internet: “由网络构成的网络”

## Slide 26
什么是Internet: 具体构成描述
数以亿计的计算互连设备
  主机（host）=端系统（end system）
  运行网络应用程序
通信链路(link)
  双绞线,光纤, 无线电频谱, 卫星
  传输速率 = 带宽(bandwidth)
分组(packet)交换：
  路由器（Router）和交换机（Switch）
什么是Internet?
wired
links
wireless
links
router
smartphone
PC
server
wireless
laptop
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network

## Slide 27
什么是Internet: 服务上描述
提供网络应用基础架构
允许终端系统上运行分布式应用程序，并彼此交换数据:
  Web, email, games, e-commerce, database, VOIP, P2P file sharing
为分布式应用程序提供的通信服务接口
  无连接服务connectionless
  面向连接服务connection-oriented
  不提供数据传递时间保证（发送端到接收端）的服务
什么是Internet?

## Slide 28
控制发送和接收消息——协议
  e.g., TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP
1.1.3 Internet通信控制
什么是Internet?
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network

## Slide 29
什么是协议?
协议：定义了两个或多个通信实体间所交换报文的格式和次序，以及在报文发送和/或接收或者其他事件方面所采取的行动（响应）。
什么是Internet?
协议的基本要素：语法、语义和同步
询问“几点了?”
上课提问“我有个问题”
关键点：
… 发送出具体的消息
… 收到消息后具体的行动，或者其他事件
人类的协议
网络协议
是计算机，而非人参与
Internet所有的通信活动都由协议掌控

## Slide 30
什么是协议?
人类协议和计算机网络协议对比
什么是Internet?
Hi
Hi
Got the
time?
2:00
TCP connection
response
<file>
time
TCP connection
request
Get http://www.abc.com/someinfo

## Slide 31
Internet标准
  IETF:
  Internet Engineering Task Force
  （因特网工程任务组）
  RFC:
  Request for comments
  （请求评论）
Internet标准
什么是Internet?
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network

## Slide 32
Internet标准化组织
什么是Internet?

## Slide 33
Internet文档RFC
所有的因特网标准都以RFC（Request For Comments,请求评论）的形式在因特网上发表。
正式标准要经历四个阶段：
  因特网草案（Internet Draft）－不是RFC文档
  建议标准（Proposed Standard） －开始成为RFC文档
  草案标准（Draft Standard）
  因特网标准（Internet Standard）
  后三个阶段对应三种RFC。另外，还有历史(Historic)的RFC、实验(Experimental)的RFC和提供信息(Informational)的RFC。
什么是Internet?

## Slide 34
各种RFC之间的关系
因特网草案
建议标准
草案标准
因特网标准
历史的 RFC
实验的 RFC
提供信息的 RFC
6 种 RFC
注:详细的介绍请阅读http://www.rfceditor.org/RFCoverview.html
什么是Internet?

## Slide 35
03
网络边缘部分

## Slide 36
网络边缘部分
近距离观察网络结构
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
网络边缘：
主机：客户机和服务器
服务器一般位于数据中心内
接入网络，物理介质：
有线通信链路
无线通信链路
网络核心：
互联的路由器
网络组成的网络

## Slide 37
网络边缘部分
端系统、客户和服务器
端系统 (/主机):
  运行网络应用程序
  处在网络的边缘
  传统主机/网络计算机和瘦客户
客户/服务器C/S模型
  客户请求，并接收服务器提供的服务
  e.g. Web browser/server; email client/server
端对端模型peer-peer model:
  极少或不采用专门服务器
  e.g. Gnutella, KaZaA

## Slide 38
接入网络(access network)
Q: 如何将终端系统连接到网络边缘的路由器?
一种粗糙分类：
  家庭接入网络
  企业（和家庭）接入网络
  广域无线接入网络
  注意:
  接入网络的带宽(bps)?
  共享/独占?
网络边缘部分

## Slide 39
1. 家庭接入网络: 点对点接入
拨号线路上使用modem
  可达56Kbps 直接接入边缘路由器
  (实际远小于该值,数字模拟调制解调)
  不能同时网上冲浪和拨打电话: 不能一直在线
ISDN(Integrated Services Digital Network):综合业务数字网,数字数据传输,2D+B,128Kbps
网络边缘部分

## Slide 40
1. 家庭接入网络: 点对点接入
ADSL: （asymmetric digital subscriber line,非对称数字用户线路）
  可达1 Mbps 上行速率 (典型 < 512 kbps)
  可达 8 Mbps 下行速率 (典型 < 4 Mbps)
  FDM: 50 kHz - 1 MHz 高速下行通道 4 kHz - 50 kHz 高速上行通道 0 kHz - 4 kHz 普通双向电话通道
网络边缘部分

## Slide 41
1. 家庭接入网络: cable modems（线缆调制解调器）
HFC:(hybrid fiber coaxial cable)混合光纤同轴电缆
  非对称: 可达2Mbps 上行速率, 30Mbps下行速率
光纤/同轴电缆混网连接家庭住宅到ISP路由器
  各住宅共享到路由器之间的广播信道
  引起问题: 拥塞, 规模
部署: 可以通过广电公司提供该网络接入服务
网络边缘部分

## Slide 42
Cable Network 体系结构: 概述
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
Typically 500 to 5,000 homes
网络边缘部分

## Slide 43
Cable Network体系结构: 概述
网络边缘部分
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 44
Cable Network体系结构: 概述
server(s)
网络边缘部分
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 45
Cable Network体系结构: 概述
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:
网络边缘部分
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 46
家庭接入网络: FTTH（Fiber To The Home）-光纤到户
网络边缘部分

## Slide 47
2. 企业接入网络: local area networks (LAN)
公司/大学局域网 local area network (LAN) 连接端系统到边缘路由器
以太网Ethernet:
  共享（共享式以太网）或独占（交换式以太网）链路连接端系统和边缘路由器
  10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet,10Gbps
WiFi接入技术
部署: 企业、家庭局域网已经普及
LANs: chapter 5
网络边缘部分
Ethernet
switch
institutional mail,
web servers
institutional router
institutional link to
ISP (Internet)

## Slide 48
3. WiFi无线接入网络
共享的无线接入网络连接端系统到边缘路由器
  通过基站，即接入点 “access point”
无线局域网wireless LANs:
  802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi): 54M/11M/54M/600M/<1G/<1G bps
base
station
mobile
hosts
router
网络边缘部分

## Slide 49
家用宽带路由器界面
49
网络边缘部分

## Slide 50
4. 广域无线接入网络
广域无线接入网 (wide-area wireless access)
  由电信运营商提供, 均支持IP
  WAP/GPRS或CDMA
  3G（TD-SCDMA、WCDMA和cdma2000）提供下行3.6Mbps，上行384 kbps的带宽
  4G（LTE、TD-LTE（100Mbps）、FDD-LTE（150Mbps））
网络边缘部分
to Internet

## Slide 51
家庭网络举例
典型家庭网络的构建：
  ADSL 或 cable modem
  router/firewall/NAT
  Ethernet
  wireless access point
wireless
access
point
wireless
laptops
router/
firewall
ADSL
Ethernet
(switched)
电话网
网络边缘部分

## Slide 52
简单家庭网络举例
ADSL
电话网
电脑
电话线
分频器
电话线
电话线
网线
网络边缘部分

## Slide 53
物理介质
物理链路: 在发送方和接受方间,传播位（bit）信号
导引型媒体:
  信号在固态介质中有向传播, 如：光纤、双绞线和同轴电缆等
非导引型媒体:
  信号在大气空间或外太空空间自由传播, 如：无线电
网络边缘部分

## Slide 54
物理介质-双绞线
两根彼此绝缘、相互缠绕成螺旋状的铜线。缠绕的目的是减少电磁干扰，提高传输质量。
屏蔽双绞线 (STP， Shielded Twisted Pair)
非屏蔽双绞线 (UTP， Unshielded Twisted Pair )
网络边缘部分
屏蔽双绞线 STP
非屏蔽双绞线 UTP

## Slide 55
同轴电缆:
  两根彼此绝缘的同心导体
  双向传输
  基带baseband:
    50Ω，1cm
    单信号频带
    细缆以太网10base-2
  宽带broadband:
    75Ω，较粗
    多信号频带
    用于光纤同轴混合网HFC
物理介质：同轴电缆和光纤线缆
铜芯
绝缘层
屏蔽网
橡胶套
网络边缘部分

## Slide 56
光纤线缆
  光纤传导光脉冲, 每个光脉冲代表1位
  高速传输:
    高速点对点传输 (可达数十或数百 Gbps)
  低误码率: 中继到更远传输距离
  防止电磁干扰，难以被分光窃听
物理介质：同轴电缆和光纤线缆
多模 MMF
输入电信号
单模 SMF
网络边缘部分

## Slide 57
全球海底光纤示意图
57
可参见：https://www.submarinecablemap.com/ http://edition.cnn.com/2014/03/04/tech/gallery/internet-undersea-cables/index.html
网络边缘部分

## Slide 58
海底光纤的诞生历史
华为打破西方垄断
关于海底光纤的那些事…
58
网络边缘部分
1986 年，美国 ATT 公司在西班牙加那利群岛和相邻的特内里弗岛之间，铺设了世界上第一条商用海底光缆，长度仅有120公里。据统计，截至目前，全球海底光缆数量超过448条，总长度超过120万公里。
在2008年以前，这个市场基本上被美国的Tyco(泰科)，法国的Alcatel-Lucent(阿尔卡特朗讯)，日本的NEC(日本电气)三家瓜分.
2008年，华为与全球海事系统有限公司成立了合资公司华为海洋，正式进入海底光缆铺设市场。
过去十年，华为海洋新建的海缆长度超过5万公里，已承担全球网络升级中的90个项目，全球的市场占有率超过15%。最近又揽下了连接欧洲、亚洲、非洲的1.2万公里的海底光缆铺设项目。
华为海洋的海底光缆网络图
Notes: 三大运营商的全球网络布局是怎样的|华为放弃的海底光缆业务有多重要?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/267884001
海底光缆——5G之外华为又被美国盯上的王牌业务
http://t.10jqka.com.cn/pid_103525544.shtml

## Slide 59
关于海底光纤的那些事…
59
网络边缘部分
遭遇某国及附庸 阻挠破坏
Notes: 三大运营商的全球网络布局是怎样的|华为放弃的海底光缆业务有多重要?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/267884001
美又阻挠华为海底电缆项目 专家：典型的做贼心虚
https://news.china.com/international/1000/20190314/35425765.html
华为出局！澳大利亚成功“搅黄”华为海底光缆项目！
https://www.sohu.com/a/231205789_817483
海底光缆——5G之外华为又被美国盯上的王牌业务
http://t.10jqka.com.cn/pid_103525544.shtml
声称有“国家安全隐患”，美政府要求谷歌太平洋高速互联网光缆只连台湾不连香港
https://world.huanqiu.com/article/3xm2oQTLsbI
忍痛割爱？华为出售海底光缆业务
https://www.sohu.com/a/318651101_618572

## Slide 60
以电磁频谱承载信号
没有物理连线
双向
传播环境的影响:
  多路径衰落－干扰物表面反射
  盲区衰落－障碍物绕/透
  干扰－其他电磁信号
无线链路类型:
  地面微波
    e.g. 达 45 Mbps 信道
  局域无线通道 (e.g., WiFi)
    11Mbps, 54Mbps，更高
  广域无线通道 (e.g., cellular)
    e.g.GPRS,CDMA
    e.g. 3G: hundreds of kbps
  卫星通信
    高达数百Mbps 信道 (或多个更小的信道)
    250 msec毫秒端到端延迟
    地球同步卫星与低轨道卫星（e.g: 铱星系统－66颗低空卫星）
物理介质：无线电磁波
网络边缘部分

## Slide 61
铱星系统示意图
61
网络边缘部分

## Slide 62
端系统上的因特网服务
因特网在端系统上为应用程序之间的数据传递提供了哪些服务呢？
网络边缘部分

## Slide 63
1. 面向连接的服务
目的: 在端系统间传送数据
握手: 客户和服务器事先进入戒备状态，为接下来的分组交换做好准备
  如同Hello, hello back 这样的人类电话通信
  建立“连接” ，在两个彼此通信的端系统之间
TCP - Transmission Control Protocol
  Internet的面向连接的服务
TCP 服务 [RFC 793]
可靠、顺序、字节流传输:
  丢失: 确认和重传
流量控制:
  发送者不至于淹没接收者
拥塞控制:
  当网络拥塞时发送者降低发送速率
网络边缘部分

## Slide 64
2. 无连接服务
目的: 在端系统间传送数据
无连接服务
  不可靠数据传输
  无流量控制
  无拥塞控制
UDP - User Datagram Protocol [RFC 768
使用TCP的网络应用:
  HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (remote login), SMTP (email)
网络边缘部分
使用UDP的网络应用:
  流媒体, 视频会议, DNS, Internet电话

## Slide 65
04
网络核心部分

## Slide 66
网络核心部分
网络核心部分
相互连接的路由器构成的网络
如何在这个网络中传送数据？
基本原理:
  电路交换: 每次会话预留沿其路径（线路）所需的独占资源－－电话网
  分组交换: 数据以离散的数据块通过网络来发送

## Slide 67
1. 电路交换
网络资源（如带宽）被分片
多路复用（Multiple Access）
  分片分配到会话
  分片没有被会话使用的情况下，分片空载(不共享)
  电路级性能（有保证）
  要求呼叫建立－－建立一个专门的端到端线路(意味着每个链路上预留一个线路)
  链路带宽分片
    频分－frequency division
    时分－time division
网络核心部分

## Slide 68
1. 电路交换(续: FDMA and TDMA)
FDMA
frequency
time
TDMA
frequency
time
4 users
Example:
网络核心部分

## Slide 69
电路交换举例
从主机A到主机B经一个电路交换网络需要多长时间发送一个640Kb的文件?
假设：
  所有链路都是 1.536 Mbps
  每个链路使用TDM划分成24个时隙
  创建一条端到端的链路需要500msec
网络核心部分
  （注意：计算时统一单位）

## Slide 70
2. 网络核心部分: 分组交换
每个端到端的数据流被划分成分组
  所有分组共享网络资源
  每个分组使用全部链路带宽
  资源按需使用
带宽分片
独占分配资源
资源预留
网络核心部分

## Slide 71
2. 网络核心部分: 分组交换－统计复用
A & B 分组没有固定的顺序统计复用。
在时分复用中，每个主机获得各TDM循环帧的固定时隙。
A
B
C
10 Mbs
Ethernet
1.5 Mbs
D
E
统计复用
等待输出链路
的分组队列
网络核心部分

## Slide 72
2. 网络核心部分: 分组交换
资源竞争:
资源需求总量可以大于可 获得资源的总量
拥塞: 采用分组队列, 等待使用链路
存储转发: 分组每次转发1站
  在1个链路上传输
  每经过1个链路转发1次
  转发分组前，要求收到完整分组
网络核心部分

## Slide 73
比较分组交换与电路交换
假设：
用户共享1 Mbps 的链路
每个用户:
  活动期传输率100 kbps
  只有10%的时间活动
对于电路交换——
  10 users
对于分组交换——
  如果35个用户
  10个以上活动用户的概率小于 0 .0004
N users
1 Mbps link
网络核心部分
分组交换允许更多的用户使用网络 !

## Slide 74
分组交换是最后的赢家吗?
优点：适合大量的突发数据传输
  资源共享
  简单, 不需要建立连接
缺点：过渡竞争导致分组延迟与丢失
  需要可靠数据传输、拥塞控制协议
问题: 如何提供电路级的性能?
  对于音视频的网络应用需要带宽保障
  仍然是1个没有解决的问题 (教材 chapter 9)
网络核心部分
比较分组交换与电路交换

## Slide 75
分组交换网络的分类
数据报网络: TCP/IP
  分组目的地址决定下一跳
  会话期间路由可以改变
  比方: 驱车逐段问路
虚电路网络: X.25,FR,ATM
  每个分组有1个标签 (虚电路号,virtual circuit ID), 标签决定下1跳
  连接建立时确定固定的路径, 并且将保持于整个会话期间
  路由器必须为每个连接维护状态信息
网络核心部分

## Slide 76
总结：网络的分类
网络
电路交换网络
FDM
TDM
分组交换网络
虚电路网络
数据报网络
虚电路网络一定是面向连接的
数据报网络既可以提供面向连接的服务，也可以提供无连接的服务。如：Internet为网络应用既提供面向连接的传输服务 (TCP)，也提供无连接的传输服务(UDP)
网络核心部分

## Slide 77
05
Internet主干/ISP的结构组成

## Slide 78
Internet主干/ISP的结构组成
78
一级 ISP
一级 ISP
第一层 ISP
大公司
本地 ISP
大公司
大公司
公司
本地 ISP
本地 ISP
校园网
校园网
校园网
校园网
第二层 ISP
第二层 ISP
IXP
IXP
A
B
主机A → 本地 ISP → 第二层 ISP →IXP → 第一层 ISP → IXP → 第二层 ISP → 本地 ISP → 主机B
第一层 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第一层 ISP
第一层
第二层
第三层
本地 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第二层 ISP
Notes: 。

## Slide 79
1. Internet结构组成: 网络的网络
松散分层，由众多网络构成的网络
构成Internet的核心主干: “第一层” ISPs ＝National Backbone Provider (NBPs)国家/国际级ISP
  (e.g., AT&T， Verizon，MCI, NTT, Sprint), 覆盖国际区域的ISP彼此对等，直接互连或通过因特网交换点（Internet Exchange Point，IXP）互连
第一层ISP
第一层ISP
第一层ISP
第一层提供专用对等互连
IXP
第一层也提供公用的因特网交换点(IXPs)
Internet主干/ISP的结构组成
Notes: Internet eXchange Point（IXP）即互联网交换中心，亦称为IX。互联网Internet是由众多的网络互相连接而形成的全球性网络，互联网交换中心（IXP、IX）即负责这些不同的网络之间互相通信的交换点，是互联网的关键基础设施。
服务范围
互联网交换中心（Internet Exchange Point）是不同电信运营商之间为连通各自网络而建立的集中交换平台，互联网交换中心在国外简称IX或IXP，一般由第三方中立运营，是互联网的重要基础设施，国外知名IX有AMS-IX、HKIX、Equnix IX等，国内有政府主导建立的北上广互联网交换中心，但因各种原因已名存实亡，国内知名的第三方IX有位于上海的We IX（驰联网络）、位于北京的CNISP等， 以及在北京、上海、广州、天津，杭州均有接入点的CHN-IX
主要特点
典型的IX具备以下特点：
1、中立性：一般由非电信运营商控制的第三方建立并运营；
2、对等：接入IX平台的各家运营商之间交换流量时，一般采用免费对等互联策略（Peering);
3、微利或非盈利性：IX平台本身只提供接入平台，不参与成员间的流量交换，在收费模式上只收取端口占用费，无论是科研机构建立的IX（如香港HKIX）还是商业性质的IX（如AMS-IX）都是如此。
一个互联网交换点（IX或IXP）是物理基础设施，通过互联网服务提供商（ISP）和内容分发网络（CDN）的网络之间（自治系统）交换互联网流量。IXP允许网络直接通过交换互联，而不是通过一个或者多个第三方网络。好处有很多，主要是价格（成本）、延迟和带宽。速度主要体现在基础设施差的地方，使得本地的邻近两个ISP之间的改善。直接交换无需通过ISP的上游提供方，降低价格。直接互联通常都位于同一城市，避免数据传输到其他城市再绕回来，减少时延。在IXP中，ISP之间采用BGP。（Wiki）POP：point-of-present。计算机和企业网络通过出现点（POP）连接到ISP，POP位于ISP网络的边缘，仅为特定地域提供服务。POP能够为多个最终用户提供本地接入点和身份验证（密码控制）。

## Slide 80
2.第二层ISP(区域级ISP)
“第二层” ISPs: 较小的(通常是区域级的) ISPs
  ——连接到1个或多个 tier-1 ISPs, 也可能连接其他 tier-2 ISPs
第一层ISP
第一层ISP
第一层ISP
IXP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP需要向第一层ISP付费
第二层ISP是第一层ISP的客户
第二层ISP之间可以使用专用对等点互连，或使用IXP互连
Internet主干/ISP的结构组成

## Slide 81
“Tier-3”ISPs and local ISPs ——最后的接入网络 (最接近端系统)
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier-3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Local and tier- 3 ISPs are customers of
higher tier ISPs
connecting them to rest of Internet
3. Tier-3 ISP(本地ISP或接入ISP)
Internet主干/ISP的结构组成

## Slide 82
4. Internet结构组成与分组传送
一个分组可能要穿越很多网络
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Internet主干/ISP的结构组成

## Slide 83
06
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 84
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
分组丢失和延迟是如何产生的?
路由器分组缓冲区队列
分组到达输出链路的速率超过输出链路的容量,产生延迟,甚至丢失
分组在缓冲区队列排队, 按序等待
A
B
分组传输 (时延)
分组排队 (时延)
空闲缓冲区: 如果没有空闲缓冲区，
则到达的分组将被丢失。

## Slide 85
分组延迟的4种类型
1. 节点处理时延
nodal processing delay:
  检查错误位
  选择输出链路
  高速路由器处理延迟－微秒级
A
B
传 播
传输
节点处理
排队等待
2. 排队时延
queueing delay:
  等待被发送到输出链路上的时间
  取决于路由器的拥塞程度
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 86
3. 传输时延
Transmission delay:
R=链路带宽 (bps)
L=分组长度 (bits)
发送分组比特流的时间 = L/R
4. 传播时延
Propagation delay:
d = 物理链路的长度
s = 介质的信号传播速度 (~2x108 m/sec)
传播延迟 = d/s
注意: s和R是两个完全不同的速度参量!
A
B
传 播
传输
节点处理
排队等待
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
分组延迟的4种类型

## Slide 87
车队举例
小车速度100 km/hr
收费站 12 sec 服务1辆小车 (transmission time)
小车~bit; 车队 ~ packet
Q: 整个车队到达第2个收费站的时间?
整个车队通过收费站进入高速公路的时间
= 12*10 = 120 sec
最后1辆小车从第1个收费站到第2个收费站的时间: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 minutes
收费站
收费站
10辆小车
100 km
100 km
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 88
小车速度1000 km/hr
收费站 1 min 服务1辆小车
Q: 在所有小车收费全部收费完成以前，有小车到达第2个收费站吗 ?
Yes! 7 min后, 第1辆小车到达第2个收费站，还有3辆小车在第1个收费站
分组在被第1个路由器发送完以前，分组的第1个位 可以传播到第2个路由器!
收费站
收费站
10辆小车
100 km
100 km
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 89
总的节点延迟
dproc = 节点处理时延－nodal processing delay
  典型几个微秒或更小
dqueue = 排队时延－queuing delay
  取决于路由器的拥塞程度
dtrans = 传输时延－transmission delay
  = L/R, 低带宽链路比较显著
dprop = 传播时延－propagation delay
  几个微妙到数百毫秒（卫星通信高传播延迟）
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 90
R=链路带宽 (bps)
L=分组长度 (bits)
a=平均分组到达率 average packet arrival rate
流量强度：traffic intensity = La/R
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
排队时延(详解)

## Slide 91
排队时延(详解)
La/R ~ 0: 分组稀疏到达,无队列,平均排队延迟极小接近于0
La/R -> 1: 分组猝发到达,形成队列,队列长度迅速增加,排队延迟大幅增大
La/R > 1: 输出队列平均位到达速率超过送走这些位的极限速率，输出队列持续增长，排队延迟趋于无穷大
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 92
分组丢失
路由器输入链路和输出链路的缓冲区容量有限
当分组到达路由器输入链路发现缓冲区已满，则路由器只好丢弃分组
当分组在路由器内部要转发到输出链路时发现输出缓冲区队列已满，路由器只好丢弃分组
丢失的分组可能被前路由节点、源节点重传，或不重传
丢包率或分组丢失率（packet loss rate/ratio）
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 93
网络吞吐量——
  单位时间内整个网络传输数据的速率或分组数
  单位：bps或data packets per second
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
吞吐量（Throughput）

## Slide 94
吞吐量（Throughput）
吞吐量: 接收端接收到数据的比特速率 (bps )
  瞬时吞吐量: 某一瞬间的吞吐量
  平均吞吐量: 一段时间内的吞吐量均值
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
pipe that can carry
fluid at rate
Rs bits/sec)
pipe that can carry
fluid at rate
Rc bits/sec)
server sends bits
(fluid) into pipe
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 95
思 考
Rs < Rc What is average end-end throughput?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc What is average end-end throughput?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
link on end-end path that constrains end-end throughput
在端到端路径中制约吞吐量的链路
瓶颈链路
（Bottleneck Link）
吞吐量是：min{Rs,Rc}
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 96
吞吐量: 因特网中的情景
10 connections (fairly) share backbone bottleneck link R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
每1个链路的吞吐量: min(Rc,Rs,R/10)
实际情况:
  核心设备很少出现拥塞
  Rc or Rs 经常成为瓶颈，其吞吐量为：min(Rc,Rs)
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 97
第一章习题P20, P21解答：
解答： min{Rs, Rc, R/M}

## Slide 98
第一章习题P20, P21解答：
解答：（1）
（2）

## Slide 99
07
协议层及其服务模型

## Slide 100
协议层及其服务模型
1.6.1 分层的体系结构
Internet极其复杂:
  hosts
  routers
  links of various media
  applications
  protocols
  hardware, software
Notes: 回忆：之前提的问题，从0开始构建互联网，要做哪些事情

## Slide 101
为什么要分层?
处理复杂的系统：
清楚的结构允许我们对大型复杂系统定义其特定部分，探讨其各部分的关系
  分层参考模型的讨论
模块化使得系统的维护、升级简化
  改变其某一层服务的具体实现对系统其余部分透明（不影响）
分层的弊端?
各层可能重复较低层功能 ...
协议层及其服务模型

## Slide 102
102
ISO/OSI七层参考模型
层号 | 层的名称 | 层的英文名称 | 层的英文缩写
7 | 应用层 | Application | A
6 | 表示层 | Presentation | P
5 | 会话层 | Session | S
4 | 传输层 | Transport | T
3 | 网络层 | Network | N
2 | 数据链路层 | Data Link | DL
1 | 物理层 | Physical | PL
协议层及其服务模型

## Slide 103
103
TCP/IP参考模型
应用层
传输层
网络层
网络接口层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
协议层及其服务模型

## Slide 104
网际协议栈（protocol stack）
应用层（application）
支持网络应用，报文传送
  FTP, SMTP, STTP …
传输层（transport）
主机进程间数据段传送
  TCP, UDP
网络层（network）
主机(源目标节点)间分组传送
  主要是IP协议, 路由协议 …
application
transport
network
link
physical
message
Segment/message
/datagram
packet
frame
bit
协议层及其服务模型

## Slide 105
网际协议栈（protocol stack）
链路层（link）
相邻网络节点间的数据帧传送
  例如：PPP, Ethernet …
物理层（physical）
物理介质上的比特传送
application
transport
network
link
physical
message
Segment/message
/datagram
packet
frame
bit
协议层及其服务模型

## Slide 106
分层: 逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
各层 :
分布式
在各节点的网络实体(entities) 实现了各层的功能——主机实现5层功能，路由器和交换机实现2-3层功能。
网络实体完成功能动作, 对等实体交换消息
实体: 定义自身功能的硬/软件的集合
对等实体: 两台计算机上同一层所属的程序、进程或实体称为该层的对等程序、对等进程或对等实体。
协议层及其服务模型

## Slide 107
分层: 逻辑通信
例如：传输层
从应用层获取消息
添加地址可靠校验等，创建报文段
发送报文段
等待对方应答
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
data
transport
transport
ack
协议层及其服务模型

## Slide 108
分层: 物理通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
协议层及其服务模型

## Slide 109
协议分层与数据
各层发方从上层到下层，收方从下层到上层传递数据
  发方添加头部信息创建新的数据单元，收方去掉头部
  传递新的数据单元到下层/上层
  各层传送不同的协议数据单元PDU
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
source
destination
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
message
segment
datagram
frame
bit
协议层及其服务模型

## Slide 110
message
segment
datagram
frame
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
封装
协议层及其服务模型

## Slide 111
08
攻击威胁下的网络

## Slide 112
攻击威胁下的网络
1.7 攻击威胁下的网络
网络并非安全，攻击者试图攻击与因特网相连的计算机，侵犯我们隐私，危及我们的数据安全
攻击方式：
  植入恶意软件
  攻击服务器和网络基础设施
  嗅探分组
  伪装
  修改或删除报文

## Slide 113
病毒：潜伏，自我复制，破坏
蠕虫：主动在网络中传播的病毒
僵尸网络：通过各种手段在大量计算机中植入特定的恶意程序，使控制者能够通过相对集中的若干计算机直接向大量计算机发送指令的攻击网络。攻击者通常利用这样大规模的僵尸网络实施各种其他攻击活动。
1. 植入恶意软件
攻击威胁下的网络

## Slide 114
拒绝服务攻击（DoS）
三种类型
    弱点攻击
    带宽洪泛
    连接洪泛
2. 攻击服务器和网络基础设施
攻击威胁下的网络

## Slide 115
分组嗅探器：记录每个流经的分组拷贝的被动接收机
容易受到攻击的网络：无线网络和以太网LAN
3. 嗅探分组
攻击威胁下的网络
Wireshark示意图

## Slide 116
生成具有任意源地址、分组内容和目的地址的分组，然后将这个人工制作的分组传输到因特网中
将具有虚假源地址的分组注入因特网的能力称为IP哄骗
解决方法：采用端点鉴别机制
4 . 伪装
攻击威胁下的网络

## Slide 117
中间人攻击（man-in-middle attack）
5.修改或删除报文
攻击威胁下的网络

## Slide 118
第一章: 小结
本章覆盖了大量基本知识和素材
计算机网络和Internet发展史
什么是Internet？Protocol?
网络边缘部分、核心部分、接入网络及其物理介质
分组交换与电路交换 (packet-switching versus circuit-switching)
Internet主干/ISP 组成结构
分组交换网络的性能：延迟和丢失
协议层及其服务模型
计算机网络和Internet发展史

## Slide 119
第一章：复习大纲
计算机网络的定义
协议的定义和基本要素
Internet的构成描述：
  具体构成：边缘（端系统，包括软件和硬件）、核心、接入网络和物理介质
  网络交换方式：电路和分组
  电路：时分和频分
  分组：数据报和虚电路
分组交换网络中的延迟及其计算
TCP/IP的分层模型，各层PDU的名称和功能
计算机网络和Internet发展史
课外实践：wireshark软件的使用入门