## Slide 1
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering
第四章 中央处理器
计算机系统结构

## Slide 2
4.6 MIPS32架构CPU设计实例
01.
MIPS32指令架构
02.
基本组成部件
03.
单周期MIPS32处理器

## Slide 3
4.6.1 MIPS32指令架构

## Slide 4
总体情况
(1) 存储器按字节编址
(2) 可用寄存器32个，32位
(3) RISC架构

## Slide 5
总体情况
寄存器名 | 地址编号 | 用途说明
$zero | 0 | 保存固定的常数0
$at | 1 | 汇编器专用
$v0～$v1 | 2～3 | 表达式计算或函数调用的返回结果
$a0～$a3 | 4～7 | 函数调用参数
$t0～$t7 | 8～15 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$s0～$s7 | 16～23 | 函数调用时需要保存和恢复的寄存器变量
$t8～$t9 | 24～25 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$k0～$k1 | 26～27 | 操作系统专用
$gp | 28 | 全局指针(Global Pointer)
$sp | 29 | 堆栈指针(Stack Pointer)
$fp | 30 | 帧指针(Frame Pointer)
$ra | 31 | 返回地址(Return Address)
※可提供的寄存器列表
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

## Slide 6
一、指令格式与指令集
指令字长固定为32位，主要采用寄存器与立即数结合的寻址方式；
指令类型：
R型：操作数和保存结果均通过寄存器进行；
I型：操作数中涉及立即数，结果保存到寄存器；
J型：无条件转移

## Slide 7
一、指令格式与指令集
R型指令(Register)
op：操作码，所有R型指令中都全为0；
rs：寄存器编号，对应第1个源操作数；
rt：寄存器编号，对应第2个源操作数；
rd：寄存器编号，据此保存结果；
指令长度（32位定长）
31 ~ 26
25~21
5 ~ 0
20~16
15~11
10 ~ 6
op(6)
rs(5)
func
rt(5)
rd(5)
sa
sa：常数，在移位指令中使用；
func：功能码，指定指令的具体功能；

## Slide 8
一、指令格式与指令集
常用 R型指令
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:11] | [10:6] | [5:0] | 指令功能
add | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | 寄存器加
sub | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010 | 寄存器减
and | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100 | 寄存器与
or | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101 | 寄存器或
xor | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110 | 寄存器异或
slt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010 | 比较并置1
sll | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 逻辑左移
srl | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000010 | 逻辑右移
sra | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000011 | 算术右移
jr | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | 寄存器跳转

## Slide 9
一、指令格式与指令集
I型指令(Immediate)
op：标识指令的操作功能；
rs：第1个源操作数，是寄存器操作数；
rt：目的寄存器编号，用来保存运算结果；
imm：第2个源操作数，立即数；
指令长度（32位定长）
31 ~ 26
25~21
5 ~ 0
20~16
15~11
10 ~ 6
op(6)
rs(5)
rt(5)
imm (16)

## Slide 10
一、指令格式与指令集
常用I型指令
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:0] | 指令功能
addi | 001000 | rs | rt | imm | 寄存器和立即数“加”
andi | 001100 | rs | rt | imm | 寄存器和立即数“与”
ori | 001101 | rs | rt | imm | 寄存器和立即数“或”
xori | 001110 | rs | rt | imm | 寄存器和立即数“异或”
lw | 100011 | rs | rt | imm | 从存储器中读取数据
sw | 101011 | rs | rt | imm | 把数据保存到存储器
beq | 000100 | rs | rt | imm | 寄存器相等则转移
bne | 000101 | rs | rt | imm | 寄存器不等则转移
lui | 001111 | 00000 | rt | imm | 设置寄存器的高16位

## Slide 11
一、指令格式与指令集
J型指令(Jump)
op：确定指令的功能；
address：转移目标地址的偏移量字段；
指令长度（32位定长）
31 ~ 26
25~21
5 ~ 0
20~16
15~11
10 ~ 6
op(6)
address(26)
实现无条件转移；

## Slide 12
一、指令格式与指令集
j address;
jal address;
常用J型指令
指令 | [31:26] | [25:0] | 指令功能
j | 000010 | address | 无条件跳转
jal | 001100 | address | 子程序调用
指令功能：$PC← ($PC+4)H4 ∪ (address<<2)
指令功能：
$ra←$PC+4（保存返回地址）
$PC ← ($PC+4)H4∪ (address<<2)
采用页面寻址方式（伪直接寻址）。

## Slide 13
二、寻址方式
在MIPS32指令集中，寻址方式通过op字段和func字段(func针对R型指令)隐含说明。
R型指令：
由op和func字段共同隐含说明当前的寻址方式；
I型和J型指令：
由op字段隐含说明当前指令使用的寻址方式。

## Slide 14
二、寻址方式
op
rs
rt
立即数I
addi s1, s2, 10
# $s2+10→$s1
立即数imm
立即数寻址(Immediate addressing)
操作数在指令中的立即数字段。
注意：汇编格式和编码格式段的对应关系。

## Slide 15
二、寻址方式
寄存器直接寻址(Register Addressing)
操作数直接在寄存器中。
op
rs
rt
rd
func
寄存器rs
数据字

## Slide 16
二、寻址方式
op
rs
rt
imm
基准地址码
+
存储器
16位的带符号常数
带符号扩展成32位
数据字
符号扩展（补码）
正数，在高位补上16个0；
负数，在高位补上16个1；
012AH→0000012AH
812AH→0FFFF812AH
操作数地址由寄存器和立即数字段联合产生
基址寻址(Basic Addressing)

## Slide 17
二、寻址方式
op
rs
rt
imm
基准地址码
+
存储器
<< 2
16位的带符号常数
带符号扩展成32位
并左移2位
隐含使用PC作为基址寄存器
PC相对寻址(PC-relative Addressing)
PC寄存器

## Slide 18
二、寻址方式
op
address
↑26位地址码
4位
28位
4位
存储器
4位
PC当前值
<< 2
左移2位
00
address
指令
伪直接寻址（Pseudo-direct Addressing）
也叫页面寻址，由PC高4位与指令中的地址段组合产生有效地址。

## Slide 19
4.6.2 基本组成部件
※ 存储相关部件
※ 运算部件
※ 数据预处理部件
※ 数据通路选择部件
※ 控制单元（控制器）

## Slide 20
一、存储相关的部件
(1)寄存器堆（组）
读数据(根据指令中的rs或rt)
写数据(根据指令中的rt或rd)
32个32位寄存器
一般通过多端口小型存储器构成寄存器堆

## Slide 21
一、存储相关部件
5
5
5
多端口寄存器堆
由Ra给出地址
由Rb给出地址
Data端输入的数据在Wn=1且时钟边沿信号到来时写入到地址Rw指定的寄存器。
32
32
32
Ra
A
Rb
Rw
Data
B
32×32
寄存器堆
Wn
Clock
op(6)
rs(5)
func
rt(5)
rd(5)
sa
R型指令

## Slide 22
一、存储相关部件
(2)存储器
数据存储器
clock
addr
32
Mem_out
32
MemWrite
32
Mem_in
MemRead
MemWrite | MemRead | 模式
1 | 0 | 写
0 | 1 | 读
0 | 0 | 锁定
1 | 1 | 无效
指令存储器
Clock
32
Inst_addr
Inst_code
32
PC

## Slide 23
一、存储相关部件
Register
Data In
32
Data Out
32
Enable
clock
Enable=1
时钟边沿到来时，写R
Enable=0
读R
(3)特殊功能寄存器
PC（程序计数器）， IR（指令寄存器）
FR（标志寄存器，PSW, 与运算器相关）
Enable:写使能信号

## Slide 24
二、运算部件
包括单功能加法器（Adder）和多功能算术逻辑运算单元（ALU）
① 单功能32位加法器—Adder
Adder
A
32
B
32
32
A+B
加法器的输入端口A可以固定输入常数4，即可用作PC自增单元（固定加4）

## Slide 25
二、运算部件
②多功能32位运算器—ALU
ALU
A
32
B
32
32
A op B
功能选择
n位控制码operation
n与ALU的运算功能数m有关，
n ≥ log2m
FR(PSW)
C
V
…
Zero
…
Z
控制单元

## Slide 26
二、运算部件
operation | ALU功能 | ALU输出
0000 | AND | A AND B
0001 | OR | A OR B
0010 | ADD | A ADD B
0110 | SUB | A SUB B
0111 | 小于则置1 | A< B?: 1
1100 | NOR | Not (A OR B)
… | … | …
ALU功能与控制码operation示例

## Slide 27
三、数据预处理部件
①数位扩展器—Extender
16
32
E
16→32扩展器
0000000A
000A
FFFF800A
800A
0000002A
002A
0000F12C
F12C
① E=1时，数值型(补码)符号扩展
② E=0时，逻辑型扩展(零扩展)：
E
正数高位全补0，负数高位均补1
无正负性，高位均全补0
将16位数扩展为32位数，E为扩展模式控制端

## Slide 28
三、数据预处理部件
11…1100
32
26
32
28
左移2位
<<2
[例] 1111…1111
②左移2位器
(等效于乘4)
左移时空位自动补0
左移2位

## Slide 29
三、数据预处理部件
U
PC[31:28]
32
address
③ 2路拼接器
28
4
例如：
PC=A0000000
address=FFFFBB4
→ PC[31:28] U address =AFFFFBB4

## Slide 30
四、数据通路选择部件
多路选择器—MUX
MUX
I1
32
In
32
32
D
m位选通信号
1
0
A
32
B
32
32
C
1
0
…
其中，2m≥n
2路选择器

## Slide 31
4.6.3 单周期MIPS32处理器

## Slide 32
① 单周期CPU
指令固定在1个时钟周期内完成。
√ 时间效率低，时钟宽度由单指令最长时间决定。
√ 在指令周期内，功能部件不能共享，冗余度大；
② 多周期CPU
指令分散在多个时钟周期内完成。
√ 时间效率高，时钟的宽度由单步最长时间决定。
√ 不同的时钟周期之间，部件可共享，冗余降低。

## Slide 33
一、待实现的目标指令子集（11条）
1 | R型运算 | add rd, rs, rt | $rs+$rt→$rd | R直接寻址
2 |  | sub rd, rs, rt | $rs-$rt→$rd | 
3 |  | and rd, rs, rt | $rs and $rt→$rd | 
4 |  | or rd, rs, rt | $rs or $rt→$rd | 
5 | I型运算 | addi rt, rs, imm | $rs+E(imm) →$rt | 立即数寻址R直接寻址
6 |  | andi rt, rs, imm | $rs and E(imm) →$rt | 
7 |  | ori rt, rs, imm | $rs or E(imm) →$rt | 
8 | I型访存 | lw rt, imm(rs) | Mem[$rs+E(imm)] →$rt | R直接寻址 R基址寻址
9 |  | sw rt, imm(rs) | $rt→Mem[$rs+E(imm)] | 
10 | I型分支 | beq rs, rt, imm | $rs=$rt: PC+4+E(imm)<<2→PC $rs≠$rt: PC+4→PC | PC相对寻址
11 | J型跳转 | j address | (PC+4)[31:28]∪(address<<2) | 伪直接寻址
序号 | 类型 | 指令 | 指令基本功能 | 寻址方式

## Slide 34
二、单周期数据通路设计
【基本思路】面向指令功能，逐步扩展、融合
分析三类指令的格式和功能
选择功能部件，确定部件之间的连接通路
整合冗余的部件连线
R型→
I型→
J型→ →
通路整合→
取指令→ →
通路整合
完整的数据通路
经过多次扩展整合，得到最终数据通路。

## Slide 35
二、单周期数据通路设计
#数据通路整合
R、I、J型指令
未包括R型移位
未包括控制信号通路
28
J型
Ra Rb Rw
ALU
WD
E
addr
RD
ADD
WD
ADD
+4
Instruction
clock
zero
5
5
5
16
We Re
U
<<2
26
4
<<2
A
B
rst
Data
addr
指令存储器
PC
Wn
clock
alu_op
clock
顺序
I型分支
PC+4
得到整合后的数据通路
MUX
MUX
MUX
MUX

## Slide 36
三、单周期控制系统设计
设计步骤:
①基于数据通路，确定各指令的控制信号。
编码: 0、1、X(无关项)；
复杂信号特殊处理，如ALU的控制信号；
②构建控制信号的真值表。
③将真值表转换成控制信号的产生逻辑。
※采用组合逻辑方式
仿真、硬件实现

## Slide 37
三、单周期控制系统设计
单周期微架构
分析控制信号
√需要的控制信号: 9个
Ra Rb Rw
Data
ALU
WD
E
addr
RD
ADD
WD
ADD
addr
PC
+4
Instruction
clock
zero
5
5
5
16
U
<<2
26
4
<<2
指令存储器
A
B
rst
28
clock
clock
PCSrc
extend
Regdst
Regwrite
aluSrc
operation
R
mem2reg
W
01
10
00
1 0
0
1
01
√多路选择器编码

## Slide 38
三、单周期控制系统设计
控制器输出 | 无效(=0)时含义 | 有效(=1)时含义
RegDst |  | 
RegWrite |  | 
AluSrc |  | 
PCSrc[1:0] |  | 
MemRead |  | 
MemWrite |  | 
Mem2Reg |  | 
extend |  | 
operation[3:0] |  | 
各控制信号的定义:
7个一位的控制信号，2个多位的控制信号。
RegDst | 选通rd端 | 选通rt端
operation[3:0] | 参见ALU的控制代码 | 
extend | 执行零扩展 | 执行符号扩展
Mem2Reg | 选通ALU的输出 | 选通存储器的输出
MemRead | 两者都为0时，存储器禁用。 | 存储器置于读模式
MemWrite |  | 存储器置于写模式
PCSrc[1:0] | 00选择PC+4，01选择分支地址，10选择跳转 | 
RegWrite | 寄堆置于读模式 | 寄堆置于写模式
AluSrc | 选通寄堆的输出B | 选通E(offset)
√
√

## Slide 39
三、单周期控制系统设计
（1）控制单元的总体结构
Operation
PCSrc
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
控制单元
与各受控单元的控制通路
Instruction I
Operation
PCSrc
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
Zero
Zero
func
op
I[31:26]
I[5:0]
6
6
32
extend
extend
PCSrc(2位)和operation(4位)比较复杂，需单独设计
4
2

## Slide 40
三、单周期控制系统设计
与各受控单元的控制通路
主控单元
PCSrc
控制器
Zero
op
I[31:26]
Instruction
32
ALU
控制器
控制单元采用两级控制模式
aluop
I[5:0]
func
第1级
beq
j
第2级
operation
PCSrc
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
extend
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
extend
主控单元与二级控制单元的接口：
aluop ,
beq ,
j

## Slide 41
三、单周期控制系统设计
ALU控制码(operation) | ALU功能
0000 | AND（与）
0001 | OR（或）
0010 | ADD（加）
0110 | SUB（减）
0111 | 小于则置1
1100 | 或非
ALU
A
32
B
32
32
SUM
zero
（2）设计ALU控制单元
ALU
控制器
aluop
6
func
aluop = f (op)
主控单元
ALU
控制器
4
operation
0000 | AND（与）
0010 | ADD（加）

## Slide 42
三、单周期控制系统设计
ALU控制器的真值表
忽略无关项
ALU
控制器
aluop
3
func
6
operation
4
输入
[2] | [1] | [0]
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
aluop[2:0]
func[5:0]
[5] | [4] | [3] | [2] | [1] | [0]
x | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
(+) lw,sw,addi
(-) beq
(&) andi
(|) ori
(+) add
(-) sub
(&) and
(|) or
指令j
与ALU无关
[3] | [2] | [1] | [0]
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0

## Slide 43
三、单周期控制系统设计
根据真值表, 写出输入-输出逻辑式:
operation[3] ≡ 0
operation[2]=aluop[2]aluop[1] +
aluop[2]aluop[1]﹒f[2]f[1]f[0]
operation[1]=aluop[2]aluop[1]+aluop[2]aluop[1]+
aluop[2]aluop[1]﹒(f[2]f[1]f[0]+ f[2]f[1]f[0])
operation[0] = aluop[0]+aluop[2]aluop[1]﹒f[2]f[1]f[0]
可直接仿真，也可转换得到逻辑电路:
+ ↔
或
与
·
↔

## Slide 44
三、单周期控制系统设计
（3）PCSrc控制单元
PCSrc
控制器
Zero
beq_flag
j_flag
PCsrc[1:0]
方案分析：
执行beq时，输出beq_flag=1；
执行j时，输出j_flag=1；
其余指令，输出beq_flag=0且j_flag=0；
PCSrc控制器“输入-输出”真值表如下：
指令 | beq_flag | j_flag | zero | PCsrc[1] | PCsrc [0]
PCsrc[1]=j_flag;
PCsrc[0]=beq_flag﹒zero
j_flag
beq_flag
zero
PCsrc[1]
PCsrc[0]
1
1
x
x
beq
0
1
0 | 0
0 | 1
j
x
1
x
1 | 0
其它
0 | 0
x
0 | 0
主控单元

## Slide 45
三、单周期控制系统设计
（4）主控单元的设计
主控单元
op
I[31:26]
6
Instruction
aluop
beq
j
[2:0]
[0]
[0]
主控单元根据1个输入，产生10个输出:
→整理主控单元的“输入-输出”真值表
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
extend
9个1位的控制信号 + 1个3位的控制信号
ALUSrc
MemWrite
MemRead
Mem2Reg
RegDst
RegWrite
[0]
[0] [0] [0] [0] [0] [0]
extend

## Slide 46
三、单周期控制系统设计
RegDst
ALUSrc
Mem2Reg
RegWrite
MemRead
MemWrite
extend
beq_flag
j_flag
主控单元的“输入-输出”真值表（表3-31）
[5] | [4] | [3] | [2] | [1] | [0] |  |  |  |  |  |  |  | [2] | [1] | [0] |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
aluop[2:0]
add
sub
and
or
addi
andi
ori
lw
sw
beq
j
OP[5:0]
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
输入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
x
x
x
x
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 1

## Slide 47
三、单周期控制系统设计
写出各输出信号的逻辑式：
regdst=op[3]op[2]op[1]+
op[3]op[2]op[0]+op[3]op[2]op[0]+op[5]op[3]
…
aluop[0] = op[3]op[2]op[0]
beq_flg = op[3]op[2]
j_flag = op[1]op[0]
根据各逻辑式，就可得到主控单元的组合逻辑电路。
输出10种共12位控制信号
共12个逻辑式

## Slide 48
三、单周期控制系统设计
完整的单周期
CPU微架构
控制
系统
op[5:0]
…
clock
9种控制信号
zero
Ra Rb Rw
1 0
Data
ALU
0
1
WD
E
addr
RD
ADD
WD
ADD
Addr
PC
+4
Instruction
clock
zero
5
5
5
16
U
<<2
26
4
<<2
01
指令存储器
A
B
rst
28
clock
clock
01
10
00
PCSrc
Regdst
aluSrc
mem2reg
operation
memW
memR
extend
Regwrite
func[5:0]

## Slide 49
小结
1、MIP32指令架构
2、MIP32处理器基本组成部件
3、单周期MIPS32处理器设计思路

## Slide 50
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering