## Slide 1
本章主要内容：
1.1 计算机的基本概念
1.2 计算机系统硬、软件组成
1.3 层次结构模型
1.4 计算机的工作过程
1.5 计算机的性能指标
1.6 计算机的发展与应用
第 1 章 绪论

## Slide 2
计算机，全称是电子式数字计算机：是一种能存储程序，能自动连续地对各种数字化信息进行算术、逻辑运算的快速工具。
以上定义中包含两个重要的基本概念：
信息数字化和存储程序工作方式。
1.1 计算机的基本概念
计算机中的信息用什么形式来表示呢？
简单地讲，是用二进制数字代码（即0、1代码）来表示各类信息，所以称为数字计算机。

## Slide 3
计算机又是怎样对这些数字化的信息进行运算处理呢？
它采用存储程序工作方式，即先编写程序，再由计算机将这些程序存储起来，然后通过连续、快速地执行程序实现各种运算处理。
---为存储程序与数据，需要存储器；
---为进行运算处理，需要运算器；
---为输入程序和数据，及输出运算结果，需要输入设备和输出设备；
---为对计算机的操作进行控制管理，需要控制器。
以上这些数字计算机要点是由冯·诺依曼在1945年提出来的，被称为冯·诺依曼思想或体制。

## Slide 4
 用二进制代码表示程序和数据；
 计算机采用存储程序的工作方式；
 计算机硬件由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备组成。
冯 · 诺依曼思想要点：

## Slide 5
1.1.1 存储程序工作方式
1. 事先编制程序
其主要含义有三点：
 指令：计算机硬件一步执行的操作命令，如加法指令。
 计算机最终执行的程序：指令序列。
 事先编好的求解问题的程序最终变成：
指令序列和需处理的数据。

## Slide 6
2. 事先存储程序
3. 自动、连续地执行程序
将编好的程序变成最终可执行的程序即二进制指令代码序列存放在存储器中。
在程序已存放在存储器后，计算机就可以运行该程序，即按一定的顺序通常是指令存放的顺序，从存储器中逐条取出指令，按指令的要求执行操作，直到该程序执行结束。

## Slide 7
计算机中的信息可以分为两大类：
控制信息---随着程序的逐条执行，根据依次取出的指令代码所产生的控制信号（微命令），就成为控制信息流以控制计算机完成指令指定的操作。
数据信息---按照指令要求依次取出的数据，以及运算处理的结果等，成为数据信息流，它们是计算机加工处理的对象。数据可以分为两大类：数值型数据和非数值型数据。前者有数值大小及正负之分，如四则运算的对象等；后者指字符、文字、图像、声音等一类信息，以及条件、命令、状态等逻辑信息。
1.1.2 信息的数字化表示
这就需要解决一个问题：怎样表示上述信息？

## Slide 8
1. 在计算机中用数字代码表示各种信息
二进制代码
例1：用数字代码表示数值
5
- 5
表示为 0 101
表示为 1 101

## Slide 9
例2：用数字代码表示字符
A
B
表示为 1000001
表示为 1000010
例3：用数字代码表示操作
加法
减法
表示为 000000
表示为 001010

## Slide 10
例4 ：用数字代码表示命令、状态
启动
停止
正在工作
工作结束
表示为 00
表示为 01
表示为 10
表示为 11

## Slide 11
2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码
数字型电信号
例1 用电平信号表示数字代码
高电平
1
低电平
高电平
0
1
例2 用脉冲信号表示数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
实现并行操作
实现串行操作

## Slide 12
3. 数字化信息的优点
① 抗干扰能力强，可靠性高。
② 依靠多位数字信号的组合，在表示数值时可以获得很宽的表示范围和很高的精度。
③ 数字化信息容易存储，信息传送也比较容易实现。
④ 可以表示的信息类型和范围极其广泛，几乎没有限制，这一点在前面已经举例说明。
⑤ 能用逻辑代数等数字逻辑技术进行信息处理，这形成了计算机硬件设计的基础。

## Slide 13
1.2 计算机系统的硬、软件组成
计算机系统的组成可分为两大范畴：
硬件---计算机系统中可触摸到的设备实体，如运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备，以及将它们组织为一个计算机系统的总线、接口等。
软件---计算机系统中的各类程序和文件，由于它们在计算机中体现为一些不能直接触摸到的二进制信息，所以称为软件。

## Slide 14
早期，冯·诺依曼将计算机的硬件组成分为5大部件：控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备。
几十年来，计算机硬件系统已有了许多重大变化。
首先，现在采用的大规模及超大规模集成电路，可将运算器和控制器集成在一块芯片上，合称为中央处理器（CPU）。
其次，存储器分为高速缓存、主存储器、外存储器三个层次。其中高速缓存常集成在CPU内部，作为CPU的一个部分，也可以在CPU之外再设置一级高速缓存。
1.2.1 计算机硬件系统

## Slide 15
通常将CPU与主存储器合在一起称为主机，主存储器（简称主存）就是因为位于主机之内而得名，有的书中又称它为内存储器（内存）。
位于主机之外的磁盘、光盘、磁带等，则作为外存储器（外存）。
输入设备的任务是将外部信息输入主机，输出设备则是将主机的运算处理结果或其他信息从主机输出。但从信息传送控制的角度看，它们并无多大区别，不过是传送方向不同而已。有些设备还兼有输入与输出两种功能，所以在描述系统结构时常将它们合称为输入/输出设备，简称I/O设备。

## Slide 16
单总线计算机硬件系统结构
CPU
M
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线
I/O接口
I/O接口
下图用抽象的方式描述了一种简单的单总线硬件系统结构。
下面以上图为基础，先分别说明各组成部件的功能和相应特性，再介绍以总线为基础构成整机系统的方法。

## Slide 17
1. CPU
功能：负责读取与执行指令，即执行程序。
基本组成：寄存器、ALU、控制器及连接
1）寄存器
用于存放控制信息，如PC、IR、PSW
用于存放数据信息，如通用寄存器、暂存器

## Slide 18
2）算术逻辑部件ALU：按指令的要求对有关数据进行指定的算术或逻辑运算。
3）控制器：主要根据指令信息产生控制信号（微命令）序列， 控制全机操作。
微命令发生器
指令信息
时序信号
微命令序列
状态信息

## Slide 19
微命令产生方式（指令执行控制方式）：
组合逻辑控制方式：
微程序控制方式：
由组合逻辑电路产生微命令
由微指令产生微命令

## Slide 20
2. 主存储器
1）功能: 存放需执行的程序及需要处理的数据，CPU能直接读出或写入。
2）逻辑组成：由连续的单元组成。通常每个单元存放8位二进制数即一个字节。每个单元有一个惟一的地址。

## Slide 21
00000H
00001H
00002H
00003H
FFFFEH
FFFFFH
主存逻辑组成示意图
地址
7 0
主存储器
：：：
：：：
指令1
指令2
指令2
指令3
操作数
 指令序列按执行顺序存放在连续的单元中。由CPU中的PC提供指令地址，寻找对应主存单元读取指令到CPU执行。
 指令需要处理的操作数也可存放在主存单元中。由指令提供地址寻找对应单元读取操作数。
主存的一个重要特点：能按地址存放或读取单元内容，即允许CPU直接编址访问。

## Slide 22
3. 输入/输出（I/O）设备
功能：转换信息。
输入：原始信息转换二进制代码，送入主机。
输出：处理结果转换成人所能接受的形式并输出。
例如：输入设备键盘，输出设备显示器。
4. 总线
定义：一组能为多个部件分时共享的信息传送线路。

## Slide 23
CPU
M
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线
用一组系统总线连接CPU、主存、多个输入/输出设备，它们通过总线传送信息。
地址总线
数据总线
控制总线
系统总线
例如：CPU从主存单元读取操作数通过总线实现
I/O接口
I/O接口

## Slide 24
5. I/O接口:系统总线与I/O设备之间的转换逻辑部件
基本功能：实现CPU与I/O设备之间控制信息、数据、状态信息的转换和传送；还可实现主存与I/O设备之间的数据转换和传送。
计算机硬件系统主要由三大子系统：CPU、存储系统、输入/输出系统及连接它们的总线构成。
CPU
M
I/O设备
I/O设备
系 统 总 线
I/O接口
I/O接口
主机
输入输出系统

## Slide 25
1.2.2 计算机软件系统
按软件配置与功能分为
系统软件
应用软件
1. 系统软件
1）操作系统
功能：管理和控制计算机系统硬、软件资源及运行的程序，合理地组织计算机的工作流程，为用户提供软件的开发环境和运行环境。
命令行用户接口（如DOS）和图形用户接口（如Windows X）
系统功能调用（如DOS的INT 21H，Windows API）
提供的用户界面

## Slide 26
2）编译程序与解释程序
 指令与指令系统：一条指令规定了一种基本操作（如传送、加、减），并提供操作数地址或操作数，这些信息用二进制代码表示。
一台计算机所有指令的集合就构成了这台机器的指令系统。

## Slide 27
 机器语言：计算机硬件能直接识别的语言，由二进制代码表示的指令组成，它是面向特定机器结构的内部语言。相应的指令称为机器指令。
例如：8086的一条加法机器指令为
00000011 11000011
汇编语言：用符号表示的与机器指令对应的程序设计语言。它是面向特定机器结构的程序设计语言，不能通用。如80X86汇编语言、8051汇编语言。
例如：上例8086的加法机器指令对应的汇编语言指令为
ADD AX，BX

## Slide 28
 源程序：用某种高级语言或汇编语言编写的程序，它们由相应语言的语句组成。源程序必须通过这种语言的语言处理程序将其转换为机器语言程序（即二进制指令代码序列），才能在计算机上执行。
 高级程序设计语言：是面向用户，与特定机器属性相分离的通用语言。每种语言都有自己的语法规定与格式，也有适用范围。如C、C++、JAVA。

## Slide 29
* 编译方式：将源程序输入计算机后，启动并执行这种语言的编译程序（编译器），将源程序全部翻译成机器语言程序（目标程序）后，才由硬件执行。例如：C语言编译程序、汇编器。
 语言处理方式有两种类型：解释与编译
* 解释方式：边解释边执行。将源程序输入计算机后，启动并执行这种语言的解释程序（解释器），由它逐句分析源程序，并翻译成与该语句等价的机器指令序列由硬件执行，直到整个源程序的语句被解释执行完毕。如，BASIC解释程序。

## Slide 30
3）各种软件平台
将开发及运行过程中所需的各种软件集成为一个综合的软件系统，称为软件平台。如：以某种高级语言编译系统为核心的开发平台。
总之，系统软件是负责系统调度管理，提供开发和运行环境，为用户提供各种服务的一类软件。

## Slide 31
２. 应用软件
解决某一应用领域问题的软件。
计算机的应用领域极其广泛，应用软件不胜枚举，一般包括：
① 科学计算类；
② 数据处理类；
③ 自动控制类；
④ 计算机辅助设计类；
⑤ 人工智能类；等等。

## Slide 32
1.3 层次结构模型
1.3.1 从计算机系统组成角度划分层次结构
计算机系统以硬件为基础，通过配置软件扩充功能，形成一个相当复杂的系统。通常采用层次结构的观点去分析、设计和构建它。本节将列举两种典型的层次结构模型。
后图给出了构成计算机系统的硬件层和多个软件层，以及它们之间的关系。每层都在下一层的基础上增加功能。

## Slide 33
右图是从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型。
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
1. 微体系结构层
微体系结构层是硬件层次，它主要是从寄存器级观察CPU的结构，分析CPU分步执行指令的详细过程。
微体系结构层可看作是第2层指令系统层指令的解释器。

## Slide 34
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
2. 指令系统层
指令系统层及上层都是抽象层次。指令系统层定义了硬件与编译器的接口。
指令系统规定了硬件实现的各种指令功能
各种源程序必须通过编译器或解释器转换为硬件能识别与执行的指令序列

## Slide 35
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
3. 操作系统层
从系统程序员的观点来看，操作系统层指令集包括指令系统层的指令和新增的指令。
这些新指令称为系统调用。它们由操作系统解释，该层的其余指令（即与第2层指令相同的指令）由微体系结构层执行。

## Slide 36
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
4. 汇编语言层
汇编语言层及上层是提供给解决应用问题的程序员使用的。
汇编语言程序通过汇编器翻译成机器语言程序，再由微体系结构层执行。

## Slide 37
从计算机系统组成角度划分的一种层次结构模型
面向问题语言层
第5层
翻译(编译器)
汇编语言层
第4层
翻译(汇编器)
操作系统层
第3层
部分解释(操作系统)
指令系统层
第2层
直接执行/解释(微程序)
微体系结构层
第1层
5. 面向问题语言层
这一层使用高级语言编程解决问题。
高级语言程序通常由编译器翻译成第3层或第4层语言，个别有解释执行的。
本教材第二篇将分别从微体系结构层、指令系统层、汇编语言层来讨论计算机系统的组成。

## Slide 38
1.3.2 从语言功能角度划分层次结构
虚拟机：指通过配置软件（如某种语言的编译器或解释器）扩充机器功能后所形成的一台计算机。
机器语言物理机：指能识别与执行机器语言的计算机硬件。

## Slide 39
下图是从语言功能角度划分的层次结构模型
专用语言虚拟机
高级语言虚拟机
汇编语言虚拟机
机器语言物理机（实际机器）
程序

## Slide 40
例如：为了使Java程序能在不同的计算机上运行，SUN公司定义了一种称为Java虚拟机JVM（Java Virtual Machine）的虚拟体系结构。它有32位字组成的内存，能执行226条指令，大多数指令都很简单，只有少量较复杂的指令。

## Slide 41
SUN公司提供：
◆ 一个将Java语言程序编译成Java虚拟机指令序列（又称Java执行程序）的编译器，以实现程序的跨平台运行。
◆ 一个能解释执行Java程序的解释器，该解释器用C语言编制，可在任何一台有C编译器的计算机上运行。
SUN和其他一些公司还设计出可直接执行JVM程序的CPU，这种CPU芯片picoJava-Ⅰ和picoJava-Ⅱ已经出现在嵌入式系统市场。

## Slide 42
1.3.3 软硬件在逻辑上的等价
计算机系统以硬件为基础，通过软件扩充其功能。
通常硬件只完成最基本的功能，而复杂的功能则通过软件来实现。
计算机一些较复杂的功能既可以直接由硬件实现，也可以在硬件支持下靠软件实现，称为软、硬件在功能上的逻辑等价。如乘法运算，可由硬件乘法器实现，也可在加法器与移位器支持下由乘法子程序实现。

## Slide 43
指令系统是硬件与软件之间的界面。指令系统所规定的功能一般由硬件实现。
硬件软化
软件硬化
系统设计者必须确定软、硬件之间的界面，即哪些功能由硬件实现，哪些由软件实现。

## Slide 44
1.4 计算机的工作过程
1.4.1 处理问题的步骤
目前，大型的应用软件的开发都采用软件工程的方法。但如要解决规模较小的应用问题，可采用以下的基本步骤：
1. 系统分析
如果要构造一个比较复杂的应用系统，首先要进行需求分析；确定该系统应具备哪些功能并据此划分功能模块；了解需存储、处理哪些数据、数据量、调用数据时的流向等。然后根据需求分析结果选择硬件平台和软件平台。如果准备购置的平台不能完全满足需要，可能需要自己设计一些硬件部件和系统软件模块。总体设计中的这些分析工作常称为系统分析。

## Slide 45
2. 建立数学模型与设计算法
应用计算机求解、处理问题的方法，被泛称为算法。
如果需处理的问题比较复杂，包含多项分析、计算，或多种类型的数据信息，就需要建立相应的数学模型。它可能是一组算法的有机组合，如一种桥梁应力分析的数学模型；也可能是一些数据信息的组织结构，如某种信息管理系统的数学模型；也可能是一组逻辑判断规则的有机组合，如某种决策系统等。
3. 编写应用程序
在建立数学模型与设计算法之后，关键的技术问题已基本解决，这时就可以选择合适的程序设计语言和开发工具，着手编写应用程序。然后在相应的调试环境下进行调试和修改。

## Slide 46
4. 编译为目标程序
5. 由硬件执行目标程序
大多数情况下是采用编译方式处理源程序。源程序输入计算机后（或者是直接在计算机中编制而成），调用相应的编译程序进行编译，形成用机器指令代码表示的目标程序，即目标代码。如果这种程序需要多次使用，就可将它们作为独立的文件保存，并冠以文件名，以便今后直接使用。
通常先将目标程序存储在磁盘中，用户需执行时给出文件名，操作系统按文件名调出目标程序并送入主存，然后将它在主存中的首址送入程序计数器PC之中，从该地址开始依序执行目标程序的机器指令代码序列。

## Slide 47
1.4.2 指令执行过程
例如：加法指令“ADD AX，1000H”的功能是，将主存1000H单元的内容（源操作数）与CPU中AX寄存器的内容（目的操作数）相加，结果送回AX中。
1、取指令与分析指令
下面以加法指令为例，说明一条指令的执行过程。
按CPU的程序计数器PC中的指令地址，从主存单元读取加法指令到指令寄存器IR中，再修改PC的内容为下一条指令地址。然后由指令译码器分析IR中的指令，以产生该指令对应的微命令序列（控制信号）。

## Slide 48
2、读取操作数
在本例中，源操作数存放在主存1000H单元中，因此需要读取地址为1000H单元的内容，送入CPU的一个暂存器中供下一步计算用。
3、运算
本例中ADD是指令的操作码，表示要进行加法运算。将上一步得到的在CPU暂存器中的源操作数与寄存器AX中的目的操作数，通过ALU相加，结果送回AX中。

## Slide 49
4、后继指令地址
本例中，在读取指令时PC的内容已修改为下一条指令地址。
其他指令的执行过程与上述过程是类似的。计算机正是通过逐条地执行指令来完成整个程序的运行。

## Slide 50
有两点需要注意：
计算机中数的表示有定点数与浮点数之分。习惯上，CPU字长是一次定点运算的字长。例如，目前微型计算机的字长分为8、16、32、64位，就是指它的一次定点运算的位数。
8位二进制数为1字节，一个字符可以用1字节的代码来表示。为了能灵活地处理字符类信息及其他以字节为单位的信息，大多数计算机既能进行全字长运算，又能支持以字节为单位的运算。另外，可以用软件实现多倍字长的运算。
1.5 计算机系统的性能指标
1. 基本字长
指参与一次运算的操作数的位数。

## Slide 51
2. 运算速度
同一台计算机，执行不同运算所需的时间可能不同，因而对运算速度的描述常采用不同方法。
主频即CPU的时钟频率（MHz） 。时钟通常是指晶体振荡器输出经相关处理后提供给CPU的脉冲序列，其频率称为主频。
CPU执行一条指令需要分若干步操作完成，如何确定一步操作的起始和结束呢？这就需要使用一个时钟信号来定时控制，一个时钟周期完成一步操作，所以时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。
应注意，主频和实际的运算速度并不是一种简单的线性关系。由于现代CPU芯片内部通常采用多种并行技术，如流水线（一个时钟周期常有多条指令操作重叠执行），因此主频只是CPU性能表现的一个方面，而不代表CPU的整体性能。
（1）CPU时钟频率与主频

## Slide 52
常用表示单位为MIPS（Million Instructions Per Second，每秒执行百万条指令）。
（2）每秒平均执行指令的条数：指单字长定点指令
如标明定点加减、乘、除、浮点运算所需时间等。现在常以浮点运算速度（FLOPS，float-point operations per second，每秒执行的浮点运算次数；MFLOPS每秒执行百万次浮点运算）作为计算机的速度指标。
（3）分别标明几种典型四则运算所需时间

## Slide 53
3. 存储容量
（1）主存容量
指存储单元个数×位数。
决定地址位数
表明编址单位
表示为：字节数（按字节编址）或
字数×字长（按字编址）
（2）外存容量
常表示为字节数。
外存容量与地址码位数无关。

## Slide 54
4. 配置的I/O设备及性能
5. 处理功能
（1）指令系统功能（寻址方式、指令类型等）
（2）系统软件配置

## Slide 55
1.6 计算机的发展与应用
1.6.1 计算机的发展历程
自从1946年第一台采用电子管的计算机出现，到第四代采用超大规模集成电路VLSI，已经有70年的历史。
从1980年以后，微处理器逐渐占领了整个应用市场。无论是嵌入式系统、个人计算机还是高性能的超级计算机，其内部的CPU都采用微处理器芯片。
下面先简单介绍微处理器4代发展的特征，然后介绍影响力最大的Intel 80x86系列微处理器的发展过程。

## Slide 56
微处理器的4代（4个十年）
1970年代的十年 “Microprocessors”
  - 可编程控制器（Programmable Controller）
  - 单片微处理器（Single-Chip Microprocessors）
  - 个人计算机，Personal Computers (PC)
1980年代的十年 “Quantitative Architecture”
  - 指令流水线（Instruction Pipelining）
  - 高速缓冲存储器Cache（Fast Cache Memories）
  - 编译器的考虑（Compiler Considerations）
  工作站，Workstations
1990年代的十年 “Instruction-Level Parallelism”
  - 超标量处理器，Superscalar Processors
  - 推测执行微结构，Speculative Microarchitectures
  - 静态/动态指令调度（乱序执行），Aggressive Code Scheduling
2000年代的十年 “线程级/数据级并行”

## Slide 57
过去四十多年中，Intel公司始终都是最大的微处理器制造商。Intel公司微处理器的演变历史是计算机技术演变的一个很好的写照。
Intel 80x86系列微处理器占领市场的一个重要原因，是该系列在基本结构上采用向后兼容的设计思想，即新开发的微处理器与以前的微处理器在指令系统层兼容，以保证用户原来开发的软件仍可在新的系列微处理器上运行。
1. Intel 80x86系列微处理器的进展

## Slide 58
out-of-order execution，简称：OOO，也称乱序执行
8086
286
386
486
x86系列计算机的技术和性能的发展简图

## Slide 59
① 8080 ：世界上第一个通用微处理器。它是8位机，处理器与主存的数据总线宽度为8位，典型时钟频率为108 kHz，内部集成晶体管数约6 000个，主存容量可达64 KB。8080曾用于第一台个人计算机。
② 8086：16位微处理器。16位的数据总线宽度和寄存器，有指令高速缓存（或称队列）存放预取的指令，具有一条两级流水线，使不同指令的读取与执行可以部分重叠执行。它具有20位地址总线，可寻址1 MB的存储空间。典型时钟频率为8 MHz，内部集成晶体管数约2.9万个。8086的一个变形形式是8088，8088曾用于最初的IBM PC机，并确保了Intel公司的成功。
20世纪70年代Intel微处理器的典型产品有：

## Slide 60
① 80286 ：16位微处理器。8086的扩展产品，具有24位地址总线，可以寻址16 MB的存储空间。典型时钟频率为10 MHz，内部集成晶体管数约13.4万个。
② 80386 ：32位处理器。它采用一条多级流水线结构，具有片内存储管理部件，支持多任务。它具有32位地址总线，可以寻址4 GB的存储空间。典型时钟频率为33 MHz，内部集成晶体管数约27.5万个。
③ 80486 ：一个增强型的80386、一个浮点部件FPU、一个8 KB的高速缓存（Cache）的集成。80486采用更为复杂、功能更强的高速缓存技术和指令流水线技术。典型时钟频率为50 MHz，内部集成晶体管数约120万个。
20世纪80年代Intel微处理器的典型产品有：

## Slide 61
① Pentium ：采用超标量（Super Scalar）技术，有两条整数指令流水线与一条浮点指令流水线，允许更多的指令并行执行。典型时钟频率为100 MHz，内部集成晶体管数约310万个。
② Pentium Pro ：超标量结构。采用寄存器重命名、转移预测、数据流分析、推测执行等技术。具有36位地址总线，可以寻址64 GB的存储空间。典型时钟频率为150 MHz，内部集成晶体管数约550万个。
③ PentiumⅡ：基于Pentium Pro结构，采用有效处理视频、音频和图形数据的Intel MMX技术。典型时钟频率为250 MHz，内部集成晶体管数约750万个。
④ Pentium Ⅲ： 基于PentiumⅡ，增加了新的浮点指令，以支持三维图形软件。
20世纪90年代Intel微处理器典型产品Pentium系列：

## Slide 62
Pentium 4： 2002年Intel发布了超线程微处理器P4（单核CPU）。超线程（硬件多线程）技术允许多个线程共享单个CPU内部的功能部件，它可以提高多线程应用程序的性能。时钟频率达到3.06GHz，采用0.13um制造工艺，内部集成5500万晶体管。
2000年后Intel微处理器典型单核产品Pentium 4：

## Slide 63
* Intel的首个双核芯片发布于2005年。2006年Intel发布了针对个人计算机的双核微处理器产品Core2，主频3.2GHz，内部集成2.91亿个晶体管。
* 2011年Intel重新构建了高、中、低端即Core i7、i5、i3多核微处理器架构。Core i3针对低端市场，采用2核架构，二级Cache 2MB；Core i5针对主流市场，采用4核架构，二级Cache 4MB；Core i7针对高端市场，采用4核8线程或6核12线程架构，二级Cache不小于8MB。此后，Intel不断地对Core i7、i5、i3进行升级。
2005年后Intel Core多核微处理器典型产品：
Intel微处理器的发展历史表明，处理器的性能提升一方面依赖于集成电路技术的进步；另一方面依赖于体系结构的不断改进（如采用流水线、集成Cache在芯片上、超标量、超线程、多核）。

## Slide 64
2．国内微处理器的发展情况
龙芯系列
龙芯1号：2002年问世，采用MIPS架构。内部是流水线结构，定点和浮点最高运算速度均超过每秒2亿次，性能与PentiumⅡ大致相当，总体上达到了1997年的国际水平。
龙芯2号：2004年6月，64位的龙芯2号发布，其性能相当于P4的水平，比“龙芯1号”性能提高10至15倍。
龙芯3号：2009年的3A1000是我国首个四核CPU芯片 ，国内首次掌握了多核CPU的片间互连及Cache一致性技术。3A1000的第二次改版于2012年流片成功，至今还是龙芯销售的一款重要芯片，尤其是在工控领域。
2015年发射的北斗双星搭载的就是龙芯CPU。

## Slide 65
自主CPU架构-----龙芯架构
2020年，龙芯中科推出了龙芯架构（Loongson Architecture，简称LoongArch），包括基础架构部分和向量指令、虚拟化、二进制翻译等扩展部分，近2000条指令。不包含MIPS指令。
同原有兼容指令系统相比，在硬件方面更易于高性能低功耗设计，在软件方面更易于编译优化和操作系统、虚拟机的开发。
龙芯架构不仅能够确保现有龙芯电脑上应用二进制的无损迁移，而且能够实现多种国际主流指令系统的高效二进制翻译。

## Slide 66
海思麒麟系列
2009年，华为海思推出了首款移动微处理器K3V1，采用ARM架构，110nm制造工艺。主要面对中低端市场。
2012年，华为海思发布了K3V2，是当时全球最小的四核ARM A9架构处理器。集成GC4000的GPU，40nm制造工艺。用在华为P6和Mate1等产品上。
其后，华为推出的麒麟处理器全面采用SoC架构，即在单芯片上集成CPU、通信模块、音视频解码以及外围电路等一个完整系统。
2014年初，华为发布麒麟910（K3V2改进版，四核CPU结构）。麒麟910首次集成华为自研的巴龙Balong710基带，把GPU换成Mali，制造工艺28nm。

## Slide 67
2014年6月，华为发布麒麟920 SoC芯片，28nm制造工艺，八核CPU结构，将4个ARM Cortex-A15和4个Cortex-A7处理器结合在一起，使同一应用程序可以在二者之间无缝切换。集成了协处理器i3，能以极低的功耗运行，持续采集加速计、陀螺仪和指南针等数据，使一些智能应用可以在待机下一直运行。
2015年11月华为发布了麒麟950 SoC芯片，八核CPU结构包括4个Cortex-A72和4个Cortex-A53，16nm制造工艺，集成自研Balong720基带、双核14-bit ISP和音视频解码芯片，还集成了i5协处理器，是一款集成度非常高的SoC。
2016年10月，华为发布了麒麟960 SoC芯片，八核CPU结构包括4个Cortex-A73和4个Cortex-A53，仍然是16nm制造工艺，GPU为Mali G71 MP8。

## Slide 68
2017年9月，华为发布了人工智能芯片麒麟970 SoC芯片（八核CPU结构同麒麟960），10nm工艺、集成NPU（Neural Network Processing Unit，神经元网络），处理海量数据。集成55亿个晶体管远高于高通和苹果芯片，华为步入顶级芯片厂商行列。
2018年8月发布麒麟980 SoC芯片（八核CPU结构包括4个Cortex-A76和4个Cortex-A55），7nm制造工艺，集成69亿个晶体管。全面升级的CPU、GPU、新的双核NPU使其性能更为优秀。
2019年9月华为发布了全球首款5G SoC芯片麒麟990 5G（八核CPU结构同麒麟980），内置巴龙5000基带，即内置5G。7nm制造工艺。GPU是16核Mali-G76,NPU在双核基础上增加一个微核。

## Slide 69
1.6.2 计算机的分类
当前，更符合市场发展的是按应用分类。按照计算机的应用特征，现代的计算机可分为个人移动设备、桌面计算机、服务器、集群/仓库级计算机和嵌入式计算机5种类型。

## Slide 70
5类计算机
特征 | 个人 移动设备 | 桌面 计算机 | 服务器 | 集群/ 仓库级计算机 | 嵌入式 计算机
系统的 价格 | $100-$1000 | $300-$25000 | $5000-$10,000,000 | $100,000-$200,000,000 | $10-$100,000
微处理器 的价格 | $10-$100 per proc. | $50-$500 per proc. | $200 -$2,000 per proc. | $50 -$250 per proc. | $0.01 -$100 per proc.
关键的 系统设计 问题 | 成本，功耗，媒体性能，响应率 | 性价比，图形性能，能耗 | 可靠性， 吞吐量， 可扩展性 | 性价比， 吞吐量， 能耗，均衡性 | 价格， 功耗， 专门应用的性能

## Slide 71
1. 个人移动设备
多媒体用户界面的无线设备：手机、平板电脑
成本
功耗、尺寸（用闪存）
实时性能
减少存储器容量，存储器优化，代码优化

## Slide 72
桌面计算机：包括个人计算机和工作站
  个人计算机主要为一个用户提供良好的计算性能和较低成本的工作环境。最早出现的个人计算机是1977年Apple公司的Apple II 微型计算机。
  20世纪80年代IBM PC、IBM PC/XT、IBM PC/AT系列机的推出和迅速普及，带动了为其生产Intel 80x86微处理器芯片的Intel公司和Windows操作系统的Microsoft公司的巨大发展。
  后来，由于IBM公司转为生产使用OS/2操作系统的个人机PS/2，因此其他厂商开始生产PC兼容机，继续采用Intel公司生产的80386、80486、Pentium、Pentium Pro、Pentium Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ等一系列32位微处理器芯片或其他公司生产的兼容芯片。
2. 桌面计算机

## Slide 73
  工作站是指具有完整人机交互界面、图形处理性能和较高计算性能，可配置大容量的内存和硬盘，I/O和网络功能完善，使用多任务多用户操作系统的小型通用个人化计算机系统。1983年美国Apollo公司推出了首台适合计算机辅助设计（CAD）的工作站。
Apollo公司于1989年被HP公司兼并，工作站厂商主要有SUN（被Oracle收购）、HP、DELL、SGI等公司。工作站推出时采用32位结构，现在已有64位结构，并普遍采用RISC处理器芯片，如SUN采用的是SPARC系列芯片，HP是PA-RICS，SGI是MIPS，IBM是Power PC。工作站主要采用UNIX操作系统，应用于多媒体设计和制作领域。

## Slide 74
  桌面计算机典型的系统结构是，以总线形式将CPU模块、存储器模块、各种I/O模块互连在一起，构成计算机系统。
  曾经多数桌面机使用单一处理器。
  目前桌面机采用多核芯片。

## Slide 75
作用（取代大型机）: 提供更大规模、更可靠文件、计算服务。 其特征：
  可靠性（Dependability）
  可扩展性（Scalability）
  吞吐量（efficient throughput）
3. 服务器

## Slide 76
服务器是网络中的核心设备，其可靠性是关键。
例如：运行淘宝、百度、Google服务器，必须确保每周7天、每天24小时连续运转。如果出现故障，其后果比桌面机的故障损失更具灾难性。
服务器采用容错技术，如ECC（Error Checking and Correcting）内存、RAID（Redundant Array of Independent Disks）技术、热插拔技术、冗余电源、冗余风扇、机箱锁、口令保护等。

## Slide 77
服务器应具有可扩展性：计算能力、存储系统、、I／O带宽等。
例如：采用Intel处理器的服务器具备较多的PCI、ISA插槽、驱动器支架，及较大的内存扩展能力，采用SICI技术、RAID技术、高速智能网卡等。
服务器要将其数据和硬件提供给网络用户共享，其主要设计目标就是为了达到高效的吞吐量。
服务器的整体性能——以每分钟处理的事务数或每秒所提供的页面数来衡量。
因此，服务器通常采用多处理器/机结构，极大地提高了计算能力。

## Slide 78
服务器按规模可分为：
  大型服务器（企业级或计算中心级）
  中型服务器（部门级）、
  小型服务器（基层工作组级）、
  入门级服务器等。
  按服务器的外形与结构来分：
  塔式服务器：外形类似于立式PC，机箱更大用于扩展硬盘和电源。价廉，用作入门、工作组服务器。
  机柜式服务器：大、中型服务器。如银行、保险、证劵、大型网站等使用。

## Slide 79
按是否通用开放分：
通用开放系统：采用Intel及兼容的处理器芯片的服务器，又称IA32（Intel Architecture 32位总线结构）架构服务器。性价比高。
IBM、HP、DELL、联想等公司都生产IA架构服务器。如，企业级服务器采用4核芯片Intel Xeon E5504作为多处理器，操作系统主要采用windows ，也可以支持现在流行的linux、sco unix、solaris for x86等unix操作系统。

## Slide 80
非开放系统：IBM、HP、SUN、fujitsu等公司也生产采用其他多处理器的服务器。
* 处理器： SUN、Fujitsu等公司的服务器基于SPARC结构；HP公司的则是基于PA-RISC结构；Compaq公司是ALPHA结构。
* I/O总线也不相同：如Fujitsu是PCI，SUN是Sbus。这表明各公司服务器的插卡，如网卡、显示卡等可能也是专用的。
* 操作系统一般是基于unix的，但版本却不同，如SUN、Fujitsu是用SUN solaris，HP是用HP-unix，IBM是aix。
所以这类服务器的结构是封闭的。然而，其高可靠性、高速的计算能力和采用unix操作系统的安全性，对金融保险等领域的用户仍有相当的吸引力，尽管价格是IA架构服务器的好几倍。

## Slide 81: 4. 集群/仓库级计算机
集群计算机：一组桌面机或服务器通过局域网连接，运行时像一个大型计算机系统。
应用于在线销售、社交网络、视频分享等。
关键问题：性价比、吞吐量、可靠性
仓库级计算机：最大规模的集群。千~万台服务器。
应用于亚马逊、google、淘宝等级别网站，可以提供云计算服务。
特殊问题：配电，制冷
例如：46000台服务器的仓库级计算机，8百万瓦，
1.67亿美元。月电费 47.5万，保安费8.5万

## Slide 82: 5. 嵌入式计算机
在很多应用中，计算机作为应用产品的核心控制部件，隐藏在各种装置、设备和系统中，这样的计算机称为嵌入式计算机。
嵌入式系统的硬件部分：嵌入式微处理器、存储器、I/O接口、外设部件等；
软件部分：操作系统软件 ( 要求实时和多任务操作 ) 、应用软件。

## Slide 83: 嵌入式计算机
最快增长的计算机市场部分
8-bit 16-bit 32-bit 64-bit
实时性能 (soft & hard)
严格的资源限制
  有限的的存储空间, 低功耗消费,...
处理器核心与特定应用电路在一起使用
  DSP, mobile computing, mobile phone, Digital TV

## Slide 84: 功耗与价格分布最广泛
8-bit, 16bit microprocessor / one dime（10美分）
32-bit 100M instructions per sec. /5$
32-bit, 1 billion instr. per sec. / 100$

## Slide 85
Thin Clients
Network Devices
Office Automation
Kiosk/ATM
Game Platforms
Industrial Automation
Retail POS
Set-Top-Box
Gateway/Media Store
Intel® Architecture
Intel® XScale™

## Slide 86: 嵌入式与非嵌入式的区别
能否运行第三方软件。
例如：手机可以随时下载APP运行；
路由器只能运行已经固化的软件。

## Slide 87
1.6.3 计算机性能提高的技术
计算机性能大幅提高的一个重要因素是对传统冯·诺依曼机系统结构的改进：
一是在单CPU芯片中采用流水线、集成Cache、RISC（精简指令系统计算机）技术、超标量技术等；
二是用多个CPU或计算机构成并行计算机系统。
计算机性能的提高主要有两个方面的因素：
一是改进芯片，包括电子器件和电路的制造工艺，提高芯片的集成度与工作频率；
更重要的手段是改进计算机的系统结构。

## Slide 88
1．提高和发挥单CPU性能的技术
（1）流水线处理技术
流水线：利用执行指令操作之间的并行性，实现多条指令重叠执行的技术。
例：假定一条指令的执行分为三个阶段：取指令、分析、执行。下图是串行指令执行的时序关系。
指令k
执行结束
指令k+1执行结束

## Slide 89
例：下面（b）是一条指令执行与下一条指令取指令重叠的二级流水线时空图。
（c）是三条指令不同阶段重叠执行的三级流水线时空图。
显然，流水线可以使平均每秒执行指令数大大增加。

## Slide 90
流水线已成为现代CPU采用的一种基本技术。通常一条指令流水线具有平均每个时钟周期执行1条常用指令的功能。
但是，除非以指令形式源源不断地向CPU流水线提供工作流，否则CPU将达不到它的潜在速度。任何阻碍工作流的事件都会降低CPU的性能：
指令间的数据相关（流水线上指令重叠执行会出现：前面一条指令还未执行结束，其后指令就需要使用该指令结果）
控制相关（流水线上执行转移指令）会引起流水线停顿。
为了保证流水线能被充分利用，一些相关处理技术，如Forwarding、转移预测、静态调度（由编译器判断相关后，对有相关的目标代码重新排序以减少流水线停顿的技术）等，已应用到CPU（如PentiumⅡ）的设计中。

## Slide 91
（2）RISC（精简指令系统计算机）技术
精简指令系统计算机主要通过减少指令条数、简化指令寻址方式、采用相同长度的指令格式和LOAD/STORE结构等技术来简化指令系统。RISC的不同类型指令的执行时间接近，使流水线的结构简化，提高了流水线的使用效率，从而提高了指令执行速度。
RISC的设计思想不仅为RISC机所采用，传统的CISC（复杂指令系统集计算机）也可以采用这种思想。例如Intel 80486与以前的80286及80386相比，已经吸收了很多RISC中的思想，其中很重要的一点就是注重常用指令的执行效率，减少常用指令执行所需的周期数。

## Slide 92
（3）超标量技术
标量（也称为单发射）CPU：具有一条指令执行流水线的处理机，其设计目标是做到平均每个时钟周期执行一条指令。
超标量（多发射）CPU：具有2条或2条以上相互独立的指令执行流水线，可在一个时钟周期同时发射执行2条或2条以上指令的处理器。
例如，Pentium微处理器采用超标量结构，有两条独立的整数指令流水线与一条浮点指令流水线。每个时钟周期可以同时发射执行两条整数指令，因而相对同一频率下工作的80486来说，其性能几乎提高了一倍。

## Slide 93
超标量微处理器中，每个时钟周期可同时发射执行多条指令，但指令的高发射率也意味着相关发生的频率增加，而且多发射的结构决定了相关的复杂性。因此，为了有效地处理相关，需要采用静态和动态调度（即在流水线上执行指令时，由硬件检测指令间的相关性，然后对相关指令重新排序执行，这也称为乱序执行）技术相结合的方法。静态调度可在编译过程中减少相关的产生；而动态调度可根据处理器的动态信息发掘出更多的指令级并行，动态调度简化了编译器的设计，减小了编译代码对硬件的依赖，但代价是大量的硬件开销。

## Slide 94
流水线和超标量技术可以有效地提高单线程CPU的指令执行效率，但是当单线程指令执行遇到阻塞（如相关、Cache缺失）时，会使CPU内部执行功能部件空闲，为了充分利用这些功能部件，就出现了硬件多线程技术。由于线程间的相关性较少，当一个线程遇到阻塞时，CPU就可以切换到另一个线程执行。
（4）硬件多线程
硬件多线程：允许多个线程共享单个CPU的功能部件。为了允许这种共享，处理器必须能复制每个线程的独立状态，这样才具备在多个线程之间进行切换的能力。

## Slide 95
硬件多线程有两种实现方法：
细粒度多线程---CPU必须能够在每个时钟周期进行线程切换
粗粒度多线程---CPU在当前线程遇到阻塞时才切换到其他线程
同时多线程（SMT）：多线程的变种，在一个时钟周期同时发射多个不同线程的指令。由于多发射动态调度CPU具有多个并行执行功能部件，因此可以通过寄存器换名、动态调度、多发射等技术，实现SMT。Intel P4、IBM POWER 5都采用了SMT技术。

## Slide 96
但是，硬件多线程通常会损失单个线程的性能。而且，为了减少多个线程同时运行引起的各种资源（如指令预取缓冲、存储器带宽）竞争，CPU会增加相应硬件资源而使其结构变得更复杂，从而导致功耗大大增加，结果是CPU性能的提升与功耗的增大不成正比。
由于单核CPU指令级并行的限制、采用硬件多线程的复杂性、时钟频率增加的瓶颈以及CPU功耗等问题，自2002年开始单核CPU的性能增长进入缓慢期。因此，从2004年Intel就开始转向研发多核芯片，以在进一步提升CPU性能的同时降低功耗的提升。

## Slide 97
（5）平衡不同子系统的数据吞吐率
CPU与主存储器的接口问题是最重要的。为了解决CPU速度与主存储器速度不匹配，采用的主要技术有：
在主存和处理器之间高速缓存Cache，减少主存访问频度。通常一级Cache与CPU集成在一个芯片上；
采用多模块或多端口主存储器，实现并行存取；
增大总线的数据宽度，增加每次访存传输数据的位数；
在主存芯片中加入高速缓存或其他缓冲机制来改进其接口，提高它的效率；
采用高速总线和使用分层总线来缓冲和结构化数据流。
组成计算机的CPU、存储系统和I/O系统三个子系统之间存在不同的数据吞吐率和处理要求，而且差异很大。这就导致了在它们之间寻求性能平衡的需要。

## Slide 98
I/O系统的数据吞吐率远比CPU/主存小得多，让I/O系统的操作与CPU/主存的操作重叠进行，可以有效地提高整个系统的效率，如：
采用中断技术使CPU的操作与I/O操作并行。
利用CPU在进行算术/逻辑操作或不需访存的操作时，使外设直接与主存交换数据，即直接存储器访问（简称DMA）。
采用缓冲和暂存机制以及高速互连总线结构，以提高CPU和外设之间的数据传输率。

## Slide 99
2．并行计算机
使用多个处理器或多个计算机组成一个并行计算机（Parallel Computer）是提高系统性能的有效方法。
由多个处理器及存储器模块构成的并行计算机被称为多处理器系统（Multiprocessor System）。处理器之间的通信通过共享存储器（Shared Memory）进行。
将多个处理器集成在一块芯片上，称为多核芯片。
由多个计算机构成的并行计算机被称为多计算机系统（Multicomputer System）。其中每个计算机只能访问自己内部的私有存储器，而无法访问其他计算机内的存储器。计算机之间的通信只能通过消息传递（Message Passing）方式进行。 目前常用的多机系统是机群系统（Cluster）集群/仓库级计算机，它由一组完整的计算机或服务器通过专用网络或局域网互连而成，作为统一的计算资源一起工作，并能产生像一台机器在工作的印象。

## Slide 100
1.6.4 计算机应用举例
1．科学计算
原始数据不太多，计算量大且比较复杂
如求解数学方程，大坝、桥梁等工程结构的应力分析。
2．信息管理中的数据处理
数据量很大而操作类型相近的任务
如各种人事管理、企业管理、金融管理、文献资料检索等
3．科技工程中的数据处理
数据量也比较大，同时分析计算也比较复杂。
如，物理探矿中对振动波形的分析，卫星遥感数据处理等。

## Slide 101
4．自动控制
计算机应用于各类生产过程控制，极大地提高了生产力和质量。
例如，炉温控制、机床控制和各种化工生产过程控制等。
5．计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机模拟、计算机辅助教学（CAI）
许多复杂的事物可以在计算机产生的虚拟环境中进行模拟分析，使所需时间缩短，成本降低。
例如，驾驶员训练环境的模拟，复杂化学反应过程的模拟，
6．人工智能
人工智能是指用计算机模拟实现人的某些智能行为。例如，专家系统、模式识别、机器翻译、自动定理证明、自动程序设计、智能机器人、知识工程等。
7．娱乐活动