## Slide 1
3.6 典型RISC处理器微体系结构
在这一节介绍两个典型的RISC处理器MIPS R4000和ARM7的微体系结构。
在介绍MIPS和ARM结构之前，先复习CISC与RISC概念，并介绍超标量与超流水线的概念。

## Slide 2
CISC （复杂指令系统计算机）存在的主要问题：
指令长度可变、操作复杂、寻址方式复杂，导致指令执行时间长；
系列机为实现兼容，其控制部件多用微程序控制方式来实现，执行一条机器指令通常需要几个微周期，降低了指令的执行速度。
CISC中常采用流水线技术。但由于存在很多问题，如指令系统采用变字长指令、寻址方式复杂等，使流水线的效率不高。
复杂的指令系统必然增加硬件实现的复杂性，从而使计算机的研制周期长、投资大。
RISC与CISC

## Slide 3
RISC的特点
（1）面向寄存器的结构
所有运算使用的数据都来自寄存器，运算结果也都写入寄存器。通常CPU内应设置大量的通用寄存器，以减少访问主存储器。
（2）采用LOAD/STORE结构
访问主存储器的只有两种指令：从存储器读取数据到寄存器的LOAD（取数）指令和从寄存器向存储器写数据的STORE（存数）指令。
（3）较少的指令数和寻址方式
选取使用频率最高的一些简单指令，以及很有用但不复杂的指令，可简化控制部件。选用简单的寻址方式，可减少指令的执行周期数，使不同指令的执行时间差别不大，有利于流水线的实现。

## Slide 4
（4）所有指令长度相同
指令长度相同，指令格式固定简单，可简化指令的译码逻辑，预取后继指令容易，有利于提高流水线的执行效率。为了便于编译的优化，常采用三地址指令格式。
（5）硬布线控制逻辑
精简的指令系统使控制部件简化，通常由组合逻辑实现，指令执行速度快。此外，芯片上的控制部件所占面积也大为减小，可腾出更多空间放寄存器组、Cache等部件，这就减少了部件间的连线延迟，又进一步提高了操作速度。
（6）注重编译的优化
RISC指令系统的简化，必然使编译生成的代码长度增长。但通过编译优化技术，将编译初步生成的代码重新组织，调度指令的执行次序，充分发挥指令级操作的并行性，从而进一步提高流水线的执行效率。

## Slide 5
超标量与超流水线概念
将RISC设计成具有多个执行部件的结构，同时在每一个时钟周期内允许发出多条指令，并调度多条指令在不同的执行部件中并行执行操作，这就是超标量结构，CPI小于l。
将流水线的每个节拍分成2个及2个以上的小节拍，每个小节拍执行一个操作，便有可能在取出第i条指令后，相隔一个小节拍，就取出第i+1条指令，这样就可能在一个流水线的节拍内，取出2条及2条以上指令，送入流水线去执行，从而使CPI小于l，这就是超流水线结构。
在一个单执行部件的RISC中，由于采用流水线结构，因此，平均每条指令执行的时钟周期数CPI（Clock cycles Per Instruction）接近于l，但不能小于l。

## Slide 6
3.6.1 MIPS R4000的微体系结构
MIPS（Microprocessor without Interlocked Piped Stages）意思是无互锁的流水线微处理器，尽量利用软件避免流水线的数据相关和控制相关。 1984年John Hennessy创立了MIPS Technologies公司，1986年推出R2000处理器，2年后推出R3000处理器。1991年推出第一款64位商用微处理器R4000，其后推出了R8000、R10000和R12000处理器。1999年MIPS公司发布MIPS 32和MIPS 64架构标准，其后更新到第6个版本。
2007年中科院计算机所的龙芯处理器获得MIPS架构的全部授权，为国产CPU芯片的生产奠定了基础。 MIPS R2000/R3000，具有相同的32位系统结构和指令系统。MIPS R4000与R2000/R3000不同，其内部和外部数据路径和地址、寄存器以及ALU都是64位的，但其指令系统是保持兼容的。本书2.3.5小节介绍了MIPS R的基本指令集和R4000的扩展指令。

## Slide 7
1.MIPS R4000的基本结构
MIPS R4000有8级流水线，是典型的超流水线处理器。
R4000的内部结构图
FP加法/转换/平方根

## Slide 8
R4000有两个一级Cache：8KB指令Cache和8KB数据Cache。每个Cache的数据宽度为64位。由于每个时钟周期可以访问Cache两次，因此，在一个时钟周期内可以从指令Cache中读出两条指令，从数据Cache中读出或写入两个数据。还可以支持芯片外的扩展二级Cache。
R4000的核心整数部件包括：
通用寄存器堆，由32个64位的寄存器构成，用作整数操作和地址计算。寄存器堆有两个读端口和一个写端口，还设置了专用数据通路，在一个时钟周期可以对每个寄存器读和写两次。
一个ALU，包括一个整数加法器和一个逻辑部件，负责执行算术逻辑运算操作、地址运算和移位操作。
一个专用乘法/除法部件，能够执行64位无符号和带符号的乘法或除法操作，它可以与ALU并行执行指令。

## Slide 9
浮点（Floating Point，FP）部件包括：
一个浮点通用寄存器堆，由32个64位的通用寄存器组成，它也可以设置成32个32位的浮点寄存器使用。
一个执行部件，由浮点乘法部件、浮点除法部件和浮点加法/转换/求平方根部件三个独立部件组成，这三个浮点部件可以并行工作。浮点控制状态寄存器主要用于诊断软件、异常事故处理、状态保存与恢复、舍入方式的控制等。
存储管理部件（MMU）有两个转换旁路缓冲器（Translation Lookaside Buffer，TLB）：
DTLB（Data TLB），将数据的虚拟地址转换成物理地址。
ITLB（Instruction TLB），用于指令地址转换。
两个TLB可以并行工作，使访问指令Cache与访问数据Cache可以在流水线上同时进行。

## Slide 10
协处理器0（CP0）：MIPS体系结构最多可支持4个协处理器（Co-Processor，CP）。CP0是体系结构中必须实现的，用于控制CPU。早期MIPS中CP0中的寄存器最多32个，后来的MIPS 32/64架构标准中寄存器数目达到了256个。MIPS的CPU配置、Cache控制、异常/中断控制、MMU控制等都依赖于CP0来实现。

## Slide 11
取指令和访问数据都要跨越两个流水级。每个时钟周期包括两个流水级，取第一条指令（IF）取第二条指令（IS）两个流水级都要访问指令Cache。
在寄存器流水级（RF）开始，指令已读到指令寄存器开始译码，并访问通用寄存器堆。
指令Cache采用直接映像方式，从指令Cache中读出的标记要与访问存储器的物理地址中的标记进行比较；如果相等，表示指令在Cache中，即命中。
对于非存储器操作指令，如果指令Cache命中，则指令在执行（EX）流水级执行，执行结果在EX流水级的末尾得到。
2. MIPS R4000整数指令流水线
R4000的整数指令流水线有8级，流水线操作如下图。

## Slide 12
在取第一个数据（DF）和取第二个数据（DS）流水级期间，R4000要访问数据Cache:
— 由DTLB在DF和DS流水级把数据的虚拟地址转换为主存物理地址；
— 在标记检测（TC）流水级，从数据Cache读出数据块的标记，并把读出标记与转换后的主存物理地址中的标记进行比较；如果比较结果相等，则数据Cache命中。
— 对于STORE指令，如果命中，只要把数据送到写入缓冲器，由写入缓冲器把数据写到数据Cache中。
— 对于非存储器操作指令，在写回结果（WB）流水级把指令执行结果写回到通用寄存器堆中。

## Slide 13
在正常情况下，MIPS R4000指令流水线工作时序如下图。
一条整数指令的执行过程经历8个流水级（流水线周期）。由于一个主时钟周期包含两个流水线周期，也可以认为每4个时钟周期执行完一条整数指令。

## Slide 14
对于LOAD指令，从数据Cache读出数据在DS流水级末尾才能准备好。如果在LOAD指令之后的两条指令中，任何一条要在它的EX流水级使用这个数据（即存在数据相关），则指令流水线要暂停1个时钟周期（2个流水线周期），才能保证LOAD其后指令得到正确数据，如下图。
图中，指令I2是LOAD指令，而指令I3要使用指令I2读出的数据，因此，指令I3要在EX流水级暂停一个时钟周期，同样，其后的I4、I5指令也要暂停一个时钟周期，如图中的阴影部分所示。等到I2的DS流水级完成之后，I2读出的数据才能使用；这时，指令流水线又可以继续往前流动。
在指令流水线暂停期间，流水级DF、DS、TC和WB要继续往前流动，而流水级IF、IS、RF和EX要暂停，换句话说，I2及I2之前的指令在流水线继续执行，而I2其后的指令要暂停一个时钟周期。

## Slide 15
ARM（Advanced RISC Machine）公司是一家专门从事芯片IP设计与授权业务的英国公司，其产品有ARM内核以及各类外围接口。ARM芯片的主要特点就是功耗小（一般为几个mW/MIPS）、代码密度高、性价比高。 ARM芯片主要适用于移动通信、手持计算、数字多媒体设备、以及其它的一些嵌入式应用，在需要低功耗和小体积的应用中占据了较大的市场份额。
ARM处理器主要有七大产品系列：ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10E、ARM11、Cortex和SecurCore，性能可高达2000MIPS (CortexTM-A8 processor)。
3.6.2 ARM7的微体系结构

## Slide 16
ARM7TDMI采用3级指令流水线，冯·诺依曼架构（指令和数据存放在一个主存储器中，没有设置高速缓冲器Cache）， CPI（Clock Cycles Per Instruction）约为1.9。
1. ARM7TDMI的Core结构
ARM7是32位的嵌入式微处理器，采用v4架构。在2.3.7介绍了ARM v4架构的指令系统，下面介绍ARM7TDMI的Core（即CPU）结构和流水线。
TDMI的基本含义为：
T--支持16 位压缩指令集Thumb
D--支持片上Debug
M--内嵌硬件乘法器（Multiplier）
I--嵌入式ICE,支持片上辅助调试

## Slide 17
ARM7TDMI是一个集成微处理器，其中Core部分的结构如下图。
ARM7TDMI Core包括：
通用寄存器堆有16个32位的寄存器r0~r15，r15作为程序计数器PC使用，PC和其他寄存器通过地址自增器完成地址增量的操作（如PC+4）。
算术逻辑运算部件ALU一个输入前有一个桶形移位器，ARM的移位操作可以内嵌在一条指令中，即一条指令可以在一个指令周期完成一个移位操作和一个ALU（算术逻辑）操作。
一个专用乘法器，可以快速的完成乘法运算。

## Slide 18
由PC提供指令地址送地址寄存器再通过地址总线A[31:0]送到存储器，从存储器读出的指令通过数据总线D[31:0]送到指令解码（译码）站译码，产生该指令对应的控制信号送对应执行部件或外部控制总线。
如果读出的是“LDR r0, [r1]”指令，则将r1提供的存储器地址通过地址寄存器送到存储器，根据这个地址从存储器读出数据通过数据总线D[31:0]读到读数据寄存器再送到r0中。

## Slide 19
2. ARM7TDMI Core的指令流水线
ARM7TDMI采用的3级流水线，将指令执行分解为指令预取、指令译码、指令执行三个阶段如下图，ARM7指令三个流水段的操作如下： – 取指令阶段：完成从主存储器取到指令。 – 指令译码阶段：完成对取到的指令进行解压译码，选择通用寄存器堆的寄存器。 – 执行阶段：完成将已选择的寄存器内容送ALU或桶形移位器，移位和运算操作，将运算结果写回寄存器堆。

## Slide 20
上图还给出来ARM9TDMI（采用v4架构）的5级流水线，它与ARM7TDMI的3级流水线形成了对比：ARM9的执行段只完成移位和ALU运算操作；设置了内存访问流水段；还设置了寄存器写回流水段。
ARM9流水线级数多于ARM7，其指令执行的效率会更高。
ARM7的流水线没有专门的访存流水段，访存时需要增加额外2个时钟周期。

## Slide 21
ARM7 的“理想流水线”，是指在指令序列中，没有访问存储器的操作，不存在分支指令和数据相关的情况，如下图。用8个时钟周期执行了6条指令，所有的操作都针对寄存器（单周期执行，即执行阶段E为一个时钟周期），平均每条指令执行周期数 （CPI）为1.33。

## Slide 22
上图中，ARM7在执行访存指令时使访存指令其后的指令产生停顿，从而降低流水线的执行效率。为此，ARM9的流水线增加到5级，其中包括了访存阶段，其流水线的执行效率高于ARM7。
下图展示了ARM7访问存储器的流水线情况，其中装入指令LDR是一条访存指令。LDR执行访存需要额外2个时钟周期，它总花费了5个时钟周期，其后面2条指令执行过程中不得不插入2个等待时钟周期，从而影响了指令执行并行度。10个时钟周期执行了6条指令，CPI= 1.67。