## Slide 1: 第四章 单管放大电路
§4.1 放大的概念和放大电路的主要性能指标
§4.2 基本共射放大电路的工作原理
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法
§4.4 场效应管放大电路

## Slide 2: §4.1 放大的概念和放大电路的 主要性能指标
一、放大的概念
二、放大电路的性能指标

## Slide 3: 一、放大的概念(P58)
放大的对象：变化量（通常情况）
放大的本质：能量的控制与转换
放大的特征：功率放大（电压或电流）
放大的基本要求：不失真或失真小于一定值
判断电路能否放大的基本出发点
VCC
至少一路直流电源供电
§4.1 放大的概念和放大电路的性能指标

## Slide 4: 二、性能指标
1. 放大倍数：输出量与输入量之比
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数
信号源
信号源内阻
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
对信号而言，任何放大电路均可等效成二端口网络。
§4.1 放大的概念和放大电路的性能指标

## Slide 5: 2. 输入电阻和输出电阻
将输出等效成有内阻的电压源，内阻就是输出电阻。
空载时输出电压有效值
带RL时的输出电压有效值
输入电压与输入电流有效值之比。
从输入端看进去的
等效电阻
课堂练习：
根据外部可测特性如何求出Ro？
§4.1 放大的概念和放大电路的性能指标

## Slide 6: 3. 通频带
4. 最大不失真输出电压Uom：交流有效值。
由于电容、电感及放大管PN结的电容效应，使放大电路
在信号频率较低和较高时电压放大倍数下降，并产生相移。
衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。
下限频率
上限频率
5. 最大输出功率Pom和效率η：功率放大电路的参数
§4.1 放大的概念和放大电路的性能指标

## Slide 7: §4.2 基本共射放大电路的工作原理
一、基本共射放大电路的工作原理
二、放大电路的分析方法

## Slide 8: 一、基本共射放大电路的工作原理
1、电路的组成及各元件的作用
2、设置静态工作点的必要性
3、波形分析
4、放大电路的组成原则

## Slide 9: 1、电路的组成及各元件的作用(P63)
VBB、Rb：使UBE＞ Uon，且有合适的IB。
VCC：使UCE≥UBE，同时作为负载的转换能源。
Rc：将ΔiC转换成ΔuCE(uo) 。
动态信号作用时：
输入（交变）电压ui为零时，晶体管各极的电流、
b-e间的电压、管压降称为静态工作点Q，记作IBQ、
ICQ（IEQ）、 UBEQ、 UCEQ。
共射
CE
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 10: 2、设置静态工作点的必要性
输出电压波形必然发生（严重）失真！
要解决失真问题，首先必需设置合适的静态工作点；
且，Q点几乎影响着所有的动态参数！
为什么放大的对象是动态信号，却要求晶体管在信号为零时有合适的直流电流和极间电压？
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 11: 3、基本共射放大电路的波形分析
饱和失真
底部失真
截止失真
顶部失真
输出和输入反相！
动态信号驮载在静态之上
与iC变化方向相反
要想不失真，就要在信号的整个
周期内保证晶体管始终工作在放大区！
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 12: 4、放大电路的组成原则
静态工作点合适：合适的直流电源、合适的电路（元件）参数。
动态信号能够作用于晶体管的输入回路，在负载上能够获得放大了的动态信号。
对实用放大电路的要求：共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 13: 两种实用放大电路：（1）直接耦合放大电路
问题：
1. 两种电源
2. 信号源与放大电路不“共地”
共地，且要使信号驮载在静态之上
静态时，
动态时，VCC和uI同时作用于晶体管的输入回路。
将两个电源合二为一
有直流分量
有交流损失
－ ＋
UBEQ
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 14: （2）阻容耦合放大电路
耦合电容的容量应足够大，即对于交流信号近似为短路。其作用是“隔离直流、通过交流”。
静态时，C1、C2上电压？
C1、C2为耦合电容！
＋
－
UBEQ
－
＋
UCEQ
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 15
静态时，C1、C2上电压
动态时，
uBE＝uI＋UBEQ，信号驮载在静态之上。
负载上只有交流信号。
§4.2 基本共射放大电路的工作原理
作业（P110） 2.1

## Slide 16: 二、放大电路的分析方法
1、直流通路与交流通路
2、等效电路法
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 17: 1、直流通路与交流通路(P66)
（1）直流通路：用于研究静态工作点
确定原则：①交流电源置零，保留Rs
②电容开路 ③电感相当于短路（线圈电阻近似为0）
（2）交流通路：用于研究动态参数
确定原则：①直流电源置零（内阻为 0）
②大容量电容相当于短路 ③大容量电感相当于开路
通常，放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存，这使得电路的分析复杂化。
为简化分析，将它们分开，引入直流（偏置）通路和交流（信号）通路的概念。
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 18: 基本共射放大电路的直流通路和交流通路
列晶体管输入、输出回路方程，将UBEQ和β作
为已知条件，令ICQ＝βIBQ，可估算出静态工作点。
交流通路
直流通路
VBB越大，UBEQ取不同的值所引起的IBQ的误差越小。
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 19: 阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路
当VCC>>UBEQ时，
已知：VCC＝12V， Rb＝600kΩ， Rc＝3kΩ ，
β＝100。
Q＝？
直流通路
交流通路
课堂练习：
求解静态工作点Q---IBQ,ICQ,UCEQ
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 20: 2、等效电路法(P74)
将半导体器件的线性等效模型代入
电路，进行解析求解
  (1) 直流模型：应用于Q点的分析
理想二极管
利用估算法求解静态工作点，
实质上是利用了直流模型。
输入回路等效为恒压源
输出回路等效为
电流控制的电流源
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 21: (2) h参数等效模型应用于动态分析
完整模型
简化模型
查阅手册
由IEQ算出
注意什么条件下可以用简化模型！！
h21
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 22: (3) 放大电路的动态分析
放大电路的
交流等效电路
直接耦合电路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理
交流通路
三极管的h参数模型
b
e
c
b
e
c
b
e
c

## Slide 23
放大电路的
交流等效电路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理
放大倍数
输入阻抗
输出阻抗

## Slide 24: 阻容耦合共射放大电路的动态分析
输出电阻中不应含有RL!
交流等效电路
输入电阻中不应含有Rs!
§4.2 基本共射放大电路的
工作原理

## Slide 25: 讨论一：基本共射放大电路的静态分析和动态分析
Q
IBQ≈35μA
UBEQ≈0.65V
用图解法求解IBQ和UBEQ？
直流通路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 26: 讨论一：基本共射放大电路的静态分析和动态分析
交流等效电路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 27: 讨论二：阻容耦合共射放大电路的静态分析和动态分析
直流通路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 28: 讨论二：阻容耦合共射放大电路的静态分析和动态分析
作业（P110-112）2.2、2.3、2.6
交流等效电路
§4.2 基本共射放大电路的工作原理

## Slide 29: §4.3 晶体管单管放大电路的 三种基本接法
一、基本共集放大电路
二、基本共基放大电路
三、三种接法放大电路的比较

## Slide 30: 一、基本共集放大电路
1. 静态分析
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法
直流通路

## Slide 31: 2. 动态分析：电压放大倍数
电路的交流等效模型
交流通路
b
e
c
三极管的h参数模型
b
e
c
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 32: 2. 动态分析：电压放大倍数
故称之为射极跟随器
电路的交流等效模型
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 33: 2. 动态分析：输入电阻
Ri与负载有关！
RL
带负载电阻后
从基极看Re，被增大到（1+β）倍
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 34: 2. 动态分析：输出电阻
Ro与信号源内阻有关！
3. 该电路特点：输入电阻大，输出电阻小；只放大电流，不放大电压；在一定条件下有电压跟随作用！有功率增益！
令Us为零，保留Rs，在输出端加Uo，产生Io,
从射极看基极回路电阻，被减小到（1+β）倍
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 35: 二、基本共基放大电路
1. 静态分析
b
e
c
直流通路
b
e
c
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 36: 2. 动态分析
b
e
c
交流通路
b
e
c
b
e
c
电路的交流等效模型
三极管的h参数模型
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 37: 2. 动态分析
3. 该电路特点：
输入电阻小，频带宽！只放大电压，不放大电流！
电路的交流等效模型
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 38: 三、三种接法的比较：
接法 共射 共集 共基
Au 大 小于1 大
Ai β 1＋β α
Ri 中 大 小
Ro 大 小 大
频带 窄 中 宽
作业（P113）2.13
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 39: 讨论： 图示电路为哪种基本接法的放大电路？
接法 | 共射 | 共集 | 共基
输入 | b | b | e
输出 | c | e | c
§4.3 晶体管单管放大电路的三种基本接法

## Slide 40: §4.4 场效应管放大电路
一、场效应管放大电路静态工作点的设置方法
二、场效应管放大电路的动态分析

## Slide 41: 一、场效应管静态工作点的设置方法
根据场效应管工作在恒流区的条件，在g-s、d-s间加极性合适的电源。
1. 基本共源放大电路
§4.4 场效应管放大电路

## Slide 42: 2. 自给偏压电路
由正电源获得负偏压
称为自给偏压
哪些种类的场效应管能够采用这种电路形式设置Q点？
§4.4 场效应管放大电路
直流通路
与
联立求解，求出

## Slide 43: 3. 分压式偏置电路
作用：增大输入电阻
哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点？
即典型的Q点稳定电路
§4.4 场效应管放大电路
直流通路

## Slide 44: 二、场效应管放大电路的动态分析
近似分析时可认为其为无穷大！
跨导
根据iD的表达式或转移特性可求得gm。
1. 场效应管的交流等效模型
§4.4 场效应管放大电路

## Slide 45: 2. 基本共源放大电路的动态分析
§4.4 场效应管放大电路
电路的交流等效模型
场效应管的h参数模型
该电路特点：输出电压与输入电压反相；放大电压和放大电流，有功率增益！

## Slide 46
例（2.6.1）电路如右，若
解：
§4.4 场效应管放大电路
Q点

## Slide 47: 3. 基本共漏放大电路的动态分析
§4.4 场效应管放大电路
电路的交流等效模型
场效应管的h参数模型

## Slide 48: 基本共漏放大电路输出电阻的分析
§4.4 场效应管放大电路
作业（P112-114）2.9、2.14
该电路特点：只放大电流，不放大电压；在一定条件下有电压跟随作用！有功率增益！
两式联立求解：