## Slide 1
第五章 多级放大电路与集成运算放大器
§ 5.1 多级放大电路的一般问题
§ 5.2 集成运算放大电路概述

## Slide 2: §5.1 多级放大电路的一般问题 p117
一、多级放大电路的耦合方式
二、多级放大电路的动态分析

## Slide 3: 1、直接耦合
既是第一级的集电极电阻，又是第二级的基极电阻
能够放大变化缓慢的信号，便于集成化， Q点相互影响，存在零点漂移现象。
当输入信号为零时，前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。
第二级
第一级
Q1合适吗？
直接连接
输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移
求解Q点时应按各回路列多元一次方程，然后解方程组。
一、多级放大电路的耦合方式

## Slide 4: 如何设置合适的静态工作点？
使第二级放
大倍数下降
取代Re的元件，应对直流和交流呈现不同的特性：
若要UCEQ＝5V，不宜用多个二极管，而是用稳压管
Re
必要性？
稳压管
伏安特性
UCEQ1太小→加Re（Au2数值↓）→改用D→
若要UCEQ1大，则改用DZ。
对直流，它相当于电压源；对交流，它等效为小电阻。

## Slide 5
交流等效电路

## Slide 6: NPN型管和PNP型管混合使用
在用NPN型管组成N级共射放大电路时：
由于UCQi＞ UBQi，所以 UCQi＞ UCQ(i-1）（i=1～N），
以致于后级集电极电位接近电源电压，Q点不合适。
UCQ1 （ UBQ2 ） ＞ UBQ1
UCQ2 ＜ UCQ1
UCQ1 （ UBQ2 ） ＞ UBQ1
UCQ2 ＞ UCQ1

## Slide 7: 2、阻容耦合
Q点相互独立。不能放大变化缓慢的信号，
低频特性差，不易集成化。
共射电路
共集电路
有零点漂移吗？
阻容耦合：
将放大电路的前级输出端通过电容接到
后级输入端
作业（P164）3.1

## Slide 8: 1、动态参数分析
1.电压放大倍数
2. 输入电阻
3. 输出电阻
对电压放大电路的要求：
Ri大， Ro小，Au大，最大不失真输出电压大。
二、多级放大电路的动态分析

## Slide 10
例如，虽然共射电路的电压放大能力较强，但若它以
共基电路为负载，则由于后者的输入电阻小到几十欧，
致使前者电压放大能力明显变差甚至没有。
真正实现设计目标，还要考虑级联后前后级的相互影响，因为这种影响有可能使电路失去作为单级放大电路时的优点。
第一级 第二级

## Slide 11
再如，虽然共集电路输入电阻大、能实现电压跟随，
但若它以共基电路为负载，则由于后者的输入电阻小到
几十欧，致使前者的输入电阻明显变小，而且输出电压
明显小于输入电压，不能跟随。
可见，在选用多级放大电路的每一级电路时不能顾此失彼，要综合考虑。
第一级 第二级

## Slide 12: 讨论：放大电路的选用
1. 按下列要求组成两级放大电路：
① Ri＝1～2kΩ，Au 的数值≥3000；
② Ri ≥ 10MΩ，Au的数值≥300；
③ Ri＝100～200kΩ，Au的数值≥150；
④ Ri ≥ 10MΩ ，Au的数值≥10，Ro≤100Ω。
①共射、共射
注意级联时两级的相互影响！
②共源、共射
③共集、共射
④共源、共集

## Slide 13: § 5.2 集成运算放大电路概述 p125
一、集成运放的结构特点
二、集成运放电路的组成
三、集成运放的电压传输特性

## Slide 14: 一、集成运放的结构特点P125
（1）直接耦合方式，充分利用管子性能良好的一致性，大
量采用差分放大电路和电流源电路。
（2）用复杂电路实现高性能的放大电路，因为电路的复杂
化并不带来工艺的复杂性。
（3）用有源元件替代无源元件，如用晶体管取代难于制作
的大电阻。
（4）采用复合管。
集成运算放大电路，简称集成运放，是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算，故得名。

## Slide 15: 二、集成运放电路的组成P131
两个
输入端
一个
输出端
若将集成运放看成为一个“黑盒子”，则可等效为一个 双端输入、单端输出的差分放大电路。

## Slide 17: 集成运放电路四个组成部分的作用
输入级：前置级，多采用差分放大电路。要求Ri大，Ad大， Ac小，输入端耐压高。
中间级：主放大级，多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。
输出级：功率级，多采用准互补输出级。要求Ro小，最大不失真输出电压尽可能大。
偏置电路：为各级放大电路设置合适的静态工作点。
多采用电流源电路
几代产品中输入级的变化最大！

## Slide 18: 三、集成运放的电压传输特性
由于Aod高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(uP－uN)的数值仅为几十～一百多微伏。
在线性区：
uO＝Aod(uP－uN)
Aod是差模开环放大倍数。
非线性区
(uP－uN)的数值大于一定值时，开环集成运放的输出不是＋UOM , 就是－UOM，集成运放工作在非线性区。
uO=f(uP-uN)
＋UOM
－UOM