## Slide 1
数字逻辑基础
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
数字逻辑知识结构
逻辑代数基础
基本逻辑运算
复合逻辑运算
定律与规则
逻辑函数
……
逻辑门电路
触发器
数字系统或计算机系统
可编程逻辑器件
组合逻辑电路
编码器
译码器
全加器
……
时序逻辑电路
寄存器
计数器
……

## Slide 3
主要内容
3
4
组合逻辑电路
1
逻辑代数基础
触发器
2
逻辑门电路

## Slide 4
① 逻辑代数基础
02.
逻辑代数基本定律与规则
03.
逻辑函数
01.
逻辑运算

## Slide 5
一、逻辑代数简介
逻辑：指事件产生的条件和结果之间的因果关系；
逻辑代数：按一定逻辑规律进行运算的代数，主要研究逻辑函数和逻辑变量之间的因果关系，而不是数量之间的运算；
例，如电路图所示
事件条件：开关A、B的状态
事件结果：灯F的状态
F
E
A
B
逻辑代数采用二值逻辑，有一套完整的运算规则，是分析和设计逻辑电路的基本工具和理论基础

## Slide 6
一、逻辑代数简介
乔治˙布尔（George Boole):
逻辑代数（布尔代数）的奠基者，19世纪英国著名数学家

## Slide 7
一、逻辑代数简介
1847年，布尔发表著作《The Mathematical Analysis of Logic》（逻辑的数学分析）
1954年，出版著名的《The Laws of Thought》（思维规律）,奠定了数理逻辑的基础

## Slide 8
一、逻辑代数简介
克劳德·艾尔伍德·香农
20世纪美国天才数学家、信息论之父、电气工程师和密码学家；

## Slide 9
一、逻辑代数简介
香浓1938年获MIT电气工程硕士，学位论文“A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuit”《继电器和开关电路的符号分析》,
用布尔代数分析并优化开关电路，奠定了数字电路的理论基础；
1948年发表“A Mathematics Theory of Communication”《通信的数学理论》，提出熵和比特概念，把人类带进信息时代。

## Slide 10
二、逻辑运算
数字电路中，通常将事件的条件作为输入信号，结果作为输出信号，按一定规则进行推理运算，称为逻辑运算
每个条件和结果的状态分别用逻辑“0”、“1”表示，例如：
分别用0、1表示开关断开、闭合
分别用0、1表示灯灭、灯亮
F
E
A
B

## Slide 11
二、逻辑运算
(1) 逻辑与运算
某个事件受多个条件影响，只有当所有条件都具备，该事件才能成立，该逻辑关系称为逻辑与(逻辑乘)。
F
E
A
B
电路功能表
开关A 开关B 灯F
断开 断开 灭
断开 闭合 灭
闭合 断开 灭
闭合 闭合 亮
条件
结果
1、基本逻辑运算

## Slide 12
二、逻辑运算
若定义开关闭合为1，断开为0;灯亮为1，灯灭为0,则得到与运算真值表如下：
与逻辑真值表
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
A B F
与运算表示形式：
F = A∧B = A·B = AB
F = A·B·C·…
电路功能表
开关A 开关B 灯F
断 断 灭
断 闭 灭
闭 断 灭
闭 闭 亮
也称为逻辑函数表达式

## Slide 13
二、逻辑运算
A
B
&
F
国标符号
A
B
F
IEEE符号
实现逻辑与运算的电子电路称为与门。
与门的逻辑符号：
A
B
F
曾用符号

## Slide 14
二、逻辑运算
(2)逻辑或运算
决定某一事件的各条件中，只要其中不少于一个条件成立，事件便成立，该逻辑关系称逻辑或（逻辑加）。
亮
亮
亮
电路功能表
开关A 开关B 结果F
断开 断开
断开 闭合
闭合 断开
闭合 闭开
灭
F
E
A
B
条件
结果

## Slide 15
二、逻辑运算
若定义开关闭合为1，断开为0；灯亮为1，灯灭为0，则或运算真值表如下：
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
A B F
或逻辑真值表
或运算表示形式：
F = A∨B = A+B
F = A+B+C+…
亮
亮
亮
电路功能表
开关A 开关B 结果F
断 断
断 闭
闭 断
闭 闭
灭

## Slide 16
二、逻辑运算
或门的逻辑符号为：
实现逻辑或的电路称或门。
≥1
A
B
F
国标符号
A
B
F
IEEE符号
+
A
B
F
曾用符号

## Slide 17
二、逻辑运算
电路功能表
开关A 灯F
断开 亮
闭合 灭
F
E
A
R
(3)逻辑非运算
事件发生条件具备时，结果不发生，而条件不具备时，事件一定发生，该逻辑关系称逻辑非（逻辑反）。
条件
结果

## Slide 18
1
二、逻辑运算
1 0
0 1
A F
非运算真值表
若定义开关闭合为1，断开为0；灯亮为1，灯灭为0，则非运算真值表如下：
非运算表达式： F =
电路功能表
开关A 灯F
断 亮
闭 灭

## Slide 19
二、逻辑运算
A
F
1
国标符号
IEEE符号
A
F
非门的逻辑符号为：
完成逻辑非运算的电路称非门。
A
F
曾用符号

## Slide 20
二、逻辑运算
2、复合逻辑运算
与非逻辑表达式：
＆
F
A
B
A
B
F
与非门逻辑符号：
与运算、非运算的组合
与非逻辑真值表
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 1
A B F
(1) 与非运算

## Slide 21
二、逻辑运算与逻辑门
(2) 或非运算
逻辑表达式：
或非门逻辑符号：
≥1
F
A
B
A
B
F
或运算、非运算的组合
1 1 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
A B F
或非逻辑真值表

## Slide 22
二、逻辑运算
(3)与或非运算
逻辑表达式：
与运算、或运算、非运算的组合
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0
A B C D F
与或非逻辑真值表
A
B
F
C
D
D
A
B
C
F
≥1
＆
与或非门逻辑符号：

## Slide 23
二、逻辑运算
(4)异或运算
异或：两输入变量相同时输出0，两输入变量不同时输出1；
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
异或门逻辑符号：
=1
A
B
F
F
A
B
异或逻辑真值表
异或逻辑表达式：

## Slide 24
二、逻辑运算
同或门逻辑符号：
=1
A
B
F
F
A
B
(5)同或运算
同或：两输入变量相同时输出1，两输入变量不同时输出0；
A B F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
同或逻辑真值表
同或逻辑表达式：

## Slide 25
三、逻辑代数的基本定律和规则
逻辑代数的定律和规则用于逻辑表达式的运算，以便对逻辑电路进行化简、变换、分析和设计。
化简
逻辑电路
逻辑表达式
变换
分析
设计

## Slide 26
三、逻辑代数的基本定律和规则
0-1律:
互补律: 对任意逻辑变量A，存在唯一的，使得：
重叠律：
还原律:

## Slide 27
三、逻辑代数的基本定律和规则
结合律:
分配律:
交换律：

## Slide 28
三、逻辑代数的基本定律和规则
摩根律(反演律)
摩根律可以推广到多个逻辑变量:
+
+ +

## Slide 29
三、逻辑代数的基本定律和规则
逻辑代数常用公式：
吸收率
冗余率

## Slide 30
三、逻辑代数的基本定律和规则
任何一个含有变量A的逻辑等式，如果将所有出现A的位置都代之以同一个逻辑式，则等式仍然成立。
代入规则
例：对摩根律
令 代入式中:
以此推广得到摩根律的一般形式:
+
+
+ +

## Slide 31
三、逻辑代数的基本定律和规则
反演规则
对任意逻辑表达式，若将其中的与、或运算互换， 1、0互换，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到的反函数，记作
例：
+
[
=
+
保持原函数式运算顺序不变

## Slide 32
三、逻辑代数的基本定律和规则
例：
反演规则
使用反演规则时，不属于单个变量上的反号保持不变
=
= )
=
则根据反演规则得到F的反演式：

## Slide 33
三、逻辑代数的基本定律和规则
对偶规则
对偶规则的特点：
1) 若两个逻辑式相等，则它们的对偶式也相等。
2) (F`)`=F 即对对偶式再求对偶就得原函数本身。
例：
F=BC+0 则 F`= (B+C)1
F=B+ 则 F`=(B
对任意逻辑表达式F，若将其中的与、或运算互换，0、1互换，则得到F的对偶式，记作F`

## Slide 34
三、逻辑代数的基本定律和规则
利用对偶规则可以简化等式的证明。
例：试证 A+BC=(A+B)(A+C)
令: F1=A+BC F2=(A+B)(A+C)
求两个函数的对偶:
F1`=A(B+C)=AB+AC F2`=AB+AC
可知：F1`= F2`
所以F1=F2 得证

## Slide 35
四、逻辑函数
逻辑函数的特点：
(1)逻辑变量(输入)和函数(输出)的取值只有0和1。
(2)函数和变量之间的关系由“与”、“或”、“非”三种基本运算决定。
逻辑代数中，将表示事件条件的变量作为输入，运算结果作为输出，输出与输入之间的逻辑关系称为逻辑函数。

## Slide 36
四、逻辑函数
2)真值表
1)逻辑函数表达式
5)卡诺图
列出每种输入组合及对应输出，直观的观察输入变量和输出之间的关系，具有唯一性
用基本逻辑运算表示逻辑关系，简称函数式
4)输入/输出波形图
逻辑函数的表示方法
用逻辑门符号构成的逻辑关系图
3)逻辑电路图

## Slide 37
四、逻辑函数
例：开关电路结构如下，写出逻辑表达式，列出逻辑真值表，并画出逻辑电路图。
F
E
B
C
A
根据电路结构，用逻辑变量A，B，C表示输入(开关状态),用逻辑函数F表示输出(灯的状态)，可得逻辑表达式：

## Slide 38
四、逻辑函数
则：当A为1，且B、C中至少一个为1时，F为1；其余情况F为0；
列出真值表如下：
假设开关闭合为逻辑1，断开为逻辑0；
灯亮为1，灯灭为0；
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
O 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

## Slide 39
四、逻辑函数
画出逻辑电路图：
&
≥1
C
B
F
A
若只有与非门可用，对逻辑表达式 进行转换，可得：
对应的逻辑电路图？

## Slide 40
逻辑代数小结
理解：
1、基本逻辑运算
2、逻辑代数基本定律与规则
3、逻辑函数及表示方法
真值表、逻辑函数表达式、逻辑电路图
练习：写出逻辑函数真值表，画出对应的电路图

## Slide 41
② 逻辑门电路
02.
三态门
01.
逻辑门简介

## Slide 42
一、逻辑门简介
实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为逻辑门电路；
逻辑门电路是构成数字电路的基本单元；
门电路有一个或多个输入，一个输出；
例如：与门、或门、非门
A
B
&
F
与门
A
F
1
非门
≥1
A
B
F
或门

## Slide 43
一、逻辑门简介
正逻辑
正逻辑：分别用高、低电平表示二值逻辑1、0
负逻辑：分别用低、高电平表示二值逻辑1、0
1
0
负逻辑
0
1
正逻辑与负逻辑
例如：

## Slide 44
一、逻辑门简介
高、低电平的获取：
Vin
Vout
Vcc
S
当开关S闭合，则Vout输出为低电平；
当开关S断开，则Vout输出为高电平；
开关S可以是二极管、三极管、MOS管等；
R
数字电路中，高、低电平可通过电子器件的“闭合”、“断开”两种状态表示。

## Slide 45
一、逻辑门简介
高、低电平的获取：
Vin
Vout
Vcc
S2
双开关电路，S1、S2的状态互补；减少静态功耗
S1

## Slide 46
一、逻辑门简介
早期门电路：继电器、真空管
二极管与电阻构成门电路
双极型晶体管门电路（TTL、ECL等）
MOS门电路（NMOS、PMOS、CMOS）
逻辑门电路实现：

## Slide 47
一、逻辑门简介
NMOS：
电路:
栅极Gate
漏极Drain
源极Source
VG
VD
VS=0
VD≈0
VS=0
VG=1(+5V),闭合
VD≠0
VS=0
VG=0（0V）,断开
IDS
IDS >0
IDS ≈0

## Slide 48
一、逻辑门简介
PMOS管：
电路:
Gate
Drain
Source
VG
VS=+5V
VD
ISD
VS=+5V
VD≠+5V
VG=1(+5V),断开
VS=+5V
VD≈+5V
VG=0(0V),闭合
ISD ≈ 0
ISD >0

## Slide 49
一、逻辑门简介
CMOS：由NMOS和PMOS组合而成
VDD
A
F
1 0
0 1
A F
CMOS反相器：
由一个PMOS和一个NMOS管构成；
两管栅极相连作为输入端A；
两管漏极相连作为输出端F；
PMOS源极接电源；
NMOS源极接地
实现逻辑非门功能：

## Slide 50
二、三态门
F
A
B
在普通门电路基础上增加控制端（使能端E或EN），构成三态门
三态门的输出有0、1和高阻态三种状态
使能端可以是高电平有效，也可以低电平有效
EN
使能端高电平有效
使能端低电平有效
F
A
B

## Slide 51
二、三态门
单项和双向三态门

## Slide 52
二、三态门
74LS244为8位三态缓冲器，可作为总线驱动器、地址驱动器、时钟驱动器和定向发送器等

## Slide 53
二、三态门
74LS244

## Slide 54
二、三态门
三态门典型应用在总线传输控制，实现分时发送，以及双向数据传输

## Slide 55
③ 组合逻辑电路
02.
组合逻辑电路分析
03.
组合逻辑电路设计
01.
组合逻辑电路概述
04.
译码器

## Slide 56
常用的组合逻辑电路：
一、组合逻辑电路概述
加法器
编码器
译码器
数据选择器
数值比较器
……

## Slide 57
组合逻辑电路：任何时刻，电路输出只取决于当前各输入的组合
一、组合逻辑电路概述
逻辑函数如下：
Fi = fi(X0, X1,…,Xn-1)， 其中i=0，1，…,m-1

## Slide 58
组合逻辑电路的特点：
一、组合逻辑电路概述
任意时刻的输出仅取决于当前输入变量取值,与电路以前的状态无关;
功能上无无记忆能力。
电路由逻辑门组成，结构上无反馈，信号单向传输；
组合逻辑电路研究的主要问题：分析与设计

## Slide 59
二、组合逻辑电路分析
逻辑电路图
函数表达式
化简
功能描述
真值表
分析：根据电路结构导出输出与输入变量的逻辑关系，并确定电路的逻辑功能。
基本步骤：

## Slide 60
二、组合逻辑电路分析
例:试分析电路的逻辑功能
&
&
&
&
A
B
F
AB
BAB
AAB
电路功能：该电路实现两个输入信号的异或运算。

## Slide 61
二、组合逻辑电路分析
例:试分析电路逻辑功能
≥1
&
&
&
A
B
F
逻辑函数表示如下： F = AB+BC+AC
C

## Slide 62
二、组合逻辑电路分析
电路功能：
三个输入中只要有两个及以上输入为1，则结果为1，该电路可用作“多数表决”功能。
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
O 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
列出真值表：
F= AB+BC+AC

## Slide 63
三、组合逻辑电路设计
设计：根据给出的逻辑功能要求，画出实现该逻辑功能的最简逻辑电路。
最简
器件数量少
器件种类少
器件间连线少

## Slide 64
三、组合逻辑电路设计
1)逻辑抽象
定义逻辑状态的含义，即以“0”、“1”分别表示输入和输出的不同状态；
2)根据因果关系列出真值表
分析事件的因果关系，确定输入变量和输出变量；
4)画出逻辑电路图
3)得到逻辑函数表达式，化简/转换；
基本步骤：

## Slide 65
三、组合逻辑电路设计
例: 试设计一个三变量的判奇电路(奇数个1)。
1)逻辑抽象
由题设可知：
三个输入变量A、B、C，分别取值为“0”、“1”；
一个输出变量F；
当输入变量A、B、C含有奇数个1时，F为“1”，否则F为“0”。

## Slide 66
三、组合逻辑电路设计
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
2)列出真值表
3)写出逻辑函数并化简
找出真值表输出为1的项；
将各输出为1的项对应的输入变量组合写成一个乘积项;
将各乘积项作逻辑加，得到逻辑函数表达式：

## Slide 67
三、组合逻辑电路设计
C
B
A
=1
=1
F
4)画出逻辑电路图

## Slide 68
三、组合逻辑电路设计
例：某飞机有三台发动机，其中任意一台运转时用一盏绿灯点亮指示，当任意二台同时运转时，用一盏红灯点亮指示，当三台同时运转时，红灯绿灯均点亮指示，设计一个组合逻辑电路实现该功能。
1)逻辑抽象
用输入变量A、B、C表示三台发动机，分别用 “0”和“1”表示不运转、运转；
输出G、R表示灯的状态，灯亮用“1”表示，灯不亮用“0”表示。

## Slide 69
三、组合逻辑电路设计
A B C
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
G R
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1
2)列出真值表
3)写出逻辑函数并化简
G
R

## Slide 70
&
三、组合逻辑电路设计
4)逻辑电路
A
C
B
=1
=1
G
方案一
&
&
≥1
R
方案二
A
C
B
=1
=1
G
≥1
＆
R

## Slide 71
四、译码器
译码：将输入的二进制代码翻译成对应的高、低电平信号；
A0
Y0
二进制译码器
n位二进制输入
个输出
对特定输入，只有一个输出有效（高电平/低电平）
实现译码功能的电路称为译码器。

## Slide 72
四、译码器
2线-4线
译码器
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
E A1 A0 Z3 Z2 Z1 Z0
0 d d 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 0
2-4译码器
真值表：
逻辑结构：
当E=1时，译码器处于工作状态；
当E=0时，译码器处于非工作状态。
使能端
输入
输出

## Slide 73
四、译码器
&
&
&
&
A1
A1
A1
A1
A0
A0
A0
A0
Z0
Z1
Z2
Z3
E
逻辑电路：
函数表达式：
2-4译码器

## Slide 74
四、译码器
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Z7
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
Z0
VCC
1
8
9
16
地
74LS138
集成3线-8线译码器74LS138
输入
使能

## Slide 75
四、译码器
74LS138的真值表如下：
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
d 1 d d d 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 76
四、译码器
74LS138逻辑表达式：

## Slide 77
四、译码器
74LS138逻辑电路图：

## Slide 78
四、译码器
译码器典型应用
在计算机系统中用作地址译码，选择存储芯片
使能端
输入，
接地址线

## Slide 79
组合逻辑电路小结
理解：
1、组合逻辑电路：输出只取决于当前输入，与原状态无关，结构无反馈；
2、组合逻辑电路分析方法：电路结构->逻辑函数表达式->化简->真值表(可选)->逻辑功能描述；
3、组合逻辑电路设计方法：逻辑抽象->真值表->逻辑函数表达式->化简/转换->画出逻辑电路;
4、译码器工作特性及典型应用

## Slide 80
组合逻辑电路小结
练习：半加器设计
半加器是只考虑两个一位二进制数Ai、Bi相加而不考虑低位进位的加法器.要求：
1、列出半加器的真值表；
2、写出逻辑函数表达式；
3、画出逻辑电路图。

## Slide 81
④ 触发器
02.
基本RS触发器
03.
钟控触发器
01.
触发器概述
04.
边沿触发器

## Slide 82
一、触发器概念
能够存储一位二进制信息的基本单元电路
2）具有两个稳定状态，表示逻辑状态“0”或“1”，或表示二进制数0或1
1）具有一对互补的输出( )
1、触发器的定义
2、触发器的特点
3）在输入信号作用下，可从一种稳定状态转换到另一种稳定状态
4）没有外界信号刺激，则维持当前状态
输入
输入
Q
Q

## Slide 83
二、基本RS触发器
S
R
Q
Q
Q
Q
S
R
&
&
1、与非门构成的基本RS触发器
逻辑符号
电路结构
低电平有效

## Slide 84
二、基本RS触发器
状态转换真值表(特性表)
0 0 0
S R Qn Qn+1 Qn+1 功能
0 1 0
1 0 0
1 1 0
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 1
不定
置位
(置1)
复位
(置0)
保持
1* 1*
1 0
0 1
0 1
1* 1*
1 0
0 1
1 0
现态
次态
和0态同时消失后触发器状态不定
1 1
1
0
1
0
0
1
0 1
0
1
1 0
0
1
0 0

## Slide 85
二、基本RS触发器
简化特性表
0 0 d
S R Qn+1 注释
0 1 1
1 0 0
1 1 Qn
禁用
置位（置1）
复位（置0）
保持
特征方程(次态方程):
(约束条件)

## Slide 86
二、基本RS触发器
R
S
Q
Q
Q
Q
R
S
≥1
≥1
2、或非门构成的基本RS触发器
逻辑符号
电路结构
高电平有效

## Slide 87
二、基本RS触发器
状态转换真值表
1 1 0
S R Qn Qn+1 Qn+1 功能
1 0 0
0 1 0
0 0 0
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 1
不定
置位
(置1)
复位
(置0)
保持
0* 0*
1 0
0 1
0 1
0* 0*
1 0
0 1
1 0
和态同时消失后状态不定
1 1
1
0
1
0
1 0
0 1
0 0

## Slide 88
二、基本RS触发器
简化特性表
0 0 Qn
S R Qn+1 注释
0 1 0
1 0 1
1 1 d
保持
复位
置位
禁用
特征方程(次态方程):
0 (约束条件)
或非门、与非门构成的基本RS触发器的特征方程相同

## Slide 89
二、基本RS触发器
基本RS触发器的缺陷：
2，存在约束条件的限制；
3，没有时钟信号控制，无法与其他部件同步工作
1，输出受电平信号直接控制，抗干扰能力下降；

## Slide 90
三、钟控触发器
将多个触发器的时钟端相连，可以控制它们同一时刻动作。
时钟的概念
数字系统中，为使某些触发器在同一时刻改变状态，需要引入同步信号，该同步信号叫时钟脉冲，或时钟信号（简称时钟），用CP(Clock Pulse)或CK表示
T0
T1
T2
T3

## Slide 91
三、钟控触发器
输入增加时钟信号，触发器的状态变化受时钟控制，也称同步触发器。
钟控触发器
根据触发方式，分为电平(电位)触发和边沿触发。
电平触发：
边沿触发：

## Slide 92
三、钟控触发器
Q
Q
S
R
CP
&
&
&
&
S
R
S
CP
R
Q
Q
1、钟控RS触发器
控制门
控制门
时钟信号

## Slide 93
三、钟控触发器
工作原理：
CP=0时，封锁控制门，基本RS触发器保持状态不变；
CP=1时，打开控制门，工作情况与基本RS触发器同：
R=0,S=0, Qn+1=Qn
R=0,S=1, Qn+1=1;
R=1,S=0, Qn+1=0;
R=1,S=1, Qn+1=d;
Q
Q
S
R
CP
&
&
&
&
S
R
保持
复位
置位
不定

## Slide 94
三、钟控触发器
状态转换真值表
0 0 0 0
S R Qn Qn+1
0 1 0 0
1 0 0 1
1 1 0 d
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 d
特征方程
( CP=1 )
(约束条件)

## Slide 95
三、钟控触发器
钟控RS触发器的优点：
加入时钟信号，同步工作成为可能
钟控RS触发器存在的问题：
1，仍然存在约束条件的限制
2，CP=1期间，R、S稍微有变化，Q端也随之变化，存在“空翻”问题
一个时钟周期内触发器状态多次翻转

## Slide 96
三、钟控触发器
Q
Q
D
CP
&
&
&
&
G1
G2
G3
G4
2、钟控(电平型)D触发器
D
CP
Q
Q
为解决约束条件限制，只用一个输入端D

## Slide 97
三、钟控触发器
若CP=0，
则G3=G4=1，
Qn+1=Qn ，保持状态
若CP=1，
可得Qn+1=0 复位
D=0时，
G3=1，G4=0，
D=1时，
可得Qn+1=1 置位
G3=0，G4=1，
工作原理：
1
0
0
1
1
0
0
1
CP=1期间，触发器输出取决于输入D
G1、G2两个与非门的输入总是互斥

## Slide 98
三、钟控触发器
Qn+1= D （CP=1期间有效）
特征方程:
优点:
(1)有时钟信号，可以同步工作；
(2)没有约束条件限制。
缺点:
仍然存在“空翻”。
关键问题:
电平(电位)触发。
解决方案:
改电平触发为边沿触发。

## Slide 99
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
边沿触发器的状态改变仅在规定的时钟跳变时刻(上升沿或下降沿）发生；
在CP=0或CP=1期间，输入信号变化不会引起输出状态改变；
类型：
维持阻塞正边沿RS触发器
维持阻塞正边沿D触发器
……

## Slide 100
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
Q
Q
&
&
G1
G2
&
&
&
&
G6
G3
G4
G5
D
CP
维持阻塞边沿D触发器结构：

## Slide 101
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
&
&
&
&
&
&
CP
D
Q
Q
G1
G2
G3
G4
G5
G6
0
1
1
D
CP=0:
  G3、G4输出1，
  触发器状态保持：
  Qn+1= Qn
_
D
工作原理：

## Slide 102
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
&
&
&
&
&
&
CP
D
Q
Q
G1
G2
G3
G4
G5
G6
0→1
_
D
D
D
_
D
  脉冲上升沿，触发器状态随D变化，即Qn+1= D
1
1
0
1
0
可得Qn+1=0
D=0时，
D=1时，
可得Qn+1=1
0
基本RS触发器的两个输入互斥

## Slide 103
若D=1：
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
&
&
&
&
&
&
CP
D
Q
Q
G1
G2
G3
G4
G5
G6
1
_
D
D
若D=1,Q=1，在CP=1期间：
0
1
G3、G5交叉反馈，维持G1输入为0，从而维持Qn+1=1;
1
置1维持线
置0阻塞线
G3输出反馈到G4，封锁G4；
即使D从1变为0，G4输出仍为1，阻塞置0信号

## Slide 104
若D=1：
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
&
&
&
&
&
&
CP
D
Q
Q
G1
G2
G3
G4
G5
G6
1
_
D
D
若D=0,Q=0，在CP=1期间：
1
0
1
置0维持线
置1阻塞线
G4输出反馈到G6，封锁G6；即使D从0变为1，G4输出仍为0；
从而维持Qn+1=0;同时阻塞置1信号

## Slide 105
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
解决了空翻现象
CP | Qn+1
0 | 不发生变化
1 | 
 | Qn+1= D
没有约束条件
状态转换表
CP Qn D Qn+1
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
特征方程
Qn+1=D

## Slide 106
四、边沿(维持-阻塞)D触发器
D
CP
Q
Q
逻辑符号
表示脉冲上升沿触发
边沿触发器的特点：
状态转换仅在时钟边沿时刻发生，其余时刻保持状态；
状态转换方向由输入信号确定

## Slide 107
五、集成D触发器
1、逻辑符号
D
Q
Q
CP
SD
RD
既有同步时钟控制的激励输入端D，又有优先级更高的异步置位端和异步复位端
2、功能表
D CP Qn+1
0 1 d d 0
1 1 0 0
1 0 d d 1
1 1 1 1
0 0 d d d
异步复位端
异步置位端

## Slide 108
六、触发器应用——寄存器
寄存器是计算机的重要部件，用于暂存操作数、运算结果和指令代码等；
一个n位的寄存器由n个触发器构成，可存储n位二进制数；
根据功能有基本寄存器和移位寄存器；
基本寄存器操作：保持、读、写、清零（复位）

## Slide 109
六、触发器应用——寄存器
4位寄存器：由4个边沿D触发器构成
输入d3d2d1d0，输出q3q2q1q0，共用时钟信号

## Slide 110
触发器小结
理解：
1、触发器具有两个稳定的输出，能够存储一位二进制信息
2、基本RS触发器：触发器状态变化直接受电平信号控制
3、钟控(电平型)D触发器：触发器状态变化在时钟信号高电平期间都可能发生
4、边沿D触发器：触发器状态改变仅在规定的时钟跳变时（上升沿/下降沿）发生

## Slide 111
触发器小结
练习：
上升沿触发的边沿D触发器的输入波形如下所示，假设触发器起始状态为“1”，说明触发器输出状态从1->0有几次，分别在什么时间
CP
D

## Slide 112
谢谢观看
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering