## Slide 1
计算机系统结构
第四章 中央处理器
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
1、CPU的逻辑组成：内部有哪些部件，以数据通路为核心的总体结构，与外部的连接方式。
2、CPU的工作原理：如何分时形成控制命令序列，以执行指令序列，分两个层次：
（1）从寄存器传送级分析指令的执行流程；
（2）从微操作命令序列的角度分析各传送操作的具体实现。

## Slide 3
主要内容
1
2
模型机的总体设计
模型机的组合逻辑控制器
3
模型机的微程序控制器
4
运算部件
5
运算方法
MIPS32架构CPU设计实例
6
提升CPU性能的技术
7

## Slide 4
3.1 模型机的总体设计
01.
模型机指令系统
02.
CPU的组成
03.
CPU的数据通路结构
04.
时序控制方式

## Slide 5
一、模型机指令系统
模型机指令格式分类
双操作数指令
单操作数指令
转移指令
(1) 双操作数指令
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
目的地址
源地址
15 12 11 9 8 6 5 3 2 0
1、指令格式
采用定长指令格式，指令字长16位。

## Slide 6
一、模型机指令系统
(2)单操作数指令
操作码 寄存器号 寻址方式
目的地址
15 12 11 9 8 6 5 3 2 0
(3)转移指令
转移地址
转移条件
15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0
操作码 寄存器号 寻址方式 N’ Z’ V’ C’

## Slide 7
一、模型机指令系统
操作数在寄存器或存储器中；
模型机主存储器按字编址，字长16位；
为了减少地址码长度，采用寄存器型寻址：地址码部分给出的是寄存器号；
常用寻址方式：寄存器直接寻址类、寄存器间址类、双间址、变址/相对寻址类
2、寻址方式

## Slide 8
一、模型机指令系统
寻址方式 编码 助记符 定义
寄存器寻址
000
R
（R）为操作数
寄存器间址
001
（R）
（R）为操作数地址
自减型寄存器间址
010
-(R)
-(SP)
(R)-1为操作数地址
(SP)-1为栈顶地址
(PC)+
（R）为操作数地址，
立即/自增型寄存器间址
011
(R)+
访问后(R)+1
(SP)+
(SP)为栈顶地址，
出栈后(SP)+1
(PC)为立即数地址，
取数后(PC)+1

## Slide 9
一、模型机指令系统
寻址方式 编码 助记符 定义
101
@(PC)+
(R)+d为有效地址
（R）为间接地址，
直接/自增型双间址
100
@(R)+
访问后(R)+1
(PC)为间接地址，
取数后(PC)+1
变址/相对寻址
X(R)
X(PC)
(PC)+d为有效地址
跳步
110
SKP
跳过下条指令

## Slide 10
一、模型机指令系统
寻址方式 | 操作数地址 | 操作数位置 | 操作数的访存次数
寄存器直接寻址：R | 指令给出R编号 | R中 | 0
寄存器间接寻址：(R) | R中给出M单元号 | M中 | 1
自减型寄存器间址：-(R)、-(SP) | R中内容减1后，为M单元号 | M中 | 1
立即寻址/自增型寄存器间址：(R)+、(SP)+、(PC)+ | R中给出M单元号 | M中 | 1
直接寻址/自增型双间址：@(R)+、@(PC)+ | R给出M间址单元号，从M中取回M直接单元号 | M中 | 2
变址/相对寻址：X(R)、X(PC) | 指令给出R编号（即变址地址N），从M中取回形式地址D；M单元地址为A=D+N | M中 | 2
跳步：SKP |  |  | 

## Slide 11
一、模型机指令系统
3、按功能划分的指令类型
操作码共4位，设置15种指令（14种编码,转移指令与子程序返回指令共用一种编码）；
余下两种编码可供指令扩充：
传送指令：一种
双操作数算逻指令：五种
单操作数算逻指令：六种
程序控制类指令：三种

## Slide 12
一、模型机指令系统
操作码 助记符 含义 操作码 助记符 含义
0000
MOV
传送
0001
ADD
加
0011
AND
与
0100
OR
或
0111
NEG
变补
1000
INC 加1
1001
1010
0010
SUB
减
0101
EOR
异或
0110
COM
变反
1011
1100
1100
DEC 减1
1101
SL 左移
SR 右移
JMP 转移
RST 返回
JSR 转子

## Slide 13
一、模型机指令系统
例：
机器指令如下：
0000 000 001 001 011
对应的汇编指令： MOV (R0),(R1)+
MOV R0 寄存器间址 R1 自增型R间址
目的地址
源地址
MOV
R0
寄存器间址
R1
自增型R间址
OP
对应的汇编指令?

## Slide 14
二、模型机CPU组成
CPU
组成
运算器：算术逻辑运算
寄存器组：暂存数据等
总线(数据传送通路)：CPU内总线、系统总线
控制器：分步产生控制信号
时序系统：产生时序信号

## Slide 15
二、模型机CPU组成
1、寄存器设置
16位，内部由16个边沿D触发器或集成D触发器构成；
同步打入(受CP控制)或异步置入（优先级更高，、）
D
Q
Q
CP
SD
RD
D
Q
Q
CP

## Slide 16
二、模型机CPU组成
（1）用于暂存数据的寄存器：通用寄存器、暂存器
① 通用寄存器组
可编程，指令系统中分配了编号：R0、R1、R2、R3
② 暂存器
不可编程，暂存信息，指令系统中没有分配编号
暂存器C：暂存源操作数或源地址；
暂存器D：暂存目的操作数或目的地址，或中间结果。

## Slide 17
二、模型机CPU组成
（2）用于程序控制的寄存器：
① 指令寄存器IR
存放现行指令，可扩充为指令队列（指令栈）。
② 程序计数器PC
提供下一条指令的地址，取指后自动修改。
③ 程序状态字寄存器PSW（Program Status Word）
特征位(自动生成)：进位C、溢出V、零值Z、负数N；
控制位(可编程设置)：中断标志等
（采取异步置入方式）

## Slide 18
二、模型机CPU组成
（3）主存接口寄存器：
① 地址寄存器MAR
访存地址由MAR经地址总线送往主存储器;
MAR输出端通过三态门连接地址总线；
A点高电平时，地址经MAR送地址总线；
A点低电平时，MAR与地址总线断开
（单向）
MAR
AB
A

## Slide 19
二、模型机CPU组成
② 数据缓冲寄存器MDR
CPU与主存之间数据传送的接口；
由控制命令R、决定传送方向；
支持同步打入和异步置入方式：从内总线到MDR采用同步打入，从系统总线到MDR采用异步置入方式；
读： 主存单元 数据总线 MDR
写： MDR 数据总线 主存单元
异步置入
（双向）

## Slide 20
二、模型机CPU组成
2、运算器
（1）输入选择器A/B
选择数据来源，送入ALU进行运算处理，或通过ALU进行传送。
移位器
ALU
选择器A
选择器B
R0~R3、C、D、PC、SP
R0~R3、C、D、PSW、MDR

## Slide 21
二、模型机CPU组成
（3）移位器
直接传送、左移、右移。
（2）ALU（算术逻辑单元）
采用SN74181芯片(4位)；
由微命令M，C0，S0，S1，S2，S3控制不同运算。
移位器
ALU
选择器A
选择器B
R0~R3、C、D、PC、SP
R0~R3、C、D、PSW、MDR

## Slide 22
二、模型机CPU组成
3、控制器
指令执行过程中，分时产生每一步操作所需的控制信号（微命令序列）
控制逻辑
（微命令发生器）
PSW
时序信号
IR
微命令序列
I/O请求
根据产生微命令的方式不同，分为：
①组合逻辑控制器
②微程序控制器

## Slide 23
二、模型机CPU组成
① CPU内总线
单向数据传送总线,分离寄存器结构
移位器
ALU
选择器B
选择器A
R0
Rn
R0.. Rn R0. . Rn
内部总线（单向）
送选择器A/B
送选择器A/B
4、总线

## Slide 24
二、模型机CPU组成
② 系统总线
通过16位系统总线连接主存和外设接口。
A
移位器
B
ALU
M
接口
CB
内总线
MAR
MDR
IR
AB
DB
控制逻辑
I/O设备
时序信号
I/O请求
系统总线

## Slide 25
二、模型机CPU组成
5、时序系统
计算机的工作通常是分步执行，需要有一种时间信号作为分步执行的标志；
模型机的时序信号包含机器周期(工作周期)、时钟周期(节拍)、脉冲；
产生时序信号的部件称为时序发生器或时序系统，由一个振荡器和一组计数分频器组成。

## Slide 26
二、模型机CPU组成
时序系统
振荡器
分频器
基准脉冲
工作脉冲
时钟周期(节拍)
控制操作时间段
控制定时操作

## Slide 27
三、CPU的数据通路结构
1、模型机数据通路框图
R0~R3
C D
SP PC
选择器A
移位器
选择器B
ALU
R2
主存
接口
控制总线(CB)
内总线
地址总线(AB)
数据总线(DB)
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
接口
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
…
I/O
I/O
…

## Slide 28
三、CPU的数据通路结构
2、各类信息的传送路径
指令执行过程就是各类信息的传送
指令信息：从主存储器M到指令寄存器IR
数据信息: Ri->Rj, R<->主存单元\接口, M ->M,
M<->外设接口
地址信息：包括指令地址和数据地址

## Slide 29
三、CPU的数据通路结构
（1）取指令地址
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
A
ALU
移位器
PC
PC
MAR
内总线
PC
A
ALU
移位器
CPU内总线
MAR

## Slide 30
三、CPU的数据通路结构
（1）取指令地址
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
A
ALU
移位器
PC
PC
内总线
修改PC，生成后继指令地址：
PC
A
ALU(加1)
移位器
CPU内总线
PC

## Slide 31
三、CPU的数据通路结构
（2）指令信息的传送
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
IR
M
数据总线(DB)
IR
异步置入

## Slide 32
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址
若操作数在存储器中，则需按寻址方式计算操作数地址，送MAR
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
内总线
MAR

## Slide 33
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---①寄存器间址（R）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR

## Slide 34
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---②自减型寄存器间址 -(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU(减1)
移位器
CPU内总线
MAR

## Slide 35
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---③自增型寄存器间址 (R)+
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
Ri
A/B
ALU(加1)
移位器
CPU内总线
Ri
R0

## Slide 36
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---④自增型双间址 @(R)+
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
主存
M
DB
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
C
C
C
A
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MAR
MAR
Ri
A/B
ALU(加1)
移位器
CPU内总线
Ri
间接地址
直接地址

## Slide 37
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---⑤变址寻址 X(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
a.
PC
A
PC
A
ALU
ALU
移位器
移
MAR
MAR
b.
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移
C
C
形式地址

## Slide 38
三、CPU的数据通路结构
（3）操作数地址---⑤变址寻址 X(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
c.
PC
A
PC
A
ALU
ALU(加1)
移位器
移
内总线
CPU内总线
PC
PC
d.
C
A
C
A/B
R0
B
Ri
B/A
ALU
ALU(相加)
移位器
移
内总线
CPU内总线
MAR
MAR

## Slide 39
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送
Ri->Rj
R<->主存单元
R<->外设接口
M ->M
M<->外设接口

## Slide 40
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---①寄存器→寄存器
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R3
Rj

## Slide 41
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---②寄存器→主存
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MDR
MDR
数总
主存
M
同步打入

## Slide 42
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---③主存→寄存器
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R3
Ri
异步置入

## Slide 43
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---④主存→主存
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移
内总线
CPU内总线
C
C
C
A
A/B
ALU
ALU
移位器
移
CPU内总线
MDR
MDR
数总
主存
M
异步置入
同步打入

## Slide 44
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---⑤CPU内的寄存器→外设（统一编址）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
接口
I/O
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MDR
MDR
数总
接口
外设Rj
（与②相同）

## Slide 45
三、CPU的数据通路结构
（4）数据信息的传送---⑥外设→CPU内的寄存器（统一编址）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
接口
I/O
接口
外设Rj
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R2
Ri
（与③相同）

## Slide 46
四、时序控制方式
① 同步控制方式
各项操作与统一的时序信号同步，称为同步控制。
时间分配（基本特征）： 将操作时间划分为许多时钟周期，周期长度固定， 每个时钟周期完成一步操作。
根据操作与时序信号之间的关系分同步与异步控制方式
一条指令执行
T0
T1
T2
T3
Tn
时钟周期
……

## Slide 47
四、时序控制方式
同步定时：
有些操作需要严格地同步定时，如将结果打入寄存器，需要同步打入脉冲。
各部件间的协调：
在CPU内，一般由CPU提供统一时序信号控 制部件间信息传送。
例如，CPU读存储器操作过程中，发地址码与从存储器接收数据操作的同步：

## Slide 48
四、时序控制方式
特点：时序关系比较简单，时间安排上可能不经济。
时钟信号
T0
T1
T2
T3
地址信号
数据信号

## Slide 49
四、时序控制方式
② 异步控制方式
各项操作按其需要选择不同的时间，不受统一的时钟周期的约束；
各操作之间的衔接与各部件之间的信息交换采取应答方式。
时间分配（基本特征）：没有统一的节拍划分与同步定时脉冲，但存在着申请、响应、询问、回答一类的应答关系。

## Slide 50
四、时序控制方式
地址信号
数据信号
写入操作
例：读数据与写入寄存器的异步控制
特点：时间紧凑，能按实际需要分配时间，
实现异步应答所需的控制比较复杂。
地址有效
数据有效
写入

## Slide 51
四、时序控制方式
③ 实际应用中的一些变化
在CPU或设备的内部普遍采用同步控制方式；
对连接CPU、主存、外设的系统总线，有的采用同步，有的采用异步控制，但多采用异步控制。
在实际应用中，还可采用同步扩展方式，以同步思想为基础，引入异步应答关系。

## Slide 52
模型机总体设计小结
模型机指令格式、寻址方式、指令类型；
模型机CPU各组成部件及连接；
模型机数据通路结构、各类信息传送路径；
同步控制与异步控制。

## Slide 53
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering